# 一种灯箱膜边缘废料的走料结构论文和设计

### 全文摘要

本申请中的一种灯箱膜边缘废料的走料结构，其沿着地面(1)进行铺设，地面(1)向上延伸有立柱(2)，以及固定于立柱(2)顶部的厂棚(3)，其中包括：地面(1)，其用于将灯箱膜边缘废料(4)的走料结构进行总体铺设及支撑；灯箱膜边缘废料(4)呈条形状，沿灯箱膜边缘废料(4)底部的地面(1)上铺设有用于保证其进行滑动的走料板(5)；靠近立柱(2)处设有帮助灯箱膜边缘废料(4)进行倾斜滑动的斜料板(6)；斜料板(6)顶侧的立柱(2)上设有用于帮助灯箱膜边缘废料(4)进行输送的送料轴(7)；具有将灯箱膜边缘废料(4)直接进行走料至粉碎回熔设备(10)中，避免采用集中收集占用空间大，且实现循环加工的效果。

### 主设计要求

1.一种灯箱膜边缘废料的走料结构，走料结构沿着地面(1)进行铺设，地面(1)向上延伸有立柱(2)，以及固定于立柱(2)顶部的厂棚(3)，其特征在于，包括：地面(1)，其用于将灯箱膜边缘废料(4)的走料结构进行总体铺设及支撑；灯箱膜边缘废料(4)呈条形状，沿灯箱膜边缘废料(4)底部的地面(1)上铺设有用于保证其进行滑动的走料板(5)；靠近立柱(2)处设有帮助灯箱膜边缘废料(4)进行倾斜滑动的斜料板(6)；斜料板(6)顶侧的立柱(2)上设有用于帮助灯箱膜边缘废料(4)进行输送的送料轴(7)。

### 设计方案

1.一种灯箱膜边缘废料的走料结构，走料结构沿着地面(1)进行铺设，地面(1)向上延伸有立柱(2)，以及固定于立柱(2)顶部的厂棚(3)，其特征在于，包括：

地面(1)，其用于将灯箱膜边缘废料(4)的走料结构进行总体铺设及支撑；

灯箱膜边缘废料(4)呈条形状，沿灯箱膜边缘废料(4)底部的地面(1)上铺设有用于保证其进行滑动的走料板(5)；

靠近立柱(2)处设有帮助灯箱膜边缘废料(4)进行倾斜滑动的斜料板(6)；

斜料板(6)顶侧的立柱(2)上设有用于帮助灯箱膜边缘废料(4)进行输送的送料轴(7)。

2.根据权利要求1所述灯箱膜边缘废料的走料结构，其特征在于：所述

送料轴(7)沿着立柱(2)的一侧壁横向进行固定、另一侧壁的横向上还设有用于避免灯箱膜边缘废料(4)落下的顶料轴(9)。

3.根据权利要求1或2所述灯箱膜边缘废料的走料结构，其特征在于：所述

立柱(2)外侧的地面(1)向上延伸有一竖向的转料轴(8)；

转料轴(8)的顶部沿着立柱(2)横向位置固定有一横架(81)；

转料轴(8)的底部设有用于支撑其进行旋转的固定座(82)。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及领域，具体为一种灯箱膜边缘废料的走料结构。

背景技术

现有技术中：

灯箱膜是一种以用在广告灯箱上的pvc材质的软膜，其适用范围一般应用在以下方面：

1、路边或路灯杆上。白天熄灭，晚上亮起；起到点缀环境、宣传广告的作用。

2、商场的出入口。一方面是为了补充环境光源，一方面宣传推广。

3、以及其他需要以微量光源补充的场所，如夜市、停车场等等。

针对灯箱膜的应用范围不同，会制作出不同宽幅的灯箱膜，特别是户外使用的状态下，对其宽幅需求较大在3m至5m的范围。

生产过程中，针对宽幅的灯箱膜边缘会裁切下0.2m左右边缘以保证成品质量的稳定，较多的灯箱膜边缘在收集的过程中占用空间较大，造成厂区空间浪费。

鉴于此，如何设计出一种灯箱膜边缘废料的走料结构，克服上述现有技术中所存在的缺陷，是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

本申请的目的在于克服现有技术中存在的技术问题，而提供一种灯箱膜边缘废料的走料结构。

本申请的目的是通过如下技术方案来完成的，一种灯箱膜边缘废料的走料结构，走料结构沿着地面进行铺设，地面向上延伸有立柱，以及固定于立柱顶部的厂棚，其中包括：

地面，其用于将灯箱膜边缘废料的走料结构进行总体铺设及支撑；

灯箱膜边缘废料呈条形状，沿灯箱膜边缘废料底部的地面上铺设有用于保证其进行滑动的走料板；

靠近立柱处设有帮助灯箱膜边缘废料进行倾斜滑动的斜料板；

斜料板顶侧的立柱上设有用于帮助灯箱膜边缘废料进行输送的送料轴。

所述

送料轴沿着立柱的一侧壁横向进行固定、另一侧壁的横向上还设有用于避免灯箱膜边缘废料落下的顶料轴；

所述

立柱外侧的地面向上延伸有一竖向的转料轴；

转料轴的顶部沿着立柱横向位置固定有一横架；

转料轴的底部设有用于支撑其进行旋转的固定座。

本申请与现有技术相比，至少具有以下明显优点和效果：

1、将灯箱膜边缘废料直接进行走料至粉碎回熔设备中，避免采用集中收集后空间占用大，且不易于实现循环加工的效果。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1为本申请走料结构的整体示意图。

图2为本申请中厂区的平面布置示意图。

具体实施方式

以下说明描述了本申请的特定实施例以教导本领域技术人员如何制造和使用本申请的最佳模式。为了教导申请原理，已简化或省略了一下常规方面。本领域技术人员应该理解源自这些实施例的变形落在本申请的范围内。本领域技术人员应该理解下述特征能够以各种方式结合以形成本申请的多个变型。

本申请中所述的一种灯箱膜边缘废料的走料结构，走料结构沿着地面1 进行铺设，地面1向上延伸有立柱2，以及固定于立柱2顶部的厂棚3，其中包括：地面1，其用于将灯箱膜边缘废料4的走料结构进行总体铺设及支撑；灯箱膜边缘废料4呈条形状，沿灯箱膜边缘废料4底部的地面1上铺设有用于保证其进行滑动的走料板5；靠近立柱2处设有帮助灯箱膜边缘废料4进行倾斜滑动的斜料板6；斜料板6顶侧的立柱2上设有用于帮助灯箱膜边缘废料 4进行输送的送料轴7；具有将灯箱膜边缘废料4直接进行走料至粉碎回熔设备10中，避免采用集中收集后空间占用大，且实现循环加工的效果。

参见图1、2中所示，

将现有中灯箱膜边缘废料4沿着切边卷轴设备14位置直接收卷的方式改变，沿着厂区整体的立柱2位置设置走料板，进而将灯箱膜边缘废料4沿着走料方向A进行直接循环加工。

由切边卷轴设备14过立柱2间的走料结构，通过粉碎回熔设备10加工后，利用输送带11将颗粒状物料重新输送至研磨混合设备12中进行重新加工，再输送至碾压成型设备13中成型，进而实现灯箱膜成型带41至切边卷轴设备14中进行完整加工。

本申请走料结构的实施例1中，

一种灯箱膜边缘废料的走料结构，走料结构沿着地面1上的立柱2间进行铺设，图2中的两侧均设有立柱2，沿着灯箱膜成型带41的两侧边分别设置走料的结构。

厂区的建设中，沿着地面1打地桩并向上延伸出立柱2，沿着立柱2的顶端设置遮盖棚进而形成厂棚3，地面1向上延伸有立柱2，以及固定于立柱2 顶部的厂棚3，厂棚3下具有加大的空间位置，便于安装设备。

直接沿着地面1设置走料结构，并沿机器设备外部将灯箱膜边缘废料4 动态回收后的再次加工。

地面1用于将灯箱膜边缘废料4的走料结构及各种设备进行总体铺设及支撑。

块状的灯箱膜成型带41切边后形成的灯箱膜边缘废料4呈条形状，沿灯箱膜边缘废料4底部的地面1上铺设有用于保证其进行滑动的走料板5；通过塑料或木板或钢板制作的走料板5、斜料板6，隔离灯箱膜边缘废料4与地面接触，保证其整洁度，便于进行重新回料循环加工利用。

靠近立柱2处设有帮助灯箱膜边缘废料4进行倾斜滑动的斜料板6；沿着平面及斜面分别设置走料板结构，充分的保证灯箱膜边缘废料4的洁净度。

斜料板6顶侧的立柱2上设有用于帮助灯箱膜边缘废料4进行输送的送料轴7。在输送的过程中，钢轴制作的送料轴7沿着斜料板6空间位置的上侧对其进行滚动支撑，降低走料的摩擦力。

本申请走料结构的实施例2中，

所述

送料轴7沿着立柱2的一侧壁横向进行固定、另一侧壁的横向上还设有用于避免灯箱膜边缘废料4落下的顶料轴9；

沿着立柱2的前后两侧分别设置一根横向的轴体，即沿着其前后输送的两侧对灯箱膜边缘废料4进行支撑及输送。

本申请走料结构的实施例3中，

在输送的过程中，特别是整个厂区矩形位置的四个转向角需要分别安装一根转向的轴体，该轴体沿着竖向进行设置，进而实现灯箱膜边缘废料4输送出及输送入的转向。其中，转向轴即转料轴8，沿着地面1设置固定旋转制作后，进而实现竖向的旋转。

立柱2外侧的地面1向上延伸有一竖向的转料轴8，竖向的转料轴8帮助灯箱膜边缘废料4进行转向。

又一例：在两根横向的送料轴7之间设置一根竖向的转料轴8在厂区的矩形端角位置设置转向，也可以在中间位置设置，利用转料轴8降低灯箱膜边缘废料4在输送过程中，避免其沿左右位置跳动。

为进一步的增强转料轴8的固定性，沿着立柱2的横向位置设置一固定支撑的横架81，转料轴8的顶部沿着立柱2横向位置固定有一横架81，通过横架81进一步固定转料轴8位置。

转料轴8的底部设有用于支撑其进行旋转的固定座82，该固定座82中设置有轴承，通过轴承帮助转料轴8的底部进行旋转，提高其转向效果。

以上所述仅为本申请的实施例而已，而且，本申请中零部件所取的名称也可以不同，并不限制本申请中的名称。对于本领域技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。由此，本申请并不局限于下述特定实施例，而仅由权利要求和它们的等同物限定。凡在本申请的构思和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的权利要求范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920297191.0

申请日:2019-03-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209853428U

授权时间:20191227

主分类号:B65H20/00

专利分类号:B65H20/00;B65H20/02

范畴分类:申请人:浙江港龙新材料股份有限公司

第一申请人:浙江港龙新材料股份有限公司

申请人地址:314000 浙江省嘉兴市海宁市经编产业园红旗大道35号

发明人:张新龙

第一发明人:张新龙

当前权利人:浙江港龙新材料股份有限公司

代理人:韩德祯

代理机构:33230

代理机构编号:杭州赛科专利代理事务所(普通合伙) 33230

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/28fc07200707a07bb2b36c8a.html