# 一种基于太阳能的光伏充电桩论文和设计-黄伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基于太阳能的光伏充电桩，包括充电桩主体、储物腔、操控板、距离感应器和挂钩，所述充电桩主体底部的中心位置处设有储物腔，储物腔上方的充电桩主体表面安装有操控板，所述操控板表面的中心位置处安装有控制面板，所述操控板位置处的充电桩主体内部设有电池腔，电池腔内部的底端固定有蓄电池，所述充电桩主体顶端的拐角位置处皆安装有电动伸缩杆，所述充电桩主体的上方设有太阳能电池板，太阳能电池板的底端与电动伸缩杆的输出端固定连接。本实用新型不仅实现了太阳能电池板角度的自动调节功能，实现了充电桩安全距离的警示功能，而且提高了充电桩使用时的便利程度。

### 主设计要求

1.一种基于太阳能的光伏充电桩，包括充电桩主体(1)、储物腔(2)、操控板(3)、距离感应器(8)和挂钩(15)，其特征在于：所述充电桩主体(1)底部的中心位置处设有储物腔(2)，储物腔(2)上方的充电桩主体(1)表面安装有操控板(3)，所述操控板(3)表面的中心位置处安装有控制面板(4)，所述操控板(3)上方的充电桩主体(1)表面固定有距离感应器(8)，且距离感应器(8)的输出端与控制面板(4)内部单片机的输入端电性连接，所述操控板(3)位置处的充电桩主体(1)内部设有电池腔(13)，电池腔(13)内部的底端固定有蓄电池(14)，所述充电桩主体(1)顶端的拐角位置处皆安装有电动伸缩杆(6)，且电动伸缩杆(6)的输入端与控制面板(4)内部单片机的输出端电性连接，所述充电桩主体(1)的上方设有太阳能电池板(5)，且太阳能电池板(5)的输出端通过光伏控制器与蓄电池(14)的输入端电连接，太阳能电池板(5)的底端与电动伸缩杆(6)的输出端固定连接。

### 设计方案

1.一种基于太阳能的光伏充电桩，包括充电桩主体(1)、储物腔(2)、操控板(3)、距离感应器(8)和挂钩(15)，其特征在于：所述充电桩主体(1)底部的中心位置处设有储物腔(2)，储物腔(2)上方的充电桩主体(1)表面安装有操控板(3)，所述操控板(3)表面的中心位置处安装有控制面板(4)，所述操控板(3)上方的充电桩主体(1)表面固定有距离感应器(8)，且距离感应器(8)的输出端与控制面板(4)内部单片机的输入端电性连接，所述操控板(3)位置处的充电桩主体(1)内部设有电池腔(13)，电池腔(13)内部的底端固定有蓄电池(14)，所述充电桩主体(1)顶端的拐角位置处皆安装有电动伸缩杆(6)，且电动伸缩杆(6)的输入端与控制面板(4)内部单片机的输出端电性连接，所述充电桩主体(1)的上方设有太阳能电池板(5)，且太阳能电池板(5)的输出端通过光伏控制器与蓄电池(14)的输入端电连接，太阳能电池板(5)的底端与电动伸缩杆(6)的输出端固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于太阳能的光伏充电桩，其特征在于：所述充电桩主体(1)底部的两侧皆设有充电头(10)。

3.根据权利要求1所述的一种基于太阳能的光伏充电桩，其特征在于：所述储物腔(2)两侧的内壁上铰接有储物门体(11)，且储物门体(11)一侧的外壁上固定有把手。

4.根据权利要求1所述的一种基于太阳能的光伏充电桩，其特征在于：所述控制面板(4)两侧的操控板(3)表面固定有报警器(9)，且报警器(9)的输入端与控制面板(4)内部单片机的输出端电性连接。

5.根据权利要求2所述的一种基于太阳能的光伏充电桩，其特征在于：所述充电头(10)上方的充电桩主体(1)表面固定有防护盒(12)，且防护盒(12)与充电头(10)相互配合，同时充电头(10)位置处的充电桩主体(1)侧壁上固定有等间距挂钩(15)，挂钩(15)下方的充电桩主体(1)侧壁上安装有等间距的插座(16)。

6.根据权利要求1所述的一种基于太阳能的光伏充电桩，其特征在于：所述太阳能电池板(5)顶端的拐角位置处皆安装有光线亮度感应器(7)，且光线亮度感应器(7)的输出端与控制面板(4)内部单片机的输入端电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及充电桩技术领域，具体为一种基于太阳能的光伏充电桩。

背景技术

充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电，充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。

现今市场上的此类充电桩种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点。

1、传统的此类充电桩对于太阳能电池板的角度一般无法实现自动调节；

2、传统的此类充电桩在使用的过程中往往没有设置安全警示功能，从而严重的影响了充电桩的使用寿命；

3、传统的此类充电桩在使用时一般不够便利。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种基于太阳能的光伏充电桩，以解决上述背景技术中提出充电桩太阳能电池板的角度无法自动调节，充电桩没有安全警示功能以及充电桩使用时的不够便利的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基于太阳能的光伏充电桩，包括充电桩主体、储物腔、操控板、距离感应器和挂钩，所述充电桩主体底部的中心位置处设有储物腔，储物腔上方的充电桩主体表面安装有操控板，所述操控板表面的中心位置处安装有控制面板，所述操控板上方的充电桩主体表面固定有距离感应器，且距离感应器的输出端与控制面板内部单片机的输入端电性连接，所述操控板位置处的充电桩主体内部设有电池腔，电池腔内部的底端固定有蓄电池，所述充电桩主体顶端的拐角位置处皆安装有电动伸缩杆，且电动伸缩杆的输入端与控制面板内部单片机的输出端电性连接，所述充电桩主体的上方设有太阳能电池板，且太阳能电池板的输出端通过光伏控制器与蓄电池的输入端电连接，太阳能电池板的底端与电动伸缩杆的输出端固定连接。

优选的，所述充电桩主体底部的两侧皆设有充电头。

优选的，所述储物腔两侧的内壁上铰接有储物门体，且储物门体一侧的外壁上固定有把手。

优选的，所述控制面板两侧的操控板表面固定有报警器，且报警器的输入端与控制面板内部单片机的输出端电性连接。

优选的，所述充电头上方的充电桩主体表面固定有防护盒，且防护盒与充电头相互配合，同时充电头位置处的充电桩主体侧壁上固定有等间距挂钩，挂钩下方的充电桩主体侧壁上安装有等间距的插座。

优选的，所述太阳能电池板顶端的拐角位置处皆安装有光线亮度感应器，且光线亮度感应器的输出端与控制面板内部单片机的输入端电性连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该基于太阳能的光伏充电桩不仅实现了太阳能电池板角度的自动调节功能，实现了充电桩安全距离的警示功能，而且提高了充电桩使用时的便利程度；

1、通过在充电桩主体顶端的拐角位置处安装电动伸缩杆，充电桩主体的上方设太阳能电池板，并通过在太阳能电池板顶端的拐角位置处安装光线亮度感应器，实现了太阳能电池板角度的自动调节功能，从而提高了太阳能电池板吸收太阳光的能力；

2、通过在操控板上方的充电桩主体表面固定距离感应器，并通过在控制面板两侧的操控板表面固定报警器，实现了充电桩安全距离的警示功能，从而延长了充电桩的使用寿命；

3、通过在充电桩主体底部的中心位置处设储物腔，储物腔两侧的内壁上铰接储物门体，并通过在充电头位置处的充电桩主体侧壁上固定等间距挂钩，挂钩下方的充电桩主体侧壁上安装等间距的插座，增加了充电桩的功能性，从而提高了充电桩使用时的便利程度。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的局部剖视结构示意图；

图3为本实用新型的侧视结构示意图；

图4为本实用新型的系统框架结构示意图。

图中：1、充电桩主体；2、储物腔；3、操控板；4、控制面板；5、太阳能电池板；6、电动伸缩杆；7、光线亮度感应器；8、距离感应器；9、报警器；10、充电头；11、储物门体；12、防护盒；13、电池腔；14、蓄电池；15、挂钩；16、插座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种基于太阳能的光伏充电桩，包括充电桩主体1、储物腔2、操控板3、距离感应器8和挂钩15，充电桩主体1底部的中心位置处设有储物腔2，储物腔2两侧的内壁上铰接有储物门体11，且储物门体11一侧的外壁上固定有把手，用于储物工作，储物腔2上方的充电桩主体1表面安装有操控板3，操控板3表面的中心位置处安装有控制面板4，该控制面板4的型号可为KTP600，控制面板4两侧的操控板3表面固定有报警器9，该报警器9的型号可为FU-JS001，且报警器9的输入端与控制面板4内部单片机的输出端电性连接，用于报警工作，操控板3上方的充电桩主体1表面固定有距离感应器8，该距离感应器8的型号可为E2EM-X16MX，且距离感应器8的输出端与控制面板4内部单片机的输入端电性连接，操控板3位置处的充电桩主体1内部设有电池腔13，电池腔13内部的底端固定有蓄电池14，充电桩主体1顶端的拐角位置处皆安装有电动伸缩杆6，该电动伸缩杆6的型号可为JINGE-1601，且电动伸缩杆6的输入端与控制面板4内部单片机的输出端电性连接，充电桩主体1的上方设有太阳能电池板5，且太阳能电池板5的输出端通过光伏控制器与蓄电池14的输入端电连接，太阳能电池板5顶端的拐角位置处皆安装有光线亮度感应器7，该光线亮度感应器7的型号可为moto MS XT702，且光线亮度感应器7的输出端与控制面板4内部单片机的输入端电性连接，用于检测工作，太阳能电池板5的底端与电动伸缩杆6的输出端固定连接，充电桩主体1底部的两侧皆设有充电头10，用于充电工作，充电头10上方的充电桩主体1表面固定有防护盒12，且防护盒12与充电头10相互配合，同时充电头10位置处的充电桩主体1侧壁上固定有等间距挂钩15，挂钩15下方的充电桩主体1侧壁上安装有等间距的插座16，便于使用工作。

工作原理：使用时，首先通过太阳能电池板5顶端拐角位置处的光线亮度感应器7进行感应，并将检测的结果输送至控制面板4内部，由控制面板4控制充电桩主体1顶端拐角位置处的电动伸缩杆6带动充电桩主体1上方的太阳能电池板5进行角度调节，之后通过操控板3上方充电桩主体1表面的距离感应器8进行距离感应，并将检测的结果输送至控制面板4内部，由控制面板4控制操控板3表面的报警器9进行报警，之后通过充电桩主体1底部中心位置处的储物腔2与储物腔2两侧内壁上的物门体11、充电头10位置处充电桩主体1侧壁上的挂钩15以及挂钩15下方充电桩主体1侧壁上的插座16相互配合，完成充电桩的使用工作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043845.7

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209441228U

授权时间:20190927

主分类号:B60L 53/31

专利分类号:B60L53/31;B60L53/51

范畴分类:32B;37C;

申请人:广东创瑜机电工程有限公司

第一申请人:广东创瑜机电工程有限公司

申请人地址:511517 广东省清远市高新区创业一路6号A6栋9层904-2号

发明人:黄伟;陈碧军;李卫锋

第一发明人:黄伟

当前权利人:广东创瑜机电工程有限公司

代理人:谈杰

代理机构:11212

代理机构编号:北京轻创知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/29111470876763fdf5c25606.html