# 浅析选矿设备磨损和维护张建荣

张建荣

甘肃一安建设科技集团有限公司

摘要：随着经济的发展和进步，我国对于各项矿产资源的开发和利用不断增加，我国矿产行业得到了快速发展，在行业实践发展过程当中，对于设备的应用至关重要，通过对于当前我国矿产行业当中对于设备的使用情况进行相应的了解和调查之后，发现其中存在着一些设备使用问题，例如在选矿设备需要进行润滑的环节没有进行重视，也没有对设备进行定期的检查和维护工作，导致设备出现了一定程度的磨损情况，对于后期生产工作起到了一定的影响，下面文章当中将会对产生的问题和相应措施进行阐述.

关键词：选矿设备；磨损；维护

矿产行业发展过程当中选矿设备在生产运行中发挥着重要的作用和意义，行业要想实现更加快速的发展，设备是必不可少的一项建设内容，设备生产过程当中所处的环境非常特殊，因此在很容易产生影响，受到相关因素的影响对于设备使用时间长短和整个开采工程的安全度产生的影响，因此对于选矿设备进行定期的维修和检查工作就至关重要，保障对于选矿设备的维护和检修工作能够避免在世界应用过程当中发生事故，影响工程顺利进行，对于作业过程能够实现进一步的保障和提升作用[1]。

1选矿设备的磨损原因

1.1选矿设备的震动产生磨损

选矿设备如果出现设计或者是安装问题，在设的应用过程当中都会产生震动的情况，如果震动与设备运行频率一样的时候，产生了一种共振现象，一旦发生这种情况所产生的损害情况非常严重，在设备结合的位置会很容易产生位置移动，接口位置之前良好的密封效果也会丧失，将密封的位置破损暴露在开放的状态中，一旦空气当中的灰尘进入到接口位置，设备中的润滑系统会受到严重影响，零件之间发生巨大的摩擦情况而造成的设备出现磨损，另外设备的滑动轴承当中发生了油膜振荡情况，使得设备如果处在高速旋转过程当中的话会发生严重的震动情况，如果运行中负荷小，但是转动速度非常高时，所产生的压力突然降低，运转的整个过程稳定性会受到影响，震动情况产生，后期出现摩擦情况很容易让设备处在振动情况中，造成极大损害。

1.1与高硬度矿石摩擦过程中产生磨损

选矿设备在实际的生产和运行过程当中，与一些硬度比较高的矿石常常会产生摩擦情况，出现了齿轮板间发生断裂情况，衬板开裂，尤其是在进行矿石破碎时，设备之间产生的摩擦会更加大，由此而产生的磨损情况将会更加严重，选矿设备中出现磨损情况除了与矿石的硬度有关之外，设备本身的材料质量也有一定的关系，如今我国在选矿作业当中所处的环境更加恶劣，矿石的硬度也在不断增加，如果选矿设备跟不上实际的生产需要，也会产生巨大的影响。

1.2润滑不良造成设备严重磨损

选矿设备想要运行正确对于设备有着良好的润滑效果至关重要，如果润滑系统不起作用，就会让设备的零件之间产生我省情况，这种问题主要是对于轴承来说，如果润滑情况不好就会导致运行过程失去控制，从而严重对选框工程的正常运行造成影响，润滑系统不完善的原因主要是因为整个工程实施环境中存在着非常多的粉尘，一旦这些物质进入到设备润滑当中，效果将会失去，产生了巨大的摩擦性，导致设备无法正常启动和运行，出现严重的磨损情况。

2选矿设备磨损的维护策略

2.1提高对关键部位的检修率

对于选矿设备进行实时的检修工作要真正把它落实到实际工作当中，根据相关管理制度的规定和标准，对于选矿设备定期进行检修工作。

首先就是要确定检修的频率，其次对于检修当中所能够达到的质量标准进行保证，然后对于设备当中的一些关键部位要提升检修效率，对于其中存在的一些隐患问题做好评价和估测工作，对于检修当中的工作内容要做好记录，如果出现了一些较为严重的情况要停止生产工作去进行检修，保证设备能够在生产作业当中安全进行，对关键部位进行检修时要详细地做好记录并进行总结，找到其中存在问题的原因，并找到最佳的解决方式，相关工作人员要从实际的检修工作当中积累经验，在实际应用中提升使用能力，将设备的使用寿命不断延长，在对设备进行选择和购买当中，根据当地的实际情况现在的自动化程度高的设备，提升整个作业过程的自动化程度。

2.2采用耐磨性能强的材质进行易磨损部位的巩固

选矿作业所处的环境非常恶劣，导致设备产生损耗形成振动情况，因此对于一些容易发生损耗的部位要进行加固处理，这是非常重要的一项工作内容，一般对设备磨损的位置进行加固，从传统的做法上主要是对于这部分的零件进行更换，但是这样对于工程成本很大的增加，同时对于设备是否能够连续使用造成的影响。

因此解决这种问题的方式可以将一些耐磨性能比较好的材料应用在容易出现磨损的位置进行加固处理，根据选矿矿山的实际特点选择耐磨的材料，提升设备的使用效率和寿命。

2.3安装中降低设备磨损以及维护

为了进一步提升选矿设备维护管理水平，不仅要对其实际质量进行监管，也要对安装操作过程予以监督，确保能按照标准化流程完成安装操作，从而提升具体问题具体分析的综合水平。

首先，操作人员在安装选矿设备的过程中，要结合环境要求和说明书实际内容完善位置的选择，确保能减少意外磕碰对设备质量造成的影响。也就是说，安装人员要和采购人员进行技术交底，确保能明确具体安装维护要点。

其次，安装人员要熟练掌握安装技巧和要点，并且能提升安装流程的规范性和科学性，避免后续磨损隐患的留存。

最后，要对安装效果进行校验，在安装操作完成后，要指派专业人员对其进行安装流程和结果的校对，降低可能导致设备磨损的几率，一定程度上落实更加系统化的维护工作。

2.4选购选矿设备时应注意的问题

对于选矿设备的选择和购买中所需要注意的问题主要从下面几个方向去进行，首先在选购矿产设备中，首先要对于所处的实际环境进行勘察和测量，全面地了解周围环境的情况，根据地址和环境条件选择适用的设备，对于不同的工作环境和矿产的生产过程选择不同的设备等级，如果对于工作环境的要求比较高，设备选择当中要尽量选用一些高质量的设备，同时对于技术水平要求也比较高，对于选矿设备进行科学合理选择不见能够降低成本，还能够增加现况的效率和质量，其次要选择技术先进的设备，如今我国科学技术不断发展和进步，对于选矿设备当中的材料有所提升，比如白口铸铁、低合金钢等，这些材料的应用很大程度上提升了设备耐磨的性能，因此选择当中要尽量选择这种技术含量较高的设备，能促进选矿设备的正常运行，提高选矿设备工作的效率。

综上所述，本文对于选矿设备中出现磨损的原因进行了

详细的分析，并根据其中存在的问题提出了设备选择的策略，希望能够对相关建设工作有所借鉴作用，保证我国现况行业不断的发展和进步，提升生产效率.

参考文献：

[1]刘天荣.浅析选矿设备的磨损和维护[J].科技资讯,2012,11:85.

[2]陆保山.关于选矿设备的磨损和维护策略探讨[J].世界有色金属,2016,10:136-137.

[3]李点根.选矿设备的磨损和维护相关问题的探讨[J].科技资讯,2013,18:110.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2988dcd3aa369e18389cde75.html