# 不锈钢纤维论文_唐红元,马梦淋,陈俊龙,付祥,陈豪

导读:本文包含了不锈钢纤维论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:钢纤维,针织物,表观,性能,力学性能,圆管,形貌。

### 不锈钢纤维论文文献综述

唐红元,马梦淋,陈俊龙,付祥,陈豪[1]（2019）在《碳纤维复材布加固不锈钢圆管短柱轴心受压试验研究》一文中研究指出为研究碳纤维复材(CFRP)布加固不锈钢圆管短柱轴心受压性能,对外贴CFRP布加固不锈钢圆管短柱进行轴心受压试验。试验共制作了20根构件,4根未粘贴CFRP布的控制试件,8根环向外贴CFRP布的加固试件和8根正交(环向和纵向)外贴CFRP布加固试件。试件破坏形式主要分为两种:第一种是试件底部产生"象足式"屈曲破坏,第二种是外贴CFRP布加固(环向和纵向)后的试件在中间高度处产生向内局部屈曲变形;同时,在粘贴层数相同的情况下,环向粘贴效果优于正交粘贴效果;在相同的粘贴方式下,粘贴层数越多加固效果越好;纵向碳纤维布的存在反而会降低试件的极限承载能力,但可以略微提高试件的轴向刚度;并且在壁厚一定的情况下,直径越大的不锈钢圆管在CFRP布加固后增强效果越明显。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年10期）

敖庆波,王建忠,马军,汤慧萍[2]（2019）在《孔结构对不锈钢纤维多孔材料吸声性能的影响》一文中研究指出设计了两种不锈钢纤维多孔材料的铺制方法:平行铺制和直立铺制。通过控制铺制方法、纤维的长/径比和烧结工艺得到具有不同孔结构的不锈钢纤维多孔材料。对具有不同孔结构的不锈钢纤维多孔材料的吸声性能进行分析。结果表明,长/径比为5000的不锈钢纤维多孔材料的性/价比最高;当材料厚度≤15mm时,平行铺制的纤维多孔材料较直立铺制的吸声性能好;当材料厚度>15mm时,铺制方法的影响不显着;烧结结点数量的多少对不锈钢纤维多孔材料吸声性能贡献不大。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2019年10期）

翟勐瑗,冯帆,王晓婕,马静[3]（2019）在《退火时间对316L不锈钢纤维组织与力学性能的影响》一文中研究指出对集束拉拔法制备的316L不锈钢纤维进行950℃保温不同时间的退火处理,研究了保温时间对316L不锈钢纤维显微组织、抗拉强度、伸长率的影响。结果表明:拉拔过程中316L不锈钢纤维最佳保温时间为2 min,纤维状组织已完全转变成等轴晶组织,奥氏体晶界明显,316L不锈钢纤维的强度有所下降,下降70 MPa左右,但变形能力得到很好的恢复。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年09期）

吴乾,周兆懿,林圣光,胡海蓉[4]（2019）在《不锈钢纤维的物理化学性能研究》一文中研究指出对不锈钢纤维(线密度3.60dtex)的相关物理化学性能进行了研究,结果发现,不锈钢纤维纵向表面具有不均匀的沟槽结构,横截面呈近似圆形,其红外光谱无吸收峰,重金属测试结果显示其主要重金属元素成分为铁(Fe)66.81%、铬(Cr)18.62%、镍(Ni)12.32%;经测试,其断裂强力为4.87cN,断裂强度为1.36cN/dtex,断裂伸长率为1.0%;通过热失重分析,其在900℃以下的纤维残留率达到98.26%,热稳定性优异;不锈钢纤维的耐化学试剂性能优异,不溶于大部分的酸、碱及有机溶剂。(本文来源于《纺织科技进展》期刊2019年09期）

赵华恩,胡广,余秀艳[5]（2019）在《含不锈钢纤维纺织制品的检针检测》一文中研究指出从检针检测的原理和不锈钢纤维特性入手,探析了含不锈钢纤维纺织制品无法通过目前的检针检测的原因。(本文来源于《国际纺织导报》期刊2019年09期）

贺晓亚[6]（2019）在《不锈钢纤维含量对防辐射混纺织物服用性能的影响》一文中研究指出以混纺织物的回潮率、力学性能、折皱回复性能、抗静电性能、保暖性能和电磁辐射屏蔽效能为出发点,研究不锈钢纤维含量对不锈钢纤维/黏胶纤维混纺织物服用性能的影响。结果表明:混纺织物的回潮率和保暖性能随不锈钢纤维含量的增加不断下降;抗静电性能随不锈钢纤维含量的增加不断提高;力学性能、折皱回复性能和电磁辐射屏蔽效能开始随不锈钢纤维含量的增加不断提高,当不锈钢纤维含量超过12%时,这3项指标趋于稳定。综合分析可知,开发不锈钢纤维/黏胶纤维混纺织物时可将不锈钢纤维含量控制在12%左右。(本文来源于《产业用纺织品》期刊2019年07期）

周茜宇,胡雅宁,魏赛男,石宝,陈妞妞[7]（2019）在《不锈钢纤维屏蔽织物的开发与性能研究》一文中研究指出电磁波在对电子设备造成电磁干扰的同时也对人体产生一定程度的电磁辐射危害,采用不同混纺比的不锈钢纺纱,分别织造了纬平针组织、2+2罗纹组织、2+2双罗纹组织、单针双列集圈组织共12块针织物,并对织物的电磁屏蔽效能和服用舒适性能进行了测试分析。结果表明:单针双列集圈组织的透气性和透湿性能较好,2+2双罗纹组织的耐磨性能较好;在相同组织结构下,不锈钢纤维含量越高,织物电磁屏蔽效果越好;同种不锈钢纤维含量下,2+2双罗纹组织的电磁屏蔽性能优于2+2罗纹组织,单针双列集圈组织电磁屏蔽性能优于纬平针组织。(本文来源于《上海纺织科技》期刊2019年04期）

魏博[8]（2019）在《添加不同形状不锈钢纤维的浇注料的力学性能》一文中研究指出研究了纤维形状以及组合纤维对浇注料的力学性能和流动性的影响。结果表明,纤维纵横比对常温抗折强度影响较大,形状复杂的纤维在热态下可提高抗折强度。(本文来源于《耐火与石灰》期刊2019年02期）

瑞安·达戈斯蒂诺,文娜[9]（2019）在《不锈钢比碳纤维更轻更结实? 马斯克:千真万确》一文中研究指出马斯克在一月份的推特上说,以前被称为BFR的火箭将由不锈钢而不是碳纤维制造。在这次《大众机械》杂志的独家采访中,他将告诉我们为什么。SpaceX目前在用不锈钢材料制作巨型火箭。据我们所知,这是自20世纪50年代末阿特拉斯计划中一些命运多舛的尝试以来,不锈钢材料首次用于航天器的制造。我们之所以了解到他的举动,是因为数周以来一直有传闻设计会有小幅优化,但在圣诞节前几天,马斯克(本文来源于《卫星与网络》期刊2019年03期）

张国学,申坤[10]（2019）在《掺PVA纤维不锈钢钢筋混凝土桥墩冲击损伤性能研究》一文中研究指出利用多功能超高重型落锤试验机对掺PVA纤维不锈钢钢筋混凝土桥墩的冲击损伤进行测试研究。分别对4组不同的混凝土桥墩模型试件进行水平冲击试验,得出冲击力时程曲线、超声波声学参数并观察混凝土裂缝开展情况。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年04期）

### 不锈钢纤维论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

设计了两种不锈钢纤维多孔材料的铺制方法:平行铺制和直立铺制。通过控制铺制方法、纤维的长/径比和烧结工艺得到具有不同孔结构的不锈钢纤维多孔材料。对具有不同孔结构的不锈钢纤维多孔材料的吸声性能进行分析。结果表明,长/径比为5000的不锈钢纤维多孔材料的性/价比最高;当材料厚度≤15mm时,平行铺制的纤维多孔材料较直立铺制的吸声性能好;当材料厚度>15mm时,铺制方法的影响不显着;烧结结点数量的多少对不锈钢纤维多孔材料吸声性能贡献不大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 不锈钢纤维论文参考文献

[1].唐红元,马梦淋,陈俊龙,付祥,陈豪.碳纤维复材布加固不锈钢圆管短柱轴心受压试验研究[J].工业建筑.2019

[2].敖庆波,王建忠,马军,汤慧萍.孔结构对不锈钢纤维多孔材料吸声性能的影响[J].稀有金属材料与工程.2019

[3].翟勐瑗,冯帆,王晓婕,马静.退火时间对316L不锈钢纤维组织与力学性能的影响[J].金属热处理.2019

[4].吴乾,周兆懿,林圣光,胡海蓉.不锈钢纤维的物理化学性能研究[J].纺织科技进展.2019

[5].赵华恩,胡广,余秀艳.含不锈钢纤维纺织制品的检针检测[J].国际纺织导报.2019

[6].贺晓亚.不锈钢纤维含量对防辐射混纺织物服用性能的影响[J].产业用纺织品.2019

[7].周茜宇,胡雅宁,魏赛男,石宝,陈妞妞.不锈钢纤维屏蔽织物的开发与性能研究[J].上海纺织科技.2019

[8].魏博.添加不同形状不锈钢纤维的浇注料的力学性能[J].耐火与石灰.2019

[9].瑞安·达戈斯蒂诺,文娜.不锈钢比碳纤维更轻更结实?马斯克:千真万确[J].卫星与网络.2019

[10].张国学,申坤.掺PVA纤维不锈钢钢筋混凝土桥墩冲击损伤性能研究[J].建筑技术开发.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/29b53137599dd6131cbce018.html