# 网约车智能车载终端论文和设计-曹坚

### 全文摘要

本实用新型属于车辆智能监控及通讯技术领域，公开了网约车智能车载终端，包括系统处理芯片(1)、存储模块(2)、图像采集模块(3)、LCD显示屏(4)、移动通信模块(5)、定位模块(6)、拾音器(7)、扬声器(8)、RFID模块(9)、紧急报警按钮(10)、服务评价按键(11)，本实用新型的网约车智能车载终端系统功能更全面、更安全、更具智能化。

### 主设计要求

1.网约车智能车载终端，其特征在于：包括系统处理芯片、存储模块、图像采集模块、LCD显示屏、移动通信模块、定位模块、拾音器、扬声器、RFID模块、紧急报警按钮和服务评价按键；系统处理芯片分别与存储模块、图像采集模块、LCD显示屏、移动通信模块、定位模块、拾音器、扬声器、RFID模块、紧急报警按钮和服务评价按键连接；所述图像采集模块采集图像信息输入给系统处理芯片，系统处理芯片对采集的图像信息进行处理后存储在存储模块中，所述移动通信模块向外传输所述存储模块中的图像信息，所述移动通信模块向外传输所述定位模块中的位置信息；所述RFID模块采集的信息输入给系统处理芯片，系统处理芯片对输入信息处理后显示在LCD显示屏上；所述系统处理芯片检测到紧急报警按钮信息后，通过移动通信模块拨号连接到服务器实现通话；所述拾音器采集语音信息传给移动通信模块发送到服务器，服务器把语音信息下发给移动通信模块，经过系统处理芯片处理，通过扬声器播放出来；所述系统处理芯片检测到服务评价按键信息后，通过移动通信模块把评价信息发送到服务器。

### 设计方案

1.网约车智能车载终端，其特征在于：包括系统处理芯片、存储模块、图像采集模块、LCD显示屏、移动通信模块、定位模块、拾音器、扬声器、RFID模块、紧急报警按钮和服务评价按键；

系统处理芯片分别与存储模块、图像采集模块、LCD显示屏、移动通信模块、定位模块、拾音器、扬声器、RFID模块、紧急报警按钮和服务评价按键连接；

所述图像采集模块采集图像信息输入给系统处理芯片，系统处理芯片对采集的图像信息进行处理后存储在存储模块中，所述移动通信模块向外传输所述存储模块中的图像信息，所述移动通信模块向外传输所述定位模块中的位置信息；所述RFID模块采集的信息输入给系统处理芯片，系统处理芯片对输入信息处理后显示在LCD显示屏上；所述系统处理芯片检测到紧急报警按钮信息后，通过移动通信模块拨号连接到服务器实现通话；所述拾音器采集语音信息传给移动通信模块发送到服务器，服务器把语音信息下发给移动通信模块，经过系统处理芯片处理，通过扬声器播放出来；所述系统处理芯片检测到服务评价按键信息后，通过移动通信模块把评价信息发送到服务器。

2.根据权利要求1所述的网约车智能车载终端，其特征在于：所述移动通信模块接收服务器的信息采集控制信号，并输入给所述系统处理芯片，所述系统处理芯片向移动通信模块反馈与信息采集控制信号对应的信息，由所述移动通信模块向外传输。

3.根据权利要求1所述的网约车智能车载终端，其特征在于：所述定位模块每隔1秒钟把位置信息传输出给所述系统处理芯片。

4.根据权利要求1或3所述的网约车智能车载终端，其特征在于：所述移动通信模块把位置信息发送给服务器。

5.根据权利要求1所述的网约车智能车载终端，其特征在于：所述RFID模块读取的司机信息传输给所述系统处理芯片。

6.根据权利要求1所述的网约车智能车载终端，其特征在于：所述LCD显示屏显示所述系统处理芯片的信息。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于车辆智能监控及通讯技术领域，尤其涉及网约车智能车载终端。

背景技术

随着近年来人们生活水平的提高，移动互联网的发展，逐步改变了人们的出行方式，消费习惯的改变。新锐的移动互联网企业，以滴滴为主要代表网约车，正在通过资本力量助推消费者习惯转型，为人们的出行服务提供了多种选择。

网约车的安全一直是乘客考虑出行的问题，而本实用新型的控制主板采用工业级的ARM处理器，主流的Android系统，结合摄像监控技术，实时监控车内车外的环境及状态，符合了主流发展和行业趋势，功能更全面、更安全、更具智能化。

实用新型内容

本实用新型实施例的目的在于提供一种安全智能的网约车智能车载终端，能够实时、全面的监控车辆状态。

本实用新型实施例是这样实现的：

网约车智能车载终端，包括系统处理芯片、存储模块、图像采集模块、LCD 显示屏、移动通信模块、定位模块、拾音器、扬声器、RFTD模块、紧急报警按钮和服务评价按键；

系统处理芯片分别与存储模块、图像采集模块、LCD显示屏、移动通信模块、定位模块、拾音器、扬声器、RFID模块、紧急报警按钮和服务评价按键连接：

所述图像采集模块采集图像信息输入给系统处理芯片，系统处理芯片对采集的图像信息进行处理后存储在存储模块中，所述移动通信模块向外传输所述存储模块中的图像信息，所述移动通信模块向外传输所述定位模块中的位置信息；所述RFID模块采集的信息输入给系统处理芯片，系统处理芯片对输入信息处理后显示在LCD显示屏上；所述系统处理芯片检测到紧急报警按钮信息后，通过移动通信模块拨号连接到服务器实现通话；所述拾音器采集语音信息传给移动通信模块发送到服务器，服务器把语音信息下发给移动通信模块，经过系统处理芯片处理，通过扬声器播放出来；所述系统处理芯片检测到服务评价按键信息后，通过移动通信模块把评价信息发送到服务器。

其中，所述移动通信模块接收服务器的信息采集控制信号，并输入给所述系统处理芯片，所述系统处理芯片向移动通信模块反馈与信息采集控制信号对应的信息，由所述移动通信模块向外传输。

其中，所述定位模块每隔1秒钟把位置信息传输出给所述系统处理芯片。

其中，所述移动通信模块把位置信息发送给服务器。

其中，所述RFID模块读取的司机信息传输给所述系统处理芯片。

其中，所述LCD显示屏显示所述系统处理芯片的信息。

本实用新型实施例通过设置移动通信模块和图像采集模块，实时传输视频，全天候对车辆监控，内置RFID模块，通过连接LCD显示屏，实时显示司机信息，按下紧急报警按钮，快速发出紧急救援信号，连接移动通信模块，拾音器，扬声器，准确知道车辆内人员发生的状态，更具智能化。

附图说明

图1是本实用新型网约车智能车载终端的原理及应用示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

本实用新型实施例通过设置移动通信模块和图像采集模块，实时传输视频，全天候对车辆监控，内置RFID模块，通过连接LCD显示屏，实时显示司机信息，按下紧急报警按钮，快速发出紧急救援信号，连接移动通信模块，拾音器，扬声器，准确知道车辆内人员发生的状态，更具智能化。

以下结合具体实施例对本实用新型的具体实现进行详细描述：

如图1所示，是本实用新型网约车智能车载终端的原理及应用示意图。

网约车智能车载终端包括系统处理芯片1、存储模块2、图像采集模块3、 LCD显示屏4、移动通信模块5、定位模块6、拾音器7、扬声器8、RFID模块9、紧急报警按钮10、服务评价按键11，系统处理芯片1分别与存储模块2和图像采集模块3连接，所述图像采集模块3采集图像信息输入给系统处理芯片1，系统处理芯片1对采集的图像信息进行处理后存储在存储模块2中；系统处理芯片1分别与存储模块2、移动通信模块5连接，所述移动通信模块5向外传输所述存储模块2中的图像信息；系统处理芯片1分别与定位模块6、移动通信模块5连接，所述移动通信模块5向外传输所述定位模块6中的位置信息；系统处理芯片1分别与RFID模块9、LCD显示屏4连接，所述RFID模块9采集的信息输入给系统处理芯片1，系统处理芯片1对输入信息处理后显示在LCD 显示屏4上；系统处理芯片1分别与移动通信模块5、扬声器8和紧急报警按钮10连接，所述系统处理芯片1检测到紧急报警按钮10信息后，通过移动通信模块5拨号连接到服务器实现通话，还包括移动通信模块5与拾音器7连接，所述拾音器7采集语音信息传给移动通信模块5发送到服务器，服务器把语音信息下发给移动通信模块5，经过系统处理芯片1处理，通过扬声器8播放出来；系统处理芯片1与服务评价按键11、移动通信模块5连接，所述系统处理芯片1检测到服务评价按键11信息后，通过移动通信模块5把评价信息发送到服务器。

其中，所述移动通信模块接收服务器的信息采集控制信号，并输入给所述系统处理芯片，所述系统处理芯片向移动通信模块反馈与信息采集控制信号对应的信息，由所述移动通信模块向外传输。这样不仅可以在终端上对智能终端进行人工操作，也可以通过服务器对智能终端进行针对性控制操作，使操作更加灵活，数据信息更加全面或者获取信息更加及时。

其中，所述定位模块每隔1秒钟把位置信息传输出给所述系统处理芯片。通过设定时间，实时更新位置数据。

其中，所述移动通信模块把位置信息发送给服务器。这样服务器就能够准确得到智能终端的位置信息，实现实时位置监控的功能。

其中，所述RFID模块读取的司机信息传输给所述系统处理芯片。

其中，所述LCD显示屏显示所述系统处理芯片的信息。

通过移动通信模块、扬声器以及拾音器，实现报警语音通话功能，更加了语音、视频多维度的信息传递方式。

为了使本实用新型能够实现相应的功能，经过不断进行调试，各个器件或模块基本都能通过相应的芯片或器件来实现其功能，其中，系统处理芯片采用珠海全志公司的T3芯片，摄像头模块采用台湾奇景(HIMAX)公司的HM2131，存储模块采用美国闪迪公司(SanDisk)的4GB-128GB的存储卡，GPS模块采用中科微电子的ATGM332D，移动通信模块采用高通公司的EC20模块。

在网约车智能车载终端正常工作的情况下，通过设置移动通信模块5，实时传输视频，全天候对车辆监控，内置RFID模块9，通过连接LCD显示屏4，实时显示司机信息，按下紧急报警按钮10，快速发出紧急救援信号，连接移动通信模块4，拾音器7，扬声器8，准确知道车里面人员状态，更具智能化。

本实用新型的智能终端也可以用于出租车中或者其他有需求的车辆中，同样能够实现相同的功能，提供智能服务。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822277155.6

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209299244U

授权时间:20190823

主分类号:H04B 1/3822

专利分类号:H04B1/3822

范畴分类:39B;

申请人:深圳友浩车联网股份有限公司

第一申请人:深圳友浩车联网股份有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙华新区清祥路清湖工业园宝能科技园9栋A座4楼EFGH单位

发明人:曹坚

第一发明人:曹坚

当前权利人:深圳友浩车联网股份有限公司

代理人:王琦

代理机构:44256

代理机构编号:深圳市凯达知识产权事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/29cd0f70587005be1db32dba.html