# 浅谈爬架在高层建筑施工中的应用张小园

身份证号：13072419870928XXXX

摘要：笔者结合某高层建筑，介绍一种较为先进的模板体系（爬架技术）的应用。说明了介绍爬架的升降原理，较为详细的介绍了爬架施工工艺及质量控制要点。希望能为类似工程的应用起到一定的参考价值。

关键词：高层建筑；整体电动爬架；施工工艺

安全是建筑施工中人们长期关注的焦点，它不但关系到操作人员的生命安全，而且也是施工企业管理水平的体现。建筑外防护架在选择时不但要考虑到上述两个方面的影响，而且在经济上也应是切实可行的。本文针对具体的施工，介绍了导轨式爬架在工程中的应用。某综合楼地下1层，裙楼3层，地上24层，总高88.1m。作为公司在民用建筑方面的重点建设项目之一，项目部领导经过充分论证后，决定采用导轨式爬架作为工程的外防护架及装饰外架。

1施工方案的选定

在高层建筑施工中，随着建筑结构形式的多样化，促使脚手架向着装拆简单、移动方便、承载性能强、使用安全可靠、适用经济的方向发展，以满足施工的需要。

目前在高层建筑施工中，常用的脚手架主要有落地脚手架、挑架、爬架等。落地脚手架中以扣件式钢管脚手架为典型，具有装拆方便，搭设灵活，能适应建筑平、立面变化的特点，是目前使用最为普遍的一种脚手架，但是由于大横杆与立杆之间均为扣件连接，存在偏心距，产生偏心弯矩，所以搭设高度受到限制，同时由于存在周转材料用量大，占用周期长的缺点，不能很好地满足高层建筑施工的需求。

挑架与爬架很好地解决了上述问题，尤其是本工程受场地限制（主体为框架－剪力墙结构，且四周有裙房，脚手架不能直接支撑在地面上），更显示出其独特的优势。但挑架与爬架比较，挑架在施工中需要反复支拆，仍然有劳动强度大的缺点；而爬架在高层建筑施工中只需装拆一次，具有不受建筑物高度限制，劳动强度低、施工效率高、适用性强、装拆简易、经济、安全的特点，能够很好地满足高层建筑施工的要求。

因此针对本工程的特点，主体结构施工决定采用导轨式爬架作为施工用外脚手架。

2爬架施工

2.1安装前的准备工作

2.1.1按平面图先确定承力托及电动葫芦挑梁安装的位置和个数，在相应位置上的混凝土墙或梁内预埋螺栓或预留穿墙螺栓的孔眼。各层的螺栓位置要求上下相一致，误差不超过＋10。

2.1.2加工制作型钢承力托、挑梁、斜拉杆。准备电动葫芦、钢丝绳脚手管、扣件、安全网、木板等材料。

2.1.3因整体爬升脚手架的高度为4个标准层层高，而建筑物的裙楼层高往往与标准层高不一致，所以一般在建筑物主体施工到裙楼顶时才开始安装、搭设爬升脚手架。此时要先在裙楼顶架处用钢管找平，搭设爬架的操作平台，作为安装爬升架子承力托和搭设爬升架子的操作面。

2.1.4要求技术人员必须熟悉爬架的设计图及安装方法，掌握技术要领及外架搭设作业的具体要求，并组织爬架全体操作人员进行详细的技术交底和示范安装，做到操作人员人人心中有数。按照整体爬架设计图对所订购和加工的材料进行清理，包括对购件数量、配件的质量全面检查，质量符合要求的，在现场分类堆放。

2.2整体爬架的安装

2.2.1脚手架安装

先塔基础架，采用普通钢管搭设基础架到裙房顶部（如无裙房则至二层顶）。基础架架体与普通外架要求无异，只是架项应符合爬架安装底面的平直要求。

在基础架顶安装承力托，承力托内侧用φ25～30mm的螺栓与混凝土边梁固定，承力托外侧用斜拉杆与上层边梁拉结固定，用斜拉杆中部的花篮螺栓将承力托调平。

在承力托上面搭设架子，先竖承力托上的立杆，然后搭设最下一步的承力桁架，桁架下弦管的接头如用接头扣件连接，架子受荷后接头处会拔开，故须用帮焊钢筋连接。搭设时承力桁架上下弦管中间起拱3cm。承力桁架内的各杆件宜用双管。

在架体上铺板，每个层高满铺一层，宜用厚约30mm的轻质木板。架体外面满挂小眼网，小眼网应从架体底部兜满。位于电动葫芦挑梁处2个单元架子搭接处的里排横杆应使用短管，提升时暂时拆除有妨碍的几根，待挑梁通过后再重新连接。

安装时注意将立杆的接头位置错开（纵方向及内外立杆均要错开），第一层可用3m和6m的立杆错开布置。

斜撑和连接撑以及局部加强杆按设计要求安装。脚手架内设上人马道，为作业人员上下结构施工层提供方便。搭设独立受料平台，通过钢管斜撑和钢丝绳传力到结构物上，整体爬架升降时，可附在外架上随之升降。采用扣件钢管在架体外搭设外悬挑操作间，用于安放中心控制柜，要求该操作间能防雨防晒。

2.2.2提升系统安装

在每层混凝土墙或梁上预留工字钢承力架、提升拉杆和承力拉杆所需的Φ40螺栓孔。在模板拆除后清理孔洞，保证穿墙螺栓顺利穿过，依次安装带铁件的穿墙螺栓，固定好承拉钢支座。提升拉杆钢支座处墙或梁混凝土强度应达15～20MPa。

固定好工字钢承力架、提升拉杆、承力拉杆，安装上吊架、导向杆和支座，再安装异形间横杆和临时固定件。

挂上电动葫芦，电动葫芦编号与中心控制柜单动按钮编号必须对应一致；电动葫芦与爬架位编号也应对应一致。电动葫芦的链条应与地面垂直，不许有翻链、扭曲等现象，清除链条上的污物，保持清洁，涂少量机油润滑，并对电动葫芦加设雨罩。

将中心控制柜安装在外悬挑操作间，并按设计要求连接电控系统，电动葫芦的电机与控制柜间采用四相1m2的电缆线连接，控制柜电源线用五相16m2的电缆线，要求长度要留够至整体外架升到最高点。

2.3爬架质量要求

爬架立杆垂直度应控制在1／400以内，每面架横杆水平高度差小于50mm，外架延长方向平直偏差不大于20mm。穿墙（或梁）预留孔，应按整体爬架设计平面、立面位置准确预留。孔洞的水平距离误差应控制在4mm以内。内立杆安装距离墙面的距离误差不大于20mm。

需加工的构件，穿墙螺栓、工字钢、角钢、钢板均采用普通热轧钢。

加工的关键是焊接质量。各焊缝均为满焊，焊缝厚度在6mm以上，焊接后用焊缝角尺进行检查，不符合要求的要进行补焊，焊缝中若夹有焊渣或气泡要打掉重焊。关键部件焊缝必须经探伤检查和荷载试验合格后方能使用。在外架安装过程中，随安装高度增加，须采取临时设施，将外架与建筑物稳固连接，同时在外架与建筑物之间安装好稳固导向装置，各导向件与导向件之间距离应保持一致。

3结束语

通过对结构施工外架的选用和实际使用的效果，体现出在高层建筑结构施工中使用爬架的优越性，既节约了材料，又提高了劳动生产率、减少了施工费用，并且为施工现场的管理提供了良好的条件。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2a0976ebb588a091bd53693b.html