# 聚焦镜头自调节的平网制网机论文和设计-傅建国

### 全文摘要

本实用新型公开了一种聚焦镜头自调节的平网制网机，包括工作台、设置于工作台上的横梁，以及滑移连接在横梁上的机头，所述机头包括与横梁滑移连接的安装面板、聚焦镜头，以及设置于所述安装面板上并与聚焦镜头连接的驱动机构，所述驱动机构驱动聚焦镜头朝向或远离工作台方向运动；所述安装面板上还设置有用于检测与工作台之间距离的检测组件，所述检测组件与控制单元电连接，且所述控制单元与所述驱动机构电连接。通过检测装置的设置，当检测到的网版表面不平整时，可自动调整机头与网版之间的距离达到调整激光照射在网版上的焦距，提高网版的曝光质量。

### 主设计要求

1.一种聚焦镜头自调节的平网制网机，包括工作台(100)、设置于工作台(100)上的横梁(200)，以及滑移连接在横梁(200)上的机头(300)，其特征在于，所述机头(300)包括与横梁(200)滑移连接的安装面板(310)、聚焦镜头(320)，以及设置于所述安装面板(310)上并与聚焦镜头(320)连接的驱动机构，所述驱动机构驱动聚焦镜头(320)朝向或远离工作台(100)方向运动；所述安装面板(310)上还设置有用于检测与工作台(100)之间距离的检测组件，所述检测组件与控制单元(330)电连接，且所述控制单元(330)与所述驱动机构电连接。

### 设计方案

1.一种聚焦镜头自调节的平网制网机，包括工作台(100)、设置于工作台(100)上的横梁(200)，以及滑移连接在横梁(200)上的机头(300)，其特征在于，所述机头(300)包括与横梁(200)滑移连接的安装面板(310)、聚焦镜头(320)，以及设置于所述安装面板(310)上并与聚焦镜头(320)连接的驱动机构，所述驱动机构驱动聚焦镜头(320)朝向或远离工作台(100)方向运动；所述安装面板(310)上还设置有用于检测与工作台(100)之间距离的检测组件，所述检测组件与控制单元(330)电连接，且所述控制单元(330)与所述驱动机构电连接。

2.根据权利要求1所述的聚焦镜头自调节的平网制网机，其特征在于，所述驱动机构包括音圈电机(340)，音圈电机(340)的定子与安装面板(310)固定连接，其动子与聚焦镜头(320)固定连接。

3.根据权利要求2所述的聚焦镜头自调节的平网制网机，其特征在于，所述检测组件包括固定连接于安装面板(310)上的红外传感器(350)，所述红外传感器(350)的发射端朝向工作台(100)，且红外传感器(350)与控制单元(330)电连接以控制音圈电机(340)转动。

4.根据权利要求3所述的聚焦镜头自调节的平网制网机，其特征在于，所述控制单元(330)包括：

第一比较器(331)，其反相输入端耦接于所述红外传感器(350)，同相输入端耦接于第一基准电压电路(333)，输出端耦接于控制器(335)；

第二比较器(332)，其同相输入端耦接于所述红外传感器(350)，反相输入端耦接于第二基准电压电路(334)，输出端耦接于控制器(335)；

第一基准电压电路(333)，与第一比较器(331)的同相输入端耦接，输出第一基准电压；

第二基准电压电路(334)，与第二比较器(332)的反相输入端耦接，输出第二基准电压；

控制器(335)，输入端耦接有第一比较器(331)和第二比较器(332)的输出端，输出端耦接于音圈电机(340)以控制音圈电机(340)的运动。

5.根据权利要求4所述的聚焦镜头自调节的平网制网机，其特征在于，所述第一基准电压电路(333)和第二基准电压电路(334)均包括串联的两个电阻，两个电阻的连接点分别输出第一基准电压和第二基准电压，与第一比较器(331)和第二比较器(332)耦接。

6.根据权利要求3所述的聚焦镜头自调节的平网制网机，其特征在于，所述安装面板(310)的下端沿着竖直方向滑移设置有安装副板(360)，所述红外传感器(350)安装于所述安装副板(360)上，所述安装副板(360)上还设置有用于固定安装副板(360)和安装面板(310)的固定件。

7.根据权利要求6所述的聚焦镜头自调节的平网制网机，其特征在于，所述安装副板(360)上沿着竖直方向开设有条形通孔(361)，所述固定件包括穿过所述条形通孔(361)与安装面板(310)固定连接的螺栓(362)。

8.根据权利要求7所述的聚焦镜头自调节的平网制网机，其特征在于，所述螺栓(362)与安装副板(360)之间安装有垫片。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及印花制网设备技术领域，更具体地说，它涉及一种聚焦镜头自调节的平网制网机。

背景技术

平网制网机是一种将需要制网的图像喷印到有光敏性涂层的网版上，形成一层不透光的黑色薄膜，然后在整体光源下曝光、显影和固化获得生产用网版的设备。

公告号为CN207643881U的中国实用新型专利公开了一种新型蓝光制网机，包括工作台、滑移设置于工作台两侧的支撑台、两端分别连接于支撑台上的横梁、滑移连接于所述横梁上的机头，以及设置于支撑台内的用于驱动机头移动的传动装置，所述支撑台内设置有多位激光装置以及紧贴于所述多位激光装置的散热装置；所述机头包括光学模块，所述光学模块通过光纤连接于所述多位激光装置。工作人员将涂胶的网版放置在工作台上后，利用传动装置驱动机头沿着横梁移动，使得机头上发出的光能够直接照射在网版上进行曝光。

但是，网版本身在制作过程中，会出现表面不平整的情况，导致机头在沿着横梁移动的过程中，照射在网版表面上的激光焦距产生变化，从而导致网版曝光程度不一样的情况，影响网版的曝光质量。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种聚焦镜头自调节的平网制网机，通过检测装置的设置，当检测到的网版表面不平整时，可自动调整机头与网版之间的距离达到调整激光照射在网版上的焦距，提高网版的曝光质量。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

一种聚焦镜头自调节的平网制网机，包括工作台、设置于工作台上的横梁，以及滑移连接在横梁上的机头，所述机头包括与横梁滑移连接的安装面板、聚焦镜头，以及设置于所述安装面板上并与聚焦镜头连接的驱动机构，所述驱动机构驱动聚焦镜头朝向或远离工作台方向运动；所述安装面板上还设置有用于检测与工作台之间距离的检测组件，所述检测组件与控制单元电连接，且所述控制单元与所述驱动机构电连接。

进一步的，所述驱动机构包括音圈电机，音圈电机的定子与安装面板固定连接，其动子与聚焦镜头固定连接。

进一步的，所述检测组件包括固定连接于安装面板上的红外传感器，所述红外传感器的发射端朝向工作台，且红外传感器与控制单元电连接以控制音圈电机转动。

进一步的，所述控制单元包括：

第一比较器，其反相输入端耦接于所述红外传感器，同相输入端耦接于第一基准电压电路，输出端耦接于控制器；

第二比较器，其同相输入端耦接于所述红外传感器，反相输入端耦接于第二基准电压电路，输出端耦接于控制器；

第一基准电压电路，与第一比较器的同相输入端耦接，输出第一基准电压；

第二基准电压电路，与第二比较器的反相输入端耦接，输出第二基准电压；

控制器，输入端耦接有第一比较器和第二比较器的输出端，输出端耦接于音圈电机以控制音圈电机的运动。

进一步的，所述第一基准电压电路和第二基准电压电路均包括串联的两个电阻，两个电阻的连接点分别输出第一基准电压和第二基准电压，与第一比较器和第二比较器耦接。

进一步的，所述安装面板的下端沿着竖直方向滑移设置有安装副板，所述红外传感器安装于所述安装副板上，所述安装副板上还设置有用于固定安装副板和安装面板的固定件。

进一步的，所述安装副板上沿着竖直方向开设有条形通孔，所述固定件包括穿过所述条形通孔与安装面板固定连接的螺栓。

进一步的，所述螺栓与安装副板之间安装有垫片。

与现有技术相比，本实用新型的优点是：通过检测装置的设置，当检测到的网版表面不平整时，可自动调整机头与网版之间的距离达到调整激光照射在网版上的焦距，提高网版的曝光质量。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为机头的局部结构示意图；

图3为控制单元的电路原理图。

附图标记：100、工作台；200、横梁；300、机头；310、安装面板；320、聚焦镜头；330、控制单元；331、第一比较器；332、第二比较器；333、第一基准电压电路；334、第二基准电压电路；335、控制器；340、音圈电机；350、红外传感器；360、安装副板；361、条形通孔；362、螺栓。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型进行详细描述。

一种聚焦镜头自调节的平网制网机，参照图1，包括工作台100、设置于工作台100上的横梁200，以及滑移连接在横梁200上的机头300，机头300包括与横梁200滑移连接的安装面板310、聚焦镜头320，以及设置于安装面板310上并与聚焦镜头320连接的驱动机构。驱动机构驱动聚焦镜头320朝向或远离工作台100方向运动；安装面板310上还设置有用于检测与工作台100之间距离的检测组件，检测组件与控制单元330电连接，且控制单元330与驱动机构电连接。

参照图2，驱动机构包括音圈电机340，音圈电机340的定子与安装面板310固定连接，其动子与聚焦镜头320固定连接。安装面板310的下端沿着竖直方向滑移设置有安装副板360，安装副板360上沿着竖直方向开设有条形通孔361，固定件包括穿过条形通孔361与安装面板310固定连接的螺栓362。检测组件包括红外传感器350通过螺栓362安装于安装副板360上，可调节红外传感器350与工作台100之间的距离。另外，螺栓362与安装副板360之间安装有垫片。红外传感器350与控制单元330电连接以控制音圈电机340转动。

参照图3，控制单元330包括第一比较器331、第二比较器332、第一基准电压电路333、第二基准电压电路334和控制器335。第一比较器331的其同相输入端耦接于红外传感器350，反相输入端耦接于第一基准电压电路333，输出端耦接于控制器335；第二比较器332的反相输入端耦接于红外传感器350，同相输入端耦接于基准电压电路，输出端耦接于控制器335；第一基准电压电路333与第一比较器331的反相输入端耦接，输出第一基准电压；第二基准电压电路334与第二比较器332的同相输入端耦接，输出第二基准电压。控制器335包括而输入或门电路，输入端耦接于第一比较器331和第二比较器332的输出端，输出端耦接于音圈电机340以控制音圈电机340的运动。

当红外传感器350输出的信号电压小于第一基准电压或大于第二基准电压时，或门电路输出高电平信号驱动音圈电机340运动，使红外传感器350输出的信号电压位于第一基准电压和第二基准电压之间。第一基准电压小于第二基准电压。

其中，第一基准电压电路333和第二基准电压电路334均包括串联的两个电阻，两个电阻的连接点分别输出第一基准电压和第二基准电压，与第一比较器331和第二比较器332的输入端耦接。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822275020.6

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209248246U

授权时间:20190813

主分类号:G03F 7/12

专利分类号:G03F7/12;G03F7/20

范畴分类:30B;

申请人:绍兴鑫昌印花机械科技有限公司

第一申请人:绍兴鑫昌印花机械科技有限公司

申请人地址:312071 浙江省绍兴市袍江斗门镇凤村村前凤娄底

发明人:傅建国;傅烨莹

第一发明人:傅建国

当前权利人:绍兴鑫昌印花机械科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2a234f0aa7fd4ebb94cdb32c.html