# 2Si-B-3C-N陶瓷的热压烧结工艺

### 论文摘要

采用热压烧结工艺对机械合金化的2Si-B-3C-N陶瓷进行烧结成型。采用XRD、SEM、TEM等方法研究了工艺参数改变对陶瓷组织性能的影响规律。结果表明,温度和压力对陶瓷组织性能的影响较大,而保温时间与气氛压力的影响较小。当温度和压力分别为1 900℃和80 MPa时,陶瓷具有较高的力学性能,其致密度、抗弯强度、弹性模量、断裂韧度、维氏硬度分别为88.7%、331.1 MPa、139.4 GPa、2.8 MPa·m1/2和5.7 GPa。当温度降至1 800℃或压力减为50 MPa时,陶瓷的致密度和力学性能都明显降低。这说明高温高压有利于原子扩散与颗粒滑动重排,从而促进陶瓷的烧结致密化与力学性能的提高。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 实验原料

- 1.2 粉体与陶瓷制备

- 1.3 分析测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 纳米2Si-B-3C-N陶瓷的表面与断口形貌

- 2.2 纳米2Si-B-3C-N陶瓷的微观组织

- 2.3 纳米2Si-B-3C-N陶瓷的性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张鹏飞,徐盼盼,于仁红,贾德昌,杨治华

关键词: 陶瓷,烧结工艺,致密化,组织结构,力学性能

来源: 材料导报 2019年18期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 河南科技大学材料科学与工程学院,哈尔滨工业大学特种陶瓷研究所

基金: 国家自然科学基金河南联合基金(U1504516)~~

分类号: TQ174.6

页码: 3161-3165

总页数: 5

文件大小: 3178K

下载量: 162

### 相关论文文献

- [1].热压烧结工艺对金刚石陶瓷磨边轮胎体性能的影响[J]. 材料导报 2018(S2)

- [2].AlN基衰减瓷的制备工艺及其性能研究[J]. 真空电子技术 2017(05)

- [3].WC-Al_2O_3复合材料热压烧结工艺的改进[J]. 宝钢技术 2014(04)

- [4].N型热电材料ZnO热压烧结工艺研究[J]. 兵器材料科学与工程 2008(05)

- [5].富铝Fe-Al粉末的热压烧结工艺及组织研究[J]. 功能材料 2014(20)

- [6].BeO-SiC复合衰减材料的制备及其性能[J]. 真空电子技术 2016(05)

- [7].原位反应结合热压烧结工艺制备Al_2O_3/Fe-28Al-5Cr复合材料的组织和性能[J]. 机械工程材料 2014(05)

- [8].AlN-SiC复合衰减材料的制备及其微波衰减性能[J]. 粉末冶金工业 2008(04)

- [9].高塑性Ti_5Si_3/TiAl符合材料的制备与性能[J]. 科技资讯 2015(29)

- [10].SiC/MoSi_2复合材料的原位反应热压烧结工艺[J]. 金属热处理 2009(11)

- [11].SiC含量对AlN-SiC复合材料导热性能的影响[J]. 山东工业技术 2017(17)

- [12].碳纳米管增韧MoSi_2的热压烧结工艺及力学性能研究[J]. 中国科技论文在线 2011(02)

- [13].一种金刚石钻头智能烧结机的研制与应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2016(06)

- [14].二阶段热压烧结工艺对WC-MgO复合材料组织和力学性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2012(12)

- [15].热压烧结工艺参数对超硬磨料砂轮节块性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(06)

- [16].Al_2O_3-ZrO_2/W/Cr/Ni/Co金属陶瓷的断裂韧性[J]. 材料科学与工程学报 2009(05)

- [17].热压烧结工艺制备Fe_3Al金属间化合物块材的显微结构和力学性能研究[J]. 热加工工艺 2013(16)

- [18].TiB_2含量对AlN-TiB_2复合材料导热性能的影响[J]. 科技信息 2011(19)

- [19].热压烧结工艺制备SiC/B_4C复合材料[J]. 硅酸盐通报 2009(02)

- [20].加工工艺对Mg合金相对密度和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(07)

- [21].连续式热压烧结金刚石制品的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2014(01)

- [22].三元层状氮化物Ti_4AlN_3材料的合成及微观结构研究[J]. 硅酸盐通报 2010(01)

- [23].反应热压烧结制备SiC/ZrB_2复相陶瓷及其性能表征[J]. 人工晶体学报 2014(03)

- [24].新型层状Ti_3AlC_2陶瓷的制备及性能研究[J]. 金属热处理 2009(07)

- [25].成分对α-Sialon陶瓷微观结构及力学性能的影响[J]. 大连海事大学学报 2008(S1)

- [26].热压烧结钛合金复合材料的热机械加工行为研究[J]. 铸造技术 2018(08)

- [27].BAS/SiC基复合材料的制备及其显微组织的研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [28].SiC_p/Cu复合材料电性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2aa2f4b7ad9322febc4bf245.html