# 一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置论文和设计-张跃军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，包括外壳，所述外壳的下端面四角位置均设有移动结构，所述外壳的中部设有内壳，所述外壳的内部位于外壳和内壳之间设有螺旋加热管和温度感应器，所述外壳的上端面设有电动机，所述电动机的输出轴通过联轴器连接内壳中部贯穿外壳的上壳体的转轴，所述外壳设有和转轴相对应的轴承，所述轴承为密封轴承，所述转轴上设有搅拌结构，本实用新型使用方便，采取加热、存储和消耗的整体式结构，结构紧凑，给该装置的运输带来了极大的便利，同时具备相应的移动结构，可以通过移动结构中的滚轮来实现装置的移动，满足使用者的特殊使用需求，设计更为人性化，便于产品的推广和使用。

### 主设计要求

1.一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，包括外壳(1)，其特征在于：所述外壳(1)的下端面四角位置均设有移动结构(2)，所述外壳(1)的中部设有内壳(15)，所述外壳(1)的内部位于外壳(1)和内壳(15)之间设有螺旋加热管(10)和温度感应器(11)，所述外壳(1)的上端面设有电动机(20)，所述电动机(20)的输出轴通过联轴器(6)连接内壳(15)中部贯穿外壳(1)的上壳体的转轴(19)，所述外壳(1)设有和转轴(19)相对应的轴承(21)，所述轴承(21)为密封轴承，所述转轴(19)上设有搅拌结构(16)，所述外壳(1)的上端设有进料管(8)，所述进料管(8)和内壳(15)的内部相连通，所述外壳(1)的下端面中部设有出料结构(12)，所述外壳(1)上设有开源单片机(9)，所述开源单片机(9)的输入端电连接外在电源的输出端，所述开源单片机(9)的输入端电连接温度感应器(11)的输出端，所述开源单片机(9)的输出端电连接螺旋加热管(10)和电动机(20)的输入端。

### 设计方案

1.一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，包括外壳(1)，其特征在于：所述外壳(1)的下端面四角位置均设有移动结构(2)，所述外壳(1)的中部设有内壳(15)，所述外壳(1)的内部位于外壳(1)和内壳(15)之间设有螺旋加热管(10)和温度感应器(11)，所述外壳(1)的上端面设有电动机(20)，所述电动机(20)的输出轴通过联轴器(6)连接内壳(15)中部贯穿外壳(1)的上壳体的转轴(19)，所述外壳(1)设有和转轴(19)相对应的轴承(21)，所述轴承(21)为密封轴承，所述转轴(19)上设有搅拌结构(16)，所述外壳(1)的上端设有进料管(8)，所述进料管(8)和内壳(15)的内部相连通，所述外壳(1)的下端面中部设有出料结构(12)，所述外壳(1)上设有开源单片机(9)，所述开源单片机(9)的输入端电连接外在电源的输出端，所述开源单片机(9)的输入端电连接温度感应器(11)的输出端，所述开源单片机(9)的输出端电连接螺旋加热管(10)和电动机(20)的输入端。

2.根据权利要求1所述的一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，其特征在于：所述移动结构(2)包括支脚(3)，所述支脚(3)的上端连接外壳(1)的下端面，所述支脚(3)的下端设有滚轮(4)，所述滚轮(4)上设有脚刹(5)。

3.根据权利要求1所述的一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，其特征在于：所述电动机(20)固定在电动机(20)左侧的立板(7)上，所述立板(7)的下端连接外壳(1)的上端面。

4.根据权利要求1所述的一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，其特征在于：所述搅拌结构(16)包括两个上下相对的横板(17)，两个横板(17)之间设有搅拌辊(18)，所述搅拌辊(18)的数量不少于六个，所述搅拌辊(18)在两个横板(17)之间均匀分布。

5.根据权利要求1所述的一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，其特征在于：所述出料结构(12)包括出料管(14)，所述出料管(14)和内壳(15)的内部相连通，所述出料管(14)上设有电磁阀(13)，所述电磁阀(13)的输入端电连接开源单片机(9)的输出端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及胶粘剂保存技术领域，具体为一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置。

背景技术

三聚氰胺树脂胶粘剂具有优良的耐热、阻燃、耐水、抗老化特性，并且还具有与其他树脂不同的特性，如强度高、耐化学品腐蚀、易着色且外观鲜艳等特点，主要应用在木材加工行业中的胶台扳、劬花板、木屑板以及各种人造纤维板材，同时还应用于家具行业中装饰纸的浸渍胶和装饰胶，但是，三聚氰胺树脂胶粘剂自身储存性较差，在冬季气温较低时，三聚氰胺树脂胶粘剂储存期较短，容易发生结晶、沉淀等，影响正常生产使用，如申请公布号 CN201721699313.6的专利公开了一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，但是以上专利在使用过程中存在着一定的缺陷，该装置采用加热、存储和消耗分离式的结构来保证三聚氰胺树脂胶粘剂存储使用，给该装置的运输带来了极大的不便，同时缺乏相应的移动结构，不能满足使用者的特殊使用需求，为此我们提供了一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，采取加热、存储和消耗的整体式结构，给该装置的运输带来了极大的便利，同时具备相应的移动结构，足使用者的特殊使用需求，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，包括外壳，所述外壳的下端面四角位置均设有移动结构，所述外壳的中部设有内壳，所述外壳的内部位于外壳和内壳之间设有螺旋加热管和温度感应器，所述外壳的上端面设有电动机，所述电动机的输出轴通过联轴器连接内壳中部贯穿外壳的上壳体的转轴，所述外壳设有和转轴相对应的轴承，所述轴承为密封轴承，所述转轴上设有搅拌结构，所述外壳的上端设有进料管，所述进料管和内壳的内部相连通，所述外壳的下端面中部设有出料结构，所述外壳上设有开源单片机，所述开源单片机的输入端电连接外在电源的输出端，所述开源单片机的输入端电连接温度感应器的输出端，所述开源单片机的输出端电连接螺旋加热管和电动机的输入端。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述移动结构包括支脚，所述支脚的上端连接外壳的下端面，所述支脚的下端设有滚轮，所述滚轮上设有脚刹。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述电动机固定在电动机左侧的立板上，所述立板的下端连接外壳的上端面。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述搅拌结构包括两个上下相对的横板，两个横板之间设有搅拌辊，所述搅拌辊的数量不少于六个，所述搅拌辊在两个横板之间均匀分布。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述出料结构包括出料管，所述出料管和内壳的内部相连通，所述出料管上设有电磁阀，所述电磁阀的输入端电连接开源单片机的输出端。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：使用方便，采取加热、存储和消耗的整体式结构，结构紧凑，给该装置的运输带来了极大的便利，同时具备相应的移动结构，可以通过移动结构中的滚轮来实现装置的移动，满足使用者的特殊使用需求，设计更为人性化，便于产品的推广和使用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型剖面结构示意图。

图中：1外壳、2移动结构、3支脚、4滚轮、5脚刹、6联轴器、7立板、8进料管、9开源单片机、10螺旋加热管、11温度感应器、12出料结构、13 电磁阀、14出料管、15内壳、16搅拌结构、17横板、18搅拌辊、19转轴、 20电动机、21轴承。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种三聚氰胺树脂胶粘剂保温装置，包括外壳1，外壳1的下端面四角位置均设有移动结构2，移动结构2包括支脚3，支脚3的上端连接外壳1的下端面，支脚3的下端设有滚轮 4，滚轮4上设有脚刹5，外壳1的中部设有内壳15，外壳1的内部位于外壳 1和内壳15之间设有螺旋加热管10和温度感应器11，外壳1的上端面设有电动机20，电动机20固定在电动机20左侧的立板7上，立板7的下端连接外壳1的上端面，电动机20的输出轴通过联轴器6连接内壳15中部贯穿外壳1的上壳体的转轴19，外壳1设有和转轴19相对应的轴承21，轴承21为密封轴承，转轴19上设有搅拌结构16，搅拌结构16包括两个上下相对的横板17，两个横板17之间设有搅拌辊18，搅拌辊18的数量不少于六个，搅拌辊18在两个横板17之间均匀分布，外壳1的上端设有进料管8，进料管8和内壳15的内部相连通，外壳1的下端面中部设有出料结构12，出料结构12 包括出料管14，出料管14和内壳15的内部相连通，出料管14上设有电磁阀 13，电磁阀13的输入端电连接开源单片机9的输出端，外壳1上设有开源单片机9，开源单片机9的输入端电连接外在电源的输出端，开源单片机9的输入端电连接温度感应器11的输出端，开源单片机9的输出端电连接螺旋加热管10和电动机20的输入端，通过进料管8将三聚氰胺树脂胶粘剂置入装置内部，通过开源单片机9控制电动机20工作进而带动搅拌结构16进行搅拌避免三聚氰胺树脂胶粘剂凝固，通过开源单片机9控制螺旋加热管10对内壳 15进行加热实现对三聚氰胺树脂胶粘剂的保温，通过温度感应器11检测装置内部的温度信息，并将信息反馈给开源单片机9，开源单片机9控制螺旋加热管10的工作与否进而对装置内部的温度进行控制，避免温度过高或者过低，当需要使用三聚氰胺树脂胶粘剂时，通过开源单片机9控制电磁阀13开启，进而将三聚氰胺树脂胶粘剂导出进行使用。

开源单片机9控制温度感应器11为现有技术，开源单片机9控制螺旋加热管10、电磁阀13和电动机20为现有技术，开源单片机9采用Zilog公司生产的Z8单片机。

在使用时：通过进料管8将三聚氰胺树脂胶粘剂置入装置内部，通过开源单片机9控制电动机20工作进而带动搅拌结构16进行搅拌避免三聚氰胺树脂胶粘剂凝固，通过开源单片机9控制螺旋加热管10对内壳15进行加热实现对三聚氰胺树脂胶粘剂的保温，通过温度感应器11检测装置内部的温度信息，并将信息反馈给开源单片机9，开源单片机9控制螺旋加热管10的工作与否进而对装置内部的温度进行控制，避免温度过高或者过低，当需要使用三聚氰胺树脂胶粘剂时，通过开源单片机9控制电磁阀13开启，进而将三聚氰胺树脂胶粘剂导出进行使用。

本实用新型采取加热、存储和消耗的整体式结构，给该装置的运输带来了极大的便利，同时具备相应的移动结构2，足使用者的特殊使用需求。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920449406.6

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209701351U

授权时间:20191129

主分类号:B65D81/18

专利分类号:B65D81/18

范畴分类:34B;

申请人:莒县中邦新能源有限公司

第一申请人:莒县中邦新能源有限公司

申请人地址:276000 山东省日照市莒县夏庄镇石屯社区后石屯村海右化工园区乐安路3号

发明人:张跃军

第一发明人:张跃军

当前权利人:莒县中邦新能源有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2ab1ac9f9eac261e2f9d9d01.html