# 一种建筑工程用脚手架论文和设计-谢炎杰

### 全文摘要

一种建筑工程用脚手架，包括四根竖杆，所述竖杆顶部设置有可上下移动的升降踏板，所述四个竖杆底端均固定连接有万向轮，所述竖杆底部固定连接有控制轮；所述升降踏板顶端设置有用于控制所述升降踏板升降的升降转轮，所述升降踏板顶端还设置有控制所述控制轮转动的移动转轮，所述竖杆顶端插有两根安全杆。本实用新型有效地解决了目前建筑工程用脚手架在调节作业平台高度以及自身位置时需要施工人员爬上爬下，浪费时间和体力、作业效率低的问题。

### 主设计要求

1.一种建筑工程用脚手架，其特征在于：包括四根竖杆（1），所述竖杆（1）顶部设置有可上下移动的升降踏板（6），所述四个竖杆（1）底端均固定连接有万向轮（7），所述竖杆（1）底部固定连接有控制轮（8）；所述升降踏板（6）顶端设置有用于控制所述升降踏板（6）升降的升降转轮（9），所述升降踏板（6）顶端还设置有控制所述控制轮（8）转动的移动转轮（10），所述竖杆（1）顶端插有两根安全杆（11）。

### 设计方案

1.一种建筑工程用脚手架，其特征在于：包括四根竖杆（1），所述竖杆（1）顶部设置有可上下移动的升降踏板（6），所述四个竖杆（1）底端均固定连接有万向轮（7），所述竖杆（1）底部固定连接有控制轮（8）；所述升降踏板（6）顶端设置有用于控制所述升降踏板（6）升降的升降转轮（9），所述升降踏板（6）顶端还设置有控制所述控制轮（8）转动的移动转轮（10），所述竖杆（1）顶端插有两根安全杆（11）。

2.如权利要求1所述的建筑工程用脚手架，其特征在于：所述竖杆（1）顶端均设置有滑杆（5），所述滑杆（5）的回转半径小于所述竖杆（1）的回转半径，所述升降踏板（6）套装在所述滑杆（5）上；所述升降踏板（6）底端中心铰接有连杆（15），所述连杆（15）底端铰接有螺纹头（16），所述螺纹头（16）底端设置有螺纹孔，所述螺纹孔通过螺纹连接有螺杆（14）；所述竖杆（1）底部还固定连接有两根短横杆（3）和长横杆（2），所述两根短横杆（3）间还固定连接有加强杆（4），所述螺杆（14）通过轴承和轴承座固定连接在所述加强杆（4）顶端。

3.如权利要求2所述的建筑工程用脚手架，其特征在于：所述螺杆（14）后端通过锥齿轮组连接有升降转轴（17），所述竖杆（1）中部通过螺钉固定连接有安装板（13），所述升降转轴（17）通过轴承和轴承座固定连接在所述安装板（13）内侧，所述升降转轴（17）顶端向下开有十字形的棱柱槽，所述棱柱槽内设置有可上下移动的升降控制轴（23），所述升降控制轴（23）底端固定连接有十字形的棱柱杆，所述升降控制轴（23）顶端通过轴承固定在所述升降踏板（6）顶端，所述升降控制轴（23）顶端和所述升降转轮（9）固定连接。

4.如权利要求3所述的建筑工程用脚手架，其特征在于：所述移动转轮（10）底端固定连接有加速轴（20），所述加速轴（20）通过轴承固定在所述升降踏板（6）顶端，所述加速轴（20）底端固定连接有加速大齿轮（21），所述加速大齿轮（21）啮合连接有加速小齿轮（22），所述加速小齿轮（22）固定连接有移动控制轴（19），所述移动控制轴（19）通过轴承固定连接在所述升降踏板（6）顶端，所述移动控制轴（19）底端设置有十字形的棱柱杆，所述棱柱杆套装有移动转轴（18），所述移动转轴（18）顶端设置有十字形的棱柱槽；所述移动转轴（18）通过轴承和轴承座固定在所述安装板（13）内侧。

5.如权利要求4所述的建筑工程用脚手架，其特征在于：所述移动转轴（18）底端固定连接有蜗杆（28），所述蜗杆（28）啮合连接有蜗轮（27），所述蜗轮（27）固定连接有传动轴；所述长横杆（2）间通过螺钉固定连接有所述安装板（13），所述传动轴通过轴承和轴承座规定连接在所述安装板（13）底端，所述传动轴首端固定连接有第一输出锥齿轮（26），所述第一输出锥齿轮（26）啮合连接有第二输出锥齿轮（25），所述第二输出锥齿轮（25）固定连接有输出轴（24），所述输出轴（24）通过轴承和轴承座固定连接在所述安装板（13）底端，所述输出轴（24）两端和所述控制轮（8）固定连接。

6.如权利要求1所述的建筑工程用脚手架，其特征在于：所述竖杆（1）顶端开有圆柱孔，所述安全杆（11）主体形状为U形，所述安全杆（11）底端设置有插入柱，所述插入柱位于所述圆柱孔内；所述升降踏板（6）顶端固定连接有盖板（12），所述盖板（12）顶端开有两个圆柱通孔，所述圆柱通孔分别位于所述升降转轮（9）和移动转轮（10）中心。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及脚手架领域，尤其是涉及一种建筑工程用脚手架。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。在建筑工程中，常常是工人站在其上进行施工作业，在作业工程中常常会出现需要挪动脚手架和提升脚手架作业平台高度的问题。目前的建筑工程用脚手架常常需要工人从脚手架上下来拉动脚手架或者提升脚手架的作业平台的高度，然后再爬上去。这样的调节方式不但浪费工人的体力和时间，而且操作十分麻烦，极大地降低了施工人员的作业效率。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术的不足，提供一种建筑工程用脚手架，有效地解决了目前建筑工程用脚手架在调节作业平台高度以及自身位置时需要施工人员爬上爬下，浪费时间和体力、作业效率低的问题。

为解决上述问题本实用新型所采取的技术方案是：

一种建筑工程用脚手架，包括四根竖杆，所述竖杆顶部设置有可上下移动的升降踏板，所述四个竖杆底端均固定连接有万向轮，所述竖杆底部固定连接有控制轮；所述升降踏板顶端设置有用于控制所述升降踏板升降的升降转轮，所述升降踏板顶端还设置有控制所述控制轮转动的移动转轮，所述竖杆顶端插有两根安全杆。

优选的，所述竖杆顶端均设置有滑杆，所述滑杆的回转半径小于所述竖杆的回转半径，所述升降踏板套装在所述滑杆上；所述升降踏板底端中心铰接有连杆，所述连杆底端铰接有螺纹头，所述螺纹头底端设置有螺纹孔，所述螺纹孔通过螺纹连接有螺杆；所述竖杆底部还固定连接有两根短横杆和长横杆，所述两根短横杆间还固定连接有加强杆，所述螺杆通过轴承和轴承座固定连接在所述加强杆顶端。

优选的，所述螺杆后端通过锥齿轮组连接有升降转轴，所述竖杆中部通过螺钉固定连接有安装板，所述升降转轴通过轴承和轴承座固定连接在所述安装板内侧，所述升降转轴顶端向下开有十字形的棱柱槽，所述棱柱槽内设置有可上下移动的升降控制轴，所述升降控制轴底端固定连接有十字形的棱柱杆，所述升降控制转轴顶端通过轴承固定在所述升降踏板顶端，所述升降控制轴顶端和所述升降转轮固定连接。

优选的，所述移动转轮底端固定连接有加速轴，所述加速轴通过轴承固定在所述升降踏板顶端，所述加速轴底端固定连接有加速大齿轮，所述加速大齿轮啮合连接有加速小齿轮，所述加速小齿轮固定连接有移动控制轴，所述移动控制轴通过轴承固定连接在所述升降踏板顶端，所述移动控制轴底端设置有十字形的棱柱杆，所述棱柱杆套装有移动转轴，所述移动转轴顶端设置有十字形的棱柱槽；所述移动转轴通过轴承和轴承座固定在所述安装板内侧。

优选的，所述移动转轴底端固定连接有蜗杆，所述蜗杆啮合连接有蜗轮，所述蜗轮固定连接有传动轴；所述长横杆间通过螺钉固定连接有所述安装板，所述传动轴通过轴承和轴承座规定连接在所述安装板底端，所述传动轴首端固定连接有第一输出锥齿轮，所述第一输出锥齿轮啮合连接有第二输出锥齿轮，所述第二输出锥齿轮固定连接有输出轴，所述输出轴通过轴承和轴承座固定连接在所述安装板底端，所述输出轴两端和所述控制轮固定连接。

优选的，所述竖杆顶端开有圆柱孔，所述安全杆主体形状为U形，所述安全杆底端设置有插入柱，所述插入柱位于所述圆柱孔内；所述升降踏板顶端固定连接有盖板，所述盖板顶端开有两个圆柱通孔，所述圆柱通孔分别位于所述升降转轮和移动转轮中心。

本实用新型结构新颖，构思巧妙，操作简单方便，和现有技术相比具有以下优点：

1、本实用新型在工人需要调节升降踏板的高度时，不需要从升降踏板上下来，只需要转动所述升降转轮，带动所述升降转轴转动，通过锥齿轮组带动所述螺杆转动，所述螺杆带动和其啮合的螺纹头移动，螺纹头带动所述连杆15摆动，连杆带动和其铰接的升降踏板上下移动，由于升降踏板套在所述滑杆5上，因此移动方便，另外由于螺杆螺距小，具有自锁性，使得升降踏板能稳定定位，使得本装置具有较高的实用性和安全性；

2、本实用新型在工人需要调节位置时，也不需要从升降踏板上下来，只需要转动所述移动转轮带动所述移动转轴转动，通过蜗轮蜗杆副带动所述传动轴转动，传动轴通过锥齿轮组带动所述输出轴转动，输出轴带着其两侧的两个控制轮转动，由于蜗轮蜗杆副具有单向传动性，因此，当工人在所述升降踏板上时只能通过所述移动转轮实现本装置的移动，使得本装置在工人施工作业时具有较高的稳定性和安全性；当本装置不使用时，将所述控制轮卸下即可通过万向轮进行移动本装置，十分方便；

3、本装置通过使用大齿轮传输至小齿轮的方式实现了加速运动，使得工人以极小的力气就能驱动本装置移动较远的距离，这样，本装置的工作效率较高，使得工作工作效率也相应的提高。

附图说明

图1为本实用新型的建筑工程用脚手架的第一工作状态的轴测图。

图2为本实用新型的建筑工程用脚手架的第一工作状态的主视图。

图3为本实用新型的建筑工程用脚手架的第二工作状态的轴测图。

图4为本实用新型的建筑工程用脚手架的第二工作状态的主视图。

图5为本实用新型的建筑工程用脚手架去掉升降踏板的轴测图。

图6为本实用新型的建筑工程用脚手架的升降踏板的第一轴测图。

图7为本实用新型的建筑工程用脚手架的升降踏板的第二轴测图。

图8为本实用新型的建筑工程用脚手架的下方驱动部件的结构示意图。

图9为本实用新型的建筑工程用脚手架的架体的轴测图。

具体实施方式

以下是本实用新型的具体实施例，并结合附图对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

如图1-9所示，本实用新型提供一种建筑工程用脚手架，包括四根竖杆1，所述竖杆1顶部设置有可上下移动的升降踏板6，所述四个竖杆1底端均固定连接有万向轮7，所述竖杆1底部固定连接有控制轮8；所述升降踏板6顶端设置有用于控制所述升降踏板6升降的升降转轮9，所述升降踏板6顶端还设置有控制所述控制轮8转动的移动转轮10，所述竖杆1顶端插有两根安全杆11。

所述竖杆1用于给本装置提供支撑和高度支持，同时也给所述升降踏板6提供一个升降的轨道。所述升降踏板6上开有多个矩形孔，用于减少所述升降踏板6的重量，也间接地提升了所述升降踏板6的表面摩擦系数，使得本装置更加安全。所述万向轮7用于本装置在不工作状态的移动，所述控制轮8通过花键和螺钉螺母固定，可在本装置不工作时取下。所述安全杆11通过插入所述竖杆1顶端来使得本装置顶端有一个可以供使用人员扶的位置，当不需要安全杆11时可卸下，以实现本装置的适用性。

所述竖杆1顶端均设置有滑杆5，所述滑杆5的回转半径小于所述竖杆1的回转半径，所述升降踏板6套装在所述滑杆5上；所述升降踏板6底端中心铰接有连杆15，所述连杆15底端铰接有螺纹头16，所述螺纹头16底端设置有螺纹孔，所述螺纹孔通过螺纹连接有螺杆14；所述竖杆1底部还固定连接有两根短横杆3和长横杆2，所述两根短横杆3间还固定连接有加强杆4，所述螺杆14通过轴承和轴承座固定连接在所述加强杆4顶端。

所述滑杆5的表面光洁度较高，所述升降踏板6四角开有四个光洁的通孔，用于使升降踏板6的升降更加顺滑不费力。所述升降踏板6的升降机理为：通过所述螺杆14的转动，带动所述螺纹头16的水平移动，所述螺纹头16在水平移动时带着其上铰接的连杆15摆动，所述连杆15带动着其顶端铰接的升降踏板6上下移动。

所述螺杆14后端通过锥齿轮组连接有升降转轴17，所述竖杆1中部通过螺钉固定连接有安装板13，所述升降转轴17通过轴承和轴承座固定连接在所述安装板13内侧，所述升降转轴17顶端向下开有十字形的棱柱槽，所述棱柱槽内设置有可上下移动的升降控制轴23，所述升降控制轴23底端固定连接有十字形的棱柱杆，所述升降控制转轴23顶端通过轴承固定在所述升降踏板6顶端，所述升降控制轴23顶端和所述升降转轮9固定连接。

所述升降转轴17的位置固定，但是所述升降控制轴23固定在所述升降踏板6上，因此，所述升降控制轴23的位置也会上下移动。此时由于所述棱柱杆和棱柱槽的存在使得所述升降控制轴23在上升时仍能和所述升降转轴17连接，实现动力的传输。

所述移动转轮10底端固定连接有加速轴20，所述加速轴20通过轴承固定在所述升降踏板6顶端，所述加速轴20底端固定连接有加速大齿轮21，所述加速大齿轮21啮合连接有加速小齿轮22，所述加速小齿轮22固定连接有移动控制轴19，所述移动控制轴19通过轴承固定连接在所述升降踏板6顶端，所述移动控制轴19底端设置有十字形的棱柱杆，所述棱柱杆套装有移动转轴18，所述移动转轴18顶端设置有十字形的棱柱槽；所述移动转轴18通过轴承和轴承座固定在所述安装板13内侧。

所述移动转轮10通过其连接的加速大齿轮21以及和所述加速大齿轮21啮合的加速小齿轮22来实现加速，使得移动转轮10的输出效率变高，本装置的移动更快。所述移动控制轴19和所述移动转轴18之间也存在着棱柱杆和棱柱槽的传动，使得两者之间也能够实现距离改变的动力传输。

所述移动转轴18底端固定连接有蜗杆28，所述蜗杆28啮合连接有蜗轮27，所述蜗轮27固定连接有传动轴；所述长横杆2间通过螺钉固定连接有所述安装板13，所述传动轴通过轴承和轴承座规定连接在所述安装板13底端，所述传动轴首端固定连接有第一输出锥齿轮26，所述第一输出锥齿轮26啮合连接有第二输出锥齿轮25，所述第二输出锥齿轮25固定连接有输出轴24，所述输出轴24通过轴承和轴承座固定连接在所述安装板13底端，所述输出轴24两端和所述控制轮8固定连接。

所述蜗杆28和蜗轮27的动力传输为单向，只能通过蜗杆28传递给蜗轮27，因此，当工人在所述升降踏板6上工作时，本装置不会移动，因为所述控制轮8不动，通过摩擦力实现了本装置的定位。然后当工人在施工时需要移动本装置，那么只需要转动所述移动转轮10即可。所述移动转轮10带动所述移动转轴18转动，通过蜗轮蜗杆副带动所述传动轴转动，传动轴通过锥齿轮组带动所述输出轴24转动，输出轴24带着其两侧的两个控制轮8转动。所述控制轮8通过花键和所述输出轴24连接，然后通过螺母实现轴端的定位，故在本装置不使用时，将所述控制轮8卸下，即可将本装置移动走。

所述竖杆1顶端开有圆柱孔，所述安全杆11主体形状为U形，所述安全杆11底端设置有插入柱，所述插入柱位于所述圆柱孔内；所述升降踏板7顶端固定连接有盖板12，所述盖板12顶端开有两个圆柱通孔，所述圆柱通孔分别位于所述升降转轮9和移动转轮10中心。

所述竖杆1和所述安全杆11之间为活动连接，这样既方便拆装也能按需将本装置改造，使得本装置能适配不同的工作场景。所述盖板12用于保护所述升降转轮9和移动转轮10，也为了防止其将工人绊倒。

本装置在使用时，首先工人在不装所述控制轮8的情况下将本装置移动至所需位置，然后装上控制轮8，工人爬上所述升降踏板6，当施工至需要调整所述升降踏板6的高度时，转动所述升降转轮9，使得所述升降踏板6升高至合适位置；当需要移动本装置时，转动所述移动转轮10，使得本装置移动至合适位置后，继续施工。直至施工完成后拆下所述控制轮8将本装置移走。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式代替，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

尽管本文中较多的使用了竖杆1、长横杆2、短横杆3、加强杆4、滑杆5、升降踏板6、万向轮7、控制轮8、升降转轮9、移动转轮10、安全杆11、盖板12、安装板13、螺杆14、连杆15、螺纹头16、升降转轴17、移动转轴18、移动控制轴19、加速轴20、加速大齿轮21、加速小齿轮22、升降控制轴23、输出轴24、第二输出锥齿轮25、第一输出锥齿轮26、蜗轮27、蜗杆28等术语，但并不排除使用其他术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质；把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920091407.8

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209413261U

授权时间:20190920

主分类号:E04G 1/24

专利分类号:E04G1/24;E04G1/22;E04G1/15;E04G5/14

范畴分类:36E;

申请人:谢炎杰

第一申请人:谢炎杰

申请人地址:461500 河南省许昌市长葛市建设办胥李街东段南侧李庄开发楼2单元502室

发明人:谢炎杰

第一发明人:谢炎杰

当前权利人:谢炎杰

代理人:张权

代理机构:11394

代理机构编号:北京卓恒知识产权代理事务所（特殊普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b1fab0c8d86814584aac06a.html