# 一种高压橡胶管论文和设计-辛玲

### 全文摘要

本实用新型涉及橡胶管技术领域，尤其涉及一种高压橡胶管，包括橡胶管主体、左法兰、右法兰、第一过滤板、固定板、第二过滤板、固定杆，其特征在于：在橡胶管主体的左端与右端设置有左法兰和右法兰；在橡胶管主体的内侧从左往右依次设置有第一过滤板、固定板、第二过滤板，在固定板上设置有固定杆。本实用新型的有益效果是：介质在橡胶管主体内侧进行传输时，介质会通过第一过滤板、固定板、第二过滤板依次进行过滤，经过过滤的介质通过橡胶管主体输送到目的地；本实用新型具有结构简单、能进行有效的初级过滤和使用方便的特点。

### 主设计要求

1.一种高压橡胶管，包括橡胶管主体(1)、左法兰(2)、右法兰(3)、第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)、固定杆(7)，其特征在于：在橡胶管主体(1)的左端与右端设置有左法兰(2)和右法兰(3)；在橡胶管主体(1)的内侧从左往右依次设置有第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)，在固定板(5)上设置有固定杆(7)；所述固定杆(7)的中轴线和橡胶管主体(1)的中轴线重合；在固定杆(7)上套装有第一套管(8)和第二套管(9)，第一套管(8)设置在第一过滤板(4)与固定板(5)之间的固定杆(7)上，第二套管(9)设置在第二过滤板(6)与固定板(5)之间的固定杆(7)上；在第一过滤板(4)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第一紧固螺栓(10)，在第二过滤板(6)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第二紧固螺栓(11)。

### 设计方案

1.一种高压橡胶管，包括橡胶管主体(1)、左法兰(2)、右法兰(3)、第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)、固定杆(7)，其特征在于：在橡胶管主体(1)的左端与右端设置有左法兰(2)和右法兰(3)；在橡胶管主体(1)的内侧从左往右依次设置有第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)，在固定板(5)上设置有固定杆(7)；所述固定杆(7)的中轴线和橡胶管主体(1)的中轴线重合；在固定杆(7)上套装有第一套管(8)和第二套管(9)，第一套管(8)设置在第一过滤板(4)与固定板(5)之间的固定杆(7)上，第二套管(9)设置在第二过滤板(6)与固定板(5)之间的固定杆(7)上；在第一过滤板(4)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第一紧固螺栓(10)，在第二过滤板(6)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第二紧固螺栓(11)。

2.根据权利要求1所述一种高压橡胶管，其特征在于：所述橡胶管主体(1)由内向外依次是内胶层(12)、中胶层(13)和外胶层(14)，该中胶层(13)设置在该内胶层(12)和该外胶层(14)之间，在该内胶层(12)和该中胶层(13)之间还设置有钢丝编织增强层(15)。

3.根据权利要求1所述一种高压橡胶管，其特征在于：在所述的第一过滤板(4)、第二过滤板(6)的中心位置设置有固定杆插孔(16)。

4.根据权利要求1所述一种高压橡胶管，其特征在于：所述第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)采用金属过滤网制作而成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及橡胶管技术领域，尤其涉及一种高压橡胶管。

背景技术

橡胶管的特性有：耐紫外线、耐臭氧、耐高低温（-80至300度）、透明度高、回弹力强，耐压缩永久不变形、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、难燃、耐电压、导电等性能。橡胶管的适用范围有：配套电器、电子、家具设备、玩具、五金、医疗设备、体育用品、音响、灯饰、机械、汽车、摩托车、船舶、航空等领域行业。在使用橡胶管进行输送液体介质时，在输送过程中，使输送的液体介质带有杂质。

实用新型内容

为了解决上述问题，本实用新型的目的是提供一种结构简单、带有过滤装置的一种高压橡胶管。

为了实现上述目的，本实用新型的技术方案是这样实现的：

一种高压橡胶管，包括橡胶管主体、左法兰、右法兰、第一过滤板、固定板、第二过滤板、固定杆，其特征在于：在橡胶管主体的左端与右端设置有左法兰和右法兰；在橡胶管主体的内侧从左往右依次设置有第一过滤板、固定板、第二过滤板，在固定板上设置有固定杆；所述固定杆的中轴线和橡胶管主体的中轴线重合；在固定杆上套装有第一套管和第二套管，第一套管设置在第一过滤板与固定板之间的固定杆上，第二套管设置在第二过滤板与固定板之间的固定杆上；在第一过滤板外端的固定杆上通过螺纹连接有第一紧固螺栓，在第二过滤板外端的固定杆上通过螺纹连接有第二紧固螺栓。

进一步的，所述橡胶管主体由内向外依次是内胶层、中胶层和外胶层，该中胶层设置在该内胶层和该外胶层之间，在该内胶层和该中胶层之间还设置有钢丝编织增强层。

进一步的，在所述的第一过滤板、第二过滤板的中心位置设置有固定杆插孔。

进一步的，所述第一过滤板、固定板、第二过滤板采用金属过滤网制作而成。

本实用新型的有益效果是：介质在橡胶管主体内侧进行传输时，介质会通过第一过滤板、固定板、第二过滤板依次进行过滤，经过过滤的介质通过橡胶管主体输送到目的地；本实用新型具有结构简单、能进行有效的初级过滤和使用方便的特点。

附图说明

图1为本实用新型的立体结构示意图；

图2为本实用新型图1的主视结构示意图；

图3为本实用新型图1的左视结构示意图；

图4为本实用新型图1的右视结构示意图；

图5为本实用新型图2中A-A截面结构示意图；

图6为本实用新型图1中去掉橡胶管主体与法兰时的结构示意图；

图7为本实用新型图2中去掉橡胶管主体与法兰时的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步详细的说明。

根据图１-图7所示，本实用新型一种高压橡胶管，包括橡胶管主体(1)、左法兰(2)、右法兰(3)、第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)、固定杆(7)，其特征在于：在橡胶管主体(1)的左端与右端设置有左法兰(2)和右法兰(3)；在橡胶管主体(1)的内侧从左往右依次设置有第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)，在固定板(5)上设置有固定杆(7)；所述固定杆(7)的中轴线和橡胶管主体(1)的中轴线重合；在固定杆(7)上套装有第一套管(8)和第二套管(9)，第一套管(8)设置在第一过滤板(4)与固定板(5)之间的固定杆(7)上，第二套管(9)设置在第二过滤板(6)与固定板(5)之间的固定杆(7)上；在第一过滤板(4)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第一紧固螺栓(10)，在第二过滤板(6)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第二紧固螺栓(11)。

所述橡胶管主体(1)由内向外依次是内胶层(12)、中胶层(13)和外胶层(14)，该中胶层(13)设置在该内胶层(12)和该外胶层(14)之间，在该内胶层(12)和该中胶层(13)之间还设置有钢丝编织增强层(15)。

在所述的第一过滤板(4)、第二过滤板(6)的中心位置设置有固定杆(7)插孔。

所述第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)采用金属过滤网制作而成。

实施例：本实用新型的工作原理是：介质在橡胶管主体(1)内侧进行传输时，因为第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)采用金属过滤网制作而成，在橡胶管主体(1)流动的介质会依次通过第一过滤板(4)、固定板(5)、第二过滤板(6)依次进行过滤，经过过滤的介质通过橡胶管主体(1)输送到目的地；第一套管(8)的作用是防止第一过滤板(4)在固定杆(7)上向固定板(5)方向进行移动；第二套管(9)的作用是防止第二过滤板(6)在固定杆(7)上向固定板(5)方向进行移动；在第一过滤板(4)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第一紧固螺栓(10)，其目的是：第一紧固螺栓(10)可把第一过滤板(4)固定在固定杆(7)上；在第二过滤板(6)外端的固定杆(7)上通过螺纹连接有第二紧固螺栓(11)，其目的是：第二紧固螺栓(11)可把第二过滤板(6)固定在固定杆(7)上。

本实用新型的有益效果是：介质在橡胶管主体内侧进行传输时，介质会通过第一过滤板、固定板、第二过滤板依次进行过滤，经过过滤的介质通过橡胶管主体输送到目的地；本实用新型具有结构简单、能进行有效的初级过滤和使用方便的特点。

最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其他修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920015001.1

申请日:2019-01-06

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209705458U

授权时间:20191129

主分类号:F16L11/08

专利分类号:F16L11/08;F16L55/24

范畴分类:27G;

申请人:河北脉利橡塑科技有限公司

第一申请人:河北脉利橡塑科技有限公司

申请人地址:061800 河北省沧州市吴桥县经济开发区海河路北嵩山道西

发明人:辛玲

第一发明人:辛玲

当前权利人:河北脉利橡塑科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b39b2ec1595cfc77a01f0d8.html