# 超高层建筑燃气管道安全设计研究

### 论文摘要

超高层建筑燃气管道安全设计是燃气设计人员必须面对的问题,超高层建筑燃气管道设计必须考虑建筑沉降、管道自重、附加压头、温度等因素影响,还要考虑防雷设计等消防安全因素。文中对超高层建筑燃气管道设计影响因素进行了详细分析,并给出了相应的安全设计举措,燃气管道设计的主体是设计人员,提高设计人员设计素质是保证超高层建筑燃气管道设计安全的关键。

### 论文目录

- 1 超高层建筑燃气管道设计存在的问题

- 1.1 建筑物沉降的影响

- 1.2 燃气立管自重的影响

- 1.3 燃气管道附加压头影响

- 1.4 管道温度的影响

- 1.5 燃气管道弯曲应力的影响

- 1.6 燃气管道防雷的影响。

- 2 超高层建筑燃气管道安全设计分析

- 2.1 提高设计人员素质，加强设计过程监控

- 2.2 克服沉降影响的设计措施

- 2.3 克服立管自重影响的设计措施

- 2.4 附加压头设计

- 2.5 伸缩量与热应力影响的设计措施

- 2.6 弯曲应力

- 2.7 燃气管道防雷设计

- 3 超高层建筑燃气管道设计实例

- 3.1 工程概述

- 3.2 建筑沉降及自重影响下燃气管道设计

- 3.3 附加压头设计

- 3.4 热应力影响设计

- 3.5 弯曲应力影响设计

- 3.6 防雷设计

- 3.7 公用竖井内燃气管道设计要求

- 3.8 地下室、半地下室、地上密闭房间的燃气管道设计

- 3.9 室内燃气干管设计

- 3.1 0 燃气用户的设计

- 3.1 1 其他安全措施

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张伟航,孙金栋,肖勇,李静,王研

关键词: 超高层建筑,燃气设计,影响因素,燃气安全,安全措施

来源: 建设科技 2019年23期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 北京建筑大学环境与能源工程学院,北京优奈特燃气工程技术有限公司

基金: 供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室,建筑能源高效综合利用北京市工程技术研究中心的共同支持,北京市科学技术委员会北京市科技计划项目一般项目“燃气调压器多变量在线安全预警智能分析系统开发与应用”项目号：H15016支持

分类号: TU996.7

DOI: 10.16116/j.cnki.jskj.2019.23.019

页码: 90-94

总页数: 5

文件大小: 1375K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].城镇钢质燃气管道杂散电流干扰检测实例分析[J]. 特种设备安全技术 2019(06)

- [2].燃气管道工程的施工技术及质量控制[J]. 住宅与房地产 2019(31)

- [3].公用燃气管道的整治检验[J]. 区域治理 2019(35)

- [4].城市燃气管道设计施工管理问题的探讨[J]. 化工管理 2019(33)

- [5].影响燃气管道施工焊接质量的具体因素及改善措施[J]. 黑龙江科学 2020(02)

- [6].轨道阀回讯装置在燃气管道运行管理中的应用[J]. 节能 2020(02)

- [7].涉燃气管道第三方破坏风险研判和预防措施[J]. 广东化工 2020(06)

- [8].基于光纤传感技术的埋地燃气管道预警研究[J]. 激光杂志 2020(03)

- [9].埋地钢质燃气管道风险评估的实践[J]. 煤气与热力 2020(04)

- [10].城镇燃气管道高后果区管控困境及对策[J]. 煤气与热力 2020(04)

- [11].燃气管道光纤穿越技术在燃气工程中的实践与研究[J]. 上海煤气 2020(02)

- [12].燃气管道探测仪首次在新疆石河子试用[J]. 城市燃气 2020(01)

- [13].顶管施工技术在城镇燃气管道建设中的应用研究[J]. 居舍 2020(11)

- [14].浅谈燃气管道完整性管理中第三方施工破坏管理措施[J]. 科技创新导报 2019(36)

- [15].城市埋地燃气管道浅埋防护技术和管理[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(12)

- [16].室外燃气管道施工旁站监理的探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(12)

- [17].城市高层建筑燃气管道安全设计分析[J]. 石化技术 2020(06)

- [18].顶管施工技术在城镇燃气管道建设中的应用[J]. 四川水泥 2020(05)

- [19].城镇燃气管道风险评价与控制实践[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(10)

- [20].聚乙烯燃气管道施工质量的量化管控要点[J]. 上海煤气 2020(04)

- [21].公用燃气管道施工主要过程及质量管理要点[J]. 上海煤气 2020(04)

- [22].住宅室内的燃气管道工程设计与施工的问题与对策探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(14)

- [23].信息化背景下论城市燃气管道安装施工中的注意问题[J]. 计算机产品与流通 2020(11)

- [24].兴义港华首例废旧燃气管道再利用项目顺利启动[J]. 城市燃气 2019(07)

- [25].燃气管道施工风险与管理对策探析[J]. 化工管理 2018(34)

- [26].城镇燃气管道发展的问题与对策[J]. 广东化工 2019(01)

- [27].浅谈市政燃气管道施工质量控制与管理[J]. 中国设备工程 2019(13)

- [28].城市燃气管道损坏损伤的防范[J]. 煤气与热力 2019(09)

- [29].城市住宅燃气管道工程的施工安装技术[J]. 智能城市 2019(21)

- [30].中压燃气管道定期检验规范分析[J]. 化工管理 2019(31)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b4856d430f138f2fb5caaec.html