# 简述建筑工程施工中的后浇带施工要点赵鹏

西宁浃源建筑劳务有限公司青海西宁810000

摘要：近些年来，随着社会经济的快速发展，我国建筑工程建设体量也在逐步扩大。在建筑工程施工过程中，后浇带施工技术可以解决高层主体与裙房间的差异沉降等问题。后浇带在建筑施工中，由于受到温度及各种外界因素的作用容易使钢筋混凝土材料发生膨胀变形，从而产生裂缝，影响建筑质量。为此，本文首先阐述了施工后浇带的功能，然后就后浇带的施工要点以及遇到问题的解决措施进行探讨，以供参考。

关键词：后浇带；建筑工程；施工

一、后浇带技术的目的和作用以及类型

施工后浇带技术通俗地讲就是在整个建筑物，包括基础和L部位施工时留有很宽的“缝”，即称为“带”，将结构暂时划分为若干部分，它可以有效地减少收缩应力，待结构主体完成后，再将此“带”的混凝土补浇筑完毕，致使该“缝”消失不存在，结构连成整体，这样就解决了高层主楼与裙房的差异沉降，又达到不设永久变形或伸缩“缝”的目的。

在钢筋混凝土结构中运用后浇带技术已经是目前最常见的一种方法。后浇带按其作用可分为3种类型：（1）为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。（2）为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。（3）为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。

二、后浇带的施工要点

1.模板的预设

模板的预设要严格参照施工图纸进行。在混凝土的浇筑之前要预设钢丝网模板，要保证钢丝网模板的钢丝网格均匀统一和钢丝粗细统一。模板的强度、刚度和稳定性都必须有质量的保证，这是避免裙楼和主楼在连接跨度过大时，地下室大梁支撑的荷载过于大而超过钢支撑扣件的承受能力而引起扣件螺栓被破坏。

2.后浇带混凝土浇筑施工技术

施工中必须保证后浇带两侧混凝土浇筑质量，防止漏浆或混凝土疏松。后浇带两侧支模应采用堵头板或钢丝网隔断，接缝接口形式在板上装凸条，由结构设计人员确定两侧断面形式。对地下室有防水抗渗要求的还应留设止水带或作企口模板，以防后浇带处渗水。

在封闭施工后浇带之前，应将后浇带内的杂物清理干净，并保持湿润。接槎处涂刷界面剂，移位的钢筋要复位。混凝土浇筑一定要振捣密实，后浇带混凝土应至少同原浇筑砼相同或提高一个级别，一般应使用无收缩砼浇筑，可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。混凝土浇筑和振捣过程中，应特别注意分层浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重，应限制振捣器与模板的距离，为保证混凝土密实，垂直施工缝处应采用钢钎捣实。

3.浇筑结构混凝土后垂直施工缝的处理措施

对于选择钢丝网模板进行施工的垂直施工缝，一旦混凝土达到了初凝状态，就需要用压力水进行冲洗，有效清除浮浆以及碎片等杂物，在冲洗部位暴露出骨料之后，还需要把钢丝网片也冲洗干净。钢丝网的拆除工作要在混凝土终凝后进行，并且及时用高压水对施工缝表面进行清理；如果是木模板位置处，也可以用高压水进行冲毛处理，同时还可以根据实际施工情况尽早拆模，并做好人工凿毛工作。

4.后浇带的保护措施

对于底板后浇带，在后浇带两端两侧处各增设临时挡水砖墙，其高度高于底板高度，墙壁两侧抹防水砂浆；为防止底板周围施工积水流进后浇带内，在后浇带两侧50cm宽处，用砂浆做出5cm，高5-1Ocm挡水带；后浇带施工缝处理完毕并清理干净后，顶部用木模板或铁皮封盖，并用砂浆做挡水带，四周设临时栏杆围护，以免施工过程中污染钢筋，堆积垃圾；基础承台的后浇带留设后，应采取保护措施，防止垃圾杂物掉入后浇带内。

三、后浇带施工中出现的问题及解决措施

1.后浇带混凝土的浇筑养护

浇筑后浇带混凝土前，必须将已浇注混凝土的水泥膜及松动的石子除掉形成毛面，杂物清理干净后用水冲洗，保持湿润，并排除混凝土表面积水。在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。

后浇带混凝土必须采用无收缩的微膨胀混凝土，强度等级均取高于该层主体混凝土强度等级一级，成型后可获得0.5～1.2N/MM2的自应力，以补偿后浇带混凝土的收缩。膨胀剂的掺入量直接影响混凝土的质量，称量工作须由专人负责。

后浇带混凝土浇筑时间应根据不同的后浇带类型相应调整，伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定，一般为施工后42-60d；沉降后浇带宜在建筑物基本沉降完成合格或结构顶板混凝土浇筑完14天后进行。如设计单位有要求，应按设计单位要求进行。

2.后浇带垂直施工缝的处理

为确保后浇带的质量，使后浇混凝土与已浇混凝土的连接牢固，必须混凝土初凝时（用手压混凝土表面能出现指纹）或终凝后就采取措施将垂直施工缝断面处理好。通常是混凝土达到初凝时，用水冲冼清除垂直施工缝部位的混凝土浮浆、小碎块并使冲洗部位露出粗骨料，同时将钢丝网片冲洗干净；当混凝土终凝后将钢丝网拆除，立即用水再次冲洗施工缝表面。也可根据现场情况和规范要求，尽早拆模并及时用人工将施工缝部位的混凝土凿毛。所以两侧必须支模，不然易形成自然槎，影响施工质量，宜采用快易收口钢网或铅丝网、钢板网等隔断，使界面保持粗糙。

3.后浇带灌注混凝土的时间问题

当高层采用天然地基，或以摩擦为主的桩基时，由于高层沉降量较大，应待高层主体结构完成后，再浇注后浇带；当高层主楼基础座在卵石层或基岩上，或以端承桩为主的摩擦桩时，由于高层沉降量较小，可根据施工期间的沉降观测，确定在高层主体结构施工到一定高度时，灌注后浇带。

结束语

综上所述，将后浇带设置于建筑工程结构内，可有效提升建筑施工质量、解决沉降差。作为建筑工程的重要组成部分，其施工质量的好坏直接影响着建筑物的使用寿命，为此，施工方必须严格按照设计要求，结合现场施工具体情况，规范施工工艺，只有这样才能提高工程施工质量，才能为建筑工程行业持续、健康发展贡献一份力量。

参考文献：

[1]单体利.房屋工程后浇带施工技术及控制措施探讨[J].科研，2015（09）

[2]石兰生.建筑工程项目施工中后浇带施工的技术措施分析[J].科技资讯，2012（20）

[3]琚成旺.后浇带在建筑工程施工中的应用[J].商品与质量建筑与发展.2011(8)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2b8e17f0dc7c902a697e42c5.html