# 一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置论文和设计-熊唯佚

### 全文摘要

本实用新型属于建筑检测技术领域，公开了一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，包括环境箱和测试箱，环境箱的一侧镶嵌有温度控制器，测试箱位于环境箱内，测试箱包括被试件框间隔开的发热箱和制冷箱，发热箱底部固定有电加热器，试件框顶部插接有一插板，试件框内壁顶部和底部对称固定有玻璃放置架，玻璃放置架一侧螺纹连接有螺栓，玻璃放置架内侧设有固定夹，固定夹与螺栓螺纹连接，制冷箱外侧设有制冷器，制冷器通过送风管与制冷箱连通，送风管延伸至制冷箱内部的一端连接有导风板。其能够降低外界环境的干扰，提高测试精度，且操作便捷，测试效率高。

### 主设计要求

1.一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：包括环境箱(1)和测试箱(7)，所述环境箱(1)的一侧镶嵌有温度控制器(6)，所述测试箱(7)位于环境箱(1)内，所述测试箱(7)包括被试件框(9)间隔开的发热箱(8)和制冷箱(10)，所述发热箱(8)底部固定有电加热器(81)，所述试件框(9)顶部插接有一插板(91)，所述试件框(9)内壁顶部和底部对称固定有玻璃放置架(92)，所述玻璃放置架(92)一侧螺纹连接有螺栓(93)，玻璃放置架(92)内侧设有固定夹(94)，所述固定夹(94)与螺栓(93)螺纹连接，所述制冷箱(10)外侧设有制冷器(101)，所述制冷器(101)通过送风管(12)与制冷箱(10)连通，所述送风管(12)延伸至制冷箱(10)内部的一端连接有导风板(102)。

### 设计方案

1.一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：包括环境箱(1)和测试箱(7)，所述环境箱(1)的一侧镶嵌有温度控制器(6)，所述测试箱(7)位于环境箱(1)内，所述测试箱(7)包括被试件框(9)间隔开的发热箱(8)和制冷箱(10)，所述发热箱(8)底部固定有电加热器(81)，所述试件框(9)顶部插接有一插板(91)，所述试件框(9)内壁顶部和底部对称固定有玻璃放置架(92)，所述玻璃放置架(92)一侧螺纹连接有螺栓(93)，玻璃放置架(92)内侧设有固定夹(94)，所述固定夹(94)与螺栓(93)螺纹连接，所述制冷箱(10)外侧设有制冷器(101)，所述制冷器(101)通过送风管(12)与制冷箱(10)连通，所述送风管(12)延伸至制冷箱(10)内部的一端连接有导风板(102)。

2.根据权利要求1所述的一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：所述测试箱(7)的底部固定有底座(14)，所述底座(14)上固定有除湿器(82)，所述除湿器(82)通过Y型风管(11)与发热箱(8)和制冷箱(10)分别连通。

3.根据权利要求1所述的一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：所述固定夹(94)夹住玻璃的一侧粘接有橡胶垫(95)，所述橡胶垫(95)的形状大小与固定夹(94)夹持面的形状大小一致。

4.根据权利要求2所述的一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：所述Y型风管(11)贯穿发热箱(8)侧壁的部分以及贯穿制冷箱(10)侧壁的部分均套设有密封圈(13)，所述插板(91)与试件框(9)的插接处、送风管(12)与导风板(102)的连接处也设有密封圈(13)。

5.根据权利要求1所述的一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：所述导风板(102)剖面为等腰梯形，所述导风板(102)上均匀开设有匀风孔。

6.根据权利要求1所述的一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：所述环境箱(1)的正面通过合页(2)铰接有单开门(3)，所述单开门(3)正面设有视窗(4)，所述视窗(4)为透明材质。

7.根据权利要求2所述的一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，其特征在于：所述底座(14)底面设有导线槽，所述电加热器(81)、制冷器(101)、除湿器(82)分别通过设于导线槽中的导线与PLC控制器电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑检测技术领域，具体为一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置。

背景技术

建筑外窗保温性能检测装置适用于建筑外窗包括天窗以及阳台上部镶嵌玻璃部分等各类窗体的保温性能的检测及分级。传统的保温性能测试装置在使用过程中，易受外部环境干扰，且试件框的大小难以与各种型号的玻璃相适配，有时需更换试件框，降低了测试效率，玻璃放入试件框中不能得到良好的固定，会产生松动，从而导致玻璃受热或者受冷的效果不均匀，影响了测试精度。

实用新型内容

针对现有技术的上述不足，本实用新型提供了一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，以减少测试所耗费的时间，提高测试精度。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，包括环境箱和测试箱，所述环境箱的一侧镶嵌有温度控制器，所述测试箱位于环境箱内，所述测试箱包括被试件框间隔开的发热箱和制冷箱，所述发热箱底部固定有电加热器，所述试件框顶部插接有一插板，所述试件框内壁顶部和底部对称固定有玻璃放置架，所述玻璃放置架一侧螺纹连接有螺栓，玻璃放置架内侧设有固定夹，所述固定夹与螺栓螺纹连接，所述制冷箱外侧设有制冷器，所述制冷器通过送风管与制冷箱连通，所述送风管延伸至制冷箱内部的一端连接有导风板。

进一步地，所述测试箱的底部固定有底座，所述底座上固定有除湿器，所述除湿器通过Y型风管与发热箱和制冷箱分别连通。

进一步地，所述固定夹夹住玻璃的一侧粘接有橡胶垫，所述橡胶垫的形状大小与固定夹夹持面的形状大小一致。

进一步地，所述Y型风管贯穿发热箱侧壁的部分以及贯穿制冷箱侧壁的部分均套设有密封圈，所述插板与试件框的插接处、送风管与导风板的连接处也设有密封圈。

进一步地，所述导风板剖面为等腰梯形，所述导风板上均匀开设有匀风孔。

进一步地，所述环境箱的正面通过合页铰接有单开门，所述单开门正面设有视窗，所述视窗为透明材质。

进一步地，所述底座底面设有导线槽，所述电加热器、制冷器、除湿器分别通过设于导线槽中的导线与PLC控制器电性连接。

与现有技术相比，本实用新型具备以下有益效果：

1、使用时测试箱置于环境箱内，通过环境箱上设置的温度控制器，易于控制检测时的环境箱内温度使测试过程中环境箱内温度维持在所需的恒定值，通过设置的插板，使得待测玻璃容易放入测试箱，配合插板与试件框插接处设置的密封圈，使得试件框为密封结构，降低测试结果的波动，通过设置的导风板，使得制冷器产生的冷风能够更均匀的吹向待测玻璃的表面，提高了测试效率，增加了测试精度。

2、通过在试件框内设置玻璃放置架，便于待测玻璃放置在试件框内，通过玻璃放置架上设置的螺栓以及固定夹，使得待测玻璃能够保持良好固定状态，待测玻璃能被稳定的放置在试件框内部，通过固定夹上设置的橡胶垫，有效的增加了待测玻璃与固定夹之间的摩擦力，使得固定夹对待测玻璃的夹持变得更加稳定，同时也减小了固定夹对待测玻璃造成的挤压，避免了待测玻璃被过度挤压破裂。

附图说明

图1为本实用新型正面透视结构示意图；

图2为本实用新型的测试箱正面结构示意图；

图3为本实用新型的环境箱正面结构示意图。

图中：1、环境箱；2、合页；3、单开门；4、视窗；5、螺栓；6、温度控制器；7、测试箱；8、发热箱；81、电加热器；82、除湿器；9、试件框；91、插板；92、玻璃放置架；93、螺栓；94、固定夹；95、橡胶垫；10、制冷箱；101、制冷器；102、导风板；11、Y型风管；12、送风管；13、密封圈；14、底座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至3，本实用新型实施例提供一种建筑外窗玻璃保温性能测试装置，包括环境箱1和测试箱7，环境箱1的一侧镶嵌有温度控制器6，温度控制器6采用CX-WSK型温湿度控制器，温度控制器6通过螺栓5与环境箱1侧壁固定连接，测试箱7位于环境箱1内，测试箱7包括被试件框9间隔开的发热箱8和制冷箱10，发热箱8底部固定有电加热器81，电加热器81采用SRY管状电加热器，试件框9顶部插接有一插板91，试件框9内壁顶部和底部对称固定有玻璃放置架92，玻璃放置架92一侧螺纹连接有螺栓93，玻璃放置架92内侧设有固定夹94，固定夹94与螺栓93螺纹连接，制冷箱10外侧设有制冷器101，制冷器101为FD-50W半导体制冷器，制冷器101通过送风管12与制冷箱10连通，送风管12延伸至制冷箱10内部的一端连接有导风板102。

进一步地，测试箱7的底部固定有底座14，底座14上固定有除湿器82，除湿器82为GZCFZ-7S小型工业除湿机，除湿器82通过Y型风管11与发热箱8和制冷箱10分别连通，即Y型风管11的一个支管与与发热箱8连通、另一个支管与制冷箱10连通，通过同步除湿来减少发热箱8和制冷箱10湿度差异对测试精度的干扰。

进一步地，固定夹94夹住玻璃的一侧粘接有橡胶垫95，橡胶垫95的形状大小与固定夹94夹持面的形状大小一致。橡胶垫95增加了待测玻璃与固定夹94之间的摩擦力，使得固定夹94对待测玻璃的夹持变得更加稳定，同时也减小了固定夹94对待测玻璃造成的挤压，避免了待测玻璃被过度挤压破裂。

进一步地，Y型风管11贯穿发热箱8侧壁的部分以及贯穿制冷箱10侧壁的部分均套设有密封圈13，插板91与试件框9的插接处、送风管12与导风板102的连接处也设有密封圈13。设置密封圈13使得测试箱7整体密封性好，增加了测试精度。

进一步地，导风板102剖面为等腰梯形，导风板102上均匀开设有匀风孔，使得经过导风板102的冷气能够均匀的吹向玻璃表面，避免局部温差大而降低测试进度。

进一步地，环境箱1的正面通过合页2铰接有单开门3，单开门3正面设有视窗4，视窗4为透明材质。

进一步地，底座14底面设有导线槽，电加热器81、制冷器101、除湿器82分别通过设于导线槽中的导线与PLC控制器电性连接，其中与电加热器81相连的导线穿过测试箱7底面进入导线槽再与PLC控制器连接，该PLC控制器为工业常规的可编程控制器。

本实用新型使用前先检查测试箱7上为电加热器、除湿器82、制冷器101供电的蓄电池确认其电量充足，使用时将试件框9顶部的插板91抽出，把待测玻璃放入玻璃放置架92中，通过拧紧螺栓93，对待测玻璃进行固定，之后将插板91插入试件框9内，并确保所述插板91与试件框9的插接处完全密封，然后打开环境箱1的单开门3，将测试箱7放入环境箱1内底面中部，设置好PLC控制器参数，之后关闭单开门3，开始测试。参考国标文件GB\/T8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》中第5节“检测方法”中的方法检测待测玻璃的传热系数，进而评价其保温效果，即测量发热箱8中电加热器81的发热量，减去通过发热箱8外壁和试件框9的热损失，除以试件面积与试件框9两侧空气温差的乘积，即可计算出试件(待测玻璃)的传热系数K值。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000191.X

申请日:2019-01-01

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209400453U

授权时间:20190917

主分类号:G01N 25/20

专利分类号:G01N25/20;G01N25/18

范畴分类:31E;

申请人:湖北川腾工程技术有限公司

第一申请人:湖北川腾工程技术有限公司

申请人地址:430000 湖北省武汉市洪山区张家湾街天地源城际花园19栋1单元1层1号、20栋1单元1层10号

发明人:熊唯佚

第一发明人:熊唯佚

当前权利人:湖北川腾工程技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2bc2e5f0d8c34fa6f3c79920.html