# 一种支架不同心的高灵敏度喇叭论文和设计-方自中

### 全文摘要

本实用新型公开了一种支架不同心的高灵敏度喇叭，包括U铁、盆架和鼓纸，所述U铁内部设置有垫片、主磁和华司，垫片下端连接有主磁，主磁下端连接有华司，华司下端连接有副磁，主磁的下半部分、华司和副磁设置在音圈内部，音圈下端连接有鼓纸，鼓纸下端连接有锅底帽，所述U铁下端连接有盆架，鼓纸和锅底帽设置在盆架的内部，所述盆架内表面中间部分设置有弹波，本喇叭通过采用不对称设计结构，实现灵敏度高；失真低，低频下潜高的效果；通过采用弹波和鼓纸控制悬挂的原理，达到声场宽的声音效果。

### 主设计要求

1.一种支架不同心的高灵敏度喇叭，包括U铁(1)、盆架(2)和鼓纸(9)，其特征在于：所述U铁(1)内部设置有垫片(3)、主磁(5)和华司(6)，垫片(3)下端连接有主磁(5)，主磁(5)下端连接有华司(6)，华司(6)下端连接有副磁(7)，主磁(5)的下半部分、华司(6)和副磁(7)设置在音圈(8)内部，音圈(8)下端连接有鼓纸(9)，鼓纸(9)下端连接有锅底帽(10)，所述U铁(1)下端连接有盆架(2)，鼓纸(9)和锅底帽(10)设置在盆架(2)的内部，所述盆架(2)内表面中间部分设置有弹波(4)。

### 设计方案

1.一种支架不同心的高灵敏度喇叭，包括U铁(1)、盆架(2)和鼓纸(9)，其特征在于：所述U铁(1)内部设置有垫片(3)、主磁(5)和华司(6)，垫片(3)下端连接有主磁(5)，主磁(5)下端连接有华司(6)，华司(6)下端连接有副磁(7)，主磁(5)的下半部分、华司(6)和副磁(7)设置在音圈(8)内部，音圈(8)下端连接有鼓纸(9)，鼓纸(9)下端连接有锅底帽(10)，所述U铁(1)下端连接有盆架(2)，鼓纸(9)和锅底帽(10)设置在盆架(2)的内部，所述盆架(2)内表面中间部分设置有弹波(4)。

2.根据权利要求1所述的一种支架不同心的高灵敏度喇叭，其特征在于：所述音圈(8)的上半部分安装在U铁(1)内部，音圈(8)的下半部分安装在盆架(2)内部。

3.根据权利要求1所述的一种支架不同心的高灵敏度喇叭，其特征在于：所述盆架(2)表面开设有方槽形孔，方槽形孔内安插有固定销结构(11)。

4.根据权利要求3所述的一种支架不同心的高灵敏度喇叭，其特征在于：所述固定销结构(11)的内表面设置有折线状插销。

5.根据权利要求1所述的一种支架不同心的高灵敏度喇叭，其特征在于：所述盆架(2)通过螺栓与鼓纸(9)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种支架不同心的高灵敏度喇叭，其特征在于：所述鼓纸(9)中间部分呈凸状结构，锅底帽(10)呈梯形状结构，两者固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及支架不同心喇叭技术领域，具体为一种支架不同心的高灵敏度喇叭。

背景技术

原有的喇叭没有采用支架不同心结构即没有采用不对称设计结构，无法达到灵敏度高，失真低的效果；没有采用支架不同心结构即没有采用不对称设计结构，无法到到低频下潜高的效果；原有的喇叭也没有采用弹波和鼓纸控制悬挂的原理，无法达到声场宽的声音效果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种支架不同心的高灵敏度喇叭，灵敏度高，失真低，低频下潜高，声场宽的效果，以解决上述背景技术中提出的灵敏度低，失真高，低频下潜低，声场窄的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种支架不同心的高灵敏度喇叭，包括U铁、盆架和鼓纸，所述U铁内部设置有垫片、主磁和华司，垫片下端连接有主磁，主磁下端连接有华司，华司下端连接有副磁，主磁的下半部分、华司和副磁设置在音圈内部，音圈下端连接有鼓纸，鼓纸下端连接有锅底帽，所述U铁下端连接有盆架，鼓纸和锅底帽设置在盆架的内部，所述盆架内表面中间部分设置有弹波。

优选的，所述音圈的上半部分安装在U铁内部，音圈的下半部分安装在盆架内部。

优选的，所述盆架表面开设有方槽形孔，方槽形孔内安插有固定销结构。

优选的，所述固定销结构的内表面设置有折线状插销。

优选的，所述盆架通过螺栓与鼓纸固定连接。

优选的，所述鼓纸呈弯曲状结构，锅底帽呈梯形状结构，两者固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本种支架不同心的高灵敏度喇叭，通过设置有垫片、主磁、华司和副磁相互连接，实现更好的传声效果；通过采用不对称设计结构，达到灵敏度高，失真低的声音效果；通过采用不对称设计结构，达到低频下潜高的声音效果；通过采用弹波和鼓纸控制悬挂的原理，达到声场宽的声音效果。

附图说明

图1为本实用新型的爆炸图；

图2为本实用新型的结构示意图；

图3为本实用新型的正视图。

图中：1、U铁；2、盆架；3、垫片；4、弹波；5、主磁；6、华司；7、副磁；8、音圈；9、鼓纸；10、锅底帽；11、固定销结构。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种支架不同心的高灵敏度喇叭，包括U铁1、盆架2和鼓纸9，U铁1内部设置有垫片3、主磁5和华司6，垫片3下端连接有主磁5，主磁5下端连接有华司6，华司6下端连接有副磁7，主磁5的下半部分、华司6和副磁7设置在音圈8内部，音圈8下端连接有鼓纸9，鼓纸9下端连接有锅底帽10，U铁1下端连接有盆架2，鼓纸9和锅底帽10设置在盆架2的内部，鼓纸9呈弯曲状结构，锅底帽10呈梯形状结构，两者固定连接，通过设置的喇叭采用的不对称设计结构，实现灵敏度高，失真低，低频下潜高的声音效果；盆架2通过螺栓与鼓纸9固定连接，通过安装的鼓纸9实现传声的作用；音圈8的上半部分安装在U铁1内部，音圈8的下半部分安装在盆架2内部，U铁1和盆架2具有足够的空间安放音圈8，结构之间相互连接，实现传声作用；盆架2内表面中间部分设置有弹波4，盆架2表面开设有方槽形孔，槽形孔内安插有固定销结构11，固定销结构11的内表面设置有折线状插销，折线状插销插入方槽形孔内，达到盆架2与其他结构之间的固定连接。

综上所述：本种支架不同心的高灵敏度喇叭，音圈8的上半部分安装在U铁1内部，音圈8的下半部分安装在盆架2内部，U铁1和盆架2具有足够的空间安放音圈8，结构之间相互连接，实现传声作用；槽形孔内安插有固定销结构11，固定销结构11的内表面设置有折线状插销，折线状插销插入方槽形孔内，达到盆架2与其他结构之间的固定连接；盆架2通过螺栓与鼓纸9固定连接，通过安装的鼓纸9实现传声的作用；鼓纸9呈弯曲状结构，锅底帽10呈梯形状结构，两者固定连接，通过设置的喇叭采用的不对称设计结构，实现灵敏度高，失真低，低频下潜高的声音效果。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016257.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209105429U

授权时间:20190712

主分类号:H04R 9/02

专利分类号:H04R9/02;H04R9/06

范畴分类:38B;

申请人:东莞市融贤实业有限公司

第一申请人:东莞市融贤实业有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市大朗镇富民中路688-25号浦京工业园4栋2、3、4楼

发明人:方自中

第一发明人:方自中

当前权利人:东莞市融贤实业有限公司

代理人:刘汉民

代理机构:44251

代理机构编号:东莞市神州众达专利商标事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2bc4cfd18dfa3383bf11ef25.html