# 建筑工程钢筋混凝土项目施工管理问题研究

广东省建筑工程监理有限公司中山分公司

摘要：钢筋混凝土结构作为一种常见的建筑结构形式，具有效率高、造价低等特点别广泛应用于建筑工程施工中，但目前我国建筑工程钢筋混凝土项目施工管理水平仍处于初级阶段，普遍存在轻质量重成本、轻安全重进度的不良现象，很大程度上限制了现代建筑工程的发展。基于此，本文主要对建筑工程钢筋混凝土项目施工管理中存在的问题进行分析，提出了相应的优化措施，以为钢筋混凝土项目施工管理提供可靠的理论支持。

关键词：建筑工程；钢筋混凝土结构；施工管理

钢筋混凝土又叫钢筋砼，当前已经在建筑业中得到了广泛应用，主要构成成分就是钢筋和混凝土，而两者之所以能够放在一起使用则取决于这两种材料的性质，钢筋具有抗拉强度高的特点，但是价格也高，相对来说，混凝土抗压强度高，价格低，但是存在抗拉强度低的特点，其抗拉强度基本不会随着抗压强度的不断加大而增加，同时钢筋和混凝土的膨胀细数比较接近，在建筑行业中将两者结合到一起制成钢筋混凝土能够在保证质量的前提下，起到降低造价的效果。

1钢筋混凝土项目施工常见问题

1.1混凝土质量缺陷

混凝土在建筑业中毕竟被广泛使用，但是其质量却没有得到保证。常见的质量问题有蜂窝、露筋、麻面、烂根、缺棱少角等等，而产生这些问题的原因有以下几个方面：首先是原材料因素。混凝土是由水泥，砂、石以及水搅拌后，经过水泥水化反映形成凝胶，将砂石凝固在一起具有一定强度的固体符合材料，水泥具有很好的稳定性，其中各原料的比例比如含沙量的多少，石子的碾碎程度、水灰比例以及原材料中杂志的多少都会对混凝土质量产生很大影响。目前，建筑中普遍使用的是商砼，在生产的时候一定要严格把握好原材料的质量。

1.2钢筋混凝土内外温差过大及温度突变导致裂缝

在进行浇注和最终浇注完钢筋混凝土后，因为水化的现象会突出地出现在钢筋混凝土内部，随之产生水化热量并得以释放，一开始可能因为在其内部聚集了大量的水化热，很难得以挥发，因而会造成其内外部的温差过大，同时在其内部会产生巨大的拉应力，如果拉应力比这个时期的钢筋混凝土所能承受的拉应力还要高的话，那就很容易由于温度差的原因产生一些裂缝。并且因为大体积钢筋混凝土一般仅仅在其表面进行配筋，那么就极大的增加内外的温度差，只能由钢筋混凝土承受所有的拉应力，因此，在该种情况下更容易出现温度裂缝。一般来说，由于存在太阳的暴晒，在浇注好住宅建筑工程中的大体积钢筋混凝土之后，会导致这一部位的钢筋混凝土温度比其他地方更高，所以，这些位置内部的温度会形成非线形的增长，由于受到自身的限制，局部的拉应力会大大增加，进而形成温度裂缝；除此之外，在浇注好钢筋混凝土之后，如果突然遭遇强降雨或者冷空气的侵袭，则会急剧降低表面的温度，在温度应力达到一定的水平之后，相应地又会导致温度裂缝出现。

1.3混凝土模板的设计存在问题

在进行模板设计的时候，必须要严格按照相关规定和标准，但是一些施工单位一味追求经济效益，往往并没有严格按照相关要求进行设计，进而导致模板的装设程序不够规范，最终会导致钢筋混凝土构件的尺寸无法满足实际情况的要求，直接影响到建筑工程的质量和安全。另外，在进行钢筋混凝土模板制造的时候，会因为侧方的模板缺乏支撑而导致其强度不足，进而导致膨模的现象发生，如果模板底部的地基并没有夯实，也会导致地基出现软化的现象，直接影响建筑工程的质量。

2建筑工程钢筋混凝土项目施工管理策略

2.1重视对于项目施工质量的管理

在建筑工程的施工过程中，要想保证钢筋混凝土项目施工管理质量的有效提升，就必须要与实际的施工情况进行有效的结合，重视施工质量的控制环节。想要确保质量的管理的有效性和实质性，首先就需要充分的关注对于钢筋混凝土施工材料质量的有效管理及控制，确保合适的施工应用合适的钢筋混凝土材料。此外，还要保证钢筋混凝土的混合比例的正确性。在施工的过程中必须要严格的按照施工设计图纸进行对应的施工，在施工结束以后，管理人员要及时对施工质量进行检查，若有问题的存在，则需要施工方及时的整改。确保钢筋混凝土项目施工质量管理工作的落实，保证各阶段的施工质量都能够得到有效提升，从而促使其项目施工管理效率及质量的提升。

2.2加强项目施工安全管理工作

钢筋混凝土施工中的管理，不仅要充分重视质量层面的管理，同时在安全管理工作上也要充分重视。这就涉及到施工中的模板安装的安全质量管理，对整体式多层房屋的上层模板安装中，就要保障下层楼板结构强度，对上层模板的重量支撑力度要能保证，保障垫板的平整度等，对上下支柱的垂直度也要能保证。施工中额钢筋施工安全控制要加强，如对钢筋网的绑扎过程中，对四周两行钢筋交叉点的质量要充分控制，保障钢筋位置的正确。而对混凝土施工安全的控制方面，要注重专业技术人员的培训，加强施工人员安全意识，对混凝土的浇筑施工注重安全的控制。

2.3材料管理的优化

材料管理的优化主要从以下两个方面进行：①进行材料供应的优化，对于钢筋、混凝土、模板施工所需要用到的材料采用统一的调度、计划和采购的方法，在不断的提高材料供应管理水平的同时，也做好材料的采购成本的控制。加强材料供应和施工现场的紧密的联系和沟通，通过紧密的联系和沟通，确保材料的供应能够做到按时、保质保量。②优化材料现场管理。加强建立和完善材料的现场管理制度，始终坚持定额供应，做好材料的入场验收；同时还需要加强材料的入场验收，要求进入到施工现场的材料必须具备产品合格证书和运料凭证，从而确保材料的质量。如凡结构设计施工图底配各种受力钢筋，抗震筋均应有钢筋出厂合格及支撑性能现场抽样试验报告单、试验报告由资质的见证员现场取样，并送福州市具有资质的建筑材料实验室试验，试验报告应附在所代表批号的出厂合格证书。钢筋必须具备出厂合格证，进场后钢筋必须送建材检测单位进行检验合格后方可进行加工。在钢筋加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象，应进行化学成分粒验或其它专项检验，并做书鉴定处理报告。材料人员必须出具出厂质量证明，材料入场必须检查有无腐蚀和变形，并查对数量和尺寸；质检员要跟班检查质量，监督班组自检、互检和交接检查，发现问题及时处理，把住质量关。

2.4重视模板制作过程

要想保证钢筋混凝土在施工过程当中的质量，就需要设计出来合理的模板。从当前施工条件与需求上来看，运用比较多的是大模板，主要原因在于，无论是在损耗还是变形当中，其都比较小，因此能够得以循环使用。尤其是对于高层建筑来说，一般需要承重的结构是现浇的梁柱还有承重墙。在工厂安装的过程当中，我们应当对于施工要求有一个严格的规定。在安装进行完毕之后，相关技术人员应当将专业化的设备应用于检测当中，主要是对于绑扎的钢筋模板进行安全监测，并且要求能够对照着施工设计图进行详细的复查，从而最大程度上保证模板安装的安全、可靠与稳定。在每个环节都符合要求之后，才能够进入到下一道工序当中。

3结语

加强建筑工程钢筋混凝土项目的施工管理，就要充分从多方面进行考虑，在施工的方法上以及施工的理念以及施工技术上都要充分重视，从而保障整体施工的质量。本文通过从理论上对钢筋混凝土项目的施工管理进行研究，希望能对实际工程质量的提升起到一定的积极促进作用。

参考文献：

[1]梁显东.建筑工程中钢筋混凝土施工技术研究[J].现代职业教育，2017（36）：198.

[2]唐晓强.建筑工程钢筋混凝土施工管理研究[J].技术与市场，2017，24（05）：239-240.

[3]陈磊.建筑工程中钢筋混凝土项目的施工管理[J].科技经济导刊，2016（17）：200-201.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2bcc73c6df82ad64e2b00c9d.html