# 填充床介质阻挡放电脱除气化燃气中苯的研究

### 论文摘要

以生物质气化焦油典型组分——苯作为模型物,采用填充床介质阻挡放电（DBD）对气化燃气氛围中的苯进行脱除。考察了燃气组成、填充物种类、反应温度及催化剂还原方式对苯脱除的影响。结果表明,反应温度200℃时,空气气化燃气与水蒸气气化燃气氛围内的苯脱除率比较接近,但燃气中存在少量O2会导致脱除率明显下降。并且,提高放电能量密度,使用高介电常数、高比表面积及孔容积的填充物能提高苯脱除率。采用传统还原和等离子体还原两种方式分别制得Ni/γ-Al2O3（C）、Ni/γ-Al2O3（P）催化剂,以Ni/γ-Al2O3（C）为DBD填充物,反应温度在230-330℃时,苯脱除率随温度升高而下降,330℃时达到最低脱除率11. 6%;温度高于330℃,苯脱除率随温度急剧上升且在430℃达到最大值85. 4%。等离子体还原可制得大比表面积及高分散性的Ni/γ-Al2O3（P）,其苯脱除率随温度变化的趋势与Ni/γ-Al2O3（C）一致,但在430℃时达到更高的脱除率90. 0%。苯脱除过程中燃气的甲烷化可提高出口燃气中CH4浓度,但燃气的热值略有下降。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 催化剂的制备

- 1.2 催化剂的表征

- 1.3 实验装置与方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 催化剂的表征

- 2.2 燃气组成的影响

- 2.3 填充物的影响

- 2.4 反应温度的影响

- 2.5 催化剂还原方式的影响

- 2.6 燃气组分的变化

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐彬,谢建军,袁洪友,阴秀丽,吴创之

关键词: 生物质气化,气化燃气,焦油,低温等离子体,催化作用

来源: 燃料化学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 新能源

单位: 中国科学院广州能源研究所中国科学院可再生能源重点实验室广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,中国科学院大学

基金: 国家自然科学基金(51576200),广东省自然科学基金重大培育项目(2017B030308002),广东省科技计划项目(2017A010104009)资助~~

分类号: TK6

页码: 493-503

总页数: 11

文件大小: 5723K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].提高净化锗的深度脱除率[J]. 云南冶金 2009(S2)

- [2].燃煤电站利用飞灰脱汞的研究现状[J]. 发电与空调 2014(05)

- [3].氯盐对含汞土壤热脱附的影响[J]. 环境工程学报 2015(05)

- [4].煤慢速升温热解过程中冠醚对硫脱除率的影响[J]. 煤化工 2013(05)

- [5].气体成分对介质阻挡放电脱除NO影响试验研究[J]. 电力学报 2010(01)

- [6].烧结过程有害元素脱除规律及影响因素研究[J]. 金属材料与冶金工程 2020(01)

- [7].乌骨藤多糖脱蛋白工艺的研究[J]. 中国医药科学 2013(23)

- [8].粗结晶硫酸铜脱除砷、锑和铋研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [9].磷酸三丁酯制备工艺研究[J]. 云南化工 2020(06)

- [10].臭氧液相氧化同时脱硫脱硝实验研究[J]. 环境科学 2009(12)

- [11].介质阻挡放电低温等离子体脱硫脱硝过程的研究[J]. 应用化工 2018(01)

- [12].反应时间对渣油加氢反应过程的影响[J]. 炼油技术与工程 2013(07)

- [13].一种有机氯转移剂的开发及油田应用[J]. 材料导报 2014(S1)

- [14].高灰分废油二级脱灰实验研究[J]. 广东化工 2019(21)

- [15].不同煤级的微量元素酸脱除率初探[J]. 煤炭学报 2018(02)

- [16].粉煤灰中重金属元素砷的赋存状态与分离方法[J]. 过程工程学报 2020(05)

- [17].焦化苯加氢精制工艺研究[J]. 当代化工 2009(05)

- [18].膜吸收法脱除含硫化氢气体的实验研究[J]. 应用化工 2019(03)

- [19].冬枣多糖脱蛋白工艺研究[J]. 食品工业 2015(09)

- [20].煤焦直接还原法脱除NO_x几种因素对脱除率的影响[J]. 广州化工 2012(14)

- [21].含十二烷基苯磺酸钠废水的多级泡沫分离研究[J]. 化学世界 2008(06)

- [22].气液交叉流系统除尘效率分析及其数值模拟[J]. 化工学报 2016(09)

- [23].海地瓜中重金属快速脱除方法的研究[J]. 食品与生物技术学报 2016(07)

- [24].煤中微量元素的酸脱除率与元素周期律——以渭北晚古生代5号煤层为例[J]. 燃料化学学报 2010(05)

- [25].钒硅催化脱硫脱硝的研究[J]. 环境污染与防治 2008(06)

- [26].重组毕赤酵母菌发酵木薯脱氰工艺的优化[J]. 粮食与饲料工业 2015(05)

- [27].超声辅助H_2O_2-CH_3COOH脱除宁东煤中硫分和灰分研究[J]. 煤炭转化 2020(01)

- [28].灰绿碱蓬多糖脱蛋白工艺研究[J]. 中国果菜 2020(01)

- [29].浒苔多糖脱蛋白工艺的考察[J]. 食品研究与开发 2015(11)

- [30].我国燃煤烟气氮氧化物脱除研究有新进展[J]. 气体分离 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2bd0c07c5e6f01d7b3877bd9.html