# 浅述螺杆式启闭机的运用与安装维护

江苏省三河船闸管理所江苏洪泽223126

摘要：本文主要介绍了三河船闸管理所螺杆式启闭机的一些特点、应用范围以及日常维护的一些方法。为提高工作效率，解决螺杆式启闭机安装、维护等难题以及为了在水闸中得到更好的应用为同行们提供参考以便互相交流。

关键词：螺杆式启闭机；特点；维护；螺母

前言

三河船闸管理所是江苏省洪泽湖水利工程管理处下属单位之一，地处洪泽区蒋坝镇，于1970年3月建成通航。三河船闸管理所阀门采用的是平面钢闸门，启闭机型QL-100-SD.螺杆式启闭机大多用于启闭平面闸门，它在船闸中主要用于提升阀门。本文就三河船闸中应用的螺杆式启闭机的维修保养谈一些自己的看法，希望能为改善螺杆式启闭机的不足之处提供一些帮助。

1.螺杆式启闭机的组成

1.1螺杆式启闭机主要由起重螺杆、承重螺母、传动机构、机架及保护装置等组成。

1.2传动机构主要由电动机、联轴器等组成。

2．螺杆式启闭机的特点

2.1螺杆式启闭机是刚性构件，它不但能提供启门力，还能施加闭门力，并能阻滞闸门振动。螺杆式启闭机的优点：它具有容量小、扬程小、传动效率低。启闭机的启门容量一般为30~200KN，最大启门力达750KN扬程通常在5m以内。

2.2螺杆式启闭机结构简单、安全可靠、造价低廉、机体体积小、占地面积小。

2.3螺杆式启闭机有自锁作用。利用螺纹升角来保证螺杆螺母之间有自锁功能，可使闸门停留在任何位置而不会自行滑落。

3.螺杆式启闭机的运用

3.1螺杆和螺母是利用螺旋传动原理，把螺母的旋转运动变成螺杆的轴向直线运动。在这传递过程中虽然有摩擦损失，但却非常省力，它就是利用螺旋副中的斜面工作原理。螺杆式启闭机的驱动方式有电动、手动以及手电两用三种型式。本所采用的是手电两用的型式。

3.2螺杆式启闭机运行前要进行全面检查。主要有电力检查：电源线路接线接地是否正常、仪器仪表指示是否正确、电源电压是否稳定等。动力检查：主要是电动机通断检查。外观检查：零部件是否齐全松动、螺杆是否弯曲、润滑是否正常、限位开关是否灵活可靠等。

3.3螺杆式启闭机的运行。在运行中要注意观察电动机运行是否正常、温度是否过高、轴承有无噪声；螺杆有无振动、打滑现象；联轴器有无打滑异常响声、机体、减速箱周围有无渗漏油现象等。

4.螺杆式启闭机的安装及要求

4.1螺杆式启闭机的安装直接影响到今后螺杆的使用寿命，它对减少事故发生、节约维修费用起到不可估量的作用。因此要求严格按照技术规程进行安装，螺杆的中心要与闸门的中心在同一条铅垂线上且要严格保持对正。

4.2螺杆式启闭机对机座的要求；机座的纵横中心线与闸门吊耳实际位置测得的起吊中心线的距离偏差不超过±2毫米，高程偏差不超过±5毫米。机座螺栓不得松动机座应与机座板紧密接触，其间隙在任何部位不超过0.5毫米。

4.3螺杆式启闭机对螺杆的要求；其外径母线直线度公差应不大于0.6/1000，且全长不超过杆长的1.2/4000。

4.4螺杆式启闭机对螺母的要求；螺纹公差应符合精度要求，螺纹表面必须光洁无毛刺，其粗糙度不大于6.3微米。螺母的螺纹轴线与支承外圆的同轴度及推力轴承结合面的垂直度均不低于8级精度；螺母的螺纹工作面上不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷。

5.螺杆式启闭机的养护

5.1螺杆式启闭机的维护；定期清除螺杆上的旧油层，可采用专用工具清除，有锈斑的还要进行处理，清洗之后涂抹润滑油脂。对水下部分要用塑料皮纸进行包裹防止泥沙等磨损。螺杆表面应无毛刺、裂纹、裂缝等。螺杆螺纹磨损厚度不得超过原厚度的15%，否则应更换新件。

5.11螺杆弯曲应查明原因，大致可能有以下几种原因。开度指示不准，限位开关失灵；相序有误，操作失误；门下有物卡阻；违反规程闭门力过大；长细比超限；安装误差，如不直度超限等。

5.12螺杆式启闭机矫正的方法，压重法、杠杆法、千斤顶法、手动螺杆、压力机、热矫法等。有时为了防止螺杆弯曲，在螺杆螺丝端闸门行程的顶端校正行程后固定限位螺母。螺杆矫正后螺杆直线度误差每1000毫米不得超过0.6毫米。螺杆长度在5米以内的全长不直度误差不超过1.5毫米；螺杆长度不超过8米时，全长直线度误差不超过2毫米。

5.2螺杆启闭机承重螺母的维护。承重螺母的材料一般是用青铜制造，当承载力小的时候可以用球墨铸铁。还有的螺母使用尼龙制造，三河船闸使用的就是铸型油尼龙螺母。它承载能力强、耐磨、抗冲击、韧性好、吸振消音在少油的情况下也能正常工作。承重螺母与起重螺杆的间隙不能过大或过小，间隙过大，螺杆把持不住，联轴器也会打滑。间隙过小加剧螺杆和螺母的磨损。承重螺母螺纹磨损严重或发现裂纹应更换，特别是螺杆弯曲或倾斜时会加剧和承重螺母的磨损。

5.3安全联轴器连接螺栓有无松动、缺损、有无打滑现象，应查明原因，如因弹簧过松，调整弹簧长度，增加夹紧力。如果是尼龙螺母间隙过大，则要更换尼龙螺母。安全联轴器如果表面磨损严重则要更换安全联轴器。

5.4电动机工作是否正常、接地是否可靠，绝缘是否良好要定期进行绝缘电阻测量。运行时有无异常响声、轴承间隙磨损是否正常，温度是否符合规定等。如发现问题则进行必要的修复更换。

5.5螺杆式启闭机机座固定螺栓有无松动、脱落，采取措施：进行紧固或更换。

5.6限位开关动作是否灵活准确可靠，定期进行检测和调试。

6.结束语

螺杆式启闭机由于结构简单、安装方便、价格便宜、维修费用较低而被广泛应用于中小型船闸。因此螺杆式启闭机的养护、维修也显得尤为重要。它对确保水利工程的安全，提高船闸的运行效率、延长设备的使用寿命、降低事故率起着不可估量的作用。我们只有充分利用螺杆式启闭机的优点，克服它的缺点，才能使螺杆式启闭机的寿命更长久。

参考文献：

【1】王玫，黄高峰等.闸门运行工[J]黄河水利出版社，2013（07）.

【2】潘志富.试谈水闸工程启闭机的管理与维护[J]水电站设计，2008（02）.

【3】任治渝.钢闸门和螺杆式启闭机的管理与维护[J]大众科技，2005（07）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2be2a17b63b577468152df2f.html