# 中间水道论文_周长军

导读:本文包含了中间水道论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:水道,冷却水,水网,冷却塔,浓度,系统集成,性能。

### 中间水道论文文献综述

周长军[1]（2017）在《具有多级中间水道的循环冷却水系统优化研究》一文中研究指出循环冷却水系统在工业应用中具有较大的节水、节能潜力。而目前循环冷却水的研究方向主要集中在系统的节水或节能、冷却塔模型方面。本文结合以往研究成果,提出设置多级中间水道对循环冷却水系统进行优化,并以此为前提建立考虑水冷器、冷却塔等装置的循环冷却水系统的优化模型,从而确定循环冷却水系统的优化设计方案,主要研究内容如下:首先,通过对当前循环冷却水系统水冷器网络优化方法的对比和分析,本文在水夹点分析的基础上提出多级中间水道的循环冷却水优化方法,该方法能够明显提高冷却水的返塔水温,从而减少系统的循环冷却水量。文中同时总结出水冷器网络置入多级中间水道的设计步骤,并利用实例验证了通过设置中间水道的方法可将循环水量减少60%,证明了该方法的有效性。其次,本文分析了冷却塔性能的评价指标。并利用冷却塔模型对冷却塔的性能进行评价,实例计算表明,当循环冷却水系统水冷器网络中置入多级中间水道后,由于进塔水温升高和循环水量减少,引起冷却塔进出口温差加大、冷却极限接近度减小、冷却塔的效率系数得到有效提升,表明了加入中间水道后对冷却塔性能的提升具有重要作用,可以大大节省设备投资。另外,本文以操作费用和设备费用之和(即总费用)为目标函数建立数学模型,其中,设备费用主要考虑冷却塔的设备投资和以换热面积表示的水冷器设备费用,操作费用主要考虑系统运行过程中循环水泵的耗电费用、补充新鲜水费用及投加药剂费用。采用非线性规划方法进行求解。并在此基础研究了出塔水温对目标函数的影响规律,确定了最佳出塔水温,使得系统运行1年的总费用最少。最后,本文以某厂年产15万吨TDI(甲苯二异氰酸酯)部分装置为工程实例进行验证,优化其系统结构配置和操作参数。与之前水冷器并联连接相比,(1)优化后,水冷器网络采用具有二级中间水道的结构配置,循环水量降低81.3%;(2)优化后,冷却塔性能有所提升,其中冷却水进出塔温差增大387.3%,冷却极限接近度降低60%,冷却塔效率系数升高61%;(3)优化后,系统的最佳出塔水温为27℃,比优化前降低了3℃,此时虽然系统的设备费用升高了30.2%,但操作费用降低了81.3%,总费用降低了73.3%。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2017-06-05）

何海娜,万林战,刘智勇[2]（2010）在《具有中间水道的多杂质用水网络简化设计方法》一文中研究指出与常规水网络相比,具有中间水道的水网络更有利于运行和控制。浓度势是作者最近提出的解决多杂质用水网络设计的新概念。在浓度势概念基础上提出了一种具有中间水道的多杂质用水网络设计新方法。该方法采用浓度势方法设计出初始水网络,并在此基础上初步确定各中间水道的结构及水量,然后根据浓度势从小到大的顺序依次由中间水道满足各用水过程,而各级中间水道的最终水量以能满足各级水阱需求来确定。该方法只需简单计算即可完成具有两级中间水道的水网络设计。对文献实例求解结果表明,所得结果与由数学规划法得出的结果接近。(本文来源于《化工学报》期刊2010年05期）

冯霄,沈人杰,余新江[3]（2008）在《具有中间水道的废水再生循环水网络的优化》一文中研究指出考虑废水再生循环的水网络,可以最大限度地减少系统的新鲜水消耗和废水排放量,具有中间水道的水网络结构,可以有效地提高系统的柔性,本文建立了具有中间水道的废水再生循环水网络的超结构,提出了网络优化的数学模型。由于该最优网络涉及多参数的优化,本文采用了分步优化的策略,根据各参数的相对重要性,依次对新鲜水消耗量、再生水流率和再生负荷进行优化。计算实例表明,本文建立的方法是有效的。(本文来源于《化工学报》期刊2008年08期）

曹殿良,王斌,冯霄[4]（2004）在《中间水道水系统集成技术在催化剂厂的应用》一文中研究指出具有中间水道的水集成技术所设计的用水网络有良好的操作柔性。本文采用该技术对某催化剂厂的用水系统进行了节水改造,运用调优技术,构造出实用的用水网络,取得了良好的节水效果。(本文来源于《计算机与应用化学》期刊2004年03期）

### 中间水道论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

与常规水网络相比,具有中间水道的水网络更有利于运行和控制。浓度势是作者最近提出的解决多杂质用水网络设计的新概念。在浓度势概念基础上提出了一种具有中间水道的多杂质用水网络设计新方法。该方法采用浓度势方法设计出初始水网络,并在此基础上初步确定各中间水道的结构及水量,然后根据浓度势从小到大的顺序依次由中间水道满足各用水过程,而各级中间水道的最终水量以能满足各级水阱需求来确定。该方法只需简单计算即可完成具有两级中间水道的水网络设计。对文献实例求解结果表明,所得结果与由数学规划法得出的结果接近。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中间水道论文参考文献

[1].周长军.具有多级中间水道的循环冷却水系统优化研究[D].青岛科技大学.2017

[2].何海娜,万林战,刘智勇.具有中间水道的多杂质用水网络简化设计方法[J].化工学报.2010

[3].冯霄,沈人杰,余新江.具有中间水道的废水再生循环水网络的优化[J].化工学报.2008

[4].曹殿良,王斌,冯霄.中间水道水系统集成技术在催化剂厂的应用[J].计算机与应用化学.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2bfc1b3716d2d9976786152f.html