# 古建筑修复屋面檐椽结构论文和设计-张季清

### 全文摘要

本实用新型涉及一种古建筑修复屋面檐椽结构，涉及古建筑修复的技术领域，包括檐椽、支撑檩以及设置在檐椽底端的檐檩，所述檐椽倾斜设置且檐椽的顶端为较高位置处，所述檐檩上开设有供檐椽放置的放置槽，所述放置槽内设置有连接块，所述连接块与檐檩卡接，所述连接块上开设有供檐椽插接的凹槽；所述连接块与放置槽卡接后，所述连接块的凹槽与檐椽的侧壁抵接；檐椽的底端放置在檐檩的放置槽内，从而加强檐椽与檐檩之间的连接；连接块上设置有凹槽并与檐椽插接，从而便于加强连接块与檐椽之间的连接；连接块与放置槽卡接，从而便于加强连接块与檐檩之间的连接，从而便于进一步加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

### 主设计要求

1.一种古建筑修复屋面檐椽结构，包括檐椽（1）、设置在檐椽（1）顶端的支撑檩（2）以及设置在檐椽（1）底端的檐檩（3），所述檐椽（1）倾斜设置且檐椽（1）的顶端为较高位置处，其特征在于：所述檐檩（3）上开设有供檐椽（1）放置的放置槽（31），所述放置槽（31）内设置有连接块（4），所述连接块（4）与檐檩（3）卡接，所述连接块（4）上开设有供檐椽（1）插接的凹槽（41）；所述连接块（4）与放置槽（31）卡接后，所述连接块（4）的凹槽（41）与檐椽（1）的侧壁抵接。

### 设计方案

1.一种古建筑修复屋面檐椽结构，包括檐椽（1）、设置在檐椽（1）顶端的支撑檩（2）以及设置在檐椽（1）底端的檐檩（3），所述檐椽（1）倾斜设置且檐椽（1）的顶端为较高位置处，其特征在于：所述檐檩（3）上开设有供檐椽（1）放置的放置槽（31），所述放置槽（31）内设置有连接块（4），所述连接块（4）与檐檩（3）卡接，所述连接块（4）上开设有供檐椽（1）插接的凹槽（41）；

所述连接块（4）与放置槽（31）卡接后，所述连接块（4）的凹槽（41）与檐椽（1）的侧壁抵接。

2.根据权利要求1所述的古建筑修复屋面檐椽结构，其特征在于：所述连接块（4）的底端固接有连接柱（42），所述檐檩（3）的顶端开设有供连接柱（42）插接的连接槽（311），所述连接槽（311）内设置有卡接件。

3.根据权利要求2所述的古建筑修复屋面檐椽结构，其特征在于：所述卡接件包括与连接槽（311）内的一侧滑移连接的卡块（312），卡块（312）的滑移方向与连接柱（42）的滑移方向垂直，连接槽（311）的侧壁开设有供卡块（312）滑移的滑移腔（313）；

卡块（312）朝向连接槽（311）的顶端的一侧设置有斜面，连接柱（42）上开设有供卡块（312）插接的卡接孔（421），所述滑移腔（313）内设置有复位件。

4.根据权利要求1所述的古建筑修复屋面檐椽结构，其特征在于：所述凹槽（41）的侧壁上固接有若干凸起，所述凹槽（41）上的凸起与檐椽（1）的侧壁抵接。

5.根据权利要求1所述的古建筑修复屋面檐椽结构，其特征在于：所述连接块（4）远离檐檩（3）的一侧铰接有连接片（43），所述连接块（4）设有连接片（43）的一侧固接有连接杆（44），所述连接片（43）上开设有连接孔（431），所述连接片（43）与相邻连接块（4）上的连接杆（44）插接。

6.根据权利要求5所述的古建筑修复屋面檐椽结构，其特征在于：所述连接块（4）设有连接杆（44）处固接有磁铁，所述连接杆（44）与连接块（4）固接处固接有铁片。

7.根据权利要求1所述的古建筑修复屋面檐椽结构，其特征在于：所述支撑檩（2）的顶端开设有固定孔（21），所述支撑檩（2）的一侧开设有供檐椽（1）插接的插接槽（22），所述插接槽（22）与固定孔（21）连通；

所述檐椽（1）与支撑檩（2）插接的一端开设有楔形孔（11），所述固定孔（21）内滑移连接有与楔形孔（11）插接的楔形块（12）。

8.根据权利要求7所述的古建筑修复屋面檐椽结构，其特征在于：所述楔形块（12）的顶端固接有连接绳（13），所述连接绳（13）远离楔形块（12）的一端与支撑檩（2）固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及古建筑修复的技术领域，尤其是涉及一种古建筑修复屋面檐椽结构。

背景技术

目前檐椽是从下金桁到正心桁之间的一段椽子；古建筑在产时间的作用下部分结构会产生损坏，需要对古建筑进行修复。

现有的专利可参照授权公告号为CN207160439U的中国实用新型专利，该专利公开了一种仿古连体椽子与连檐及仿古屋檐，仿古连体椽子与连檐包括飞椽板、出檐椽板和封檐板，飞椽板、出檐椽板和封檐板为一体成型结构。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：檐椽的底端搭在檐檩上，结构不稳定，从而不便于对古建筑的屋面进行修复。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种古建筑修复屋面檐椽结构，其优点是能够加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种古建筑修复屋面檐椽结构，包括檐椽、设置在檐椽顶端的支撑檩以及设置在檐椽底端的檐檩，所述檐椽倾斜设置且檐椽的顶端为较高位置处，所述檐檩上开设有供檐椽放置的放置槽，所述放置槽内设置有连接块，所述连接块与檐檩卡接，所述连接块上开设有供檐椽插接的凹槽；

所述连接块与放置槽卡接后，所述连接块的凹槽与檐椽的侧壁抵接。

通过采用上述技术方案，檐椽的底端放置在檐檩的放置槽内，从而加强檐椽与檐檩之间的连接；连接块上设置有凹槽并与檐椽插接，从而便于加强连接块与檐椽之间的连接；连接块与放置槽卡接，从而便于加强连接块与檐檩之间的连接，从而便于进一步加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

本实用新型进一步设置为：所述连接块的底端固接有连接柱，所述檐檩的顶端开设有供连接柱插接的连接槽，所述连接槽内设置有卡接件。

通过采用上述技术方案，连接柱放置在连接槽内，从而便于加强连接块与檐檩之间的连接，从而便于加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

本实用新型进一步设置为：所述卡接件包括与连接槽内的一侧滑移连接的卡块，卡块的滑移方向与连接柱的滑移方向垂直，连接槽的侧壁开设有供卡块滑移的滑移腔；

卡块朝向连接槽的顶端的一侧设置有斜面，连接柱上开设有供卡块插接的卡接孔，所述滑移腔内设置有复位件。

通过采用上述技术方案，连接柱放置在连接槽内后，连接槽内的卡块与连接柱上的卡接孔插接，从而便于将连接柱固定在连接槽内，从而便于加强连接柱与连接槽之间的连接，从而便于加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

本实用新型进一步设置为：所述凹槽的侧壁上固接有若干凸起，所述凹槽上的凸起与檐椽的侧壁抵接。

通过采用上述技术方案，凹槽上的凸起能够起到补偿安装误差的作用，从而使凸起与檐椽的侧壁抵接，从而便于加强连接块与檐椽之间的连接。

本实用新型进一步设置为：所述连接块远离檐檩的一侧铰接有连接片，所述连接块设有连接片的一侧固接有连接杆，所述连接片上开设有连接孔，所述连接片与相邻连接块上的连接杆插接。

通过采用上述技术方案，连接片放置在相邻连接块上并与相邻连接块上的连接杆插接，从而便于加强相邻连接块之间的连接，从而进一步加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

本实用新型进一步设置为：所述连接块设有连接杆处固接有磁铁，所述连接杆与连接块固接处固接有铁片。

通过采用上述技术方案，连接片与连接杆插接后，连接片上的磁铁与相邻连接块上的铁片吸合，从而便于加强相邻连接块之间的连接。

本实用新型进一步设置为：所述支撑檩的顶端开设有固定孔，所述支撑檩的一侧开设有供檐椽插接的插接槽，所述插接槽与固定孔连通；

所述檐椽与支撑檩插接的一端开设有楔形孔，所述固定孔内滑移连接有与楔形孔插接的楔形块。

通过采用上述技术方案，檐椽与支撑檩的插接孔插接后，固定孔内的楔形块插接到檐椽的楔形孔内，从而便于加强檐椽与支撑檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

本实用新型进一步设置为：所述楔形块的顶端固接有连接绳，所述连接绳远离楔形块的一端与支撑檩固定连接。

通过采用上述技术方案，楔形块通过连接绳与支撑檩连接，从而便于减少楔形块的丢失，从而便于檐椽与支撑檩之间的连接。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.檐椽的底端放置在檐檩的放置槽内，从而加强檐椽与檐檩之间的连接；连接块上设置有凹槽并与檐椽插接，从而便于加强连接块与檐椽之间的连接；连接块与放置槽卡接，从而便于加强连接块与檐檩之间的连接，从而便于进一步加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复；

2.连接柱放置在连接槽内，从而便于加强连接块与檐檩之间的连接，从而便于加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复；

3.连接柱放置在连接槽内后，连接槽内的卡块与连接柱上的卡接孔插接，从而便于将连接柱固定在连接槽内，从而便于加强连接柱与连接槽之间的连接，从而便于加强檐椽与檐檩之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

附图说明

图1是本实施例的整体示意图；

图2是体现连接绳的示意图；

图3是体现图2中A部的放大示意图；

图4是体现图2中B部的放大示意图；

图5是体现连接片的示意图。

图中，1、檐椽；11、楔形孔；12、楔形块；13、连接绳；2、支撑檩；21、固定孔；22、插接槽；3、檐檩；31、放置槽；311、连接槽；312、卡块；313、滑移腔；314、卡接弹簧；4、连接块；41、凹槽；42、连接柱；421、卡接孔；43、连接片；431、连接孔；44、连接杆；5、金柱；6、檐柱。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1，为本实用新型公开的一种古建筑修复屋面檐椽结构，包括檐椽1、设置在檐椽1顶端的支撑檩2以及设置在檐椽1底端的檐檩3；檐椽1倾斜设置，且檐椽1的顶端为较高位置处；支撑檩2的两端竖直设置有金柱5，金柱5与支撑檩2的端部固定连接；檐檩3的两端竖直设置有檐柱6，檐柱6与檐檩3的端部固定连接。

如图2和图3所示，支撑檩2朝向檐檩3的一侧开设有插接槽22，檐椽1的顶端与支撑檩2的插接槽22插接；支撑檩2的顶端开设有与插接槽22连通的固定孔21，固定孔21内滑移连接有楔形块12，檐椽1的侧壁靠近顶端处开设有与楔形块12插接的楔型槽；楔形块12的顶端固接有连接绳13，连接绳13远离楔形块12的一端与支撑檩2固定连接。

连接绳13能够加强楔形块12与支撑檩2的连接，从而减少支撑檩2上的楔形块12的丢失，从而便于支撑檩2的楔形块12与檐椽1上的楔型槽插接，从而便于加强檐椽1与支撑檩2之间的连接。

如图2和图4所示，檐檩3的顶端设置有用于放置檐椽1的放置槽31，檐檩设有放置槽处卡接有连接块；连接块4内开设有凹槽41，凹槽41与放置槽31内的檐椽1插接；凹槽41内的侧壁固接有若干凸起，凹槽41内的凸起与檐椽1的侧壁抵接。

如图4和图5所示，连接块4的底端固接有连接柱42，檐檩3的顶端靠近放置槽31处开设有供连接柱42插接的连接槽311；连接槽311内的一侧滑移连接有卡块312，卡块312的滑移方向与连接柱42的滑移方向垂直，连接槽311的侧壁开设有供卡块312滑移的滑移腔313；卡块312朝向连接槽311的顶端的一侧设置有斜面；滑移腔313内固定连接有卡接弹簧314，卡接弹簧314的一端与滑移腔313的底端固定连接，另一端与卡块312固定连接；连接柱42上开设有供卡块312插接的卡接孔421。

连接块4远离檐檩3的一侧铰接有连接片43，连接块4设有连接片43的一侧固接有与连接片43插接的连接杆44，连接片43上开设有与连接杆44插接的连接孔431；连接片43与连接杆44插接的一端固接有磁铁，连接杆44与连接块4固定连接处固接有与磁体吸合的铁片。

连接块4上的连接片43通过旋转与相邻的连接块4上的连接杆44插接，连接片43上的磁铁与相邻连接块4上的铁片吸合，从而便于连接块4上的连接片43与相邻连接块4上的连接杆44插接，从而便于加强相邻连接杆44之间的连接，从而便于加强檐椽1与檐檩3之间的连接。

本实施例的实施原理为：在对古建筑的屋面进行修复时，将檐椽1的顶端插入支撑檩2上的插接孔内，并通过支撑檩2上的楔形块12在固定孔21内的滑移，使得楔形块12与檐椽1上的楔形槽插接，从而将檐椽1的顶端固定在支撑檩2上；檐椽1的底端放置在檐檩3上的放置槽31内，并将连接块4放置在放置槽31内，使得连接块4上的凹槽41与檐椽1插接，并使凹槽41内的凸起与檐椽1的侧壁抵接；在连接块4放置在放置腔内的过程中，连接块4上的连接柱42放置在檐檩3上的连接槽311内，并通过卡块312与连接柱42的插接，将连接块4固定在檐檩3上。

转动连接块4上的连接片43，使得连接片43与相邻连接块4上的连接杆44插接，并使连接片43上的磁铁与相邻连接块4上的铁片吸合，从而便于加强相邻两个连接块4之间的连接从而便于檐檩3与檐椽1之间的连接，从而便于对古建筑的屋面进行修复。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005609.6

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209457430U

授权时间:20191001

主分类号:E04G 23/02

专利分类号:E04G23/02;E04G23/03

范畴分类:36E;

申请人:北京擎屹古建筑有限公司

第一申请人:北京擎屹古建筑有限公司

申请人地址:101299 北京市平谷区平谷镇新平北路甲65号

发明人:张季清;张连密

第一发明人:张季清

当前权利人:北京擎屹古建筑有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2bfd2a4b2ba47dc83b9a0fd0.html