# 一种岩土检测用样品挖掘设备论文和设计-余巍

### 全文摘要

本实用新型公开了一种岩土检测用样品挖掘设备，包括调节支杆，通过调节支杆与调节主杆活动连接，便于调节高度，通过调节主杆上的限位螺丝穿插调节支杆螺纹连接在限位螺孔上，便于对调节支杆和调节主杆之间的固定，通过调节主杆与支撑支杆之间固定连接有支撑斜杆，便于整体的协调性和稳固性，在使用时不易使其断裂，通过设备柱内设有电机，为不锈钢麻花钻头提供动力源使其转动，便于对岩土进行钻取，通过土壤收纳柱底端开设有收纳口，当土壤收纳柱插入岩土时，便于收集土壤进行取样，通过支撑支杆与固定垫盘之间设有伸缩弹簧，便于整体挖掘时，提供缓冲力，便于拔取，整体操作简单便捷，节约了挖掘时间，提高了工作效率和工作质量等特点。

### 主设计要求

1.一种岩土检测用样品挖掘设备，其特征在于，包括调节支杆(1)，所述调节支杆(1)相远离的两侧均固定连接有手持握杆(2)，所述调节支杆(1)的一侧壁上开设有若干个限位螺孔(10)，所述调节支杆(1)的底端连接有调节主杆(3)，所述调节主杆(3)一侧壁的顶端连接有限位螺丝(11)，所述调节主杆(3)远离调节支杆(1)的一端固定连接有设备柱(4)，所述设备柱(4)内部底端固定连接有电机(12)，所述设备柱(4)相远离的相侧均固定连接有支撑支杆(5)，所述支撑支杆(5)底部远离设备柱(4)的一端固定连接有伸缩弹簧(7)，所述伸缩弹簧(7)远离支撑支杆(5)的一端固定连接有固定垫盘(8)，所述设备柱(4)远离调节主杆(3)一端连接有土壤收纳柱(6)，所述土壤收纳柱(6)中部设有不锈钢麻花钻头(9)。

### 设计方案

1.一种岩土检测用样品挖掘设备，其特征在于，包括调节支杆(1)，所述调节支杆(1)相远离的两侧均固定连接有手持握杆(2)，所述调节支杆(1)的一侧壁上开设有若干个限位螺孔(10)，所述调节支杆(1)的底端连接有调节主杆(3)，所述调节主杆(3)一侧壁的顶端连接有限位螺丝(11)，所述调节主杆(3)远离调节支杆(1)的一端固定连接有设备柱(4)，所述设备柱(4)内部底端固定连接有电机(12)，所述设备柱(4)相远离的相侧均固定连接有支撑支杆(5)，所述支撑支杆(5)底部远离设备柱(4)的一端固定连接有伸缩弹簧(7)，所述伸缩弹簧(7)远离支撑支杆(5)的一端固定连接有固定垫盘(8)，所述设备柱(4)远离调节主杆(3)一端连接有土壤收纳柱(6)，所述土壤收纳柱(6)中部设有不锈钢麻花钻头(9)。

2.根据权利要求1所述的一种岩土检测用样品挖掘设备，其特征在于，所述手持握杆(2)上套有防滑橡胶套，所述调节支杆(1)与调节主杆(3)活动连接。

3.根据权利要求1所述的一种岩土检测用样品挖掘设备，其特征在于，所述限位螺丝(11)的螺纹柱穿插调节主杆(3)至调节支杆(1)的限位螺孔(10)与其螺纹连接，所述限位螺孔(10)孔径与限位螺丝(11)螺纹柱相对应。

4.根据权利要求1所述的一种岩土检测用样品挖掘设备，其特征在于，所述支撑支杆(5)设有一对，所述调节主杆(3)与支撑支杆(5)之间固定连接有支撑斜杆，所述不锈钢麻花钻头(9)的顶端固定连接在电机(12)的输出端上。

5.根据权利要求1所述的一种岩土检测用样品挖掘设备，其特征在于，所述土壤收纳柱(6)的底端开设有收纳口，所述土壤收纳柱(6)的底端固定连接有环形刀片，所述土壤收纳柱(6)与设备柱(4)可拆卸连接，所述电机(12)型号为P500-O9U。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种挖掘设备，特别涉及一种岩土检测用样品挖掘设备，属于岩土挖掘用技术领域。

背景技术

岩土广泛应用于施工建设，从工程建筑的观点，是对组成地壳的任何一种岩石和土的统称，不管是在道路铺设，还是房屋建设都离不开岩土，在施工前，必须要对地面勘测，对岩土进行检测，检测岩土质量是否可以应用于建设当中，会不会对建设造成一些影响，岩土一般由岩体和土体组成，需要对岩体挖掘，然后对土体进行取样检测，为了更好的对岩土进行检测取样就要用到挖掘设备，但现今大部分挖掘设备，结构单一，操作起来不便捷，费时间又费人力，增添了工作人员的劳动力度，降低了工作效率和工作质量，设备过于沉重不便于携带，不便于调节等问题。

实用新型内容

本实用新型提供一种岩土检测用样品挖掘设备，通过设有调节支杆、调节主杆、支撑支杆、土壤收纳柱、伸缩弹簧和不锈钢麻花钻头等有效的解决了现今大部分挖掘设备，结构单一，操作起来不便捷，费时间又费人力，增添了工作人员的劳动力度，降低了工作效率和工作质量，设备过于沉重不便于携带，不便于调节等问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型一种岩土检测用样品挖掘设备，包括调节支杆，所述调节支杆相远离的两侧均固定连接有手持握杆，所述调节支杆的一侧壁上开设有若干个限位螺孔，所述调节支杆的底端连接有调节主杆，所述调节主杆一侧壁的顶端连接有限位螺丝，所述调节主杆远离调节支杆的一端固定连接有设备柱，所述设备柱内部底端固定连接有电机，所述设备柱相远离的相侧均固定连接有支撑支杆，所述支撑支杆底部远离设备柱的一端固定连接有伸缩弹簧，所述伸缩弹簧远离支撑支杆的一端固定连接有固定垫盘，所述设备柱远离调节主杆一端连接有土壤收纳柱，所述土壤收纳柱中部设有不锈钢麻花钻头。

作为本实用新型的一种优选方案，所述手持握杆上套有防滑橡胶套，所述调节支杆与调节主杆活动连接。

作为本实用新型的一种优选方案，所述限位螺丝的螺纹柱穿插调节主杆至调节支杆的限位螺孔与其螺纹连接，所述限位螺孔孔径与限位螺丝螺纹柱相对应。

作为本实用新型的一种优选方案，所述支撑支杆设有一对，所述调节主杆与支撑支杆之间固定连接有支撑斜杆，所述不锈钢麻花钻头的顶端固定连接在电机的输出端上。

作为本实用新型的一种优选方案，所述土壤收纳柱的底端开设有收纳口，所述土壤收纳柱的底端固定连接有环形刀片，所述土壤收纳柱与设备柱可拆卸连接，所述电机型号为 P500-O9U。

本实用新型所达到的有益效果是：通过调节支杆与调节主杆活动连接，便于调节高度，通过调节主杆上的限位螺丝穿插调节支杆螺纹连接在限位螺孔上，便于对调节支杆和调节主杆之间的固定，通过手持握杆上套有防滑橡胶套，便于双手抓住手持握杆时不易手滑使其受到磨损，对双手进行保护，通过调节主杆与支撑支杆之间固定连接有支撑斜杆，便于整体的协调性和稳固性，在使用时不易使其断裂，通过设备柱内设有电机，为不锈钢麻花钻头提供动力源使其转动，便于对岩土进行钻取，通过土壤收纳柱底端开设有收纳口，当土壤收纳柱插入岩土时，便于收集土壤进行取样，通过土壤收纳柱的底端固定连接有环形刀片，便于土壤收纳柱插入岩土内减少阻力，通过固定垫盘对地面进行支撑，通过支撑支杆与固定垫盘之间设有伸缩弹簧，便于整体挖掘时，提供缓冲力，便于拔取，减少受力度，整体操作简单便捷，节约了挖掘时间，减少了工作人员的劳动力度，提高了工作效率和工作质量，便于调节，实用性高等特点。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

在附图中：

图1是本实用新型的立体结构示意图；

图2是本实用新型的平面剖视结构示意图。

图中：1、调节支杆；2、手持握杆；3、调节主杆；4、设备柱；5、支撑支杆；6、土壤收纳柱；7、伸缩弹簧；8、固定垫盘；9、不锈钢麻花钻头；10、限位螺孔；11、限位螺丝；12、电机。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例1

如图1-2所示，一种岩土检测用样品挖掘设备，包括调节支杆1，调节支杆1相远离的两侧均固定连接有手持握杆2，调节支杆1的一侧壁上开设有若干个限位螺孔10，调节支杆1的底端连接有调节主杆3，调节主杆3一侧壁的顶端连接有限位螺丝11，调节主杆3远离调节支杆1的一端固定连接有设备柱4，设备柱4内部底端固定连接有电机12，设备柱4 相远离的相侧均固定连接有支撑支杆5，支撑支杆5底部远离设备柱4的一端固定连接有伸缩弹簧7，伸缩弹簧7远离支撑支杆5的一端固定连接有固定垫盘8，设备柱4远离调节主杆3一端连接有土壤收纳柱6，土壤收纳柱6中部设有不锈钢麻花钻头9。

手持握杆2上套有防滑橡胶套，调节支杆1与调节主杆3活动连接，限位螺丝11的螺纹柱穿插调节主杆3至调节支杆1的限位螺孔10与其螺纹连接，限位螺孔10孔径与限位螺丝11螺纹柱相对应，支撑支杆5设有一对，调节主杆3与支撑支杆5之间固定连接有支撑斜杆，不锈钢麻花钻头9的顶端固定连接在电机12的输出端上，土壤收纳柱6的底端开设有收纳口，土壤收纳柱6的底端固定连接有环形刀片，土壤收纳柱6与设备柱4可拆卸连接，电机12型号为P500-O9U。

具体的，通过先将调节支杆1与调节主杆3调节至适应的高度，转动调节主杆3上限位螺丝11，穿插入调节支杆1相对应的限位螺孔10内与其螺纹连接进行固定，双手握住手持握杆2将本挖掘设备提起，放置在需要挖掘的岩土处，通过一对固定垫盘8对地面支撑，由支撑支杆5与固定垫盘8之间的一对伸缩弹簧7的伸缩能力，双手抓紧手持握杆2向下按，不锈钢麻花钻头9底端接触岩土，设备柱4内的电机12运行，带动不锈钢麻花钻头9转动，使其对岩土钻取，在不锈钢麻花钻头9钻取过程时，同时将土壤收纳柱6插入岩土内，土壤收纳柱6底端固定连接有环形刀片，便于插入时对岩土的切割，减少土壤收纳柱6插入岩土时的阻力，当土壤收纳柱6全部插入岩土时，便可将本挖掘设备拔出，把土壤收纳柱6内的岩土样本取出进行检测即可，在拔出本挖掘设备时，伸缩弹簧7的收复便于本挖掘设备的拔出，减少受力度，整体操作简单便捷，具有良好的岩土取样性能，较少了工作力度，提高了工作效率。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822241520.8

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209327031U

授权时间:20190830

主分类号:G01N 1/08

专利分类号:G01N1/08

范畴分类:31E;

申请人:南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司

第一申请人:南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司

申请人地址:210000 江苏省南京市玄武区四牌楼61号213、215、216室

发明人:余巍;崔招娣

第一发明人:余巍

当前权利人:南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c45446e1e5c7339e55ebf21.html