# 厌氧生物滤池处理焚烧厂垃圾渗沥液试验研究

### 论文摘要

采用厌氧生物滤池对焚烧厂垃圾渗沥液进行处理,接种污泥为CSTR消化污泥,在（37±2）℃条件下完成挂膜后,反应器连续稳定运行近6个月。期间通过对COD、NH3-N、TN、pH、VFA、TIC、VAF/TIC、日产气量及CH4含量等指标的监测,研究反应器对渗沥液的处理效果。结果表明,厌氧生物滤池对渗沥液中有机污染物的去除率很高,当进水COD浓度为49 000～82 000 mg/L,出水COD浓度为3 000～8 000 mg/L,COD去除率基本维持在90%以上;系统运行期间TIC可达10 000 mg/L左右,VFA/TIC基本维持在0.2～0.5,属于厌氧反应器的适宜范围;氨化作用显著,进水NH3-N/TN （40%～70%）明显低于出水NH3-N/TN （85%～99%）;产气效率较高,日产气量可达300～400 L,CH4含量约70%。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 厌氧生物滤池装置

- 1.2 接种污泥

- 1.3 挂膜调试与运行

- 1.4 分析方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 COD去除率

- 2.2 pH、VFA及碱度变化规律

- 2.3 NH3-N与TN变化规律

- 2.4 容积负荷与CH4含量、日产气量的关系

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 江亚斌,魏新庆,张根升,蒲红霞

关键词: 厌氧生物滤池,垃圾焚烧厂,渗沥液

来源: 环境卫生工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 天津建昌环保股份有限公司

基金: 天津市科技计划项目(16YDYGHZ00050)

分类号: X703

页码: 68-71

总页数: 4

文件大小: 1133K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].生活垃圾渗沥液浓缩液处理工艺分析[J]. 化工管理 2020(01)

- [2].城市垃圾渗沥液处理技术和发展探析[J]. 低碳世界 2020(02)

- [3].城市垃圾渗沥液处理技术及发展方向[J]. 节能 2019(04)

- [4].北京六里屯垃圾渗沥液处理工艺及去除效果分析[J]. 环境卫生工程 2017(03)

- [5].浅析吉林市南三道垃圾渗沥液处理场渗沥液处理工艺流程设计[J]. 环境卫生工程 2016(02)

- [6].垃圾渗沥液处理技术分析[J]. 知识文库 2016(24)

- [7].组合工艺处理垃圾渗沥液研究[J]. 绿色环保建材 2017(05)

- [8].海绵铁预处理垃圾渗沥液的研究[J]. 安徽农业科学 2010(02)

- [9].垃圾渗沥液“变身”清洁能源[J]. 城市道桥与防洪 2010(09)

- [10].北京市生活垃圾渗沥液成分调查分析[J]. 环境卫生工程 2018(06)

- [11].浅谈垃圾渗沥液处理的工程应用[J]. 有色设备 2019(04)

- [12].垃圾渗沥液处理的难点及解决方法探讨[J]. 环境工程 2010(S1)

- [13].紫外催化湿式氧化协同生化脱氮处理垃圾渗沥液膜浓缩液的应用研究[J]. 环境卫生工程 2018(06)

- [14].垃圾渗沥液处理系统中氮的转化过程分析[J]. 环境卫生工程 2019(02)

- [15].膜生物反应器在渗沥液处理中的设计计算探讨[J]. 环境卫生工程 2017(02)

- [16].攀枝花市垃圾渗沥液污染物的季度性变化[J]. 环境卫生工程 2014(02)

- [17].垃圾渗沥液软化处理研究[J]. 环境卫生工程 2018(05)

- [18].生活垃圾渗沥液重金属污染现状及其治理研究进展[J]. 环境卫生工程 2017(03)

- [19].垃圾渗沥液处理工程完善改造的探讨[J]. 中国招标 2014(19)

- [20].焚烧厂垃圾渗沥液深度处理的研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [21].芬顿氧化+活性炭工艺深度处理晚期垃圾渗沥液的试验研究[J]. 环境卫生工程 2019(05)

- [22].垃圾渗沥液处理模式综合评价体系的建立[J]. 环境卫生工程 2017(06)

- [23].城市生活垃圾焚烧厂垃圾渗沥液处理零排放工艺探索[J]. 生物化工 2017(03)

- [24].蒸发技术在垃圾渗沥液膜处理浓缩液中的应用探讨[J]. 科技信息 2011(17)

- [25].垃圾渗沥液处理工艺分析[J]. 环境卫生工程 2012(02)

- [26].垃圾渗沥液处理站的工艺改造[J]. 工业用水与废水 2014(03)

- [27].废置浜塘改作垃圾渗沥液调节池实例[J]. 市政技术 2013(05)

- [28].创建国家卫生城市小知识[J]. 衡阳通讯 2020(01)

- [29].UASB-SBR联用工艺处理垃圾渗沥液[J]. 黑龙江科技信息 2008(18)

- [30].生活垃圾渗沥液处理产生污泥的混烧研究[J]. 环境卫生工程 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c60bf86c2ec8b7a718a4e7f.html