# 磁滞回线论文开题报告文献综述

导读:本文包含了磁滞回线论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:磁滞,剩磁,矫顽力,导磁率,铁心,应力,脉冲。

### 磁滞回线论文文献综述写法

朱振邦,王平,张媛,周子钦[1]（2019）在《基于磁滞回线原理的铁磁性材料应力测试方法》一文中研究指出提出了一种检测铁磁性材料应力的新方法。铁磁性材料的磁致伸缩特性与材料本身的微观结构有关,材料的微观结构会随着自身应力状态的改变发生一定的改变。由此,根据铁磁性材料的磁滞现象,对试件施加应力,通过基于磁致伸缩的电磁超声检测(EMAT)平台,得到不同应力下磁滞回线对应的超声信号幅值-静态激励电流关系曲线。提取曲线中的特征参数,绘制出特征参数-应力值关系曲线。试验结果表明,此方法可定性检测出材料的应力状态。(本文来源于《无损检测》期刊2019年10期）

李明达,朱云霞,高建平,罗锻斌[2]（2019）在《结合传感器的磁滞回线实验可视化演示》一文中研究指出利用电压、电流传感器,通过数据采集装置和计算机,对铁磁材料磁滞回线测量实验仪进行改进。改进后的仪器能够将励磁电流和铁磁材料中的磁感应强度实时显示出来,使得我们能够在该实验教学过程中,把实验中的磁锻炼、退磁、磁化曲线以及磁滞回线的测量过程以图像化的方式演示出来,即方便了教师的操作演示也有利于学生对实验的理解。(本文来源于《大学物理实验》期刊2019年03期）

朱盼盼,胡广兴,吴浩宇,范庆国,姚天阳[3]（2019）在《基于NI数据采集器的动态磁滞回线测量》一文中研究指出通过搭建磁滞回线测试系统,结合数据采集卡和Labview软件实现磁滞回线的自动测绘和保存,丰富了实验内容,培养了学生的实际动手能力。(本文来源于《大学物理实验》期刊2019年02期）

薛德胜,缪宇[4]（2019）在《Stoner-Wohlfarth模型的磁滞回线特征量分析》一文中研究指出针对磁化强度的一致转动:Stoner-Wohlfarth模型,在磁滞回线不能严格求解的现实情况下,我们获得了描述磁滞回线的特征量:剩磁、矫顽力、饱和场的严格解.依据磁化强度一致转动过程的分析,我们提出了剩磁、矫顽力、饱和场这3个特征量的确定条件,并得到以上磁性材料的技术磁化特征量与材料内禀参量饱和磁化强度和各向异性等效场的关系.同时,我们利用磁滞回线在3个特殊角度下的严格解和一般情况下的数值解验证了以上特征量关系的正确性.本研究结果对于判断磁性材料的磁化反磁化过程和深入理解一致转动过程具有重要参考意义.(本文来源于《大学物理》期刊2019年03期）

陶风波,张刚,李建生,蔚超,陆云才[5]（2019）在《基于局部磁滞回线斜率的变压器铁心剩磁估算》一文中研究指出利用Jiles-Atherton (JA)模型研究铁心的磁滞特性,并将剩磁点附近的局部磁滞回线线性化,得到剩磁与局部磁滞回线斜率的关系特性;并通过试验验证了该方法的可行性。(本文来源于《变压器》期刊2019年02期）

段娜娜,徐伟杰,李永建,王曙鸿,朱建国[6]（2018）在《基于极限磁滞回线法的软磁复合材料磁特性模拟》一文中研究指出软磁复合材料由于其磁各向异性、低损耗、易加工、成本低等优点,在含有叁维磁路结构的电磁设备(如球形电机、爪极电机、横向磁通电机等)中具有巨大的应用潜力,因此在电气工程领域引起了广泛关注。为准确模拟软磁复合材料在复杂磁化条件下的磁特性,本文提出基于Preisach磁滞模型的极限磁滞回线法。该方法通过Preisach平面几何描述和分离分布函数变量解决经典Preisach模型中分布函数难以确定的问题,只需要极限磁滞回线的数据就能够模拟包括主磁滞回线和多阶回转曲线在内的多种磁特性。根据模拟得到的不同压力作用下的一阶回转曲线族求出不同压力下所对应的分布函数,同时引入包含压力在内的分布函数表达式,使其能够考虑压力变化对材料磁特性的影响。最后通过与实验结果对比,验证极限磁滞回线法的有效性和正确性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年20期）

胡海波[7]（2018）在《磁性材料磁滞回线重要参数的应用分析》一文中研究指出磁性材料在汽车电磁元件中有着重要作用,它是汽车执行器的核心材料之一。磁性材料的磁滞回线是磁性材料本身固有的特征,但是这个特性会因为加工工艺而改变。因此,掌握磁滞回线的重要参数,能很好地选用合适的磁性材料用于汽车电磁阀,以及利用热处理工艺调整磁性参数,以提高设计的成功率,提高产品的稳定性。(本文来源于《企业科技与发展》期刊2018年06期）

张琦[8]（2017）在《高频脉冲激励下磁滞回线动态测量装置的设计及分析》一文中研究指出为测试铁磁材料在高频脉冲激励下的磁滞回线和铁磁特性,本文设计了一套高频脉冲激励的磁滞回线动态测量装置。高频脉冲激励的磁滞回线测量是基于法拉第电磁感应定律和安培环路定律,利用测量所得的放电电压和放电电流分别计算磁感应强度和磁场强度。对测量装置的简易等效电路进行了动态响应分析,给出了储能电容的约束条件和放电电流的表达式。并对非晶铁心进行了磁滞回线的测量实验,计算了其铁磁特性。装置采用高频脉冲激励电流,不但能够动态反映铁磁材料在高频条件下的铁磁特性,而且提高了测量的准确度。(本文来源于《电气技术》期刊2017年10期）

张俊武,王红理,黄丽清[9]（2017）在《铁磁材料交流磁化曲线及磁滞回线的观测》一文中研究指出分析了磁化曲线和磁滞回线的各个参量及变化规律,论述了如何选择电路参量,并给出了测量电路,推导了样品中的磁感应强度.最后分析了实验中要注意的几个主要问题,如:不同几何形状铁磁材料的磁化曲线及磁滞回线的测量,不同成份铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线的特征及其应用,励磁电源、励磁和探测电路参量对磁滞回线的影响以及居里温度的测定等.(本文来源于《物理实验》期刊2017年08期）

邹文强,罗飞,蔺福军,侯春菊[10]（2017）在《冲击电流法测定磁滞回线实验误差分析及修正方法》一文中研究指出物理实验中开设的测定磁介质中的直流磁滞回线实验属于电磁学综合性、设计性项目,实验有助于学生直观、清晰地认知和理解磁介质的磁滞现象。而在实际实验操作中往往测量误差较大,根据所测数据往往难以获得正确的直流磁滞回线图形,会给学生带来不解与困惑。文章着重分析实验过程中误差产生原因并提出解决方案,对实验结果加以修正。(本文来源于《物理与工程》期刊2017年S1期）

### 磁滞回线论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用电压、电流传感器,通过数据采集装置和计算机,对铁磁材料磁滞回线测量实验仪进行改进。改进后的仪器能够将励磁电流和铁磁材料中的磁感应强度实时显示出来,使得我们能够在该实验教学过程中,把实验中的磁锻炼、退磁、磁化曲线以及磁滞回线的测量过程以图像化的方式演示出来,即方便了教师的操作演示也有利于学生对实验的理解。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磁滞回线论文参考文献

[1].朱振邦,王平,张媛,周子钦.基于磁滞回线原理的铁磁性材料应力测试方法[J].无损检测.2019

[2].李明达,朱云霞,高建平,罗锻斌.结合传感器的磁滞回线实验可视化演示[J].大学物理实验.2019

[3].朱盼盼,胡广兴,吴浩宇,范庆国,姚天阳.基于NI数据采集器的动态磁滞回线测量[J].大学物理实验.2019

[4].薛德胜,缪宇.Stoner-Wohlfarth模型的磁滞回线特征量分析[J].大学物理.2019

[5].陶风波,张刚,李建生,蔚超,陆云才.基于局部磁滞回线斜率的变压器铁心剩磁估算[J].变压器.2019

[6].段娜娜,徐伟杰,李永建,王曙鸿,朱建国.基于极限磁滞回线法的软磁复合材料磁特性模拟[J].电工技术学报.2018

[7].胡海波.磁性材料磁滞回线重要参数的应用分析[J].企业科技与发展.2018

[8].张琦.高频脉冲激励下磁滞回线动态测量装置的设计及分析[J].电气技术.2017

[9].张俊武,王红理,黄丽清.铁磁材料交流磁化曲线及磁滞回线的观测[J].物理实验.2017

[10].邹文强,罗飞,蔺福军,侯春菊.冲击电流法测定磁滞回线实验误差分析及修正方法[J].物理与工程.2017

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c7200bc2abea49454be40ca.html