# 滑坡冲击桥墩的离散元模拟及桥墩动力响应分析

### 论文摘要

随着我国山区桥梁建设的不断增多,其面临滑坡这一最常见的山地灾害的隐患风险也在不断提升。滑坡体冲击桥墩并使之开裂、倾斜甚至倒塌是滑坡灾害对桥梁常见的破坏方式之一。本文以碎屑类滑坡为主要研究对象,探究其冲击桥墩的整个过程特点及荷载特性,并分析了桥墩在滑坡荷载作用下的响应。主要工作与成果如下:(1)介绍了相关内容的国内外研究现状,目前专门研究滑坡体冲击桥墩及桥墩响应的文献还较为少见。明确了本文的主要研究目标及对象,阐述了主要研究内容。(2)介绍颗粒离散元法的基本理论,并详细阐释本文采用的离散元模型。通过标定试验确定一组颗粒间的接触参数,以供数值模拟分析使用。(3)进行室内斜槽试验,并建立相应的离散元模型。通过对比二者颗粒运动速度、滑体运动形态和对方柱法向冲击力的结果,证明了离散元数值模拟的准确性、可靠性及所获得的接触参数的合理性。(4)在一简化的滑坡模型基础上,建立23种不同工况的离散元模型来探究滑坡冲击桥墩的荷载特性。滑坡荷载对桥墩的作用可分为冲击作用和堆积作用。下滑坡度对滑坡作用的影响很大,坡度较陡时滑坡荷载主要表现为冲击作用,较缓时则主要表现为堆积作用;下滑距离对滑坡作用的影响较小,且对不同组坡度间的滑坡作用影响是不同的;圆形桥墩可有效减小滑坡荷载作用力及产生的弯矩。当桥墩距坡脚一定距离后,滑坡作用会显著减小。(5)建立钢筋混凝土桥墩的有限元模型,为更真实模拟滑坡荷载,将离散元数值模拟获得的荷载分区域施加在有限元模型中。得到了墩顶位移图,及桥墩混凝土和钢筋的应力分布,并与成桥前的桥墩力学响应进行对比。增大滑坡荷载,研究双柱式桥墩可能出现的破坏方式。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本文的研究意义

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.2.1 滑坡灾害研究现状

- 1.2.2 基于离散元法的滑坡灾害研究现状

- 1.2.3 山区灾害对桥墩冲击问题研究现状

- 1.3 本文的研究目标、对象及内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究对象及主要内容

- 第2章 颗粒离散元法基本理论及参数标定

- 2.1 颗粒离散元法的基本原理

- 2.1.1 基本思想

- 2.1.2 单元属性

- 2.1.3 接触判断

- 2.1.4 接触模型

- 2.1.5 运动方程

- 2.2 本文采用的离散元模型

- 2.2.1 单元形状及尺寸

- 2.2.2 接触模型

- 2.3 颗粒间接触参数的标定

- 2.3.1 标定试验简介

- 2.3.2 标定试验结果

- 2.4 本章小结

- 第3章 DEM的斜槽试验及数值模拟

- 3.1 室内试验设计

- 3.1.1 试验设备布置

- 3.1.2 试验步骤

- 3.1.3 试验工况

- 3.2 DEM数值模拟

- 3.2.1 DEM模型前处理

- 3.2.2 DEM模型后处理

- 3.3 室内试验与数值模拟的结果比较

- 3.3.1 颗粒运动速度的对比

- 3.3.2 滑体运动形态的对比

- 3.3.3 滑体对桥墩法向冲击力的对比

- 3.4 本章小结

- 第4章 滑坡冲击桥墩荷载特性的参数分析

- 4.1 模型及工况设置

- 4.1.1 模型简化

- 4.1.2 工况设置

- 4.2 DEM模型设置

- 4.3 坡度与下滑距离的影响

- 4.3.1 坡度与下滑距离对作用力的影响

- 4.3.2 坡度与下滑距离对桥墩最大作用高度的影响

- 4.4 桥墩形式的影响

- 4.4.1 桥墩形式对桥墩作用力的影响

- 4.4.2 桥墩形式对桥墩所受弯矩的影响

- 4.5 桥墩位置对作用力的影响

- 4.6 本章小结

- 第5章 滑坡荷载作用下桥墩的动力响应

- 5.1 有限元模型建立

- 5.1.1 建立各部件及桥墩装配体

- 5.1.2 定义材料参数

- 5.1.3 定义边界条件及荷载

- 5.1.4 划分网格单元

- 5.2 有限元模型结果

- 5.2.1 桥墩的横向位移

- 5.2.2 桥墩的应力分布

- 5.2.3 桥墩的破坏形式研究

- 5.3 本章小结

- 结论与展望

- 主要结论

- 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 硕士研学期间发表的论文及参与的科研

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 陈庭宇

导师: 李亚东

关键词: 滑坡,桥墩,离散元,动力响应

来源: 西南交通大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,地质学,工业通用技术及设备,公路与水路运输

单位: 西南交通大学

基金: 国家自然科学基金资助项目(51478400)

分类号: P642.22;U443.22

DOI: 10.27414/d.cnki.gxnju.2019.002724

总页数: 71

文件大小: 6932K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].颗粒离散元法工程应用的三大问题探讨[J]. 岩石力学与工程学报 2020(06)

- [2].基于离散元法的分层施肥靴参数优化与试验[J]. 中国农业大学学报 2020(10)

- [3].离散元法在混合机上的应用研究现状及发展趋势[J]. 饲料工业 2017(01)

- [4].蛇管输送煤球抑制颗粒破碎的离散元模拟研究[J]. 辽宁科技大学学报 2017(04)

- [5].基于离散元的交叉导流式穴播装置仿真与试验[J]. 农机化研究 2019(10)

- [6].离散元法及其在农业工程中的应用综述[J]. 现代食品 2015(15)

- [7].基于离散元法的能源管传热过程模拟[J]. 防灾减灾工程学报 2019(04)

- [8].基于三维离散元法的绞刀运转效能分析[J]. 水运工程 2018(10)

- [9].离散元法在玉米脱粒机优化设计中的应用研究[J]. 中国农机化 2012(03)

- [10].水稻芽种离散元主要接触参数仿真标定与试验[J]. 农业机械学报 2018(02)

- [11].基于离散元的煤矿回转窑内物料混合特性仿真分析[J]. 煤炭技术 2017(11)

- [12].耕作土壤的离散元法研究[J]. 农业与技术 2014(02)

- [13].基于离散元法的散粒货物数值模拟研究[J]. 科技创新与应用 2019(16)

- [14].基于离散元法的窝眼式排种器结构优化仿真[J]. 江西农业大学学报 2017(03)

- [15].铲式成穴器成穴性能的离散元法仿真[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [16].沥青混合料单轴压缩试验的细观分析[J]. 山东交通学院学报 2016(01)

- [17].离散元法的应用研究[J]. 吉林工商学院学报 2008(03)

- [18].土工袋双轴压缩的离散元数值模拟[J]. 水利水电科技进展 2019(01)

- [19].基于离散元法的番茄秸秆立式螺旋混合机理[J]. 排灌机械工程学报 2018(08)

- [20].离散元法在农业工程领域的应用进展[J]. 中国农学通报 2017(20)

- [21].基于离散元法的不同起边膜装置的性能分析及试验[J]. 农机化研究 2021(05)

- [22].基于边界二维CAD模型的三维离散元法边界建模方法[J]. 科学技术与工程 2008(08)

- [23].基于离散元法宽面施肥铲的仿真设计与试验[J]. 江苏农业科学 2018(24)

- [24].基本顶断裂位置对小煤柱沿空掘巷稳定性影响[J]. 煤炭技术 2016(08)

- [25].颗粒离散元法在框架结构中的应用[J]. 山西建筑 2018(03)

- [26].基于离散元法的输送机优化设计软件研制[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2015(02)

- [27].高速冲击问题的离散元法数值模拟[J]. 计算力学学报 2009(04)

- [28].基于强度折减的离散单元法在岩质边坡稳定性分析中的应用[J]. 长江科学院院报 2008(05)

- [29].玉米秸秆揉丝破碎过程力学特性仿真与试验[J]. 农业工程学报 2019(09)

- [30].基于DEM-CFD耦合的新型CAE软件系统设计[J]. 吉林大学学报(理学版) 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c7cd74302e79eaacd1916b4.html