# 一种会议专用音频音箱设备论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种会议专用音频音箱设备，本实用新型涉及会议技术领域，安装架内部开有预留槽，且安装架右侧中部贯穿设置有转轴，转轴左侧末端嵌入设置于预留槽内壁左侧且与预留槽转动连接，且转轴与安装架转动连接，转轴右侧末端固定连接有齿轮，可内棉作为吸声体吸音后使声音的扩散到墙壁中，让声音更加通透，安装板固定连接在安装架后端，且安装板前端内部呈纵横交错均匀嵌入设置有若干块分隔板，安装板前端内部通过分隔板均匀分隔出若干个分隔槽，转轴转动的同时音箱的角度被调节，让使用者在音箱底下就可调节音箱；解决了音箱位置较高，使用者不便于去调整音箱的角度，音箱的扩音范围有限，听者很容易出现听不清晰的情况的问题。

### 主设计要求

1.一种会议专用音频音箱设备，所述会议专用音频音箱设备包括安装架(1)和外支撑板(3)，所述外支撑板(3)固定连接在安装架(1)右侧，其特征在于：所述安装架(1)内部开有预留槽(101)，且安装架(1)右侧中部贯穿设置有转轴(2)，所述转轴(2)左侧末端嵌入设置于预留槽(101)内壁左侧且与预留槽(101)转动连接，且转轴(2)与安装架(1)转动连接，所述转轴(2)右侧末端固定连接有齿轮(201)，且齿轮(201)右侧中部固定连接有转柱(202)，所述齿轮(201)顶端外侧设置有皮带(4)，且皮带(4)内壁上端均匀固定有与其为一体的若干个齿块(401)，所述齿块(401)与齿轮(201)卡接；安装板(6)，所述安装板(6)固定连接在安装架(1)后端，且安装板(6)前端内部呈纵横交错均匀嵌入设置有若干块分隔板(601)，所述安装板(6)前端内部通过分隔板(601)均匀分隔出若干个分隔槽(602)，且分隔槽(602)内部均嵌入设置有内棉(7)。

### 设计方案

1.一种会议专用音频音箱设备，所述会议专用音频音箱设备包括安装架(1)和外支撑板(3)，所述外支撑板(3)固定连接在安装架(1)右侧，其特征在于：所述安装架(1)内部开有预留槽(101)，且安装架(1)右侧中部贯穿设置有转轴(2)，所述转轴(2)左侧末端嵌入设置于预留槽(101)内壁左侧且与预留槽(101)转动连接，且转轴(2)与安装架(1)转动连接，所述转轴(2)右侧末端固定连接有齿轮(201)，且齿轮(201)右侧中部固定连接有转柱(202)，所述齿轮(201)顶端外侧设置有皮带(4)，且皮带(4)内壁上端均匀固定有与其为一体的若干个齿块(401)，所述齿块(401)与齿轮(201)卡接；

安装板(6)，所述安装板(6)固定连接在安装架(1)后端，且安装板(6)前端内部呈纵横交错均匀嵌入设置有若干块分隔板(601)，所述安装板(6)前端内部通过分隔板(601)均匀分隔出若干个分隔槽(602)，且分隔槽(602)内部均嵌入设置有内棉(7)。

2.根据权利要求1所述的一种会议专用音频音箱设备，其特征在于：所述齿轮(201)位于安装架(1)与外支撑板(3)之间，且转柱(202)嵌入设置于外支撑板(3)左侧并与外支撑板(3)转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种会议专用音频音箱设备，其特征在于：所述齿轮(201)的直径为1cm-20cm，且齿轮(201)的直径大于外支撑板(3)的长度，所述齿轮(201)通过皮带(4)旋转。

4.根据权利要求1所述的一种会议专用音频音箱设备，其特征在于：所述转轴(2)正前方设置有音箱(5)，且音箱(5)后端左右两侧均固定连接有连接杆(501)，所述连接杆(501)后端均与转轴(2)焊接。

5.根据权利要求1所述的一种会议专用音频音箱设备，其特征在于：所述分隔槽(602)位于音箱(5)正后端，且内棉(7)由植物纤维素材质组成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及会议技术领域，具体为一种会议专用音频音箱设备。

背景技术

现有的会议专用音频音箱设备，会议用音箱大多为挂式，音箱吊挂在会议室的墙壁上，由于音箱位置较高，使用者不便于去调整音箱的角度，其次，由于音箱的扩音范围有限，听者很容易出现听不清晰的情况，故而，我们提出内棉作为吸声体吸音后使声音的扩散到墙壁中，让声音更加通透，转轴转动的同时音箱的角度被调节，让使用者在音箱底下就可调节音箱，来解决上述问题。

实用新型内容

为了解决上述的技术问题，本实用新型的目的是提供一种会议专用音频音箱设备。

为了实现上述的目的，本实用新型采用了以下的技术方案：一种会议专用音频音箱设备，所述会议专用音频音箱设备包括安装架和外支撑板，所述外支撑板固定连接在安装架右侧，所述安装架内部开有预留槽，且安装架右侧中部贯穿设置有转轴，所述转轴左侧末端嵌入设置于预留槽内壁左侧且与预留槽转动连接，且转轴与安装架转动连接，所述转轴右侧末端固定连接有齿轮，且齿轮右侧中部固定连接有转柱，所述齿轮顶端外侧设置有皮带，且皮带内壁上端均匀固定有与其为一体的若干个齿块，所述齿块与齿轮卡接；

安装板，所述安装板固定连接在安装架后端，且安装板前端内部呈纵横交错均匀嵌入设置有若干块分隔板，所述安装板前端内部通过分隔板均匀分隔出若干个分隔槽，且分隔槽内部均嵌入设置有内棉。

作为优选的，所述齿轮位于安装架与外支撑板之间，且转柱嵌入设置于外支撑板左侧并与外支撑板转动连接。

作为优选的，所述齿轮的直径为1cm-20cm，且齿轮的直径大于外支撑板的长度，所述齿轮通过皮带旋转。

作为优选的，所述转轴正前方设置有音箱，且音箱后端左右两侧均固定连接有连接杆，所述连接杆后端均与转轴焊接。

作为优选的，所述分隔槽位于音箱正后端，且内棉由植物纤维素材质组成。

本实用新型由于采用了上述的技术方案，具备以下有益效果：

本实用新型音箱发出声音时，音箱的声音可传入到预留槽中，且分隔槽位于音箱正后端，内棉在安装板中覆盖的面积较大，并且内棉的后端紧贴墙壁，通过植物纤维素材质组成的内棉可吸音，将声音传递到墙壁中，内棉作为吸声体吸音后使声音的扩散到墙壁中，让声音更加通透，能让听者感觉声场空间感的规模与扩大，提高声音的清晰度。

本实用新型音箱在使用过程中，如使用者想要调整音箱的角度，可拉动皮带，齿块和齿轮进行卡接，当使用者拉动皮带时，齿块带动齿轮进行旋转，同时转轴进行转动，音箱通过连接杆与转轴进行连接，转轴转动的同时音箱的角度被调节，让使用者在音箱底下就可调节音箱。

附图说明

图1为本实用新型具体实施方式的整体结构示意图；

图2为本实用新型具体实施方式的齿轮零件结构示意图；

图3为本实用新型具体实施方式的皮带零件结构示意图；

图4为本实用新型具体实施方式的安装板零件结构示意图。

图中：1安装架；101预留槽；2转轴；201齿轮；202转柱；3外支撑板；4皮带；401齿块；5音箱；501连接杆；6安装板；601分隔板；602分隔槽；7内棉。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做一个详细的说明。

请参阅图1-2所示，一种会议专用音频音箱设备，会议专用音频音箱设备包括安装架1和外支撑板3，外支撑板3固定连接在安装架1右侧，安装架1内部开有预留槽101，且安装架1右侧中部贯穿设置有转轴2，转轴2左侧末端嵌入设置于预留槽101内壁左侧且与预留槽101转动连接，且转轴2与安装架1转动连接，转轴2右侧末端固定连接有齿轮201，且齿轮201右侧中部固定连接有转柱202，齿轮201顶端外侧设置有皮带4，且皮带4内壁上端均匀固定有与其为一体的若干个齿块401，齿块401与齿轮201卡接，转轴2正前方设置有音箱5，且音箱5后端左右两侧均固定连接有连接杆501，连接杆501后端均与转轴2焊接，首先调配好音箱5，并在墙壁上测量好音箱5所安装的高度，便于后期人员施工；

本实施例中如图1-图4所示，安装板6，安装板6固定连接在安装架1后端，且安装板6前端内部呈纵横交错均匀嵌入设置有若干块分隔板601，安装板6前端内部通过分隔板601均匀分隔出若干个分隔槽602，且分隔槽602内部均嵌入设置有内棉7，然后将安装架1安装在会议室的墙壁上，安装板6固定连接在安装架1后端，使用者可使用安装板6垫住安装架1的后端，并将螺栓拧入到安装板6中，安装好安装板6，安装架1被安装好后，使用者将外部电源接入到音箱5中，音箱5投入到正常使用中，分隔槽602位于音箱5正后端，且内棉7由植物纤维素材质组成，音箱5发出声音时，音箱5的声音可传入到预留槽101中，且分隔槽602位于音箱5正后端，内棉7在安装板6中覆盖的面积较大，并且内棉7的后端紧贴墙壁，通过植物纤维素材质组成的内棉7可吸音，将声音传递到墙壁中，内棉7作为吸声体吸音后使声音的扩散到墙壁中，让声音更加通透，能让听者感觉声场空间感的规模与扩大，提高声音的清晰度，而音箱5在使用过程中，如使用者想要调整音箱5的角度，齿轮201位于安装架1与外支撑板3之间，且转柱202嵌入设置于外支撑板3左侧并与外支撑板3转动连接，齿轮201的直径为1cm-20cm，且齿轮201的直径大于外支撑板3的长度，齿轮201通过皮带4旋转，可拉动皮带4，齿块401和齿轮201进行卡接，当使用者拉动皮带4时，齿块401带动齿轮201进行旋转，同时转轴2进行转动，音箱5通过连接杆501与转轴2进行连接，转轴2转动的同时音箱5的角度被调节，让使用者在音箱5底下就可调节音箱5。

上述实施例对本实用新型的具体描述，只用于对本实用新型进行进一步说明，不能理解为对本实用新型保护范围的限定，本领域的技术工程师根据上述实用新型的内容对本实用新型作出一些非本质的改进和调整均落入本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294431.1

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209488753U

授权时间:20191011

主分类号:H04R 1/02

专利分类号:H04R1/02

范畴分类:38B;

申请人:四川海纳时代科技有限公司

第一申请人:四川海纳时代科技有限公司

申请人地址:610000 四川省成都市武侯区一环路南二段磨子桥街口新世纪花园东楼东22层22-B号

发明人:汤雪

第一发明人:汤雪

当前权利人:四川海纳时代科技有限公司

代理人:邓文武

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2c7d479785ad355b36fbb894.html