# 一种多功能银行卡论文和设计-周雨竹

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能银行卡，包括卡体，所述卡体其中一端端角固定安装有安装座，所述安装座上安装有存储装置和切割装置，所述卡体内固定安装有银行卡芯片、线圈以及第一IC存储芯片，所述第一IC存储芯片位于线圈内且与线圈连接，所述银行卡芯片位于卡体上远离安装座的一端，所述卡体其中一面的长边线处设有刻度表，另一面上固定安装有磁条，所述安装座位于远离磁条的一端。本实用新型所述的多功能银行卡功能多样、能够使用NFC功能且能作为便携式存储器使用。

### 主设计要求

1.一种多功能银行卡，包括卡体，其特征在于，所述卡体其中一端端角固定安装有安装座，所述安装座上安装有存储装置和切割装置，所述卡体内固定安装有银行卡芯片、线圈以及第一IC存储芯片，所述第一IC存储芯片位于线圈内且与线圈连接，所述银行卡芯片位于卡体上远离安装座的一端，所述卡体其中一面的长边线处设有刻度表，另一面上固定安装有磁条，所述安装座位于远离磁条的一端；所述切割装置包括刀片和固定轴，所述安装座的顶部一侧开有矩形槽，该矩形槽远离银行卡芯的一端侧面贯通，所述矩形槽内固定安装固定轴，所述固定轴的轴线与卡体的表面垂直，所述刀片的一端开设有转动孔，所述刀片通过转动孔与固定轴转动连接，所述固定轴位于矩形槽内远离卡体的一侧；所述存储装置包括U盘本体和固定块，所述安装座内开有空腔，所述空腔为凸字形结构，所述空腔远离银行卡芯的一端贯通，所述空腔内滑动设置U盘本体，所述U盘本体的尾部固定连接固定块，所述固定块两相对侧面上分别开设有一个空槽，两所述空槽内均活动设有伸缩卡头，所述伸缩卡头为凸字形结构的圆柱体，所述伸缩卡头的凸字形结构的底部为尾部，所述伸缩卡头尾部与空槽的内底面之间连接有压缩弹簧。

### 设计方案

1.一种多功能银行卡，包括卡体，其特征在于，所述卡体其中一端端角固定安装有安装座，所述安装座上安装有存储装置和切割装置，所述卡体内固定安装有银行卡芯片、线圈以及第一IC存储芯片，所述第一IC存储芯片位于线圈内且与线圈连接，所述银行卡芯片位于卡体上远离安装座的一端，所述卡体其中一面的长边线处设有刻度表，另一面上固定安装有磁条，所述安装座位于远离磁条的一端；

所述切割装置包括刀片和固定轴，所述安装座的顶部一侧开有矩形槽，该矩形槽远离银行卡芯的一端侧面贯通，所述矩形槽内固定安装固定轴，所述固定轴的轴线与卡体的表面垂直，所述刀片的一端开设有转动孔，所述刀片通过转动孔与固定轴转动连接，所述固定轴位于矩形槽内远离卡体的一侧；

所述存储装置包括U盘本体和固定块，所述安装座内开有空腔，所述空腔为凸字形结构，所述空腔远离银行卡芯的一端贯通，所述空腔内滑动设置U盘本体，所述U盘本体的尾部固定连接固定块，所述固定块两相对侧面上分别开设有一个空槽，两所述空槽内均活动设有伸缩卡头，所述伸缩卡头为凸字形结构的圆柱体，所述伸缩卡头的凸字形结构的底部为尾部，所述伸缩卡头尾部与空槽的内底面之间连接有压缩弹簧。

2.根据权利要求1所述的一种多功能银行卡，其特征在于，所述刀片长度小于矩形槽的长度。

3.根据权利要求1所述的一种多功能银行卡，其特征在于，所述伸缩卡头露出空槽的部分上开设有圆孔。

4.根据权利要求1所述的一种多功能银行卡，其特征在于，所述刀片为直角梯形结构，且刀片的长边线端为刀刃端，所述转动孔位于直角端。

5.根据权利要求1所述的一种多功能银行卡，其特征在于，所述刻度表沿卡体的长边线直线分布，且刻度表的长度和卡体的长边线长度相同。

6.根据权利要求1所述的一种多功能银行卡，其特征在于，所述卡体内还固定安装有第二IC存储芯片和ID存储芯片。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及银行卡技术领域，具体来说，涉及一种多功能银行卡。

背景技术

随着信息科技技术的发展，现实生活和工作中，人们通常会使用各种卡片来处理相关事务。比如水费卡、气费卡、电表卡、银行卡等等。虽然现在一般的银行卡可以提供代缴水费、气费和电费等功能，但是每次在使用银行卡购买水、电、气时，还需要提供水费卡、气费卡、电表卡进行相关的操作，比较繁琐。随着现在各个银行的卡片越来越多，用户拥有越来越多的银行卡片，甚至一个银行会拥有多张银行卡，用户携带不便，同时不同的银行卡需要输入不同的信息进行操作，对于用户而言不仅需要携带大量的银行卡还需要记住多个卡片的信息操作银行卡。并且现有的银行卡结构简单，功能单一，无法满足使用者的日常需要。

实用新型内容

为解决现有技术中存在的问题，本实用新型提供一种多功能银行卡，功能多样、能够使用NFC功能且能作为便携式存储器使用。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种多功能银行卡，包括卡体，所述卡体其中一端端角固定安装有安装座，所述安装座上安装有存储装置和切割装置，所述卡体内固定安装有银行卡芯片、线圈以及第一IC存储芯片，所述第一IC存储芯片位于线圈内且与线圈连接，所述银行卡芯片位于卡体上远离安装座的一端，所述卡体其中一面的长边线处设有刻度表，另一面上固定安装有磁条，所述安装座位于远离磁条的一端。

所述切割装置包括刀片和固定轴，所述安装座的顶部一侧开有矩形槽，该矩形槽远离银行卡芯的一端侧面贯通，所述矩形槽内固定安装固定轴，所述固定轴的轴线与卡体的表面垂直，所述刀片的一端开设有转动孔，所述刀片通过转动孔与固定轴转动连接，所述固定轴位于矩形槽内远离卡体的一侧。

所述存储装置包括U盘本体和固定块，所述安装座内开有空腔，所述空腔为凸字形结构，所述空腔远离银行卡芯的一端贯通，所述空腔内滑动设置U盘本体，所述U盘本体的尾部固定连接固定块，所述固定块两相对侧面上分别开设有一个空槽，两所述空槽内均活动设有伸缩卡头，所述伸缩卡头为凸字形结构的圆柱体，所述伸缩卡头的凸字形结构的底部为尾部，所述伸缩卡头尾部与空槽的内底面之间连接有压缩弹簧。

上述结构中，在日常使用银行卡时，可通过银行卡芯片以及磁条进行日常的银行卡操作，可将各个银行卡信息存储在U盘本体内，在进行银行业务的过程中，通过U盘本体内的固件信息可将银行卡芯片进行更新或重写；在需要剪裁纸张时，可将刀片从矩形槽内翻转出来，使用刀片对纸片进行切割，防止使用银行卡裁剪对银行卡造成损伤；当需要测量物体长度时，可通过银行卡上的刻度表进行测量，简单快捷；第一IC存储芯片可以存储公交卡、地铁卡等信息，使银行卡具有NFC功能，在需要使用电子钱包进行消费，在接近刷卡机时，线圈产生感应电压，在线圈的两端通过各种电路的作用使感应电流变为直流，再从直流两端并入一个相对较大的电容，可以使两端电压保持稳定，在线圈两端再引出两条线到第一IC存储芯片，作为信号传输线，可以对第一IC存储芯片与外部数据库的数据进行传输；U盘本体也可作为移动存储器，进行数据传输以及保存，U盘本体可在空腔内伸缩，方便携带使用，伸缩卡头和压缩弹簧配合，在空腔内方便U盘本体的安装以及卡固。

优选的，所述刀片长度小于矩形槽的长度，如此设置，有利于刀片的存放以及刀片翻转。

优选的，所述伸缩卡头露出空槽的部分上开设有圆孔，如此设置，在U盘本体损坏时，在圆孔内插入挑针或细圆柱棒将伸缩卡头向下按压，使伸缩卡头收缩，方便将U盘本体从空腔内拉出，进行更换。

优选的，所述刀片为直角梯形结构，且刀片的长边线端为刀刃端，所述转动孔位于直角端，如此设置，直角梯形的结构的锐角端切割纸张更加便利，整体结构更加稳定。

优选的，所述刻度表沿卡体的长边线直线分布，且刻度表的长度和卡体的长边线长度相同，如此设置，刻度表使银行卡作为直尺，有利于快速测量物体的长度。

优选的，所述卡体内还固定安装有第二IC存储芯片和ID存储芯片，如此设置，第二IC存储芯片可存储水卡、电卡和燃气卡的信息，当需要缴费时，使用第二IC存储芯片进行操作，省去了多卡一起操作的繁琐过程；ID存储芯片内存储有身份信息，用于考勤、门禁、一卡通等系统，如此设置，更加丰富了银行卡一卡多用的功能，使用户生活更加便利。

本实用新型的有益效果是：

(1)本实用新型可一卡多用，省去了用户携带多张卡出门的烦恼，使用户的生活更加便利；

(2)可更改和重写银行卡的信息，使用户一张银行卡就可代替所有银行卡，用户生活更加简洁化，满足用户的日常需要；

(3)刀片和刻度表的设置，便利了用户的生活，增加拓展了银行卡的功能，使用户的生活更加便利；

(4)U盘的设置，使银行卡可作为移动存储器使用，同时内部存储银行卡的固件信息，通过U盘本体内的固件信息可将银行卡芯片进行更新或重写；

(5)内部的第一IC存储芯片配合线圈能够存储电子钱包的信息，使用NFC功能，在消费系统使用。

附图说明

图1是本实用新型实施例1的附加部件使用状态下的主视图；

图2是本实用新型实施例1的后视图；

图3是本实用新型实施例1的左视图；

图4是本实用新型实施例1的主视剖面图；

图5是本实用新型实施例1的刀片结构示意图；

图6是图3中A处的结构放大图；

图7是本实用新型实施例1中存储装置的结构示意图；

图8是本实用新型实施例1中存储装置的局部剖面图；

图9是本实用新型实施例2的主视剖面图。

附图标记说明：

1、固定轴；2、刀片；3、卡体；4、银行卡芯片；5、U盘本体；6、刻度表；7、磁条；8、空腔；9、线圈；10、第一IC存储芯片；11、固定块；12、伸缩伸缩卡头；13、压缩弹簧；14、圆孔；15、转动孔；16、安装座；17、第二IC存储芯片；18、ID存储芯片。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。

实施例1：

如图1-图8所示，一种多功能银行卡，包括卡体3，卡体3左上端固定安装有安装座16，安装座16上安装有存储装置和切割装置，卡体3内固定安装有银行卡芯片4、线圈9以及第一IC存储芯片10，第一IC存储芯片10位于线圈9内且与线圈9连接，银行卡芯片4位于卡体3右端，卡体3正面的下部长边线处设有刻度表6，刻度表6沿卡体3的长边线直线分布，且刻度表6的长度和卡体3的长边线长度相同，刻度表6使银行卡作为直尺，有利于快速测量物体的长度。卡体3背面上固定安装有磁条7，磁条7位于卡体3背面的下部。

如图4所示，切割装置包括刀片2和固定轴1，安装座16的顶部左端开有矩形槽，该矩形槽左侧面贯通，矩形槽内固定安装固定轴1，固定轴1的轴线与卡体3的表面垂直，如图5所示，刀片2的右端开设有转动孔15，刀片2为直角梯形结构，且刀片2的长边线端为刀刃端，转动孔15位于直角端，直角端均为圆倒角，直角梯形的结构的锐角端切割纸张更加便利，整体结构更加稳定。刀片2通过转动孔15与固定轴1转动连接，固定轴1位于矩形槽内左端。

如图1、图4、图7和图8所示，存储装置包括U盘本体5和固定块11，安装座16内开有空腔8，空腔8为凸字形结构，空腔8左端为凸字形结构的顶部且贯通，空腔8内滑动设置U盘本体5，U盘本体5在收缩状态下头部位于空腔8外，U盘本体5的尾部固定连接固定块11，固定块11左右两相对侧面上分别开设有一个空槽，两空槽内均活动设有伸缩卡头12，伸缩卡头12为凸字形结构的圆柱体，伸缩卡头12的凸字形结构的底部为尾部，伸缩卡头12尾部与空槽的内底面之间连接有压缩弹簧13。

上述结构中，在日常使用银行卡时，可通过银行卡芯片4以及磁条7进行日常的银行卡操作，可将各个银行卡信息存储在U盘本体5内，在进行银行业务的过程中，通过U盘本体5内的固件信息可将银行卡芯片4进行更新或重写；在需要剪裁纸张时，可将刀片2从矩形槽内翻转出来，使用刀片2对纸片进行切割，防止使用银行卡裁剪对银行卡造成损伤；当需要测量物体长度时，可通过银行卡上的刻度表6进行测量，简单快捷；第一IC存储芯片10可以存储公交卡、地铁卡等信息，使银行卡具有NFC功能，在需要使用电子钱包进行消费，在接近刷卡机时，线圈9产生感应电压，在线圈9的两端通过各种电路的作用使感应电流变为直流，再从直流两端并入一个相对较大的电容，可以使两端电压保持稳定，在线圈9两端再引出两条线到第一IC存储芯片10，作为信号传输线，可以对第一IC存储芯片10与外部数据库的数据进行传输；U盘本体5也可作为移动存储器，进行数据传输以及保存，U盘本体5可在空腔8内伸缩，方便携带使用，使用时，通过U盘本体5的头部将U盘本体5从空腔8内拉出即可，伸缩卡头12和压缩弹簧13配合，在空腔8内方便U盘本体5的安装以及卡固。

实施例2：

如图9所示，本实施例在实施例1的基础上，卡体3内还固定安装有第二IC存储芯片17和ID存储芯片18，第二IC存储芯片17可存储水卡、电卡和燃气卡的信息，当需要缴费时，使用第二IC存储芯片17进行操作，省去了多卡一起操作的繁琐过程；ID存储芯片18内存储有身份信息，用于考勤、门禁、一卡通等系统，如此设置，更加丰富了银行卡一卡多用的功能，使用户生活更加便利。

实施例2其余结构及工作原理同实施例1。

实施例3：

如图6所示，本实施在实施例1的基础上，伸缩卡头12露出空槽的部分上开设有圆孔14，在U盘本体5损坏时，在圆孔14内插入挑针或细圆柱棒将伸缩卡头12向下按压，使伸缩卡头12收缩，方便将U盘本体5从空腔8内拉出，进行更换。

实施例3其余结构及工作原理同实施例2。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259841.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209103349U

授权时间:20190712

主分类号:G06K 19/077

专利分类号:G06K19/077

范畴分类:40C;38F;

申请人:周雨竹

第一申请人:周雨竹

申请人地址:615000 四川省凉山彝族自治州西昌市滴水岩120号10栋2单元3号

发明人:周雨竹

第一发明人:周雨竹

当前权利人:周雨竹

代理人:李斌;黄青

代理机构:51242

代理机构编号:成都环泰知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2cec40e7f8f91adb703a76d6.html