# 一种连杆用非调质钢的连续冷却转变

### 论文摘要

通过Gleeble-3800热模拟机研究了一种连杆用中碳非调质钢的连续冷却转变组织变化规律,分析了冷却速度对转变组织和显微硬度的影响。结果表明,当冷却速度小于0.1℃/s时,组织为铁素体-珠光体;当冷却速度大于0.5℃/s时,开始发生贝氏体转变,在0.5～0.8℃/s冷速范围内,组织为铁素体-珠光体+贝氏体;当冷却速度大于1℃/s时开始发生马氏体转变,随着冷却速度的增加,贝氏体、马氏体含量逐渐增加,当冷却速度大于8℃/s时,组织全部为马氏体。实验钢的显微硬度随着冷却速度的提高而增加。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 2 实验结果与分析

- 2.1 过冷奥氏体连续冷却转变曲线

- 2.2 不同冷却速度下的显微组织

- 2.3 不同冷却速度下的显微硬度

- 3 讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 纪仁峰,刘年富,钟芳华

关键词: 连杆,非调质钢,连续冷却转变,显微组织

来源: 热处理技术与装备 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 宝钢特钢有限公司,宝钢特钢韶关有限公司

分类号: TG142.1

DOI: 10.19382/j.cnki.1673-4971.2019.01.010

页码: 46-49

总页数: 4

文件大小: 2375K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].一种微合金化马氏体不锈钢的连续冷却转变研究[J]. 燕山大学学报 2011(02)

- [2].35CrMo钢热变形奥氏体连续冷却转变的研究[J]. 现代冶金 2019(06)

- [3].4Cr3Mn1Mo2V新型热作模具钢的连续冷却转变行为[J]. 机械工程材料 2020(S2)

- [4].耐候热轧H型钢连续冷却转变规律研究[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2017(01)

- [5].20CrMoA钢奥氏体连续冷却转变试验[J]. 莱钢科技 2014(02)

- [6].高强度含铜钢奥氏体连续冷却转变产物的强韧性[J]. 北京科技大学学报 2014(04)

- [7].600MPa级热轧双相钢的动态连续冷却转变行为及其热轧卷取工艺的优化[J]. 机械工程材料 2020(01)

- [8].550MPa级桥梁钢形变奥氏体连续冷却转变行为研究[J]. 上海金属 2011(05)

- [9].高耐候热轧H型钢的连续冷却转变行为及其性能[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [10].胀断连杆用中碳非调质钢的连续冷却转变[J]. 南方金属 2018(02)

- [11].扩散过程控制下的奥氏体连续冷却转变[J]. 金属学报 2015(11)

- [12].S500Q水电用钢的静态连续冷却转变[J]. 金属热处理 2015(06)

- [13].等温及连续冷却转变对模具钢组织的影响[J]. 热加工工艺 2012(08)

- [14].65Mn钢连续冷却转变动态CCT曲线及组织[J]. 金属热处理 2012(06)

- [15].ER70S-6热变形奥氏体连续冷却转变行为[J]. 中国冶金 2010(07)

- [16].SCM435热变形奥氏体连续冷却转变行为[J]. 热加工工艺 2010(02)

- [17].1800MPa级热冲压钢的研究[J]. 上海汽车 2017(02)

- [18].优质碳素结构55Mn钢连续冷却转变特性[J]. 热加工工艺 2015(16)

- [19].Q460C钢连续冷却转变规律研究[J]. 热加工工艺 2011(10)

- [20].10.9级耐候钢XG835NH奥氏体连续冷却转变行为[J]. 金属热处理 2017(12)

- [21].硼微合金化中碳冷镦钢10B33的连续冷却转变行为[J]. 金属热处理 2016(09)

- [22].EH47止裂钢奥氏体连续冷却转变行为[J]. 特殊钢 2020(04)

- [23].冷却速率对3Cr2MnNiMo钢组织和硬度的影响[J]. 机械工程材料 2020(S2)

- [24].GCr15SiMn轴承钢的连续冷却转变[J]. 金属热处理 2018(06)

- [25].ER50-6钢的动态连续冷却转变与工艺控制[J]. 金属热处理 2017(05)

- [26].27CrMo钢的奥氏体连续冷却转变[J]. 金属热处理 2017(09)

- [27].铁道车辆用高强高耐候钢焊接连续冷却转变规律[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [28].LNG低温钢筋连续冷却转变规律探讨[J]. 物理测试 2016(06)

- [29].500 MPa级高建钢形变奥氏体连续冷却转变行为研究[J]. 上海金属 2014(05)

- [30].钼、铬对低碳铌钛微合金钢连续冷却转变行为的影响[J]. 钢铁 2011(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2d0b7f241436fca804c0301c.html