# 关于建筑工程桩基施工技术问题的探讨沈航

中国建筑第二工程局有限公司上海200000

摘要：在现阶段的建筑工程施工的过程中，桩基施工技术是一种非常重要的施工形式和施工手段，其施工的质量对建筑工程的整体质量有着非常重要的影响。建筑工程桩基施工过程中，唯有精确把握技术要点，有效把握技术标准，才能保证桩基施工质量达标，进而保障建筑工程整体的质量。基于此，本文对建筑工程桩基施工技术的控制要点进行了简单分析，希望可以给相关的桩基施工人士和企业提供一些有益的参考。

关键词：建筑工程；桩基施工；技术要点

引言

当下项目桩基结构建造中，最经常使用孔桩挖掘方法就是人工操作。但是需要注意一个问题，必须要在施工前对孔内进行检测，确认空气是无毒的，然后方可进行施工，避免有毒气体给施工人员带来伤害。对现代建筑工程桩基工程的施工必须进行严格控制，确保施工安全及施工质量。

1对桩基工程施工技术的初步认识

桩基工程是为了保证建筑整体稳定性而进行的建设施工过程。桩基主要是由许多个单核组成，在进行施工时用连接构件把这些单桩牢固的结合在一起，就可以形成一个坚固而稳定的整体。桩基可以分为灌注混凝土桩和预制混凝土桩两种。因为桩基工程具有承载能力大、均匀沉降小、节省材料等优点，所以被广泛的应用到建筑工程地基基础施工当中。其中预制混凝土桩与灌注混凝土桩相比较更具有强度高、材料省的优点，但它同时也有操作难度大、施工时间长的缺点，所以在通常情况下，人们仍旧会选择不受机械条件限制，而施工时间短、易控制的灌注混凝土桩来进行桩基工程建设，为防止建筑物的变形和倾斜服务。

2建筑工程桩基施工技术控制的必要性

基于建筑工程桩基施工的高标准、高要求以及桩基施工本身的关键意义，对建筑工程桩基施工技术进行有效的控制非常必要，其至少具有以下几点必要性。一是强化桩基施工技术控制可以为桩基施工提供有效的质量保证，这一点极为重要，也只有在有效的施工技术控制策略的支撑下，桩基施工才能以其高质量为建筑工程整体质量提供稳定的支撑，推动在地基之上完成的建筑工程其他项目顺利、有效开展。二是强化桩基施工技术控制可以有效保障完工之后建筑的使用效果，在较高的桩基施工质量的支撑下，建筑在完工后将更加稳定可靠，其预期的功能将可以更加顺利地实现，即使出现一些细节性的问题也是完全可以弥补的，但绝对不会出现安全性问题。

3桩基工程施工技术中存在的问题分析

3.1桩基工程的施工设计不合理

国内建筑工程桩基施工作业当中的设计问题一直都存在，较为突出的表现是设计承载力和实际桩的承载力数值不相符。导致这一问题出现的原因主要有两个：①设计人员在桩基设计过程当中并未对工程进行实地勘察，仅凭自身的经验来进行桩基承载力的设定；②桩基自身的质量不合格，不能满足设计方案所需要的深度而导致其承载力降低，或是桩基有轻度倾斜甚至断裂产生继而影响了桩基的承载力。

3.2灌浆技术中存在的问题

灌浆技术一般都是采用钻机在预先定好的位置上去进行打孔，然后再进行高压灌浆，也就是要把水泥混凝土慢慢地注入到土层里面。虽然灌浆技术看上去比较简单，但其压力是十分难以控制的，在实际的施工过程中经常会出现高压设备压力控制不好的现象，致使灌浆技术达不到工程质量的要求。

3.3灌注桩技术中存在的问题

在进行灌注桩时，经常会出现的问题就是桩内打孔后的土没有及时的清理出去，对钻孔后的孔壁也没有及时的加以保护，而这些不足之处也正是影响正常桩基施工技术发挥的主要因素。因此，在进行人工挖孔时必须在尝试1m左右的时候对混凝土护壁进行浇灌，然后才能进行标准化的扩孔技术。另外，在混凝土浇筑时还会出现泥浆沉淀的现象，处于桩顶时，如果混凝土浇灌不达标就会出现夹泥的情况，而这种夹泥现象会直接影响到预埋钢护筒的正常拔出。而当桩基地质条件差的时候，就会出现塌孔现象，因为在进行水下灌注时，泥浆就会进入导管，而且所产生的导管内外的压强差是十分强大的，在这种压力的影响下，不但使混凝土自身的质量难以保证，而且还是导致断桩现象的一个重要原因。

4建筑工程桩基施工技术的控制要点分析

4.1做好前期岩土勘察

在桩基施工前期岩土勘察中，主要工作内容是勘察施工现场地下的土质松软度，通过勘察要确定施工现场地下是否存在硬土层，进而确定是否需要对地下的石块进行处理，并形成完善的桩基施工现场的岩土资料。岩土勘察应当重点考察施工现场对桩基施工有不良影响的因素，包括地层的类别、土壤的成分、地面的坡度、土壤的厚度等等，在准确掌握相关岩土信息的基础上，再进行综合分析。除此之外，岩土勘察也应当确定桩基施工现场的水文情况、地质条件以及气候条件，并尽可能完善岩土勘察所获得的信息内容，从而以充分的信息保证岩土勘察的全面性，为之后的桩基施工提供尽可能多的信息支撑。

4.2保证桩基结构设计的科学性

桩基结构设计合理，符合施工要求，是建筑工程施工的基础。桩基施工技术，对于结构的稳固性确保是非常重要的。所以，一定要不断提高施工技术，同时要加强监控力度，只有这样，才能够确保施工质量。桩基的类别相对来说较多，因此，设计工作者需要根据桩基类型的不同，开展更加合理的设计，唯有这样才能使得桩基工程顺利开展。在开展结构设计时候务必要结合实际情况以及需求，并且需要结合各项内容的标准来实施工作。

4.3桩基工程的施工阶段

桩基工程的施工过程控制是最重要的、也是最关键的，首先要保证打桩的平整度和坚实度，而且在使用机械设备的过程中必须要保证其安全性。尤其是在进行吊桩的过程中，更要保证吊运速度的平稳性，这是施工技术控制的重点和要点，而且在桩基沉入地面时，更要坚持重锤低击和低提重打的施工原则，保证桩基的稳定性和牢固度。另外，在桩基施工技术中，灌注和钻孔技术也占据着非常大的比重，不仅要掌握好泥浆的配比，而且还要保证其凝聚强度及桩基质量，既要做到桩基的合格性，更要做好护壁工作，防止桩孔发生缩径而出现坍塌事件，只要把各项关键技术都控制在工程需要的范围内，就一定能够为提高桩基工程施工技术的质量和效果服务。

4.4桩基施工技术质量问题的控制

在现代建筑工程施工过程中，桩基工程施工的应用越来越广泛，也受到了广大人民的喜爱，但在具体的工程实践中，难免会出现一些技术性的质量问题，需要进行科学合理的判断和及时的解决和处理，以保证施工过程的顺利进行，避免同样的问题再次发生，影响工程的进度和质量。具体的方法主要有补沉法、补桩法、补送结合法以及纠偏法等，在实际的工程建设中，要根据不同的问题采用不同的解决办法，比如说在预制桩入土不深时可以运用补沉法去解决；而当桩身出现倾斜时，就可以利用纠偏法来对桩基进行局部的挖掘处理，用千斤顶来为其纠正偏差，达到工程质量的要求；因为补桩法的成本大、工期长，只有在迫不得已的情况下不影响周围桩基，也不破坏混凝土强度的情况再采用。

结语

随着现代建筑工程的大型化、复杂化，桩基施工的要求和标准也越来越高。在这样的情况下，唯有充分把握桩基施工技术的控制要点，在此基础上采用先进的施工技术和科学的检测技术，对这些要点进行有效控制，才能真正保障桩基施工的最终质量，进而为建筑工程的综合质量提供稳定的支撑。

参考文献

[1]苏勇.建筑工程桩基施工技术的要点探析[J].黑龙江科技信息，2016，8:205.

[2]田新润.关于建筑工程桩基施工的技术要点与质量管理若干探讨[J].江西建材，2016，15:282.

[3]王彩军.建筑工程桩基施工技术应用要点分析[J].智能城市，2016，8:60.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2d204cd30d0cad779de5450b.html