# 一种建筑沉降缝连续观测装置论文和设计-刘云寨

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑沉降缝连续观测装置，包括固定板及竖向设置的测量板，固定板及测量板的四角上设置有安装孔，固定板上铰接有连接板，连接板的末端铰接有滑动块，滑动块中心设置有水平的对准线；测量板上开设有条形槽，条形槽内开设有与滑动块相配合的内凹槽，条形槽的边缘设置有刻度,滑动块随墙体沉降而在内凹槽内滑动，滑动块上设置的对准线与测量板上设置的刻度的差异变化反映的即是墙体沉降的情况，观测者直观读取出沉降数据，结构简单，观测方便，同时，定时读取数据，可以跟踪不断变化的沉降差，方便提供准确可靠的建筑物动态沉降数据，以利及时、准确地分析原因，采取措施，防止事故发生，确保工程质量安全。

### 主设计要求

1.一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：包括固定板及竖向设置的测量板，所述固定板及测量板的四角上设置有安装孔，固定板上铰接有连接板，所述连接板的末端铰接有滑动块，所述滑动块中心设置有水平的对准线；所述测量板上开设有条形槽，所述条形槽内开设有与滑动块相配合的内凹槽，条形槽的边缘设置有刻度。

### 设计方案

1.一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：包括固定板及竖向设置的测量板，所述固定板及测量板的四角上设置有安装孔，固定板上铰接有连接板，所述连接板的末端铰接有滑动块，所述滑动块中心设置有水平的对准线；所述测量板上开设有条形槽，所述条形槽内开设有与滑动块相配合的内凹槽，条形槽的边缘设置有刻度。

2.如权利要求1所述的一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：所述连接板包括第一连接臂及第二连接臂，所述第一连接臂与第二连接臂铰接，第一连接臂与第二连接臂背向建筑拱起。

3.如权利要求2所述的一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：所述条形槽、内凹槽均开向测量板的下端。

4.如权利要求3所述的一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：所述刻度的起始零点设在刻度的中间。

5.如权利要求4所述的一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：所述测量板的上端固定连接有滴油器，所述滴油器设置有管道通向内凹槽。

6.如权利要求5所述的一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：所述滑动块的四角倒成圆角。

7.如权利要求6所述的一种建筑沉降缝连续观测装置，其特征在于：所述第二连接臂的末端铰接有放大镜。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑测量技术领域，具体涉及一种建筑沉降缝连续观测装置。

背景技术

沉降缝将建筑物划分若干个可以自由沉降的独立单元，当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时，房屋有可能产生不均匀沉降，致使某些薄弱部位开裂。为此，应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。

沉降观测的主要目的是监测建筑物在施工期间惟及后续各个阶段的滑降状态和工作怚况，并为建设单位、设计单位和施工单位提供准确可靠的建筑物动态沉降数据，以便在发生不正常现象时，使各方能及时分析原因，采取措施，防止事故发生，确保工程质量安全。

现有的观测方式是在施工区附近、变形区外埋设沉降观测的两个水准基点，使用高精度水准仪引测计算而来，测量时需要调焦，核对，更换测量位置，在一个施工区需要测量多个布设点，测量速度慢，并且，测量结果因观测者的操作及判断而产生不同差异。

实用新型内容

本实用新型要解决的问题是针对现有技术中所存在的上述不足而提供一种建筑沉降缝连续观测装置，通过将固定板和测量板分别固定在沉降缝两侧的墙体上，连接板铰接的滑动块随沉降墙体在测量板的内凹槽内滑动，对准线与刻度的差异变化反映的即是墙体沉降的情况，来解决现有技术中存在的上述问题。

为实现上述目的，本实用新型采用了如下的技术方案：

一种建筑沉降缝连续观测装置，包括固定板及竖向设置的测量板，所述固定板及测量板的四角上设置有安装孔，固定板上铰接有连接板，所述连接板的末端铰接有滑动块，所述滑动块中心设置有水平的对准线；所述测量板上开设有条形槽，所述条形槽内开设有与滑动块相配合的内凹槽，条形槽的边缘设置有刻度。

相比于现有技术，本实用新型具有如下有益效果：

通过在固定板上铰接连接板，连接板铰有滑动块，滑动块与测量板内设置的长形槽及内凹槽配合，使滑动块随墙体沉降而在内凹槽内滑动，滑动块上设置的对准线与测量板上设置的刻度的差异变化反映的即是墙体沉降的情况，观测者直观读取出沉降数据，避免了测量者人工操作所带来的误差，结构简单，观测方便，同时，定时读取数据，可以跟踪不断变化的沉降差，方便为建设单位、设计单位和施工单位提供准确可靠的建筑物动态沉降数据，以利及时、准确地分析原因，采取措施，防止事故发生，确保工程质量安全。

附图说明

图1为本实用新型前视结构示意图。

图中：固定板1、安装孔11、连接板12、第一连接臂121、第二连接臂122、滑动块 13、对准线14、放大镜15、测量板2、条形槽21、内凹槽22、刻度23、滴油器24。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与作用更加清楚及易于了解，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步阐述：

如附图1所示，一种建筑沉降缝连续观测装置，包括固定板1及竖向设置的测量板2，所述固定板1及测量板2的四角上设置有安装孔11，固定板1上铰接有连接板12，所述连接板12的末端铰接有滑动块13，所述滑动块13中心设置有水平的对准线14；所述测量板2上开设有条形槽21，所述条形槽21内开设有与滑动块13相配合的内凹槽22，条形槽21的边缘设置有刻度23；

工作时，将固定板1和测量板2分别固定在沉降缝两侧的墙体上，连接板12铰接的滑动块13随沉降墙体在测量板2的内凹槽22内滑动，对准线14与刻度23的差异变化反映的即是墙体沉降的情况，观测者直观读取出沉降数据，避免了测量者人工操作所带来的误差，结构简单，观测方便，同时，定时读取数据，可以跟踪不断变化的沉降差，方便为建设单位、设计单位和施工单位提供准确可靠的建筑物动态沉降数据，以利及时、准确地分析原因，采取措施，防止事故发生，确保工程质量安全。

更进一步的，如附图1所示，一种建筑沉降缝连续观测装置，所述连接板12包括第一连接臂121及第二连接臂122，所述第一连接臂121与第二连接臂122铰接，第一连接臂121与第二连接臂122背向建筑拱起，在墙体产生水平位移时，铰接成拱形的第一连接臂121和第二连接臂122有足够的伸缩缓冲长度，防止墙体对连接板12进行破坏。

更进一步的，如附图1所示，一种建筑沉降缝连续观测装置，所述条形槽21、内凹槽22均开向测量板2的下端，方便将滑动块13从测量板2下测滑动到测量板2内，方便配合安装固定板1及测量板2。

更进一步的，如附图1所示，一种建筑沉降缝连续观测装置，所述刻度23的起始零点设在刻度23的中间，无论左侧墙体或者是右侧墙体发生沉降，对准线14均能够在刻度 23上反应出沉降情况。

更进一步的，如附图1所示，一种建筑沉降缝连续观测装置，所述测量板2的上端固定连接有滴油器24，所述滴油器24设置有管道通向内凹槽22，润滑油帮助滑动块13在测量板2内无阻力滑动，使观测数据更加准确。

更进一步的，如附图1所示，一种建筑沉降缝连续观测装置，所述滑动块13的四角倒成圆角，防止直角的滑动块13抵在测量板2上而影响观测数据。

更进一步的，如附图1所示，一种建筑沉降缝连续观测装置，所述第二连接臂122的末端铰接有放大镜15，方便观测者读取对准线14的沉降数据。

本实用新型的工作原理是：工作时，如附图1所示，在不同的地方如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处的沉降缝两侧墙面上均分别固定固定板1及测量板2，在墙体发生沉降时，连接板12铰接的滑动块13 随沉降墙体在测量板2的内凹槽22内滑动，对准线14与刻度23的差异变化反映的即是墙体沉降的情况，观测者直观读取出沉降数据，避免了测量者人工操作所带来的误差，结构简单，观测方便，同时，定时读取数据，可以跟踪不断变化的沉降差，多处布点，综合观测，方便为建设单位、设计单位和施工单位提供准确可靠的建筑物动态沉降数据，以利及时、准确地分析原因，采取措施，防止事故发生，确保工程质量安全。

最后说明的是，以上实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型的技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920811132.0

申请日:2019-05-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209764072U

授权时间:20191210

主分类号:G01C5/00

专利分类号:G01C5/00

范畴分类:申请人:刘云寨

第一申请人:刘云寨

申请人地址:443300 湖北省宜都市陆城街办西正街46号

发明人:刘云寨;杜玉

第一发明人:刘云寨

当前权利人:刘云寨

代理人:仇倩倩

代理机构:50213

代理机构编号:重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙) 50213

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2d9300711e51c708f19b5677.html