# 一种展架论文和设计-朱栋梁

### 全文摘要

本实用新型涉及一种展架，包括：展架本体；所述展架本体上设有第一展区；所述第一展区包括：位于所述展架本体上的固定件，以及沿所述固定件长度方向间隔设置的若干样板承托件；所述样板承托件适于承载样板，本实用新型的展架通过第一展区的各样板承托件可以同时满足多块样板的展示，展示效率高、展示效果好；同时将各样板承托件倾斜设置，能够进一步提高展示效果；另外，本实用新型的展架还通过设置第二展区，一方面可以对第一展区的展示样板补充展示，提高展示效果，也可以在第一展区展示的基础上增加展示样板类型，提高展示效率，降低展示成本。

### 主设计要求

1.一种展架，其特征在于，包括：设有第一展区的展架本体；所述第一展区包括：至少一个样板承托件，以及适于将各样板承托件固定在展架本体的固定件；各样板承托件等距排布，且向下倾斜设置；以及在所述样板承托件的外侧边缘设置有防滑限位挡件；所述固定件包括至少两根并列设置的固定杆；两固定杆之间设有若干加固件；以及所述样板承托件包括与固定杆数量相匹配的样板承托杆，各样板承托杆分别位于一固定杆上。

### 设计方案

1.一种展架，其特征在于，包括：

设有第一展区的展架本体；

所述第一展区包括：

至少一个样板承托件，以及适于将各样板承托件固定在展架本体的固定件；

各样板承托件等距排布，且向下倾斜设置；以及

在所述样板承托件的外侧边缘设置有防滑限位挡件；

所述固定件包括至少两根并列设置的固定杆；

两固定杆之间设有若干加固件；以及

所述样板承托件包括与固定杆数量相匹配的样板承托杆，各样板承托杆分别位于一固定杆上。

2.根据权利要求1所述的展架，其特征在于，

所述展架本体上且位于第一展区的上方设有第一广告展示区；

所述第一广告展示区包括电子展示屏。

3.根据权利要求2所述的展架，其特征在于，

所述展架本体上且位于第一展区的一侧设有第二展区；

所述第二展区包括：上、下支撑架，至少一个竖直设置的展示框；其中

各展示框分别通过相应转轴组件与上、下支撑架活动连接。

4.根据权利要求2所述的展架，其特征在于，

所述展架本体上且位于第一展区的一侧设有适于张贴的第二展区。

5.根据权利要求2所述的展架，其特征在于，

所述展架本体上且位于第一展区的一侧设有适于悬挂的第二展区。

6.根据权利要求3或4或5所述的展架，其特征在于，

所述展架本体的上部设有第二广告展示区。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及展示架领域，尤其涉及一种展架。

背景技术

展架一般用来展示物品，使物品更直观的呈现出来，更加吸引消费者。

目前，市面上的展架种类很多，展示方式也多种多样，一般用于展示地板或瓷砖等建材的展架，在展示建材实物时，如何提升该建材实物的展示效果是市场上的展架待解决的问题；另外，市面上的展架只能展示一种建材实物或无法展示出该建材实物的应用效果。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种展架，通过第一展区的各样板承托件对样板进行展示。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种展架，包括：设有第一展区的展架本体；所述第一展区包括：至少一个样板承托件，以及适于将各样板承托件固定在展架本体的固定件。

进一步，各样板承托件等距排布，且向下倾斜设置；以及在所述样板承托件的外侧边缘设置有防滑限位挡件。

进一步，所述固定件包括至少两根并列设置的固定杆；两固定杆之间设有若干加固件；以及所述样板承托件包括与固定杆数量相匹配的样板承托杆，各样板承托杆分别位于一固定杆上。

进一步，所述展架本体上且位于第一展区的上方设有第一广告展示区；所述第一广告展示区包括电子展示屏。

进一步，所述展架本体上且位于第一展区的一侧设有第二展区；所述第二展区包括：上、下支撑架，至少一个竖直设置的展示框；其中各展示框分别通过相应转轴组件与上、下支撑架活动连接。

进一步，所述展架本体上且位于第一展区的一侧设有适于张贴的第二展区。

进一步，所述展架本体上且位于第一展区的一侧设有适于悬挂的第二展区。

进一步，所述展架本体的上部设有第二广告展示区。

本实用新型的有益效果是：本实用新型的展架通过第一展区的各样板承托件可以同时满足多块样板的展示，展示效率高、展示效果好；同时将各样板承托件倾斜设置，能够进一步提高展示效果；另外，本实用新型的展架还通过设置第二展区，一方面可以对第一展区的展示样板补充展示，提高展示效果，也可以在第一展区展示的基础上增加展示样板类型，提高展示效率，降低展示成本。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型的展架第一种实施方式的结构示意图；

图2为本实用新型的展架第二种实施方式的结构示意图；

图3为本实用新型的展架第三种实施方式的结构示意图。

图中：

1、展架本体；

10、固定杆；11、样板承托杆；110、防滑限位挡条；12、加固件；13、上支撑架；14、下支撑架；15、展示框；16、转轴组件；17、电子显示屏；18、悬挂件；19、样板广告纸；20、第二广告展示区。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易被本领域人员理解。

实施例

如图1至图3所示，本实施例提供了一种展架，包括：设有第一展区的展架本体1；所述第一展区包括：至少一个样板承托件，以及适于将各样板承托件固定在展架本体1的固定件。

具体的，本实施例的展架通过在第一展区设置至少一个样板承托件，可以同时满足多块样板的展示，大大提高了展示效率和展示效果。

各样板承托件等距排布，且向下倾斜设置；以及在所述样板承托件的外侧边缘设置有防滑限位挡件。

所述固定件包括至少两根并列设置的固定杆10；两固定杆10之间设有若干加固件12；以及所述样板承托件包括与固定杆10数量相匹配的样板承托杆11，各样板承托杆11分别位于一固定杆10上。

具体的，所述样板承托杆11等间隔设置在所述固定杆10上，能够提高多块样板同时展示时的整齐度，也能够提高展示效果；所述防滑限位挡件例如但不限于为防滑限位档条110，所述防滑限位挡条110与样板承托杆11垂直设置，所述防滑限位挡条110的高度大于所述样板的厚度5-8mm，所述防滑限位挡条110与所述样板承托杆11一体成型，减少了所述样板承托杆11的生产工序，从而降低了制造成本，所述防滑限位挡条110适于对位于样板承托杆11上的样板进行限位，以防止所述样板滑离相应的样板承托杆11，所述样板承托杆11向下倾斜设置在各固定杆10上，即所述样板倾斜展示在所述样板承托杆11上，方便消费者查看样板，从而进一步提升了所述样板的展示效果。

具体的，可根据所述固定杆10的数量来设置相应数量的样板承托杆11，本实施例以设置两根固定杆10为例，其中，两根固定杆10的上、下端分别对齐，使得两固定杆10上的样板承托杆11一一对应，在展示所述样板时，以使所述样板的两端分别落于两根固定杆10上的样板承托杆11上，从而有效提升了所述样板的稳定性。

具体的，在将所述样板放置在各托杆22上时，为了提升所述固定杆10的稳定性，两固定杆10之间设有若干加固件12，所述加固件12例如但不限于采用加固杆，所述加固杆与所述固定杆10相互垂直，作为优选，若干根加固杆等间隔设置在两固定杆10之间，且各加固杆的两端分别通过例如但不限于螺栓与对应的固定杆10相连，使得加固杆与固定杆10为可拆卸连接，便于安装以及后期的维护。

所述展架本体1上且位于第一展区的上方设有第一广告展示区；所述第一广告展示区包括电子展示屏17。

具体的，所述电子显示屏17适于展示所述样板的应用效果，通过电子显示屏17上应用效果的展示，方便消费者了解样板的应用效果。

所述展架本体1上且位于第一展区的一侧设有第二展区，本实施例提供了三种第二展区的实施方式：

实施方式一：

所述第二展区包括：上、下支撑架，至少一个竖直设置的展示框15；其中各展示框15分别通过相应转轴组件16与上、下支撑架活动连接。

具体的，上支撑架13与下支撑架14的结构、大小相同，且上支撑架13与下支撑架14的两端相互对齐，各展示框15通过相应转轴组件16等间隔设置在上、下支撑架之间，可提升样板的展示效果。

具体的，所述转轴组件16例如但不限于包括：第一、第二转轴，所述第一转轴的上端与上支撑架13相连，下端与展示框15的上端相连；所述第二转轴的下端与下支撑架14相连，上端与所述展示框15的下端相连，需展示样板时，通过拨动所述展示框15，所述展示框15绕所述第一、第二转轴转动，以实现对所述样板不同角度的展示，通过所述第二展区，一方面，可以对第一展区进行展示的样板进行补充展示，使样板展示更全面、展示效果更好；另一方面，通过所述第二展区，还可以在第一展区展示的基础上，展示更多种类的样板，提高展示效率，降低展示成本。

实施方式二：

所述展架本体1上且位于第一展区的一侧设有适于张贴的第二展区。

具体的，所述第二展区适于张贴例如但不限于样板广告纸，通过第二展区的样板广告纸19，可以展示在第一展区的样板的产品信息，产品信息例如但不限于包括：样板类别、样板材质、样板厚度、样板产地等，还可以展示部分样板的应用效果图等；通过所述第二展区对第一展区进行展示的样板进行文字、图形上的补充展示，使样板展示更全面、展示效果更好。

实施方式三：

所述展架本体1上且位于第一展区的一侧设有适于悬挂的第二展区。

具体的，所述第二展区的上方设有若干适于悬挂条形样板的悬挂件18，所述悬挂件18例如但不限于为螺钉，实际应用中，在需在第二展区展示的条形样板上设有相应的挂孔，通过挂孔将条形样板悬挂在螺钉上，以对条形样板进行展示，通过所述第二展区，一方面，可以对第一展区进行展示的样板进行补充展示，通过对不同形状的样板进行展示，使样板展示更全面、展示效果更好；另一方面，通过所述第二展区，还可以在第一展区展示的基础上，展示更多种类的样板，提高展示效率，降低展示成本。

所述展架本体的上部设有第二广告展示区20。

具体的，所述第二广告展示区20例如但不限于张贴广告纸、海报等，可以展示在第一展区和\/或第二展区的样板的产品信息，产品信息例如但不限于包括：样板类别、样板材质、样板厚度、样板产地等，还可以展示部分样板的应用效果图等。

综上所述，本实用新型的展架通过在所述固定件上设置若干样板承托件，可以同时满足多块样板的展示，大大提高了展示效率和展示效果；而且各样板承托件等间隔设置在所述固定件上，能够提高多块样板同时展示时的整齐度，也能够提高展示效果；另外，通过所述第二展区对第一展区进行展示的样板进行补充展示，使样板展示更全面、展示效果更好；或通过所述第二展区对第一展区进行展示的样板进行文字、图形上的补充展示，使样板展示更全面、展示效果更好；或通过所述第二展区对第一展区进行展示的样板进行补充展示，通过对不同形状的样板进行展示，使样板展示更全面、展示效果更好。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920083576.7

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209898914U

授权时间:20200107

主分类号:A47F5/10

专利分类号:A47F5/10;A47F5/00;A47F11/06;G09F9/30

范畴分类:34C;

申请人:常州市筑友展示科技股份有限公司

第一申请人:常州市筑友展示科技股份有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市市武进区横林镇长虹东路88号

发明人:朱栋梁;金川江

第一发明人:朱栋梁

当前权利人:常州市筑友展示科技股份有限公司

代理人:逯长明;许伟群

代理机构:11363

代理机构编号:北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2daa1f1dd9718447a0c656bd.html