# 电絮凝法处理煤气化灰水的研究

### 论文摘要

采用铝极板电絮凝法处理煤气化灰水废水,结果表明电絮凝法对煤气化废水的悬浮物表现出良好的去除效果。文中考察了静置时间﹑反应时间﹑电流强度﹑极板间距等因素的影响,研究表明静置10 min,反应时间6 min,电流强度20 A,极板间距10 mm条件下处理效果最好,在最佳工艺条件下处理后浊度为27.7 NTU,悬浮物去除率达到89.5%,电耗1.10 kW/m~3。电絮凝作为一种环境友好型技术,能耗较低,自动化程度高的污水处理法,具有较强的推广应用价值。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 电絮凝实验装置

- 2 结果与讨论

- 2.1 静置时间的影响

- 2.2 反应时间的影响

- 2.3 电流强度的影响

- 2.4 极板间距的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张国辉,郭新纪,杨鸿鹰

关键词: 煤气化,电絮凝,废水

来源: 化学工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,环境科学与资源利用

单位: 陕西省工业水处理工程技术研究中心,陕西省石油化工研究设计院,北京石油化工工程有限公司

基金: 陕西省科技统筹创新工程计划项目(2016KTZDGY09-03)

分类号: X784

页码: 8-11+53

总页数: 5

文件大小: 835K

下载量: 196

### 相关论文文献

- [1].中和—絮凝法回收硝酸型退锡废水中的锡[J]. 化工环保 2020(05)

- [2].絮凝法处理造纸废水的响应面优化[J]. 中国造纸 2020(09)

- [3].絮凝法采收生物燃料微藻的研究进展[J]. 环境保护与循环经济 2017(03)

- [4].电絮凝法进行废水处理的研究进展[J]. 工业水处理 2012(12)

- [5].电絮凝法处理含重金属冶炼废水工艺研究[J]. 世界有色金属 2016(20)

- [6].电絮凝法处理电镀废水的研究进展[J]. 电镀与精饰 2016(03)

- [7].絮凝法处理原水的研究进展[J]. 广东化工 2016(07)

- [8].中和-电絮凝法脱除废水中重金属的研究[J]. 广州化工 2015(09)

- [9].电絮凝法治理实验室废水的研究[J]. 水资源与水工程学报 2008(06)

- [10].电絮凝法去除微污染水中氨氮的研究[J]. 环境污染与防治 2016(06)

- [11].电絮凝法处理印染废水研究[J]. 新乡学院学报(自然科学版) 2011(05)

- [12].电絮凝法在污水处理厂中的应用分析[J]. 能源与节能 2017(02)

- [13].电絮凝法处理印染废水的研究[J]. 广东化工 2013(06)

- [14].低电流电絮凝法去除废水中重金属离子的研究[J]. 中国给水排水 2017(05)

- [15].加载絮凝法处理含铬废水试验研究[J]. 山东化工 2016(05)

- [16].电絮凝法处理地下水的试验研究[J]. 环境科学与技术 2008(03)

- [17].电絮凝法处理实验室含铜废水[J]. 科技信息(科学教研) 2008(22)

- [18].蒸馏加絮凝法处理丁硫克百威废水的研究[J]. 精细化工中间体 2020(05)

- [19].絮凝法处理含油废水研究进展[J]. 当代化工 2014(07)

- [20].电絮凝法深度除磷的试验研究[J]. 工业水处理 2011(06)

- [21].电絮凝法深度处理制革废水的实验研究[J]. 天津科技大学学报 2019(06)

- [22].壳聚糖絮凝法纯化蒜氨酸酶[J]. 食品工业 2016(10)

- [23].电絮凝法处理化工废水研究[J]. 河北建筑工程学院学报 2014(01)

- [24].缓释氯化镁-电絮凝法处理水体藻类技术初探[J]. 工业水处理 2010(07)

- [25].铁盐絮凝法对阳宗海湖泊水体的除砷效果及底泥的稳定性考察[J]. 现代地质 2015(02)

- [26].电絮凝法处理电镀废水实验研究[J]. 低碳世界 2019(09)

- [27].电絮凝法处理含锰废水试验研究[J]. 工业用水与废水 2013(06)

- [28].直流电絮凝法处理难降解印染废水研究[J]. 中国资源综合利用 2013(08)

- [29].电絮凝法处理采油污水试验研究[J]. 盐业与化工 2011(01)

- [30].碱化絮凝法海水脱硼预处理的研究[J]. 天津科技大学学报 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2db1c2f50ec8372996a9d6e6.html