# 一种用于立柱的新型翻转机构论文和设计-孙善永

### 全文摘要

本实用新型涉及立柱技术领域，且公开了一种用于立柱的新型翻转机构，包括支撑座，支撑座的上表面固定连接有变速箱，变速箱内固定连接有旋转电机，旋转电机的输出端固定连接有驱动齿轮，变速箱的上下两侧均嵌设有第一滚动轴承，且第一滚动轴承的内壁固定连接有转筒，转筒的顶部固定连接有翻转臂，转筒内开设有空腔，空腔的顶部固定连接有第一电动推杆，第一电动推杆的输出端固定连接有第一推板，第一推板的左右两侧均固定连接有拉块，空腔的左右两侧均开设有与拉块相对应的第一条形开口。本实用新型能够有效的对翻转臂的转动速度进行调整，从而提高了立柱的工作效率和工作安全。

### 主设计要求

1.一种用于立柱的新型翻转机构，包括支撑座（1），其特征在于，所述支撑座（1）的上表面固定连接有变速箱（2），所述变速箱（2）内固定连接有旋转电机（3），所述旋转电机（3）的输出端固定连接有驱动齿轮（4），所述变速箱（2）的上下两侧均嵌设有第一滚动轴承，且第一滚动轴承的内壁固定连接有转筒（5），所述转筒（5）的顶部固定连接有翻转臂（6），所述转筒（5）内开设有空腔（7），所述空腔（7）的顶部固定连接有第一电动推杆（8），所述第一电动推杆（8）的输出端固定连接有第一推板（9），所述第一推板（9）的左右两侧均固定连接有拉块（10），所述空腔（7）的左右两侧均开设有与拉块（10）相对应的第一条形开口，两个所述拉块（10）远离第一推板（9）的一侧共同固定连接有套筒（11），套筒（11）的外壁固定连接有与驱动齿轮（4）相啮合的第一变速齿轮（12）和第二变速齿轮（13），所述支撑座（1）的顶部固定连接有开设有凹槽（14），所述凹槽（14）内固定连接有第二电动推杆（15），所述第二电动推杆（15）的输出端固定连接有第二推板（16），所述第二推板（16）的顶部与旋转电机（3）的底部固定连接，所述变速箱（2）的底部开设有与第二推板（16）相对应的第二条形开口。

### 设计方案

1.一种用于立柱的新型翻转机构，包括支撑座（1），其特征在于，所述支撑座（1）的上表面固定连接有变速箱（2），所述变速箱（2）内固定连接有旋转电机（3），所述旋转电机（3）的输出端固定连接有驱动齿轮（4），所述变速箱（2）的上下两侧均嵌设有第一滚动轴承，且第一滚动轴承的内壁固定连接有转筒（5），所述转筒（5）的顶部固定连接有翻转臂（6），所述转筒（5）内开设有空腔（7），所述空腔（7）的顶部固定连接有第一电动推杆（8），所述第一电动推杆（8）的输出端固定连接有第一推板（9），所述第一推板（9）的左右两侧均固定连接有拉块（10），所述空腔（7）的左右两侧均开设有与拉块（10）相对应的第一条形开口，两个所述拉块（10）远离第一推板（9）的一侧共同固定连接有套筒（11），套筒（11）的外壁固定连接有与驱动齿轮（4）相啮合的第一变速齿轮（12）和第二变速齿轮（13），所述支撑座（1）的顶部固定连接有开设有凹槽（14），所述凹槽（14）内固定连接有第二电动推杆（15），所述第二电动推杆（15）的输出端固定连接有第二推板（16），所述第二推板（16）的顶部与旋转电机（3）的底部固定连接，所述变速箱（2）的底部开设有与第二推板（16）相对应的第二条形开口。

2.根据权利要求1所述的一种用于立柱的新型翻转机构，其特征在于，所述变速箱（2）的顶部固定连接有固定筒（17），所述固定筒（17）的顶部嵌设有第二滚动轴承，且第二滚动轴承的内壁与转筒（5）的外壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于立柱的新型翻转机构，其特征在于，所述转筒（5）的侧壁固定连接有支撑板（18），所述支撑板（18）的顶部与翻转臂（6）的底部固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于立柱的新型翻转机构，其特征在于，所述变速箱（2）的左侧开设有开口，且开口处转动连接有封板（19）。

5.根据权利要求1所述的一种用于立柱的新型翻转机构，其特征在于，所述第二推板（16）的底部固定连接有滑块，所述凹槽（14）的底部开设有与滑块匹配连接的滑槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及立柱技术领域，尤其涉及一种用于立柱的新型翻转机构。

背景技术

立柱式悬臂吊属于工业部件，是属于轻型工作强度起重机，由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，具有自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。

现有的立柱在使用过程中对翻转臂进行翻转时，因立柱上的翻转臂转动速度是固定的，无法根据需求调整翻转臂的转动速度，从而影响立柱工作的效率。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中立柱在使用过程中对翻转臂进行翻转时，因立柱上的翻转臂转动速度是固定的，无法根据需求调整翻转臂的转动速度，从而影响立柱工作效率的问题，而提出的一种用于立柱的新型翻转机构。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种用于立柱的新型翻转机构，包括支撑座，所述支撑座的上表面固定连接有变速箱，所述变速箱内固定连接有旋转电机，所述旋转电机的输出端固定连接有驱动齿轮，所述变速箱的上下两侧均嵌设有第一滚动轴承，且第一滚动轴承的内壁固定连接有转筒，所述转筒的顶部固定连接有翻转臂，所述转筒内开设有空腔，所述空腔的顶部固定连接有第一电动推杆，所述第一电动推杆的输出端固定连接有第一推板，所述第一推板的左右两侧均固定连接有拉块，所述空腔的左右两侧均开设有与拉块相对应的第一条形开口，两个所述拉块远离第一推板的一侧共同固定连接有套筒，套筒的外壁固定连接有与驱动齿轮相啮合的第一变速齿轮和第二变速齿轮，所述支撑座的顶部固定连接有开设有凹槽，所述凹槽内固定连接有第二电动推杆，所述第二电动推杆的输出端固定连接有第二推板，所述第二推板的顶部与旋转电机的底部固定连接，所述变速箱的底部开设有与第二推板相对应的第二条形开口。

优选的，所述变速箱的顶部固定连接有固定筒，所述固定筒的顶部嵌设有第二滚动轴承，且第二滚动轴承的内壁与转筒的外壁固定连接。

优选的，所述转筒的侧壁固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部与翻转臂的底部固定连接。

优选的，所述变速箱的左侧开设有开口，且开口处转动连接有封板。

优选的，所述第二推板的底部固定连接有滑块，所述凹槽的底部开设有与滑块匹配连接的滑槽。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种用于立柱的新型翻转机构，具备以下有益效果：

该用于立柱的新型翻转机构，通过设置有旋转电机、驱动齿轮、头脑通弩弓、第一变速齿轮和第二变速齿轮，在需要调整翻转臂的转动速度时，启动第一电动推杆和第二电动推杆，第一电动推杆推动第一推板，第一推板带动拉块在第一条形开口内滑动，拉块拉动套筒，套筒带动第一变速齿轮和第二变速齿轮向下移动，第二电动推杆推动第二推板，第二推板通过滑块在滑槽内滑动，并拉动旋转电机，旋转电机带动驱动齿轮移动，当驱动齿轮与第二变速齿轮相啮合时，驱动齿轮带动第二变速齿轮转动，第二变速齿轮带动套筒转动，套筒带动转筒在第一滚动轴承和第二滚动轴承内转动，转筒带动翻转臂转动，因第一变速齿轮和第二变速齿轮的大小不同，能够有效的对翻转臂的转动速度进行调整，从而提高了立柱的工作效率和工作安全。

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型能够有效的对翻转臂的转动速度进行调整，从而提高了立柱的工作效率和工作安全。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种用于立柱的新型翻转机构的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种用于立柱的新型翻转机构A部分的结构示意图。

图中：1支撑座、2变速箱、3旋转电机、4驱动齿轮、5转筒、6翻转臂、7空腔、8第一电动推杆、9第一推板、10拉块、11套筒、12第一变速齿轮、13第二变速齿轮、14凹槽、15第二电动推杆、16第二推板、17固定筒、18支撑板、19封板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-2，一种用于立柱的新型翻转机构，包括支撑座1，支撑座1的上表面固定连接有变速箱2，变速箱2内固定连接有旋转电机3，旋转电机3的输出端固定连接有驱动齿轮4，变速箱2的上下两侧均嵌设有第一滚动轴承，且第一滚动轴承的内壁固定连接有转筒5，转筒5的顶部固定连接有翻转臂6，转筒5内开设有空腔7，空腔7的顶部固定连接有第一电动推杆8，第一电动推杆8的输出端固定连接有第一推板9，第一推板9的左右两侧均固定连接有拉块10，空腔7的左右两侧均开设有与拉块10相对应的第一条形开口，两个拉块10远离第一推板9的一侧共同固定连接有套筒11，套筒11的外壁固定连接有与驱动齿轮4相啮合的第一变速齿轮12和第二变速齿轮13，支撑座1的顶部固定连接有开设有凹槽14，凹槽14内固定连接有第二电动推杆15，第二电动推杆15的输出端固定连接有第二推板16，第二推板16的顶部与旋转电机3的底部固定连接，变速箱2的底部开设有与第二推板16相对应的第二条形开口，旋转电机3、第一电动推杆8和第二电动推杆15均通过控制开关与外部电源电性连接，能够保证在工作时得到供电量的支持，此电性连接为现有技术，且属于本领域人员惯用技术手段，因此不加以赘述。

变速箱2的顶部固定连接有固定筒17，固定筒17的顶部嵌设有第二滚动轴承，且第二滚动轴承的内壁与转筒5的外壁固定连接，能够方便对转筒5进行支撑。

转筒5的侧壁固定连接有支撑板18，支撑板18的顶部与翻转臂6的底部固定连接，能够方便对翻转臂5进行支撑。

变速箱2的左侧开设有开口，且开口处转动连接有封板19，能够方便对变速箱2内的零件进行维修。

第二推板16的底部固定连接有滑块，凹槽14的底部开设有与滑块匹配连接的滑槽，能够方便对第二推板16进行限位。

本实用新型中，在需要调整翻转臂6的转动速度时，启动第一电动推杆8和第二电动推杆15，第一电动推杆8推动第一推板9，第一推板9带动拉块10在第一条形开口内滑动，拉块10拉动套筒11，套筒11带动第一变速齿轮12和第二变速齿轮13向下移动，第二电动推杆15推动第二推板16，第二推板16通过滑块在滑槽内滑动，并拉动旋转电机3，旋转电机3带动驱动齿轮4移动，当驱动齿轮4与第二变速齿轮13相啮合时，驱动齿轮4带动第二变速齿轮13转动，第二变速齿轮13带动套筒11转动，套筒16带动转筒5在第一滚动轴承和第二滚动轴承内转动，转筒5带动翻转臂6转动，因第一变速齿轮12和第二变速齿轮13的大小不同，能够有效的对翻转臂6的转动速度进行调整，从而提高了立柱的工作效率和工作安全。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307322.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209635767U

授权时间:20191115

主分类号:B66C 23/16

专利分类号:B66C23/16;B66C23/84

范畴分类:32F;

申请人:天津市金星龙华科技有限公司

第一申请人:天津市金星龙华科技有限公司

申请人地址:300203 天津市东丽区成林道万新综合市场停车场西侧10米

发明人:孙善永

第一发明人:孙善永

当前权利人:天津市金星龙华科技有限公司

代理人:邢江峰

代理机构:11582

代理机构编号:北京久维律师事务所 11582

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2dffd33026d4f395f2d77e03.html