# 安装支架论文和设计

### 全文摘要

本申请提供一种安装支架，安装支架包括挂载架和两个安装条，挂载架设有第一横梁，每一安装条包括挂载件、升降件、调节螺钉和承载件，挂载件可挂载于第一横梁上，升降件可沿垂直于第一横梁的方向相对挂载件滑动，升降件位于挂载件外侧，调节螺钉设有螺柱和固定连接螺柱的螺帽，螺柱一端穿过升降件，另一端连接挂载件或第一横梁，螺帽固定于螺柱穿过升降件一端，以调节升降件相对挂载件滑动，承载件固定连接或转动连接升降件，承载件用于承载显示器或电视机。升降件的位置调节不受挂载件的限制，可以实现两个安装条上的承载件的高低位置独立调节，进而实现显示器或电视机的水平摆放角度可调。

### 设计方案

1.一种安装支架，其特征在于，所述安装支架包括挂载架和两个安装条，所述挂载架设有第一横梁，每一所述安装条包括挂载件、升降件、调节螺钉和承载件，所述挂载件可挂载于所述第一横梁上，所述升降件可沿垂直于所述第一横梁的方向相对所述挂载件滑动，所述升降件位于所述挂载件外侧，所述调节螺钉设有螺柱和固定连接所述螺柱的螺帽，所述螺柱一端穿过所述升降件，另一端连接所述挂载件或所述第一横梁，所述螺帽固定于所述螺柱穿过所述升降件一端，以调节所述升降件相对所述挂载件滑动，所述承载件固定连接或转动连接所述升降件，所述承载件用于承载显示器或电视机。

2.如权利要求1所述的安装支架，其特征在于，所述螺柱一端转动连接所述升降件，另一端螺接所述挂载件或所述第一横梁。

3.如权利要求1所述的安装支架，其特征在于，所述螺柱一端螺接所述升降件，另一端抵触于所述挂载件或所述第一横梁。

4.如权利要求1所述的安装支架，其特征在于，所述挂载件设有相对设置的两个第一侧臂，两个所述第一侧臂挂载于所述第一横梁上，所述升降件设有相对设置的两个第二侧臂和固定连接两个所述第二侧臂的顶板，两个所述第二侧臂分别贴合两个所述第一侧臂，所述螺柱至少部分位于两个所述第二侧臂之间，并穿过所述顶板。

5.如权利要求4所述的安装支架，其特征在于，所述第一侧臂设有导滑孔，所述导滑孔为条形孔，所述导滑孔的长度方向与所述第一横梁的长度方向相垂直，每一所述安装条还包括连接件，所述连接件连接所述第二侧臂，并与所述导滑孔滑动配合，以对所述升降件滑动导向。

6.如权利要求5所述的安装支架，其特征在于，所述连接件为螺钉，所述连接件穿过两个所述第二侧臂和两个所述第一侧臂，每一所述安装条还包括锁紧螺母，所述锁紧螺母螺接所述连接件穿过所述第二侧臂一端，以使得两个所述第二侧臂可对两个所述第一侧臂施加夹持锁紧力。

7.如权利要求4所述的安装支架，其特征在于，所述承载件设有相对设置的两个第三侧臂和固定连接两个所述第三侧臂的安装板，两个所述第三侧臂分别转动连接两个所述第二侧臂，所述安装板用于固定连接并承载显示器。

8.如权利要求7所述的安装支架，其特征在于，每一所述安装条还包括转动轴和锁紧螺钉，所述转动轴可转动地连接所述第二侧臂和所述第三侧臂，所述第二侧臂设有与所述转动轴间隔设置的限位孔，所述限位孔为围绕所述转动轴的条形孔，所述锁紧螺钉经所述限位孔螺接所述第二侧臂，所述锁紧螺钉与所述限位孔配合以对所述第三侧臂转动限位。

9.如权利要求4所述的安装支架，其特征在于，所述承载件固定连接两个第二侧臂，所述承载件和两个所述第二侧臂之间形成滑槽，所述滑槽的延伸方向与所述第一横梁的长度方向相垂直，所述升降件经所述滑槽与所述挂载件滑动配合。

10.如权利要求1-9任意一项所述的安装支架，其特征在于，所述挂载架包括相对设置的两个框架，以及固定连接两个所述框架的连接板，每一所述框架设有所述第一横梁，两个所述安装条的挂载件分别挂载于两个所述框架的第一横梁上。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及安装支架技术领域，具体涉及一种安装支架。

背景技术

目前在商场、超市、专卖店等营业场所都会采用大量采用显示器，用于展示商品信息。而显示器通常会需要通过安装支架来支撑，以实现显示器的快速安装、拆卸。但安装支架的结构较为单一，显示器在安装支架上一般调节水平摆放角度位置方面存在局限性，难以满足用户多样化的观看需求。

实用新型内容

本申请实施例提供一种安装支架，所述安装支架包括挂载架和两个安装条，所述挂载架设有第一横梁，每一所述安装条包括挂载件、升降件、调节螺钉和承载件，所述挂载件可挂载于所述第一横梁上，所述升降件可沿垂直于所述第一横梁的方向相对所述挂载件滑动，所述升降件位于所述挂载件外侧，所述调节螺钉设有螺柱和固定连接所述螺柱的螺帽，所述螺柱一端穿过所述升降件，另一端连接所述挂载件或所述第一横梁，所述螺帽固定于所述螺柱穿过所述升降件一端，以调节所述升降件相对所述挂载件滑动，所述承载件固定连接或转动连接所述升降件，所述承载件用于承载显示器或电视机。

本申请实施例提供的安装支架，通过所述挂载件可挂载于所述第一横梁上，又通过所述升降件可沿垂直于所述第一横梁的方向相对所述挂载件滑动，以便于调节所述升降件的高低位置，且所述升降件位于所述挂载件的外侧，则所述升降件的位置调节不受所述挂载件的限制，又通过所述螺钉的螺柱一端穿过所述升降件，另一端连接所述挂载件或所述第一横梁，并且所述螺钉的螺帽固定于所述螺柱穿过所述升降件一端，安装人员可以分别拧动两个所述安装条上的螺钉螺帽，以分别带动两个所述升降件沿所述第一横梁垂直方向滑动，实现两个所述安装条上的承载件的高低位置独立调节，进而实现显示器或电视机的水平摆放角度可调。

附图说明

图1是本申请实施例提供的安装支架的结构示意图一；

图2是本申请实施例提供的安装支架的结构示意图二；

图3是图1中A处的放大示意图一；

图4是图1中A处的放大示意图二；

图5是图1中的挂载件的结构示意图；

图6是图1中A处的放大示意图三；

图7是本申请实施例提供的安装支架的结构示意图三；

图8是本申请实施例提供的安装支架的结构示意图四；

图9是图8中B处的放大示意图一；

图10是图8中B处的放大示意图二；

图11是本申请实施例提供的安装支架的结构示意图五；

图12是图11的分解示意图；

图13是本申请实施例提供的安装支架的结构示意图六；

图14是图12的分解示意图；

图15是图12中C处的放大示意图；

图16是图14中的挂载件的结构示意图；

图17是图1中的安装条的分解示意图；

图18是图11中D处的放大示意图；

图19是图8中B处的放大示意图三；

图20是图1中提供的挂载架的结构示意图一；

图21是图20的分解示意图；

图22是本申请实施例提供的安装支架的结构示意图七；

图23是图22的分解示意图。

具体实施方式

请参阅图1至图4，本申请实施方式提供一种安装支架100，所述安装支架100包括挂载架10和两个安装条20，所述挂载架10设有第一横梁11，每一所述安装条20包括挂载件21、升降件22、调节螺钉23和承载件24，所述挂载件21可挂载于所述第一横梁11上，所述升降件22可沿垂直于所述第一横梁11的方向相对所述挂载件21滑动，所述升降件22位于所述挂载件21外侧，所述调节螺钉23设有螺柱231和固定连接所述螺柱231的螺帽2，所述螺柱231一端穿过所述升降件22，另一端连接所述挂载件21或所述第一横梁11，所述螺帽2固定于所述螺柱231穿过所述升降件22一端，以调节所述升降件22相对所述挂载件21滑动，所述承载件24固定连接或转动连接所述升降件22，所述承载件24用于承载显示器200或电视机200。可以理解的是，所述显示器200可以是液晶显示器、LED(LightEmittingDiode)显示器、CRT(CathodeRayTube)显示器或3D显示器等。

通过所述挂载件21可挂载于所述第一横梁11上，又通过所述升降件22可沿垂直于所述第一横梁11的方向相对所述挂载件21滑动，以便于调节所述升降件22的高低位置，且所述升降件22位于所述挂载件21的外侧，则所述升降件22的位置调节不受所述挂载件21的限制，又通过所述螺钉的螺柱231一端穿过所述升降件22，另一端连接所述挂载件21或所述第一横梁11，并且所述螺钉的螺帽2固定于所述螺柱231穿过所述升降件22一端，安装人员可以分别拧动两个所述安装条20上的螺钉螺帽2，以分别带动两个所述升降件22沿所述第一横梁11垂直方向滑动，实现两个所述安装条20上的承载件24的高低位置独立调节，进而实现显示器200或电视机200的水平摆放角度可调。

本实施方式中，所述挂载架10大致呈矩形。所述挂载架10设有所述第一横梁11和相对所述第一横梁11设置的第二横梁12。所述第一横梁11与所述第二横梁12相平行。

请参阅图2和图5，所述挂载件21设有相对设置的两个第一侧臂211。两个所述第一侧臂211的长度方向与所述第一横梁11的长度方向相垂直，并与所述第二横梁12的长度方向相垂直。每一所述第一侧臂211设有挂载于所述第一横梁11的挂钩214。并且所述挂钩214在所述第一横梁11的长度方向上的位置可调，便于调节显示器200或电视机200的水平摆放位置。

请参阅图6，所述升降件22设有相对设置的两个第二侧臂221和固定连接两个所述第二侧臂221的顶板222。两个所述第二侧臂221位于所述挂载件21的外侧，两个所述第二侧臂221分别贴合两个所述第一侧臂211，两个所述第二侧臂221可沿垂直于所述第一横梁11的方向相对两个所述第一侧臂211滑动。所述螺柱231至少部分位于两个所述第二侧臂221之间，并穿过所述顶板222，所述螺帽2固定于所述螺柱231穿过所述顶板222一端。所述调节螺钉23的长度方向大致垂直于所述第一横梁11的长度方向。可以在所述螺柱231上添加润滑油，以减少所述调节螺钉23相对所述顶板222转动的阻力。

通过拧动所述螺帽2，所述螺钉可以经所述顶板222带动两个所述第二侧臂221沿垂直所述第一横梁11的长度方向相对所述挂载件21滑动，进而带动所述承载件24相对所述挂载件21滑动，以调节高低位置，从而可以实现两个所述安装条20上的承载件24的高低位置独立调节，进而实现显示器200或电视机200的水平摆放角度可调。上述水平摆放角度调节范围可以为－2°￣2°。当然，上述水平摆放角度调节范围不限于上述举例，可以根据实际需要进行设置。

所述承载件24可以转动连接或固定连接所述升降件22的两个第二侧臂221。所述承载件24呈长条状。所述承载件24设有多个安装孔241。所述多个安装孔241沿所述承载件24的长度方向排列。所述多个安装孔241用于安装螺钉，以通过上述螺钉固定连接所述承载件24和所述显示器200或电视机200。所述安装孔241的形状不作限定，所述安装孔241可以是圆孔，也可以是长条孔。

请参阅图7，在第一实施方式中，所述螺柱231一端转动连接所述升降件22，另一端螺接所述挂载件21或所述第一横梁11。

本实施方式中，所述第一顶板222设有供所述螺柱231穿过的通孔。每一所述安装条20还包括限位螺母25，所述限位螺母25螺接于所述螺柱231，所述限位螺母25抵触于所述升降件22远离所述螺帽2一侧，即所述限位螺母25抵触于所述顶板222背离所述螺帽2一侧，所述限位螺母25和所述螺帽2共同限制所述螺柱231相对所述升降件22滑动。所述限位螺母25对所述顶板222施加预紧力，使得所述限位螺母25与所述顶板222之间存在静摩擦，可以防止所述限位螺母25脱松。所述限位螺母25可以是防滑螺母，则所述限位螺母25可以起到良好的防脱松作用。当施加在所述螺帽2上的转动力足以克服所述限位螺母25与所述顶板222之间的摩擦力时，所述螺钉可以相对所述顶板222转动。

所述挂载件21还设有固定连接两个所述第一侧臂211的支撑板212。所述支撑板212固定于两个所述第一侧臂211靠近所述顶板222一端。所述支撑板212与所述顶板222相对设置，且所述支撑板212相对所述顶板222靠近所述第一横梁11，所述挂钩214设置于所述第一侧臂211靠近所述支撑板212处。所述支撑板212设有螺纹部，所述螺纹部与所述调节螺钉23的螺柱231螺纹配合。所述螺纹部可以是焊接固定在所述支撑板212主体上的螺母。由于所述挂载件21挂载于所述挂载架10上，所述挂载件21与所述挂载架10的位置保持相对固定。所述调节螺钉23可相对所述螺纹部旋入或旋出，进而带动所述升降件22沿所述调节螺钉23的长度方向滑动，从而调节所述升降件22在垂直所述第一横梁11方向上的位置，则所述承载件24可随所述升降件22调节高低位置。在其他实施方式中，所述螺柱231也可以螺接所述第一横梁11。

请参阅图8、图9和图10，在第二实施方式中，所述螺柱231一端螺接所述升降件22，另一端抵触于所述挂载件21或所述第一横梁11。

本实施方式中，所述顶板222设有螺纹部，所述螺柱231一端螺接所述顶板222的螺纹部，另一端抵触于所述第一横梁11上。每一所述第一侧臂211的端部设有所述挂钩214。两个所述第一侧臂211的挂钩214挂载于所述第一横梁11上。所述螺柱231抵触所述第一横梁11的一端位于两个所述第一侧臂211的挂钩214之间。所述第一横梁11上可以设置与所述调节螺钉23端部配合的定位盲孔，从而对所述调节螺钉23进行定位，避免所述调节螺钉23滑离所述第一横梁11。拧动所述调节螺钉23时，所述调节螺钉23可经所述螺纹部带动所述顶板222沿所述调节螺钉23的长度方向滑动，从而调节所述升降件22在垂直所述第一横梁11方向上的位置，则所述承载件24可随所述升降件22调节高低位置。在其他实施方式中，所述螺柱231一端抵触于所述挂载件21上。

请参阅图11至图14，进一步地，所述第一侧臂211设有导滑孔215，所述导滑孔215为条形孔，所述导滑孔215的长度方向与所述第一横梁11的长度方向相垂直，每一所述安装条20还包括连接件26，所述连接件26连接所述第二侧臂221，并与所述导滑孔215滑动配合，以对所述升降件22滑动导向。

本实施方式中，每一所述第一侧臂211设有定位孔216。所述定位孔216与所述连接件26定位配合，以使所述连接件26可以在所述升降件22上定位，所述连接件26沿所述导滑孔215滑动时，可带动所述升降件22滑动。所述连接件26可以连接一个所述第一侧臂211和一个所述第二侧臂221，即所述连接件26穿过一个所述第一侧臂211和一个所述第二侧臂221，并与一个所述第一侧臂211的导滑孔215滑动配合；所述连接件26也可以连接两个所述第一侧臂211和两个所述第二侧臂221，即所述连接件26穿过两个所述第一侧臂211和两个所述第二侧臂221，并与两个所述第一侧臂211的导滑孔215滑动配合。

一种实施方式中，所述连接件26可以为铆钉，所述连接件26包括铆接柱和两个铆钉帽，所述铆接柱一端经所述导滑孔215穿过所述第一侧臂211，另一端穿过与所述第一侧臂211相邻的第二侧臂221，两个所述铆钉帽分别固定于所述铆接柱的两端，以限制所述铆接柱脱离所述第一侧臂211和所述第二侧臂221。所述连接件26的铆接柱可以连接一个所述第一侧臂211和一个所述第二侧臂221。

另一种实施方式中，所述连接件26可以为螺钉，所述连接件26穿过两个所述第二侧臂221和两个所述第一侧臂211，从而连接两个所述第一侧臂211和两个所述第二侧臂221。每一所述安装条20还包括锁紧螺母28，所述锁紧螺母28螺接所述连接件26穿过所述第二侧臂221一端，以使得两个所述第二侧臂221可对两个所述第一侧臂211施加夹持锁紧力。可以在调节两个所述安装条20的升降件22和承载件24的高低位置后，利用所述连接件26和所述锁紧螺母28锁紧两个所述第二侧臂221，使得两个所述第二侧臂221夹持两个所述第一侧臂211，以使所述升降件22相对所述挂载件21锁定，使得所述升降件22和所述挂载件21组成结构稳固的整体，可以稳定承载所述显示器200或电视机200；需要调节所述承载件24的高低位置时，则可以拧松所述锁紧螺母28，使得所述升降件22可以在所述调节螺钉23的带动下相对所述挂载件21滑动，以带动所述承载件24调节高低位置。

每一所述第一侧臂211设有间隔设置的多个所述导滑孔215，每一所述安装条20还包括多个所述连接件26，多个所述连接件26分别与每一所述第一侧臂211的多个导滑孔215相配合，从而保证所述升降件22相对所述挂载件21平稳滑动。

本实施方式中，每一所述第一侧臂211设有间隔设置的两个所述导滑孔215。每一所述第二侧臂221设有对应两个所述导滑孔215的两个定位孔216。所述连接件26的数目可以根据需要进行设置。

请参阅图11和图12，一种实施方式中，每一所述安装条20包括两个所述连接件26。两个所述连接件26均为螺钉。两个所述连接件26连接两个所述第一侧臂211和两个所述第二侧臂221，且分别与每一所述第一侧臂211的两个导滑孔215相配合。

请参阅图13和图14，另一种实施方式中，每一所述安装条20包括三个所述连接件26。三个所述连接件26包括一个第一连接件26和两个第二连接件26。两个所述导滑孔215包括第一导滑孔215和第二导滑孔215。所述第一导滑孔215相对所述第二导滑孔215相对靠近所述挂钩214。所述第一连接件26为螺钉。所述第一连接件26连接两个所述第一侧臂211和两个所述第二侧臂221，且与两个所述第一侧臂211的第一导滑孔215相配合。所述第二连接件26为铆钉。每一所述第二连接件26连接一个所述第一侧臂211和一个所述第二侧臂221，且与一个所述第一侧臂211的第二导滑孔215相配合。

当然，在其他实施方式中，所述导滑孔215的数目也可以大于或小于两个，所述升降件22与所述挂载件21的滑动连接结构并不局限于上述举例，可以根据实际需要进行设置。

请参阅图15和图16，进一步地，所述挂载件21还设有补强板213，所述补强板213固定于两个所述第一侧臂211对应所述导滑孔215的边缘处。所述补强板213可以增强所述第一侧臂211开设所述导滑孔215处的强度，避免所述第一侧臂211开设所述导滑孔215的部位受力变形。

请参阅图15，在第一实施方式中，所述第一侧臂211具有端边缘217和连接所述端边缘217的侧边缘218。所述端边缘217与所述侧边缘218呈夹角设置。所述支撑板212固定于两个所述第一侧臂211的端边缘217。所述补强板213固定于两个所述第一侧臂211的侧边缘218。所述导滑孔215设置于所述第一侧臂211靠近所述端边缘217和所述侧边缘218处。从而所述补强板213和所述支撑板212均可对两个所述第一侧臂211开设所述导滑孔215的位置进行补强。

请参阅图16，在第二实施方式中，所述第一侧臂211在两端之间设有间隔设置的两个所述导滑孔215。两个所述导滑孔215的排列方向大致平行所述第一侧臂211的长度方向。所述挂载件21设有两个所述补强板213。两个所述补强板213分别固定于两个所述第一侧臂211对应两个所述导滑孔215的边缘处。所述第一侧臂211在两个所述补强板213之间形成镂空部分，以减轻质量。

所述承载件24固定连接或转动连接所述升降件22，所述承载件24用于承载显示器200或电视机200。

请参阅图17和图18，一种实施方式中，所述承载件24设有相对设置的两个第三侧臂242和固定连接两个所述第三侧臂242的安装板243，两个所述第三侧臂242分别转动连接两个所述第二侧臂221，所述安装板243用于固定连接并承载显示器200或电视机200。

本实施方式中，两个所述第三侧臂242贴合两个所述第二侧臂221。所述安装板243固定于两个所述第三侧臂242之间，且所述安装板243与两个所述第三侧臂242大致相垂直。所述安装板243可以与两个所述第三侧臂242一体设置，也可以通过焊接或螺钉连接等方式固定连接两个所述第三侧臂242。每一所述安装条20还包括转动轴27，所述转动轴27可转动地连接所述第二侧臂221和所述第三侧臂242，从而所述承载件24可绕所述转动轴27相对所述升降件22转动，通过调节所述承载件24相对所述升降件22的转动角度，可以实现调节所述显示器200或电视机200的前后倾斜角度，便于适应观众的观看需要。

所述转动轴27可以是螺钉。所述转动轴27穿过两个所述第三侧臂242、两个所述第二侧臂221和两个所述第一侧臂211，所述锁紧螺母28螺接所述转动轴27穿过所述第三侧臂242一端。其中，所述第一侧臂211设有供所述转动轴27穿过的导滑孔215，所述第二侧臂221设有供所述转动轴27穿过的定位孔216，所述第三侧臂242设有供所述转动轴27穿过的转轴孔。所述锁紧螺母28处于拧紧状态下，可使得两个所述第三侧臂242对两个所述第二侧臂221施加夹持锁紧力，进而使得两个所述第二侧臂221对两个所述第一侧臂211施加夹持锁紧力，从而所述转动轴27与所述锁紧螺母28配合可锁定所述承载件24、所述升降件22和所述挂载件21三者，使得所述安装条20的结构稳固，可以稳定承载所述显示器200或电视机200；所述锁紧螺母28处于拧松状态下，两个所述第三侧臂242可绕所述转动轴27转动，进而带动所述安装板243转动，以调节显示器200或电视机200的前后倾斜角度。

所述第二侧臂221设有与所述转动轴27间隔设置的限位孔223，所述限位孔223为围绕所述转动轴27的条形孔。每一所述安装条20还包括锁紧螺钉29，所述锁紧螺钉29经所述限位孔223螺接所述第二侧臂221，所述锁紧螺钉29与所述限位孔223配合以对所述第三侧臂242转动限位。其中，所述第二侧臂221设有与所述锁紧螺钉29配合的螺接部230，所述锁紧螺钉29可以相对所述螺接部230旋入或旋出，以使得所述承载件24与所述升降件22锁定或解锁。

所述限位孔223具有第一弧边224和相对所述第一弧边224的第二弧边225，以及两个短边226。所述第一弧边224和所述第二弧边225均围绕所述转动轴27。所述第一弧边224相对所述第二弧边225靠近所述转动轴27。两个所述短边226分别连接所述第一弧边224和所述第二弧边225。所述限位孔223可随所述承载件24绕所述转动轴27，所述限位孔223在所述第一弧边224和所述第二弧边225之间的部分可以提供避让所述锁紧螺钉29的空间，所述限位孔223在两个所述短边226处对所述锁紧螺钉29进行限位，以实现对所述承载件24转动限位，使得所述承载件24相对所述升降件22的转动角度在预设范围内，例如，所述承载件24相对所述升降件22的转动角度范围可以为3°￣15°，当然，上述转动角度范围也不限于上述举例，可以根据实际需要进行设置。

请参阅图13和图14，另一种实施方式中，所述承载件24固定连接两个第二侧臂221，所述承载件24和两个所述第二侧臂221之间形成滑槽244，所述滑槽244的延伸方向与所述第一横梁11的长度方向相垂直，所述升降件22经所述滑槽244与所述挂载件21滑动配合。

本实施方式中，所述承载件24呈长条板状，所述承载件24的长度方向与所述第一横梁11的长度方向相垂直。所述承载件24可以与两个所述第二侧臂221一体设置，也可以通过螺钉连接或焊接固定等方式固定连接两个所述第二侧臂221。所述锁紧螺母28与所述连接件26配合可使得两个所述第二侧臂221对两个所述第一侧臂211施加夹持锁紧力，实现所述承载件24与所述挂载件21相对锁定形成一个整体，共同承载所述显示器200或电视机200的重量，所述显示器200或电视机200的负载可通过所述调节螺钉23和所述挂钩214传递到所述第一横梁11上，有利于减少所述挂载件21承受的负载，有利于延长使用寿命。上述安装条20的装配结构简单，更方便安装人员进行组装。

请参阅图19，进一步地，所述顶板222包括受力部227、第一补强部228和第二补强部229，所述第一补强部228和所述第二补强部229固定于所述受力部227相对的两侧，并固定连接两个所述第二侧臂221，以对所述受力部227补强，所述调节螺钉23穿过所述受力部227，以经所述受力部227调节所述升降件22相对所述挂载件21滑动。

本实施方式中，所述顶板222可以为折弯件，则所述受力部227、所述第一补强部228和所述第二补强部229一体设置。所述受力部227、所述第一补强部228和所述第二补强部229均呈板状，所述受力部227与所述第一补强部228及所述第二补强部229呈直角设置。所述受力部227与所述调节螺钉23相螺接，由于所述调节螺钉23经所述受力部227调节所述升降件22相对所述挂载件21滑动，则所述受力部227为受力集中的部位，通过所述第一补强部228和所述第二补强部229对所述受力部227进行补强，以提高所述顶板222的结构强度。在其他实施方式中，所述受力部227与所述第一补强部228及所述第二补强部229可以通过焊接方式固定连接。

请参阅图20和图21，进一步地，所述挂载架10包括相对设置的两个框架13，以及固定连接两个所述框架13的连接板14，每一所述框架13设有所述第一横梁11，两个所述安装条20分别经所述挂钩214挂载于两个所述框架13的第一横梁11上。

本实施方式中，所述连接板14可以通过螺丝连接、焊接或胶水粘结等方式固定连接两个所述框架13，在此不作限定。所述框架13大致呈矩形。每一所述框架13设有所述第一横梁11和所述第二横梁12，以及相对设置的两个侧梁15。两个所述侧梁15分别固定连接所述第一横梁11和所述第二横梁12，使得两个所述侧梁15、所述第一横梁11和所述第二横梁12组成矩形框架13结构。两个所述安装条20的挂钩214分别挂载于两个所述框架13的第一横梁11上。通过所述连接板14固定连接两个所述框架13，两个所述框架13和所述连接板14组成的框架13具有更大的尺寸，从而可以对更大尺寸的显示器200或电视机200进行承载。并且，所述挂载架10可以拆解为几个小体积的部件，便于包装运输。

所述连接板14大致呈矩形。所述连接板14一端固定连接两个所述框架13的第一横梁11，另一端固定连接两个所述框架13的第二横梁12，由于所述第一横梁11和所述第二横梁12均为所述挂载架10的主要受力位置，所述连接板14可以分担所述第一横梁11和所述第二横梁12上的负载，保证所述挂载架10的整体结构可以稳固承载显示器200或电视机200的负载。

请参阅图20和图21，进一步地，所述连接板14设有第一凸台141，所述第一凸台141呈长条状，所述第一凸台141的长度方向与所述第一横梁11的长度方向相平行，所述第一凸台141抵触于两个所述第一横梁11远离所述第二横梁12一侧，以使两个所述第一横梁11相对齐。

本实施方式中，所述连接板14还设有连接主体142。所述连接主体142呈矩形板状。所述连接主体142具有第一连接端144和相对所述第一连接端144设置的第二连接端145。所述第一连接端144可以通过螺丝连接、焊接或胶水粘结等方式固定连接两个所述框架13的第一横梁11，两个所述第二连接端145可以通过螺丝连接、焊接或胶水粘结等方式固定连接两个所述框架13的第二横梁12。所述第一凸台141设置于所述第一连接端144。通过所述第一凸台141抵触于两个所述第一横梁11远离所述第二横梁12一侧，所述第一凸台141可以对两个所述第一横梁11进行限位，使得两个所述第一横梁11相对齐，以使两个所述安装条20的初始挂载高度一致。

所述连接板14还设有相对所述第一凸台141设置的第二凸台143，所述第二凸台143呈长条状，所述第二凸台143的长度方向与所述第二横梁12的长度方向相平行，所述第二凸台143抵触于两个所述第二横梁12远离所述第一横梁11一侧，以使两个所述第二横梁12相对齐。其中，所述第二凸台143设置于所述第二连接端145。通过所述第二凸台143抵触于两个所述第二横梁12远离所述第一横梁11一侧，所述第二凸台143也可以对两个所述第二横梁12进行限位，使得两个所述第二横梁12相对齐，从而所述第一凸台141和所述第二凸台143共同对两个所述框架13进行限位，避免两个框架13因受到的负载不均衡而错开，进而避免两个所述安装条20的挂载高度相差太大。

请参阅图22和图23，进一步地，每一所述安装条20还包括安装座30、卡扣40和弹性件50，所述安装座30固定于所述挂载件21，所述卡扣40滑动连接所述安装座30，所述弹性件50弹性连接所述安装座30和所述卡扣40，以使所述卡扣40在所述弹性件50的弹性作用下扣合于所述第二横梁12远离所述第一横梁11一侧。

本实施方式中，所述安装座30可以通过螺钉连接的方式固定连接两个所述第一侧臂211。所述安装座30固定于两个所述第二侧臂221靠近所述第二横梁12一端。所述安装座30设有至少部分收容所述卡扣40的导滑槽31。所述导滑槽31具有朝向所述第二横梁12背离所述第一横梁11一侧的开口。所述卡扣40与所述导滑槽31滑动配合。所述卡扣40在所述弹性件50的弹性作用下伸出所述开口并扣合于所述第二横梁12上，使得所述挂载件21靠近所述卡扣40一端与所述第二横梁12相对锁定，又所述挂载件21的挂钩214挂载于所述第一横梁11上，使得所述挂载件21靠近所述挂钩214一端与所述第一横梁11相对锁定，从而所述挂载件21整体可以与所述挂载架10锁定，有利于稳定承载所述显示器200或电视机200。

每一所述安装条20还包括拉绳60，所述拉绳60一端固定连接所述卡扣40，另一端用于提供握持部位，从而安装人员可以拉动所述拉绳60，以带动所述卡扣40脱离所述第二横梁12，以接触所述挂载件21与所述第二横梁12的锁定，增加了解锁操作的便利性。

本申请实施例提供的安装支架，通过所述挂载件可挂载于所述第一横梁上，又通过所述升降件可沿垂直于所述第一横梁的方向相对所述挂载件滑动，以便于调节所述升降件的高低位置，且所述升降件位于所述挂载件的外侧，则所述升降件的位置调节不受所述挂载件的限制，又通过所述螺钉的螺柱一端穿过所述升降件，另一端连接所述挂载件或所述第一横梁，并且所述螺钉的螺帽固定于所述螺柱穿过所述升降件一端，安装人员可以分别拧动两个所述安装条上的螺钉螺帽，以分别带动两个所述升降件沿所述第一横梁垂直方向滑动，实现两个所述安装条上的承载件的高低位置独立调节，进而实现显示器或电视机的水平摆放角度可调。

综上所述，虽然本申请已以较佳实施例揭露如上，但该较佳实施例并非用以限制本申请，该领域的普通技术人员，在不脱离本申请的精神和范围内，均可作各种更动与润饰，因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308758.X

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209893063U

授权时间:20200103

主分类号:F16M13/02

专利分类号:F16M13/02;F16M11/10;F16M11/04

范畴分类:27H;

申请人:裴旭波

第一申请人:裴旭波

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区海月路116号海月二期18栋4D

发明人:裴旭波

第一发明人:裴旭波

当前权利人:裴旭波

代理人:郝传鑫;熊永强

代理机构:44202

代理机构编号:广州三环专利商标代理有限公司 44202

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2eabf6d4d79c3712832cd0e8.html