# 220kV变电运行的故障排除技术曾丽霖

（国网江苏省电力有限公司检修分公司苏州分部江苏苏州215000）

摘要：变电站运行的主要任务是维护电力设备正常运行，从而提高电网供电的效率，促进区域经济的发展，然而在220kV变电运行过程中，要涉及大量的设备操作，难免会出现故障问题，因此本文将从220kV变电运行中的故障出发，深入研究220kV变电运行故障排除技术的关键要点，以供相关从业人员借鉴学习。

关键词：220kV；变电运行；故障排除技术

1220KV变电运行内容概述

在220KV的电力系统中，变电运行是重要的组成部分，对于电力系统的正常运行来说具有重要的意义，因此只有加强对这一环节的有效处理，才能实现供电网络的发展，变电运行所处的位置是在电网以及电力用户中枢之间，可以说是是起着连接性的作用，因此在实际工作的过程中，故障的主要来源就是在用户客户端上，其中受到的影响因素较多，并且也会受到的变电站自身情况的影响，在处理故障的过程中具体一定的复杂性，需要逐一进行排查才能最终找出故障的根源所在。电力企业在发展的过程中，应该重视变电故障排查的问题，将发生的概率降到最低，以实现变电运行的正常发展。为此，在变电运行管理中的重点任务就是要落实操作上的严格管理，重视在平时对变电设备进行定期的检查。

2220kV变电运行中的故障分析

就目前来看，220kV变电运行过程中存在的问题具有一定的多面性，主要表现在以下几点。

2.1设计存在局限性

在220kV变电运行过程中，相关工作人员对于电网的设计存在一定的局限性，不能对相关地区的电网发展趋势进行预测，导致设计和实际不符，在一定程度上降低了电力系统运行的可行性。

2.2设备维修不到位

在设备运行过程中，相关部门对于一些设备的维修及更新不及时。另外，由于人们的用电需求在不断的增加，导致相关的设备不能满足实际的需求，严重影响了电力系统的正常运行。此外，电力系统在实际的建设过程中，由于投入力度不够，相关的基础设施不能满足发展需求，而且不能保证设备运行的安全性。

2.3设备更新不及时

电力系统在运行过程中，各个设备只有在额定电压内才能有效工作。就目前来看，相关电力部门应该积极加强对相关设备的更新，才能保证整个电力系统的运行。另外，在一些地区，由于相关的基础设施落后，不能保证设备运行的安全性。例如，在一些变电系统运行过程中，一般都会采用针式瓷瓶作为线路和塔架间的绝缘物体，虽然相关的绝缘物体对设备以及人身具有一定的安全性，但是，不能达到良好的避雷效果。

3设备检修是保证220kV变电运行安全的重要措施

3.1验电

为了保证220kV变电运行日常运维工作有序的开展，需要进行验电，在设备日常维护检修或线路发生跳闸等事故之后，相关工作人员需要对线路的两侧分别进行验电，从而找出故障的成因，一般来说，如果是带电隔离恶性事故引起的线路断电，设备内部还存有一定的电压，因此为了保证220kV变电运行验电工作的安全性，相关工作人员应该使用专门的绝缘棒来检验220kV变电运行设备与线路内部的情况，并且还要穿戴绝缘设备，减少220kV变电站运维工作的安全隐患。

3.2装设接地线

装设接地线的目的，是释放停电设备上的剩余电荷，以免影响到220kV变电运行检修工作的准确性，还能在最大程度上保证相关工作人员的人身安全，因此相关工作人员应该使用绝缘手套，在220kV变电运行线路两侧接导体端，运行部门在这个过程中，要悬挂标识牌，以免相关工作人员接错位置，影响220kV变电运行接地线发挥正常作用。接地线一般设置在容易产生电压的部分，因此采用科学的施工程序，也能提高220kV变电运行接地线作业的安全性，相关工作人员要与停电设备保持安全的距离。

4220kV电站运行常见故障排除技术

220kv变电运行中，变压器常出现故障，以下将将常见的类型进行简述：

4.1主变低压设备侧开关发生跳闸

这类跳闸通常分成三种情况，分别是越级跳闸、母线出现故障、开关出现变动。所以当确定故障位置在变压器时，应认真分析故障出现时的现象，判断是三者中的哪一种。一般情况下，变压器运行出现故障后，要对一次设备及二次设备进行检查，然后确定到底是越级跳闸还是母线出现故障，或者是开关发生误动。在对一次设备及二次设备检查时，侧重点不同，如前者主要检测的部分是过流保护区，该区域在低压侧部分，保护范围包括母线、和母线相连的设备等，而后者主要检测的部位相对较少，只有保险丝及保护压板，检查时只注意它们是否出现熔断情况。对一次或二次设备检查之后，如果确定故障是由线路引起的，即由于线路故障，使得变压器主设备低压侧开关发生跳闸，这时只将两侧隔离开关隔离，便可恢复供电。

4.2主变三侧开关出现跳闸

在变压器故障中，除了主变低压设备侧开关发生跳闸，还有主变三侧开关出现跳闸的现象。对该跳闸进行全面分析，会发现，有三个原因导致该故障发生，分别为，主变设备、主变差动去及主变低压侧母线，它们在运行中常出现问题。对这三个问题进行检测，还得使用一定的仪器设备，尤其是主变内部出现问题，从表面上无法判断，更需要借助相关仪器检测了。除了上述三个主要原因之外，还应对二次回路及线路接地情况进行检测，看它们是否出现短路情况。

4.3运行线路出现问题及排查措施

在变电运行中，供电线路通常也会出现问题，使供电中断，给供电企业造成严重经济损失。在判断供电线路是否出现问题时，首先应对和线路连接的开关进行检测，如没有发现跳闸现象，就要对开关附近的线路检查，看是否有断开或烧焦等现象，如果没有，将检查范围进一步扩大，让CT、油位状况及三相拐臂等都包括在检查范围之内。这时应注意检查顺序，一般情况下，先检查CT端，然后顺着供电线路直至出口。当线路不存在问题之后，应对运行中的其它设备进行检测，确定无误后，才能重新启动。

4.4母线出现异常及排查措施

在变电运行中，母线常会出现问题，所以，运维检修人员在故障排查时，应将其也作为重点对象。一般情况下，母线异常现象可以分成显性及非显性两类。前者又分成两种，其一为可隔离异常现象，该现象通常和开关有关，所以出现后，应对开关进行详细检查，使之隔离，然后再实施供电。其二是不可隔离现象，该现象通常和母线绝缘性有关，在检查时，还应根据母线的接线方式来确定检查方案，当母线为双母线接线方式时，应先对运行线路进行处理，使之倒排至另一条母线，当母线是单母接线方式时，应直接对母线进行维修。对于非显性异常现象，在检测时，应采用仪器设备，才能确保监测准确。通常用到故障录波器，该仪器对故障检测，是以波形的方式实现的，当波形异常，说明母线出现故障，否则，母线正常。这种检测方式简洁，并且检测结果准确性高，已在变电运行故障检测中广泛使用。

结束语：

综上所述，220kV变电运行的故障排除，不仅依靠日常的检查工作，还要求相关部门加强220kV变电运行的技术管理，针对线路故障、220kV变电运行双母线操作危险点，制定防范措施，确保220kV变电运行故障得以排除。

参考文献：

[1]刘相忠.李学斌.鲁旭臣.王汀.韩洪刚.220kV主变压器高压侧套管气室SF_6气体泄漏故障分析[J].东北电力技术，2014（04）：39-41.

[2]谢家安.陈华林.李涛.周圆.220kVGIS报警系统缺陷及其改进新方法研究[J].中国电业（技术版），2015（11）：130-133.

[3]何泽斌.熊俊.王晓兵.陆国俊.一起220kV交联聚乙烯电缆中间接头故障原因分析及运行建议[J].广东电力，2011（04）：87-89+92.

[4]马立刚.变电运行中容易出现的问题及解决措施的几点思考[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2013（09）：319-320.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2eac78d5719e531b294f5247.html