# 一种弯板式称重传感器论文和设计-宋奎运

### 全文摘要

本实用新型公开了一种弯板式称重传感器，包括可拆卸传感器和安装槽，可拆卸传感器包括框架、弹性体和电阻应变片，弹性体背部开设有盲槽，盲槽内布设电阻应变片，盲槽上覆盖有密封盖板；弹性体通过螺栓固定在框架内；可拆卸传感器的框架安装在安装槽内，传感器上表面与安装槽上表面平齐，框架与安装槽之间用密封胶填充。本实用新型为工厂预制，节省现场施工时间，安装时仅需随着路面铺设时将安装槽一起浇筑进路面，无需将沥青路面开挖水泥硬化养护后安装传感器重新铺设路面，降低工程成本；弯板式传感器需要维修、保养时，弹性体和电阻应变片可以取出和更换，无需再次开挖路面取出传感器；本实用新型安装、维修方便，值得推广。

### 主设计要求

1.一种弯板式称重传感器，其特征在于：包括可拆卸传感器和安装槽，可拆卸传感器包括框架、弹性体和电阻应变片，弹性体背部开设有盲槽，盲槽内布设电阻应变片，盲槽上覆盖有密封盖板；弹性体通过螺栓固定在框架内；可拆卸传感器的框架安装在安装槽内，传感器上表面与安装槽上表面平齐，框架与安装槽之间用密封胶填充。

### 设计方案

1.一种弯板式称重传感器，其特征在于：包括可拆卸传感器和安装槽，可拆卸传感器包括框架、弹性体和电阻应变片，弹性体背部开设有盲槽，盲槽内布设电阻应变片，盲槽上覆盖有密封盖板；弹性体通过螺栓固定在框架内；可拆卸传感器的框架安装在安装槽内，传感器上表面与安装槽上表面平齐，框架与安装槽之间用密封胶填充。

2.根据权利要求1所述的弯板式称重传感器，其特征在于：所述安装槽下部设置钢筋网。

3.根据权利要求1所述的弯板式称重传感器，其特征在于：所述安装槽与路面浇筑在一起，安装槽上表面与路面平齐。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种称重系统，特别涉及一种弯板式称重传感器。

背景技术

弯板式称重传感器广泛应用于公路计重收费及超限检测设备，为治理车辆超限超载提供了一种解决方案。弯板式称重传感器使用寿命短，刚度低，过载能力差，使用一段时间后出现传感器断裂现象，长期稳定性差。弯板式称重传感器过载能力差的主要原因是弯板式称重传感器的弹性体设计刚度受其设计原理限制；长期稳定性差的主要原因是弯板式称重传感器的密封性能差，加上泥水浸泡，弯板式传感器容易损坏，冬季，泥水结冰后弯板式传感器形变空间被冰泥侵占，称重系统不能正常工作。现有的称重传感器在路面的安装方法多采用对原有路面开挖后硬化混凝土路面后挖槽安装浇筑的方式，传感器的保养、更换和维修需要重新开槽，维修十分不便。

实用新型内容

为解决上述问题，本实用新型提供了一种弯板式称重传感器，能够便于对弯板式传感器安装、维修，延长弯板式称重传感器的使用寿命。

本实用新型的技术方案是：

一种弯板式称重传感器，包括可拆卸传感器和安装槽，可拆卸传感器包括框架、弹性体和电阻应变片，弹性体背部开设有盲槽，盲槽内布设电阻应变片，盲槽上覆盖有密封盖板；弹性体通过螺栓固定在框架内；可拆卸传感器的框架安装在安装槽内，传感器上表面与安装槽上表面平齐，框架与安装槽之间用密封胶填充。

在上述技术方案的基础上，本实用新型还可以做如下改进：

进一步，所述安装槽下部设置钢筋网。

进一步，所述安装槽与路面浇筑在一起，安装槽上表面与路面平齐。

本实用新型相对于现有技术，本实用新型为工厂预制，节省现场施工时间，安装时仅需随着路面铺设时将安装槽一起浇筑进路面即可，无需将沥青路面开挖水泥硬化养护后安装传感器重新铺设路面，降低工程成本；弯板式传感器需要维修、保养时，弹性体和电阻应变片可以取出和更换，无需再次开挖路面取出传感器；本实用新型安装、维修方便，延长弯板式称重传感器的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型截面示意图。

具体实施方式

如图1和图2所示，为弯板式称重传感器的一种最佳的实施例，以下结合说明书附图来进一步说明本实用新型。

一种弯板式称重传感器，包括可拆卸传感器和安装槽1，可拆卸传感器包括框架2、弹性体4和电阻应变片5，弹性体4背部开设有盲槽6，组成惠斯登电路，盲槽6上覆盖有密封盖板9；弹性体4通过螺栓7固定在框架2内；可拆卸传感器的框架2安装在安装槽1内，传感器上表面与安装槽1上表面平齐，框架2与安装槽1之间用密封胶3填充；安装槽1下部设置有钢筋网8；安装槽1与混凝土路面浇筑在一起，安装槽1上表面与路面平齐，以避免车辆碾压时造成称量数据不准确。

本实用新型弯板式称重传感器，使用时，在工厂内预制安装槽1，安装槽1下部焊接钢筋网8，将可拆卸传感器安装进安装槽1内，用密封胶3填充可拆卸传感器的框架2与安装槽1之间的缝隙，将预制好的弯板式称重传感器浇筑进路面，安装槽1承载载荷，无需用混凝土硬化道路基层，安装时传感器上表面与道路上表面平齐；当传感器进行保养、检修时，拧开螺栓7，取出弹性体4和电阻应变片5及弹性体4背面的密封盖板9，对其进行检修；当车辆通过时，弹性体4发生弹性形变，电阻应变片5输出信号，安装槽1和框架2刚性承载无位移产生，保障测量信号准确。

以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型整体构思前提下，还可以作出若干改变和改进，这些也应该视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263085.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209197878U

授权时间:20190802

主分类号:G01G 19/03

专利分类号:G01G19/03

范畴分类:31H;

申请人:中储恒科物联网系统有限公司

第一申请人:中储恒科物联网系统有限公司

申请人地址:450103 河南省郑州市荥阳市广武镇董庄村

发明人:宋奎运;谷建斌;许世俊

第一发明人:宋奎运

当前权利人:中储恒科物联网系统有限公司

代理人:李想;安琼新

代理机构:41109

代理机构编号:郑州中原专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2ed1dead802751af23b09800.html