# 门锁结构和语音播放系统论文和设计-陈庆江

### 全文摘要

本实用新型提出了一种门锁结构和语音播放系统，其中，门锁结构包括：门锁本体；以及设于门锁本体内且相互连接的处理器和语音控制组件；门锁结构还包括：外接存储器接口，设于门锁本体内，且外接存储器接口与语音控制组件电连接；本体存储器，设于门锁本体内，且本体存储器与语音控制组件电连接，本体存储器中存储有至少一个第一音频，其中，在外接存储器接口识别到可插拔存储卡内存储的第二音频时，播放第二音频，否则播放第一音频。通过本实用新型的技术方案，一方面由于可插拔存储卡的容量通常比本地存储器的容量要大，从而可播放更长的音频，另一方面，由于可插拔存储卡可以更换，因此在需要播放指定音频时，可根据用户的插入的可插拔存储卡内的第二音频予以播放，更换音频更加便捷，进而提高门锁结构的适用性。

### 主设计要求

1.一种门锁结构，其特征在于，包括：门锁本体；以及设于所述门锁本体内且相互连接的处理器和语音控制组件；所述门锁结构还包括：外接存储器接口，设于所述门锁本体内，且所述外接存储器接口与所述语音控制组件电连接；本体存储器，设于所述门锁本体内，且所述本体存储器与所述语音控制组件电连接，所述本体存储器中存储有至少一个第一音频，其中，在所述外接存储器接口识别到可插拔存储卡内存储的第二音频时，播放所述第二音频，否则播放所述第一音频。

### 设计方案

1.一种门锁结构，其特征在于，包括：门锁本体；以及设于所述门锁本体内且相互连接的处理器和语音控制组件；所述门锁结构还包括：

外接存储器接口，设于所述门锁本体内，且所述外接存储器接口与所述语音控制组件电连接；

本体存储器，设于所述门锁本体内，且所述本体存储器与所述语音控制组件电连接，所述本体存储器中存储有至少一个第一音频，

其中，在所述外接存储器接口识别到可插拔存储卡内存储的第二音频时，播放所述第二音频，否则播放所述第一音频。

2.根据权利要求1所述的门锁结构，其特征在于，还包括：

扬声器，设于所述门锁本体内，且所述扬声器与所述语音控制组件相连，以通过所述扬声器实现所述第一音频或所述第二音频的播放。

3.根据权利要求2所述的门锁结构，其特征在于，还包括：

指纹识别模块，设于所述门锁本体的一侧，且所述指纹识别模块与所述处理器电连接，所述处理器用于根据所述指纹识别模块确定的用户信息，控制所述扬声器播放所述第一音频或所述第二音频。

4.根据权利要求2所述的门锁结构，其特征在于，还包括：

面部识别模块，设于所述门锁本体的一侧，且所述面部识别模块与所述处理器电连接，所述处理器还用于在根据所述面部识别模块确定的用户信息，控制所述扬声器播放所述第一音频或所述第二音频。

5.根据权利要求1所述的门锁结构，其特征在于，还包括：

无线发送器，与所述语音控制组件电连接，以将所述第一音频或所述可插拔存储卡中设定的第二音频，通过所述无线发送器发送至与所述门锁结构无线连接的播放终端。

6.根据权利要求1所述的门锁结构，其特征在于，还包括：

无线接收器，与所述语音控制组件相连，所述无线接收器用于接收通过无线传输的音频数据。

7.根据权利要求1所述的门锁结构，其特征在于，还包括：

触摸屏，设于所述门锁本体上，且所述触摸屏与所述处理器电连接，所述触摸屏上显示有密码输入界面，并将获取的密码数据发送至所述处理器。

8.根据权利要求7所述的门锁结构，其特征在于，还包括：

锁匙机构，设于所述门锁本体的一侧，且所述锁匙机构中的锁匙可伸缩，在所述密码数据符合预设数据时，所述锁匙缩入所述门锁本体内，且播放所述第一音频或所述第二音频。

9.一种语音播放系统，其特征在于，包括：

服务器；

权利要求1至7中任一项所述的门锁结构，所述服务器和所述门锁结构能够进行控制指令交互，以从所述服务器下载对应的音频信息。

10.根据权利要求9所述的语音播放系统，其特征在于，还包括：

扬声器，与所述服务器电连接，所述扬声器用于播放所述音频信息。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及测试技术领域，具体而言，涉及一种门锁结构和一种语音播放系统。

背景技术

随着科技的不断进步，智能门锁以其智能便捷的优势逐渐成为用户首选对象，然而现有智能门锁在使用过程中，大部分仅在开门或关门时向外发出音频，且发出的音频较为固定，如果需要切换某个音频，需要返厂重新烧录新的音频内容，更换时间较长，极大影响更换效率。

实用新型内容

本实用新型旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

有鉴于此，本实用新型的一个目的在于提供一种门锁结构。

本实用新型的再一个目的在于提供一种语音播放系统。

为了实现上述目的，本实用新型的技术方案提供了一种门锁结构，包括：门锁本体；以及设于门锁本体内且相互连接的处理器和语音控制组件；门锁结构还包括：外接存储器接口，设于门锁本体内，且外接存储器接口与语音控制组件电连接；本体存储器，设于门锁本体内，且本体存储器与语音控制组件电连接，本体存储器中存储有至少一个第一音频，其中，在外接存储器接口识别到可插拔存储卡内存储的第二音频时，播放第二音频，否则播放第一音频。

通过本实用新型提出的门锁结构，在门锁本体设置有相互连接的处理器和语音控制组件，从而可通过处理器对语音控制组件进行控制，此外，在门锁本体内设有分别与语音控制组件电连接的外接存储器接口以及本体存储器，其中，外接存储器接口内设有存储有第二音频的可插拔存储卡，本体存储器中存储有第一音频，从而根据外接存储器接口和本体存储器之间的优选读取顺序进行确定，具体地，若设于外接存储器接口的可插拔存储卡中存储有第二音频，则在需要时直接播放第二音频，反之，若外接存储器接口中并未识别到可插拔存储卡或者可插拔存储卡中并未存储有第二音频时，播放第一音频，从而通过在可插拔存储卡中存储第二音频，一方面由于可插拔存储卡的容量通常比本地存储器的容量要大，从而可播放更长的音频，另一方面，由于可插拔存储卡可以更换，因此在需要播放指定音频时，可根据用户的插入的可插拔存储卡内的第二音频予以播放，更换音频更加便捷，进而提高门锁结构的适用性。

需要说明地，第一音频和第二音频的播放可以在任意时刻，例如：开门时、关门时、有陌生人触碰门锁时等。

其中，外接存储器接口为SD卡槽，可插拔存储卡为SD卡，或外接存储器接口为USB接口，可插拔存储卡为USB存储器。

其中，可以理解地，语音控制组件为语音处理芯片以及连接有语音处理芯片的电路，具体地，处理器和语音控制组件相互连接，实际上是处理器与语音处理芯片通过电路相连，从而处理器可对语音处理芯片进行控制，进而通过语音处理芯片获取音频，并对该音频进行播放。

具体地，第二音频通过音频名称、音频类型来确定。

在上述技术方案中，还包括：扬声器，设于门锁本体内，且扬声器与语音控制组件相连，以通过扬声器实现第一音频或第二音频的播放。

在该技术方案中，通过在门锁结构内设置与语音控制组件相连的扬声器，可由门锁自身向外播放第一音频或第二音频，增强门锁功能的集成度。具体地，在外接存储器接口检测到存在可插拔存储卡时，通过语音控制组件控制扬声器对第二音频进行播放，在未检测到可插拔存储卡的存在或检测可插拔存储卡中并未存储有第二音频时，通过语音控制组件控制扬声器对第一音频进行播放。

在上述技术方案中，还包括：指纹识别模块，设于门锁本体的一侧，且指纹识别模块与处理器电连接，处理器用于根据指纹识别模块确定的用户信息，控制扬声器播放第一音频或第二音频。

在该技术方案中，通过在门锁本体的一侧设置与处理器电连接的指纹识别模块，可对用户进行指纹特征的识别以确定开门用户的身份，从而根据预设播放条件，在不用的用户执行开锁操作时，播放对应于开门用户的第一音频或第二音频，以实现对用户使用定制化播放音频的需求。

其中，门锁本体包括朝向室内的一侧以及朝向室外的一侧，优选地，指纹识别模块设于朝向室外的一侧。

在上述技术方案中，还包括：面部识别模块，设于门锁本体的一侧，且面部识别模块与处理器电连接，处理器还用于在根据面部识别模块确定的用户信息，控制扬声器播放第一音频或第二音频。

在该技术方案中，通过在门锁本体的一侧设置与处理器电连接的面部识别模块，可对用户进行面部特征的识别以确定开门用户的身份，从而根据预设播放条件，在不用的用户执行开锁操作时，播放对应于开门用户的第一音频或第二音频，以实现对用户使用定制化播放音频的需求。

其中，门锁本体包括朝向室内的一侧以及朝向室外的一侧，优选地，面部识别模块设于朝向室外的一侧。

此外，可以理解地，面部识别模块包括对用户面部特征进行采集的摄像头以及对采集到的图像信息进行分析的图像处理器。

在上述技术方案中，还包括：无线发送器，与语音控制组件电连接，以将第一音频或可插拔存储卡中设定的第二音频，通过无线发送器发送至与门锁结构无线连接的播放终端。

在该技术方案中，通过设置与语音控制组件电连接的无线发送器，可将第一音频或第二音频发送至播放终端，从而通过播放终端与门锁结构之间的无线连接，使得语音控制组件可以远程控制播放终端播放对应的第一音频或第二音频，减少设于门锁结构内部的空间占据，同时由于播放终端可以设置多个，且可以设置在无线范围内的任意位置，因此，可根据具体需求，对指定部位设置播放终端。

进一步地，播放终端可以为与门锁结构无线连接的智能手机，通过智能手机播放第一音频或第二音频，减少用户因不处于室内范围内时，无法听到第一音频或第二音频的播放。

在上述任一项技术方案中，还包括：无线接收器，与语音控制组件相连，无线接收器用于接收通过无线传输的音频数据。

在该技术方案中，通过设置与语音控制组件相连的无线接收器，在通过无线连接的方式接收对应的音频数据，从而扩大音频数据的选择范围，即可以通过其余终端向门锁结构发送音频，在用户开门时播放该音频，以扩大音频的选择范围，使得音频在播放时更贴合用户需求。

在上述任一项技术方案中，还包括：触摸屏，设于门锁本体上，且触摸屏与处理器电连接，触摸屏上显示有密码输入界面，并将获取的密码数据发送至处理器。

在上述技术方案中，通过在触摸屏上设有密码输入界面，从而在将触摸屏设置在门锁本体上时，可通过在密码输入界面接收到的密码数据，从而可对输入密码的用户的身份进行确定，具体地，在触摸屏将获取的密码数据发送至处理器时，处理器可以确定输入密码的用户是否具有开锁权限，还可以确定输入密码的用户是否具有管理员权限以对播放的音频数据进行选择和设定。

其中，需要说明的是，触摸屏所设置的位置处于门锁本体的一侧或两侧，只要用户可通过触摸屏输入密码即可。

在上述任一项技术方案中，还包括：锁匙机构，设于门锁本体的一侧，且锁匙机构中的锁匙可伸缩，在密码数据符合预设数据时，锁匙缩入门锁本体内，且播放第一音频或第二音频。

在上述技术方案中，在门锁本体的一侧设有锁匙机构，用于打开门锁或关闭门锁，在开门时，用户输入符合预设数据的密码数据，此时锁匙缩入门锁本体内以实现开锁，而后在开锁的同时播放第一音频或第二音频，提升用户体验。

本实用新型第二方面的技术方案提供了一种语音播放系统，包括服务器；上述第一方面技术方案中的门锁结构，服务器和门锁结构能够进行控制指令交互，以从服务器下载对应的音频信息。

通过本实用新型提出的语音播放系统，通过上述第一方面技术方案中门锁结构与服务器之间的控制指令交互，使得门锁结构可从服务器下载对应的音频信息，从而具有上述任一门锁结构的有益效果，此外，通过在服务器上下载音频信息进行播放，扩大音频信息的选择范围，提高对用户需求的针对性。

在上述技术方案中，还包括：扬声器，与服务器电连接，扬声器用于播放音频信息。

在该技术方案中，通过与服务器电连接的扬声器，可对音频信息进行播放，具体地，对通过门锁结构中确定的存储与本体存储器中的第一音频、或存储于可插拔存储卡内部的第二音频进行播放。

其中，需要说明的是，扬声器和服务器之间的电连接可以通过导线相连，但更优选地，通过无线连接，包括蓝牙、红外、WIFI或其余无限连接方式。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

图1是根据本实用新型的一个实施例的门锁结构的架构示意图；

图2是根据本实用新型的再一个实施例的门锁结构的架构示意图；

图3是根据本实用新型的一个实施例的语音播放系统的示意框图；

图4是根据本实用新型的一个实施例的智能门锁播放音频的流程示意图。

其中，图1至图4中的附图标记与部件名称之间的对应关系为：

1门锁结构，12处理器，14语音控制组件，16外接存储器接口，17可插拔存储卡，18本体存储器，20扬声器，22指纹识别模块，24面部识别模块，26无线发送器，28无线接收器，30触摸屏，32锁匙机构，4服务器。

具体实施方式

为了可以更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

下面参照图1至图4描述根据本实用新型的一些实施例。

如图1所示，根据本实用新型提出的一个实施例的门锁结构1，包括：门锁本体；以及设于门锁本体内且相互连接的处理器12和语音控制组件14；门锁结构1还包括：外接存储器接口，设于门锁本体内，且外接存储器接口与语音控制组件14电连接；本体存储器18，设于门锁本体内，且本体存储器18与语音控制组件14电连接，本体存储器18中存储有至少一个第一音频，其中，在外接存储器接口16识别到可插拔存储卡17内存储的第二音频时，播放第二音频，否则播放第一音频。

通过本实用新型提出的门锁结构1，在门锁本体设置有相互连接的处理器12和语音控制组件14，从而可通过处理器12对语音控制组件14进行控制，此外，在门锁本体内设有分别与语音控制组件14电连接的外接存储器接口以及本体存储器18，其中，外接存储器接口内设有存储有第二音频的可插拔存储卡17，本体存储器18中存储有第一音频，从而根据外接存储器接口16和本体存储器18之间的优选读取顺序进行确定，具体地，若设于外接存储器接口的可插拔存储卡17中存储有第二音频，则在需要时直接播放第二音频，反之，若外接存储器接口中并未识别到可插拔存储卡17或者可插拔存储卡17中并未存储有第二音频时，播放第一音频，从而通过在可插拔存储卡17中存储第二音频，一方面由于可插拔存储卡17的容量通常比本地存储器的容量要大，从而可播放更长的音频，另一方面，由于可插拔存储卡17可以更换，因此在需要播放指定音频时，可根据用户的插入的可插拔存储卡17内的第二音频予以播放，进而提高门锁结构1的适用性。

需要说明地，第一音频和第二音频的播放可以在任意时刻，例如：开门时、关门时、有陌生人触碰门锁时等。

其中，外接存储器接口为SD卡槽，可插拔存储卡17为SD卡，或外接存储器接口16为USB接口，可插拔存储卡17为USB存储器。此外，可插拔存储卡17还可以为Micro-SD卡，TF卡，CF卡，MMC卡，RS-MMC卡，MS卡，M2卡。

在可插拔存储卡17内的音频可以为用户自行录制得到，也可以通过专业音频软件制作而成。

其中，可以理解地，语音控制组件14为语音处理芯片以及连接有语音处理芯片的电路，具体地，处理器12和语音控制组件14相互连接，实际上是处理器12与语音处理芯片通过电路相连，从而处理器12可对语音处理芯片进行控制，进而通过语音处理芯片获取音频，并对该音频进行播放。

具体地，第二音频通过音频名称、音频类型来确定。

如图2所示，在上述实施例的基础上，还包括：扬声器20，设于门锁本体内，且扬声器20与语音控制组件14相连，以通过扬声器20实现第一音频或第二音频的播放。

在该实施例中，通过在门锁结构1内设置与语音控制组件14相连的扬声器20，可由门锁自身向外播放第一音频或第二音频，增强门锁功能的集成度。具体地，在外接存储器接口检测到存在可插拔存储卡17时，通过语音控制组件14控制扬声器20对第二音频进行播放，在未检测到可插拔存储卡17的存在或检测可插拔存储卡17中并未存储有第二音频时，通过语音控制组件14控制扬声器20对第一音频进行播放。

在上述实施例中，还包括：指纹识别模块22，设于门锁本体的一侧，且指纹识别模块22与处理器12电连接，处理器12用于根据指纹识别模块22确定的用户信息，控制扬声器20播放第一音频或第二音频。

在该实施例中，通过在门锁本体的一侧设置与处理器12电连接的指纹识别模块22，可对用户进行指纹特征的识别以确定开门用户的身份，从而根据预设播放条件，在不用的用户执行开锁操作时，播放对应于开门用户的第一音频或第二音频，以实现对用户使用定制化播放音频的需求。

其中，门锁本体包括朝向室内的一侧以及朝向室外的一侧，优选地，指纹识别模块22设于朝向室外的一侧。

具体地，处理器根据指纹识别模块获取的指纹信息判断是否执行开门动作。

在上述实施例中，面部识别模块24，设于门锁本体的一侧，且面部识别模块24与处理器12电连接，处理器12还用于在根据面部识别模块24确定的用户信息，控制扬声器20播放第一音频或第二音频。

在该实施例中，通过在门锁本体的一侧设置与处理器12电连接的面部识别模块24，可对用户进行面部特征的识别以确定开门用户的身份，从而根据预设播放条件，在不用的用户执行开锁操作时，播放对应于开门用户的第一音频或第二音频，以实现对用户使用定制化播放音频的需求。

其中，门锁本体包括朝向室内的一侧以及朝向室外的一侧，优选地，面部识别模块24设于朝向室外的一侧。

具体地，处理器根据面部识别模块获取的指纹信息判断是否执行开门动作。

此外，可以理解地，面部识别模块24包括对用户面部特征进行采集的摄像头以及对采集到的图像信息进行分析的图像处理器12。

需要说明的是，上述面部识别模块24和指纹识别模块22可以同时设置在一个门锁本体上，即对用户进行双重确定，只有同时满足两个识别的情况下，才可执行开锁或闭锁的操作，或，在面部识别模块24和指纹识别模块22同时设置在一个门锁本体上时，用户满足其中一个识别，即可进入室内，当用户满足两个识别时，可以获得管理员权限。

在上述实施例中，还包括：无线发送器26，与语音控制组件14电连接，以将第一音频或可插拔存储卡17中设定的第二音频，通过无线发送器26发送至与门锁结构1无线连接的播放终端。

在该实施例中，通过设置与语音控制组件14电连接的无线发送器26，可将第一音频或第二音频发送至播放终端，从而通过播放终端与门锁结构1之间的无线连接，使得语音控制组件14可以远程控制播放终端播放对应的第一音频或第二音频，减少设于门锁结构1内部的空间占据，同时由于播放终端可以设置多个，且可以设置在无线范围内的任意位置，因此，可根据具体需求，对指定部位设置播放终端。

进一步地，播放终端可以为与门锁结构1无线连接的智能手机，通过智能手机播放第一音频或第二音频，减少用户因不处于室内范围内时，无法听到第一音频或第二音频的播放。

在上述实施例中，还包括：无线接收器28，与语音控制组件14相连，无线接收器28用于接收通过无线传输的音频数据。

在该实施例中，通过设置与语音控制组件14相连的无线接收器28，在通过无线连接的方式接收对应的音频数据，从而扩大音频数据的选择范围，即可以通过其余终端向门锁结构1发送音频，在用户开门时播放该音频，以扩大音频的选择范围，使得音频在播放时更贴合用户需求。

在上述实施例中，还包括：触摸屏30，设于门锁本体上，且触摸屏30与处理器12电连接，触摸屏30上显示有密码输入界面，并将获取的密码数据发送至处理器12。

在该实施例中，通过在触摸屏30上设有密码输入界面，从而在将触摸屏30设置在门锁本体上时，可通过在密码输入界面接收到的密码数据，从而可对输入密码的用户的身份进行确定，具体地，在触摸屏30将获取的密码数据发送至处理器12时，处理器12可以确定输入密码的用户是否具有开锁权限，还可以确定输入密码的用户是否具有管理员权限以对播放的音频数据进行选择和设定。

其中，需要说明的是，触摸屏30所设置的位置处于门锁本体的一侧或两侧，只要用户可通过触摸屏30输入密码即可。

在上述实施例中，还包括：锁匙机构32，设于门锁本体的一侧，且锁匙机构32中的锁匙可伸缩，在密码数据符合预设数据时，锁匙缩入门锁本体内，且播放第一音频或第二音频。

在该实施例中，在门锁本体的一侧设有锁匙机构32，用于打开门锁或关闭门锁，在开门时，用户输入符合预设数据的密码数据，此时锁匙缩入门锁本体内以实现开锁，而后在开锁的同时播放第一音频或第二音频，提升用户体验。

如图3所示，根据本实用新型提出的另一个实施例的语音播放系统，包括服务器4以及上述任一实施例中的门锁结构1，服务器4和门锁结构1能够进行控制指令交互，以从服务器4下载对应的音频信息；扬声器，与服务器4电连接，扬声器用于播放音频信息。

通过本实用新型提出的语音播放系统，通过上述门锁结构1与服务器4之间的控制指令交互，使得门锁结构1可从服务器4下载对应的音频信息，从而具有上述任一门锁结构1的有益效果，此外，通过在服务器4上下载音频信息进行播放，扩大音频信息的选择范围，提高对用户需求的针对性。此外，通过与服务器4电连接的扬声器，可对音频信息进行播放，具体地，对通过门锁结构1中确定的存储与本体存储器中的第一音频、或存储于可插拔存储卡内部的第二音频进行播放。

其中，需要说明的是，扬声器和服务器4之间的电连接可以通过导线相连，但更优选地，通过无线连接，包括蓝牙、红外、WIFI或其余无限连接方式。

如图4所示，图4示出了一个具体实施例的使用流程图，包括：步骤S402，使用管理员密码，进入语音修改操作，输入相应用户编码，确认完成修改；步骤S404，相应用户通过指纹或这面部识别执行开门操作；步骤S406，判断执行操作的用户是否为修改语音的用户；若是，则执行步骤S408，读取卡槽中可插拔存储卡中的第二音频，并执行步骤S412，驱动音频喇叭播报第二音频，否则执行步骤S410，读取本体存储器中的第一音频，并执行步骤S414，驱动音频喇叭播报第一音频。

通过用户预先录制语音内容，按规定的格式和命名规则存贮到存储卡或USB存储器内；再将存储卡插在智能门锁的卡槽中，或将USB存储器插到门锁的USB接口上；通过智能门锁上面的按键，输入管理员密码，取得更改语音的权限；通过按键输入需要更改的用户编号，按相关确认键完成设定；用户使用智能门锁时，微处理器确定是更改语音的用户，进行读取存储卡或USB存储器的语音文件指令并驱动喇叭播放。不是更改语音的用户，则读取本地FLASH存储的默认语音文件进行播报。

此外，用户对存储卡或USB存储器的语音文件可以随时更改更换，实现人性化的自定义功能。

以上结合附图详细说明了本实用新型的技术方案，通过本实用新型的技术方案，一方面由于可插拔存储卡的容量通常比本地存储器的容量要大，从而可播放更长的音频，另一方面，由于可插拔存储卡可以更换，因此在需要播放指定音频时，可根据用户的插入的可插拔存储卡内的第二音频予以播放，进而提高门锁结构的适用性。

在本实用新型中，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；术语“多个”则指两个或两个以上，除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解，例如，“连接”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；“相连”可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作，因此，不能理解为对本实用新型的限制。

在本说明书的描述中，术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且，描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920045086.8

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209132846U

授权时间:20190719

主分类号:G07C 9/00

专利分类号:G07C9/00;G06F3/16

范畴分类:40F;

申请人:美智光电科技有限公司

第一申请人:美智光电科技有限公司

申请人地址:335400 江西省鹰潭市贵溪市工业园1号

发明人:陈庆江

第一发明人:陈庆江

当前权利人:美智光电科技有限公司

代理人:尚志峰;汪海屏

代理机构:11343

代理机构编号:北京友联知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2f02bd56abeb5e3fa56dc449.html