# 电气工程及其自动化低压电器中继电器应用

（广东电网责任有限公司公司茂名茂南供电局广东省茂名市525000）

摘要：随着电气工程设备及其自动化系统的不断发展，其在电气设备中的应用也越加广泛，而为了保证电气工程中电气设备能够安全稳定的运行，就需要对其低压电器中继电器的应用进行深入的研究，进一步提高其在实际应用中的运行效率，同时要提高电气设备在具体应用中的安全性，保证电气工程及其自动化系统能够顺利安全的持续运行。因此，加强电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用研究，能够提高继电器的实际应用能力，提高电气工程及其自动化水平。基于此，本文对电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用进行分析。

关键词：电气工程；自动化；低压电器；继电器；应用

近些年来，随着人们对继电器使用范围的增加，对继电器的要求也逐步提高。因此，为了更好的在生活和生产中应用和掌握继电器，必须要掌握足够的理论知识和实践操作技术，确保继电器设备可以得到合理的使用。同时还需要并使用中找出继电器中存在的不足，对不足之处加以完善，进而提高使用的效率。

1继电器概述

1.1继电器

继电器是一种电子控制器件，由控制与被控制系统所组成，当输入量的变化达到规定要求时，使电气输出电路中被控量发生变化的一种电器；它在自动化的控制电路中可以用小电流去控制大电流的闭合或断开，是一种开关设备；而且继电器可以把强电和弱电结合起来，使工作人员可以通过弱电操纵强电，保障了工作人员的生命安全；因为继电器在电路中有自动调节、转换电路、隔离与断开的功能，所以在遥控、遥感、自动控制和机电一体化的电气装置中被广泛应用。

1.2继电器的结构

热继电器主要是由触点、双金属片以及热元件组成的。其中发热电阻是由发热电阻丝组成的，双金属片是由不同膨胀系数的金属经过碾压而制成的，当其受热时，就会出现弯曲的现象。继电器在使用的过程中，一定要将电动机中的主电路与热元件串联在一起，并将常闭触点与电动机的控制电路串接在一起。

1.3继电器的作用

继电器是一种安全控制开关，主要保障工作人员在进行强电操作时的生命安全。总的来说，继电器一可以扩大控制范围，通过触电组的不同形式能同时控制多条电路；二是放大，用小电流控制大功率电路，并能在运行时放大电流，使电流充分流入和输出，保障人们日常所需；三是可以综合信号，将多个控制信号经过处理后，比较综合，最终输出预定的控制效果。四是监测线路和自动遥控：在一些装置上安装继电器后可以组成程序控制线路，实现自动化运行，发挥自动监测和遥控的功能。

2继电器的常用类型及选用条件

继电器使用较多的类型有以下一些，电磁继电器、固态继电器、时间继电器、高频继电器等等。电磁继电器的工作主要是以输入电路的电磁铁芯和衔铁产生的吸力作为工作动力。固态继电器共有四个端口，其中的两个是作为输入端，另外两个是作为输出端，中间进行元件的输入输出隔离。固态继电器又有交流和直流两类，还有常开和常闭两类，因此其类型比较多，可以分成混合型、变压隔离型和光电隔离型这几类，在这些类型的固态继电器里面，常用的就是光电隔离型。热继电器的工作是和外界的温度有一定关系的，在达到设定的温度后才会开始工作。电动机进行工作的时候会有热量产生，热元件的热量导致双金属片变形，该温度下热继电器的触点无变化，而在负重工作的情况下，金属片的形变加大，导致常闭触点断开，这样就起到了阻断电动机的工作，对电动机进行保护。热继电器不能够在运作后自己复位，要在双金属片冷却后，才会碰触复位键进行复位。

继电器的选择上要求先对必要条件进行了解：首先，明确电路的电压和电流需要控制在什么范围内；电路的需要的触点形式是什么类型的。使用继电器的时候，可以使用电源电压来作为继电器的选择依据。确定继电器需要给电路提供多少的工作电流，保证继电器的吸合可以处于稳定的状态。其次，翻阅资料对使用条件进行确定，对继电器型号、规格进行确定。可以借鉴目前使用的继电器型号，比对选择。第三，考虑脚位和尺寸，不同可惜需要的继电器外形和尺寸会存在差异性，所以应该要了解清楚。最后，确定容积，小型电器可以使用超小型继电器，普通电器可以选择小型继电器。

3电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用

3.1继电器测试

继电器的测试方法主要包括四种：触点测试法、线圈测试法、吸合电压和电流测试法、释放电压和电流测试法。触点在继电器组成中占有重要的地位，对电路的稳定性也有非常大的影响，在对触点进行测试时，主要是运用万能表来对电阻和开关进行测试，一般情况下测试的值应该为0，触点和动点的阻止应该是无穷大，以这种方式对继电器进行测试，能够正常判断出继电器的常闭开关和常开开关。运用线圈测试法主要是用欧姆档来对继电器进行线圈阻值测试，判断线圈的完好度以及开路状况。使用吸合电压和电流的测试方法主要是用一个稳定的电源和电流表对继电器中输入的电压通过串入电流进行检测。随后将电压调高，判断吸合，然后记录吸合电压和电流数值，在多次测验后，求出平均值，达到提高准确性的效果。最后一种释放电压和电流，具体过程与吸合一样，记录具体的释放值并对数据进行分析。

3.2电气自动化中继电器的应用

继电器广泛的应用在电气工程中。主要作用是对电路中的低电压祈祷辅助的作用，并且可以控制电路进行正常的运行。对于继电器中固态器件可以转化为可控器件。这其中的原理和半导体中继电器和固态继电器的原理相同。如果继电器在线圈中通过一定的电压值会产生电磁效应。可以推动触点与静点之间的相互吸引。当系统在停止通电的情况下，动触点和静触点就相互分离，这样就实现了电流的开关。电气工程是一门综合性强、涉及范围广的一门学科。不仅包含了模型技术、微机技术方面，还有信号技术和电路技术之间的应用方面。

3.3低电压器中继电器的应用

在目前经济发展形势下，自动化技术拥有着更加广阔的发展前景，其设备以及相关装置的研究方面具有极大的作用。对人们的生活和生产方面起到了非常积极地推进作用。继电器在自动化低压中的应用主要在于继电器的自动化性能，对电路中的触点进行信息输入和实时监控。可以根本上避免了人工操作中的不及时与错误等问题。可以保证电路控制的安全可靠，从而使自动化在工作中的效率运转的提高。

在正常情况下，继电器可以控制的范围是直流电1500V、交流电可以达到1200V，这一条件十分符合当前低压电的要求。所以说，自动化低压电气中应用继电器不仅提升了继电器整体的系统动力，还能推动社会效益和经济效益两方面的提升。从而促进人们生活方式的转变，早日实现现代化的生活方式具有十分积极的作用。

结束语：

总之，在继电器使用范围逐渐广泛的背景下，对于继电器的要求也就随之提升了，若想保证继电器在应用的过程中发挥更大的价值，就应该不断实现技术创新，逐渐丰富继电器的功能。在实践中，及时发现不同类型继电器所存在的实际问题，并及时采取行之有效的措施予以解决与纠正，进而使得继电器在电气工程中发挥更大的保护作用。

参考文献：

[1]武晓婷.继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用[J].科技创新与应用，2015（02）

[2]刘宏斌.电气工程和其自动化低压电器中继电器的应用剖析[J].门窗，2015（02）

[3]刘旭东.浅析继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用[J].山东工业技术，2015（18）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2f367a748c275b9317c42f4d.html