# 汽轮机控制系统的作用论文

##### 问：汽轮机调节系统的作用是什么？

- 答：根据发电量的要求调脊行节进气瞎野扒量，磨昌使所有发出的功率与发电量相适应，保证供电要求，并使汽轮机再额定转速3000r/min下稳定运行，在机组发生事故时能自动报警和停机

答：转速感受机构：感受汽轮机转速变化，并将其变换成位睁侍移变化或油压变化的信号送至传动放大机构。按其原理分为机械式、液压式、电子式三大类。

传动放大机构：放大转速感受机构的输出信号，并将其传递给执行机构。

执行机构：通常由调节汽门和传动机构两部分组成。根据传动放大机构的输出信号，改变汽轮机的进汽量。

- 反馈装置：为保持调节的稳定，调节系统必须设有反馈装置，使某一机构的输出信号对输悉肆吵入信号进行反向调节，这样才能使调节过程稳定。反馈一般有动态反馈和静态雹如反馈两种。

答：转速感受机构：感受汽轮机转速变化，并将其变换成位移变化或油压变化的信号送至传动放大机构。按其原理分为机械式、液压式、电子式三大类。

传动放大机构：放大转速感受机构的输出信号，并将其传递给执行机构。

执行机构：通常由调节汽门和传动高桐宴机构两部分组成。根据传动放大机构的输出信号，改变汽轮机的进汽量。

- 反馈装置：为保持调节的稳定，调节系统必须设有反馈装置，使某一机构的输出信号戚银对输入信号进行反向调节，这样才能使调节过程稳定。反馈一般有动态反馈和静态反轮谈馈两种

##### 问：汽轮机调节系统的主要作用是什么？

- 答：汽轮机调节系统的档梁主要作用是在外界负荷变化时及时地调节汽轮机功率，以满足用户用电旅逗量变化的需要，同时保证汽轮发电机组的工作转速在正常允许范围内拆蠢卖

##### 问：汽轮机运行论文怎么写？

答：首先低加是加热凝结水的，高加是加热锅炉给水的你知道吧。

低加有：1 出入口水门，旁路水门，低加正常运行时，凝结水由入口水门进，被加热后由出口水门出则尺，低加不投入时凝结水走旁路门，凝 结水直接由凝汽器到除氧器，不被低加加热。

2 电动逆止阀，保护蒸汽疏水不会由抽气管道倒流至汽轮机。（这个阀不在低加上，在来低加的抽气管道上）

3 低加进气门，抽气从此门进入低加来加热凝结水。

4 疏水门，蒸汽加热凝结水后凝结成疏水，疏水由此门，进入下一级低加或者进入凝汽器。

5 空气门，低加上面的空气门是将本加热器中的不凝结气体导入下一级加热器或是直接导入凝汽器。这样保证换热效果和加热器内部的压力态盯让。

高加有 ：1 出入口水门帆局，旁路水门，高加正常运行时，锅炉给水由入口水门进，被加热后由出口水门出，高加不投入时锅炉给水走旁路门，锅炉给水直接由给水泵到锅炉省煤器，不被高加加热。

2 电动逆止阀，保护蒸汽疏水不会由抽气管道倒流至汽轮机。（这个阀不在低加上，在来高加的抽气管道上）

3 高加进气门，抽气从此门进入高加来加给水。（此门为甲乙门，甲门全开已门节流）

4 水侧放水门，用来确认给水通过加热器管束及放尽U形管中的给水。

5 气测放水门，加热器刚开始投入时用来放蒸汽的凝结水。

6 事故放水门， U形管泄露时，用来排走大量漏水。

7 空气门，排走高加中的不凝结气体。

8 疏水门，蒸汽加热锅炉给水后凝结成疏水，疏水由此门，进入下一级高加，下一级高加的疏水由此门进入除氧器。

- 9 保护水门，高加水位过高保护高加，使给水走旁路。

- 答：运行论文其实很好写，首先要确定一个题目，这个题目结合自身工作实际来提出最好，比如工作中发现什么问题，如何解决的等等。其次要符合技术派让宴论文的格式规范。需要注意的是既然是论文，就滑余一定要有针尘银对性，分析要透彻，不能泛泛而谈，更不能写成操作规程。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/302143eada45484c22a0fff3.html