# 一种新型机封装置论文和设计-冯进良

### 全文摘要

本实用新型涉及机械密封技术领域。一种新型机封装置，包括机封座，所述机封座固定设置于罐盖上，所述机封座上设置有进水口和出水口，所述机封座上方设置有轴承座，所述机封座内侧设置有双端面机封，所述双端面机封通过顶丝固定设置于搅拌轴上，其上、下端面均设置有密封圈，并且所述双端面机封的上端面设置有锁紧螺母，所述锁紧螺母上设置有扳子孔。所述机封座通过焊接方式固定设置于罐盖上。本实用新型解决了现有技术中存在的预紧力不可调节的问题。

### 主设计要求

1.一种新型机封装置，其特征在于，包括机封座，所述机封座固定设置于罐盖上，所述机封座上设置有进水口和出水口，所述机封座上方设置有轴承座，所述机封座内侧设置有双端面机封，所述双端面机封通过顶丝固定设置于搅拌轴上，其上、下端面均设置有密封圈，并且所述双端面机封的上端面设置有锁紧螺母，所述锁紧螺母上设置有扳子孔。

### 设计方案

1.一种新型机封装置，其特征在于，包括机封座，所述机封座固定设置于罐盖上，所述机封座上设置有进水口和出水口，所述机封座上方设置有轴承座，所述机封座内侧设置有双端面机封，所述双端面机封通过顶丝固定设置于搅拌轴上，其上、下端面均设置有密封圈，并且所述双端面机封的上端面设置有锁紧螺母，所述锁紧螺母上设置有扳子孔。

2.根据权利要求1所述的一种新型机封装置，其特征在于，所述机封座通过焊接方式固定设置于罐盖上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械密封技术领域，特别是涉及一种新型机封装置。

背景技术

机械密封，又叫端面密封，是一种旋转机械的轴封装置。目前，小型机封座大多采用双端面密封，机封通常分成3个部分，有两个密封端面。机封座将机封的带有密封圈的两端与中间压紧，但是固定后，预紧力不可调节，这存在着严重的弊端。若预紧力过小，罐内不能保压，若预紧力过大，虽然罐内能够保压，但机封因为预紧力过大，会发生过早磨损，大大减少了机封的使用寿命。因此需要一种新型机封装置来解决以上问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型机封装置，解决了现有技术中存在的预紧力不可调节的问题。

为实现上述目的，本实用新型是通过以下技术方案来实现的：

一种新型机封装置，包括机封座，所述机封座固定设置于罐盖上，所述机封座上设置有进水口和出水口，所述机封座上方设置有轴承座，所述机封座内侧设置有双端面机封，所述双端面机封通过顶丝固定设置于搅拌轴上，其上、下端面均设置有密封圈，并且所述双端面机封的上端面设置有锁紧螺母，所述锁紧螺母上设置有扳子孔。

优选地，所述机封座通过焊接方式固定设置于罐盖上。

本实用新型的有益效果，本实用新型能够通过锁紧螺母随时改变机封预紧力，调试灵活，实现了罐内保压值可调，并且适用范围广，装置安全，机封使用寿命长。

附图说明

图1为本实用新型结构剖面图。

图2为锁紧螺母的调试扳手结构示意图。

图中：1-罐盖；2-进水口；3-机封座；4-锁紧螺母；5-轴承座；6-中心轴承；7-密封圈；8-出水口；9-双端面机封；10-搅拌轴；11-定位螺钉。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，需要理解的是，“上”“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的装置或部件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

结合附图对本实用新型作进一步说明如下：

实施例一

本实施例将机封装置应用于发酵罐上。

一种新型机封装置，如图1所示，包括机封座3，所述机封座3通过焊接方式固定设置于罐盖1上。所述机封座3上设置有进水口2和出水口8，所述机封座3上方设置有轴承座5。所述机封座3内侧设置有双端面机封9，所述双端面机封9通过顶丝固定设置于搅拌轴10上，其上、下端面均设置有密封圈7，具有密封效果，并且所述双端面机封9的上端面设置有锁紧螺母4，所述锁紧螺母4上设置有3个扳子孔。

双端面机封9通过顶丝固定在搅拌轴11上，锁紧螺母4能够将双端面机封9压紧。罐内压力大小的调节通过调整锁紧螺母4的向下或向上来实现，调整锁紧螺母4可通过使用配套的调试扳手完成，调试扳手如图2所示，其上设置有与锁紧螺母4上的扳子孔位置对应的定位螺钉11。在此过程中，可以给发酵罐充压的同时，调整锁紧螺母4，读取压力表上压力值。待达到预设压力值时，调整结束，再将轴承座5与机封座3旋合。

本实用新型能够通过锁紧螺母随时改变机封预紧力，调试灵活，实现了罐内保压值可调，根据需要能够调节到罐内最大保压值，节省人力物力，并且适用范围广，装置安全，机封使用寿命长。

尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域。对于熟悉本领域的人员而言，可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822252738.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:82(吉林)

授权编号:CN209430765U

授权时间:20190924

主分类号:F16J 15/32

专利分类号:F16J15/32

范畴分类:27E;

申请人:瑟德莱姆(长春)科技有限公司

第一申请人:瑟德莱姆(长春)科技有限公司

申请人地址:130000 吉林省长春市朝阳区经济开发区旷达路635号

发明人:冯进良;贾齐;吕宏伟;才存良

第一发明人:冯进良

当前权利人:瑟德莱姆(长春)科技有限公司

代理人:谈杰

代理机构:11212

代理机构编号:北京轻创知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/305b409ae5ebcec10882a4fe.html