# 一种光伏组件快速集热装置论文和设计-陈鹏

### 全文摘要

本实用新型公开了一种光伏组件快速集热装置，包括光伏组件本体与集热室，所述光伏组件本体下部固定安装有隔热内壳，所述光伏组件本体下部固定安装有隔热外壳，所述隔热内壳与隔热外壳之间设置有隔热层，所述隔热外壳一侧的横管上连通有储水箱，所述储水箱一侧固定安装有水泵，所述水泵的出水口与储水箱连通，所述隔热外壳一侧的横管上连通有出水管，所述隔热外壳一侧横管的一端固定安装有温控开关，所述出水管上固定安装有电磁水阀，所述出水管的一端连通有保温水箱。本实用新型利用集热室内的导热硅胶将光伏组件本体上的热量传导至翅片管上进行收集，降低光伏组件上的热量，增加光伏组件的发电效率，节约了能源。

### 主设计要求

1.一种光伏组件快速集热装置，包括光伏组件本体（3）与集热室（6），其特征在于：所述光伏组件本体（3）下部固定安装有隔热内壳（2），所述光伏组件本体（3）下部固定安装有隔热外壳（5），所述隔热内壳（2）与隔热外壳（5）之间设置有隔热层（1），所述集热室（6）内部固定安装有翅片管（4），所述翅片管（4）的两端连通有短管（10），所述短管（10）密封贯穿于隔热内壳（2）与隔热外壳（5），所述短管（10）的一端连通有横管（11），所述隔热外壳（5）一侧的横管（11）上连通有储水箱（9），所述储水箱（9）一侧固定安装有水泵（7），所述水泵（7）的出水口与储水箱（9）连通，所述隔热外壳（5）一侧的横管（11）上连通有出水管（14），所述隔热外壳（5）一侧横管（11）的一端固定安装有温控开关（13），所述出水管（14）上固定安装有电磁水阀（15），所述出水管（14）的一端连通有保温水箱（12）。

### 设计方案

1.一种光伏组件快速集热装置，包括光伏组件本体（3）与集热室（6），其特征在于：所述光伏组件本体（3）下部固定安装有隔热内壳（2），所述光伏组件本体（3）下部固定安装有隔热外壳（5），所述隔热内壳（2）与隔热外壳（5）之间设置有隔热层（1），所述集热室（6）内部固定安装有翅片管（4），所述翅片管（4）的两端连通有短管（10），所述短管（10）密封贯穿于隔热内壳（2）与隔热外壳（5），所述短管（10）的一端连通有横管（11），所述隔热外壳（5）一侧的横管（11）上连通有储水箱（9），所述储水箱（9）一侧固定安装有水泵（7），所述水泵（7）的出水口与储水箱（9）连通，所述隔热外壳（5）一侧的横管（11）上连通有出水管（14），所述隔热外壳（5）一侧横管（11）的一端固定安装有温控开关（13），所述出水管（14）上固定安装有电磁水阀（15），所述出水管（14）的一端连通有保温水箱（12）。

2.根据权利要求1所述的一种光伏组件快速集热装置，其特征在于：所述集热室（6）内部设置有导热硅胶层，所述翅片管（4）嵌入安装在导热硅胶层内部。

3.根据权利要求1所述的一种光伏组件快速集热装置，其特征在于：所述翅片管（4）设置有八组。

4.根据权利要求1所述的一种光伏组件快速集热装置，其特征在于：所述隔热层（1）为玻璃纤维棉板层。

5.根据权利要求1所述的一种光伏组件快速集热装置，其特征在于：所述储水箱（9）内部固定安装有浮球开关（8），所述浮球开关（8）与储水箱（9）相连的短管（10）底部在同一直线上，所述浮球开关（8）与水泵（7）电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种光伏组件快速集热装置，其特征在于：所述温控开关（13）与电磁水阀（15）电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光伏发电相关装置领域，具体为一种光伏组件快速集热装置。

背景技术

单体太阳电池不能直接做电源使用。作电源必须将若干单体电池串、并联连接和严密封装成组件。光伏组件（也叫太阳能电池板）是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能，并送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。

目前太阳能的应用方式主要有两种，一种是利用光伏组件进行发电，一种是光热利用。在利用光伏组件进行发电时，光伏组件上会产生大量热量，光伏组件本体上产生的热量不仅没有益处，反而会降低光伏发电的效率；并且光伏组件本体上产生的热量不加以利用，会浪费大量的能源。所以现缺少一种对光伏发电时光伏组件本体上热量进行收集的装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种光伏组件快速集热装置，利用集热室内的导热硅胶将光伏组件本体上的热量传导至翅片管上进行收集，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种光伏组件快速集热装置，包括光伏组件本体与集热室，所述光伏组件本体下部固定安装有隔热内壳，所述光伏组件本体下部固定安装有隔热外壳，所述隔热内壳与隔热外壳之间设置有隔热层，所述集热室内部固定安装有翅片管，所述翅片管的两端连通有短管，所述短管密封贯穿于隔热内壳与隔热外壳，所述短管的一端连通有横管，所述隔热外壳一侧的横管上连通有储水箱，所述储水箱一侧固定安装有水泵，所述水泵的出水口与储水箱连通，所述隔热外壳一侧的横管上连通有出水管，所述隔热外壳一侧横管的一端固定安装有温控开关，所述出水管上固定安装有电磁水阀，所述出水管的一端连通有保温水箱。

优选的，所述集热室内部设置有导热硅胶层，所述翅片管嵌入安装在导热硅胶层内部。

优选的，所述翅片管设置有八组。

优选的，所述隔热层为玻璃纤维棉板层。

优选的，所述储水箱内部固定安装有浮球开关，所述浮球开关与储水箱相连的短管底部在同一直线上，所述浮球开关与水泵电性连接。

优选的，所述温控开关与电磁水阀电性连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型利用集热室内的导热硅胶将光伏组件本体上的热量传导至翅片管上进行收集，降低光伏组件上的热量，增加光伏组件的发电效率；

2、本实用新型利用导热硅胶将光伏组件本体上的热量传导至翅片管上进行收集，防止热量大量流失、浪费能源。

附图说明

图1为本实用新型的俯视图；

图2为本实用新型的安装示意图；

图3为本实用新型储水箱的内部结构示意图。

图中：1、隔热层；2、隔热内壳；3、光伏组件本体；4、翅片管；5、隔热外壳；6、集热室；7、水泵；8、浮球开关；9、储水箱；10、短管；11、横管；12、保温水箱；13、温控开关；14、出水管；15、电磁水阀；16、支架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种光伏组件快速集热装置，包括光伏组件本体3与集热室6，所述光伏组件本体3下部固定安装有隔热内壳2，所述光伏组件本体3下部固定安装有隔热外壳5，所述隔热内壳2与隔热外壳5之间设置有隔热层1，所述集热室6内部固定安装有翅片管4，所述翅片管4的两端连通有短管10，所述短管10密封贯穿于隔热内壳2与隔热外壳5，所述短管10的一端连通有横管11，所述隔热外壳5一侧的横管11上连通有储水箱9，所述储水箱9一侧固定安装有水泵7，所述水泵7的出水口与储水箱9连通，所述隔热外壳5一侧的横管11上连通有出水管14，所述隔热外壳5一侧横管11的一端固定安装有温控开关13，所述出水管14上固定安装有电磁水阀15，所述出水管14的一端连通有保温水箱12。

具体的，所述集热室6内部设置有导热硅胶层，所述翅片管4嵌入安装在导热硅胶层内部。导热硅胶的导热效果突出，使光伏组件上产生的热量被迅速传导至翅片管4上。

具体的，所述翅片管4设置有八组。增加集热室6内热量的收集效果。

具体的，所述隔热层1为玻璃纤维棉板层。玻璃纤维棉板的隔热性能突出，使集热室6内的热量不会流失。

具体的，所述储水箱9内部固定安装有浮球开关8，所述浮球开关8与储水箱9相连的短管10底部在同一直线上，所述浮球开关8与水泵7电性连接。当装置内上端翅片管4内的水量减少时，浮球开关8控制水泵7工作，对翅片管4内进行加水。

具体的，所述温控开关13与电磁水阀15电性连接。当翅片管4内的水温达到温控开关13设定的温度时，温控开关13控制电磁水阀15断电，电磁水阀15打开，翅片管4内的水流到保温水箱12内部。

具体的，所述温控开关13为立宇WJB型号；所述电磁水阀15为常开型电磁阀（线圈断电阀门打开，线圈通电阀门自动闭合）。

具体的，所述隔热外壳5方固定安装有支架16。支架16的设置减轻光伏组件本体3所受下坠力。

工作原理：该装置利用集热室6内的导热硅胶将光伏组件本体3上的热量传导至翅片管4上，翅片管4上的热量传导到翅片管4内部的水中；当翅片管4内的水温达到温控开关13设定的温度时，温控开关13控制电磁水阀15断电，电磁水阀15打开，翅片管4内的水流到保温水箱12内部，此时翅片管4内的水量减少，储水箱9内的浮球开关8控制水泵工作，对翅片管4内进行加水；翅片管4内加水的水温低于温控开关13的额定温度，温控开关13控制电磁水阀15通电，电磁水阀15的线圈通电阀门自动闭合，当翅片管4内的水量加满时，浮球开关8控制水泵7断电，水泵7停止对翅片管4内加水。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920306596.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209623081U

授权时间:20191112

主分类号:F24H 1/00

专利分类号:F24H1/00;F24H9/18;F24H9/20;H02S40/42

范畴分类:35C;

申请人:抚州尚弘光伏能源有限公司

第一申请人:抚州尚弘光伏能源有限公司

申请人地址:344000江西省抚州市宜黄县工业园区丰厚小区A区

发明人:陈鹏

第一发明人:陈鹏

当前权利人:抚州尚弘光伏能源有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/311fb9e409eedab2c1b77543.html