# 体育馆大跨度大截面梁模板支撑系统施工技术

山东聊建集团有限公司山东聊城252000；3.聊城市华信工程监理有限公司山东聊城252000

摘要：某中学新校区多功能体育馆采用大跨度大截面预应力梁，层高7.8米（局部9.8米），属高大支模架体支撑系统。本文通过设计方案、所用材料及搭设的严格控制，确保了架体的施工稳定性。

关键词：模板；支架；支撑体系；大截面；大跨度

1工程概况

该建筑总长度83.8米，总宽度47.2米，总高度22.4米，地下一层、地上二层（局部具有夹层）。地下室层高为4.5米，局部为5.5米;一层层高为7.8米，局部为9.8米;二层层高为12米，局部夹层为3.6米。

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，一层顶在2～10轴交B～F轴之间为大跨度大截面梁，需编制专项模板方案，并应组织专家对专项方案进行论证。

一层顶在2～10轴交B～F轴之间为大截面梁，层高7.8米（部分9.8米），其中有12架500mm×2000mm的预应力大梁，单榀预应力梁共两跨，每跨的跨度达35米。另外此区域还有两架500mm×2300mm普通砼框架梁，一架600mm×2500mm的普通砼框架梁，根据管理办法的要求，无论按照集中线荷载还是梁的跨度要求，都需编制专家论证方案。在地下室顶部3-5轴间设有游泳池，池底顶标高为2.05米。一层大截面梁下对应地下室顶处为小截面梁或纯现浇板（无梁）。施工时需将力传至地下室防水板（厚350mm）或砼筏板上（厚400mm）。

2施工难点

高支模施工中有如下几个难点：

2.1一层顶大梁在游泳池处的模板支撑架体高度为9.8米，其余架体也达到7.8米，基本满足高支模超过8米的规定要求，需要进行专家论证。

2.2预应力梁跨度均为35米，超过高支模跨度18米的规定要求，需要进行专家论证。

2.3梁截面尺寸500mm×2000mm、500mm×2300mm、600mm×2500mm，集中线荷载分别为25kN/m、28.75kN/m、37.5kN/m，超过高支模集中荷载20kN/m的规定要求，需要进行专家论证。

针对上述难点，考虑到本工程工期紧，又有地下室顶梁板需要浇筑，经研究最终确定选用扣件式满堂脚手架支撑系统。

3、支撑体系设计

3.1模板选用14mm厚木胶合板（按12mm厚计算）；次龙骨选用50mm×80mm木方（按50mm×70mm计算）；主龙骨选用φ48.3×3.6钢管（按φ48×2.8计算）。

3.2梁侧模板

内龙骨：木方扁用,水平放置，竖向间距200mm。

外龙骨：采用双钢管竖向放置，水平间距500mm。

螺栓：螺栓直径采用M14，水平间距500mm；2000mm及2300mm高梁竖向距梁底200mm设一道螺栓，梁中加三道螺栓，2500mm高梁竖向距梁底200mm设一道螺栓，梁中加四道螺栓。

3.4梁底模板

次龙骨木方立用，间距为100mm，沿梁跨方向设置。

3.5楼板模板

次龙骨木方立用,间距为200mm。

3.6支撑体系

根据本工程跨度大、荷载重的特点，进行支撑体系设计计算，考虑梁的线荷载、各种活荷载及安全储备，计算结果如下：（单位：mm）

模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架，排距500mm，纵距500mm，步距1500mm；梁底立杆沿梁中轴对称布置；立杆底部加设钢底座及50mm厚松木垫板，筏板及防水板处支架立柱底仅设钢底座；扫地杆距垫板200mm，向上横杆按步距设置，最上一道横杆距梁底不大于600mm；顶步距两水平拉杆中间增加一道纵横向水平横杆；U托在立杆顶端以外部分不大于250mm。

3.7构造措施

剪刀撑固定在水平横杆或立杆上，与所遇横杆、立杆均用旋转扣件扣接。竖向剪刀撑四边与中间每隔4排支架立杆设置一道，沿长度、高度方向连续设置；水平剪刀撑在模板支撑架扫地杆处设一道，顶步梁底设一道，中间每两步架高设一道。

模板支架在每个框架柱处进行拉接，竖向每两步架设一道。

3.8加固要求

由于预应力梁荷载很大，支撑体系荷载作用到地下室楼板上，地下室楼板若按照普通架体进行搭设将无法承担以上荷载，因此地下室的模板支撑架体按照一层架体布置要求进行搭设，确保施工荷载能够有效传递至基础筏板。

考虑到楼梯间支撑体系搭设易产生很多问题，传递荷载的不确定性，以及后期地下室内需进行回填而没有出入口，还有满堂架体拆除后运出问题，征得设计方及建设方同意，梯段混凝土在拆除架体后进行施工。

4、支撑体系施工

首先由项目部技术负责人及方案设计人员进行方案交底，使施工及质检人员充分了解设计意图，掌握支撑架体质量控制的重点、要点。在架体搭设前由技术人员按照立杆位置进行放线，以确保立杆位置的准确性，在搭设过程中严格检查脚手架的禁锢螺栓力矩、剪刀撑及抱柱设置等。按照集团公司要求在架体铺底完成后应由项目公司技术人员进行检查验收，搭设完成后由项目公司及集团公司技术人员进行检查验收，验收合格后允许浇筑混凝土。

5、混凝土浇筑采用两台汽车泵，严格控制浇筑时落灰高度、分层厚度、浇筑方向、顺序等，确保混凝土荷载均匀、对称增加。

在混凝土浇筑施工前在梁模板两侧选择合适的参照点设置支撑体系位移的监测监控点，梁跨度方向每1.5m设置一个监测点，梁截面方向，距离梁底部100mm设置一排监测点，沿高度方向在梁体中部设置一排监测点。委派专人负责观测并记录混凝土浇筑时的沉降、偏移情况。混凝土浇筑过程中，每20分钟观测一次。混凝土浇筑完成以3个小时，每1小时观测一次。

整个浇筑过程历时12小时多，平均浇筑量120m3/h，变形观测记录显示，未发现异常情况。

6、结语

聊城一中新校多功能体育馆工程一层大跨度大截面预应力梁的支撑体系严格按照经专家论证的高支模专项施工方案实施，经过项目公司、集团公司过程检查和最终验收，架体整体稳定可靠，符合方案设计及规范要求，混凝土一次性浇筑完毕，施工中未发生安全事故，确保了结构工程施工质量，为同类型结构工程施工积累了经验。

参考文献

[1]JGJ130-2011,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2011.

[2]JGJ162-2008,建筑施工模板安全技术规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2008.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/312902fa84bb9d60b77a33ae.html