# 一种防拆智能水表论文和设计-张辉华

### 全文摘要

本实用新型提供了一种防拆智能水表，包括螺钉、触点开关、插销一、弹簧一、弹簧二、插销二、电磁铁，并在线路板上设置有芯片、无线通信模块和红外接收器，所述插销一正常状态被插销二阻挡，触发防拆机制后落入表罩座的限位孔内，防止模块盒被取下；本实用新型提供的一种防拆智能水表利用螺钉与触点开关的配合，可在水表被破坏拆卸时发出信号，再利用无线通讯模块将情况传输至远程监控终端，减少水表被拆后产生的损失，且利用了双插销和电磁铁的设计，使水表被拆后做出自锁，阻止水表被拆，更进一步，本实用新型可在维修人员进行维修时通过红外通讯阻止防拆机制触发，利于水表的后期维护。

### 主设计要求

1.一种防拆智能水表，包括基表、表罩座、模块盒、线路板、上盖板、电池，所述表罩座安装在所述基表上，所述模块盒滑动固定于所述表罩座上，所述电池安装于该模块盒内，所述线路板固定于所述模块盒内的模块仓内并由所述上盖板覆盖，所述电池与线路板通过导线相连，其特征在于：还包括螺钉、触点开关、插销一、弹簧一、弹簧二、插销二、电磁铁，所述线路板上设置有芯片、无线通信模块和红外接收器，所述无线通信模块和红外接收器均与所述芯片连接；所述模块盒侧面设置有一开关座，所述触点开关置于其中，该触点开关与所述芯片相连接；所述螺钉穿设于所述模块盒和所述表罩座并且其底端与所述触点开关顶部相接触使之处于长通状态；所述模块盒中设置有第一轴孔和第二轴孔，并且二者互相垂直；所述插销一和所述插销二分别置于第一轴孔和第二轴孔内，所述弹簧一和弹簧二分部套设于所述插销一和插销二尾部；所述表罩座在所述插销一正下方设置有一限位孔，该限位孔被所述插销二遮挡使所述插销一放置于所述插销二上；所述电磁铁固定在所述插销二尾端一侧的模块仓内并与所述插销二不直接接触，该电磁铁与所述线路板通过导线连接。

### 设计方案

1.一种防拆智能水表，包括基表、表罩座、模块盒、线路板、上盖板、电池，所述表罩座安装在所述基表上，所述模块盒滑动固定于所述表罩座上，所述电池安装于该模块盒内，所述线路板固定于所述模块盒内的模块仓内并由所述上盖板覆盖，所述电池与线路板通过导线相连，其特征在于：还包括螺钉、触点开关、插销一、弹簧一、弹簧二、插销二、电磁铁，所述线路板上设置有芯片、无线通信模块和红外接收器，所述无线通信模块和红外接收器均与所述芯片连接；所述模块盒侧面设置有一开关座，所述触点开关置于其中，该触点开关与所述芯片相连接；所述螺钉穿设于所述模块盒和所述表罩座并且其底端与所述触点开关顶部相接触使之处于长通状态；所述模块盒中设置有第一轴孔和第二轴孔，并且二者互相垂直；所述插销一和所述插销二分别置于第一轴孔和第二轴孔内，所述弹簧一和弹簧二分部套设于所述插销一和插销二尾部；所述表罩座在所述插销一正下方设置有一限位孔，该限位孔被所述插销二遮挡使所述插销一放置于所述插销二上；所述电磁铁固定在所述插销二尾端一侧的模块仓内并与所述插销二不直接接触，该电磁铁与所述线路板通过导线连接。

2.根据权利要求1所述一种防拆智能水表，其特征在于：所述插销一从下到上依次为限位端、裙边和第一弹簧轴，所述限位端与所述插销二接触，所述裙边直径大于所述弹簧一的内径，所述第一弹簧轴直径小于所述弹簧一的内径，所述弹簧一套设于所述第一弹簧轴上。

3.根据权利要求1所述一种防拆智能水表，其特征在于：所述插销二从外到内依次为遮挡部、防旋翼和第二弹簧轴，所述遮挡部上表面为一平面并且与所述插销一的底部相接触，所述防旋翼的最小直径大于所述弹簧二的内径，所述第二弹簧轴直径小于所述弹簧二的内径，所述弹簧二套设于所述第二弹簧轴上。

4.根据权利要求3所述一种防拆智能水表，其特征在于：所述防旋翼由内侧的圆柱体和圆柱体两侧的方形限位块组成，且所述第二轴孔设有与之配合的限位槽。

5.根据权利要求1所述一种防拆智能水表，其特征在于：所述弹簧一处于压缩状态。

6.根据权利要求1所述一种防拆智能水表，其特征在于：所述弹簧二处于自由状态。

7.根据权利要求1所述一种防拆智能水表，其特征在于：所述上盖板上开有一红外通讯窗口，所述红外接收器通过该红外通讯窗口接收红外信号。

8.根据权利要求1所述一种防拆智能水表，其特征在于：还包括一电机和阀杆，所述电机连接于所述芯片，所述阀杆和所述电机通过齿轮组相连。

9.根据权利要求1所述一种防拆智能水表，其特征在于：所述电池为锂电池。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种防拆水表，尤其是指一种防拆智能水表。

背景技术

智能水表作为一种先进的电子机械相结合的设备，其除可对用水量进行记录与电子显示外，还可与远程主机进行数据传输。这其中，智能水表中的电子模块起到至关重要的作用，而常有不法分子恶意拆卸、更换模块，以达到减少缴费的目的，致使水表损坏、水资源浪费以及对供水公司造成损失。因此，智能水表的防拆设计显得尤为重要。

目前常用的防拆结构仅仅是拆后报警，无法阻止水表被继续破坏，仍会产生损失。同时，一般的防拆原理是在模块组件上安装一传感器(霍尔或者干弹簧)，在表罩上安装一磁铁，当传感器远离磁铁一定距离后，传感器便改变通断状态，使微处理单元发送信号，报告被拆情况或者关闭阀门。但这类防拆结构中传感器与磁铁之间的感应距离较难控制——太远磁铁无法触发传感器、太近则灵敏度不够，且若在模块组件底端塞一个磁性薄片，即可使之失效，极易被破解。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

本实用新型目的在于提供一种防拆智能水表，具有防拆自锁的功能。为实现上述之目的，本实用新型采取如下技术方案：

(二)技术方案

一种防拆智能水表，包括基表、表罩座、模块盒、线路板、上盖板、电池，所述表罩座安装在所述基表上，所述模块盒滑动固定于所述表罩座上，所述电池安装于该模块盒内，所述线路板固定于所述模块盒内的模块仓内并由所述上盖板覆盖，所述电池与线路板通过导线相连；还包括螺钉、触点开关、插销一、弹簧一、弹簧二、插销二、电磁铁，所述线路板上设置有芯片、无线通信模块和红外接收器，所述无线通信模块和红外接收器均与所述芯片连接；所述模块盒侧面设置有一开关座，所述触点开关置于其中，该触点开关与所述芯片相连接；所述螺钉穿设于所述模块盒和所述表罩座并且其底端与所述触点开关顶部相接触使之处于长通状态；所述模块盒中设置有第一轴孔和第二轴孔，并且二者互相垂直；所述插销一和所述插销二分别置于第一轴孔和第二轴孔内，所述弹簧一和弹簧二分部套设于所述插销一和插销二尾部；所述表罩座在所述插销一正下方设置有一限位孔，该限位孔被所述插销二遮挡使所述插销一放置于所述插销二上；所述电磁铁固定在所述插销二尾端一侧的模块仓内并与所述插销二不直接接触，该电磁铁与所述线路板通过导线连接。

进一步，所述插销一从下到上依次为限位端、裙边和第一弹簧轴，所述限位端与所述插销二接触，所述裙边直径大于所述弹簧一的内径，所述第一弹簧轴直径小于所述弹簧一的内径，所述弹簧一套设于所述第一弹簧轴上。

进一步，所述插销二从外到内依次为遮挡部、防旋翼和第二弹簧轴，所述遮挡部上表面为一平面并且与所述插销一的底部相接触，所述防旋翼的最小直径大于所述弹簧二的内径，所述第二弹簧轴直径小于所述弹簧二的内径，所述弹簧二套设于所述第二弹簧轴上。

进一步，所述防旋翼由内侧的圆柱体和圆柱体两侧的方形限位块组成，且所述第二轴孔设有与之配合的限位槽。

进一步，所述弹簧一处于压缩状态。

进一步，所述弹簧二处于自由状态。

进一步，所述上盖板上开有一红外通讯窗口，所述红外接收器通过该红外通讯窗口接收红外信号。

进一步，还包括一电机和阀杆，所述电机连接于所述芯片，所述阀杆和所述电机通过齿轮组相连。

优选地，所述电池为锂电池。

(三)有益效果

本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果，具体而言，利用螺钉与触点开关的配合，可在水表被破坏拆卸时发出信号，再利用无线通讯模块将情况传输至远程监控终端，减少水表被拆后产生的损失；且利用了双插销和电磁铁的设计，使水表被拆后做出自锁，阻止水表被拆；更进一步，本实用新型可在维修人员进行维修时通过红外通讯阻止防拆机制触发，利于水表的后期维护。

附图说明

下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的描述。

图1是本实用新型整体外形示意图；

图2是本实用新型零件爆炸图；

图3是本实用新型的俯视图；

图4是图3中A-A截面的剖面图；

图5是图3中B-B截面的局部剖面图；

图6是本实用新型插销部分的外形结构示意图；

图7是本实用新型中插销一的外形结构示意图；

图8是本实用新型中插销二的外形结构示意图；

图9是本实用新型的通讯原理框图。

附图标号说明：

1、基表 2、表罩座

2a、限位孔 3、模块盒

3a、模块仓 3b、开关座

3c、第一轴孔 3d、第二轴孔

4、线路板 4a、芯片

4b、无线通讯模块 4c、红外接收器

5、上盖板 5a、红外通讯窗口

6、螺钉 7、触点开关

8、插销一 8a、限位端

8b、裙边 8c、第一弹簧轴

9、弹簧一 10、插销二

10a、遮挡部 10b、防旋翼

10c、第二弹簧轴 11、弹簧二

12、电磁铁 12a、电池线圈

13、电池 14、远程监控终端

15、红外发射器

具体实施方式

下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步描述。

参照图1至图9所示，一种防拆智能水表，包括基表1、表罩座2、模块盒3、线路板4、上盖板5、电池13，所述表罩座2安装在所述基表1上，所述模块盒3滑动固定于所述表罩座2上，所述电池13安装于该模块盒3内，所述线路板4固定于所述模块盒3内的模块仓3a中并由所述上盖板5覆盖，所述电池13与线路板4通过导线相连；

本实用新型的防拆部分设计包括螺钉6、触点开关7、插销一8、弹簧一9、插销二10、弹簧二11、电磁铁12，其中：

所述线路板4上设置有芯片4a、无线通信模块4b和红外接收器4c，所述无线通信模块4b和红外接收器4c均与所述芯片4a连接；

所述模块盒3侧面设置有一开关座3b，所述触点开关7置于其中，该触点开关7与所述芯片4a相连接；所述螺钉6穿设于所述模块盒3和所述表罩座2并且其底端与所述触点开关7顶部相接触使之处于长通状态；

所述模块盒3中设置有第一轴孔3c和第二轴孔3d，并且二者互相垂直；所述插销一8和所述插销二10分别置于第一轴孔3c和第二轴孔3d内，所述弹簧一9和弹簧二11分部套设于所述插销一8和插销二10尾部；

所述表罩座2在所述插销一8正下方设置有一限位孔2a，该限位孔2a被所述插销二10遮挡使所述插销一8放置于所述插销二10上；

所述电磁铁12固定在所述插销二10尾端一侧的模块仓3a内并与所述插销二10不直接接触，该电磁铁12与所述线路板4通过导线连接。

如图7所示，所述插销一8从下到上依次为限位端8a、裙边8b和第一弹簧轴8c，所述限位端8a与所述插销二10接触，所述裙边8b直径大于所述弹簧一9的内径，所述第一弹簧轴8c直径小于所述弹簧一9的内径，所述弹簧一9套设于所述第一弹簧轴8c上。

如图8所示，所述插销二10从外到内依次为遮挡部10a、防旋翼10b和第二弹簧轴10c，所述遮挡部10a上表面为一平面并且与所述插销一8的底部相接触，所述防旋翼10b的最小直径大于所述弹簧二11的内径，所述第二弹簧轴10c直径小于所述弹簧二11的内径，所述弹簧二11套设于所述第二弹簧轴10c上。所述防旋翼10b由内侧的圆柱体10b1和所述圆柱体10b1两侧的方形限位块10b2组成，且所述第二轴孔3d设有与之配合的限位槽。

为保证所述插销一8在所述插销二10收回后顺利落入所述限位孔2a内，所述弹簧一9处于压缩状态，所述插销二10收回后，所述插销一8在弹簧一9的弹力作用下迅速落入所述限位孔2a内，防止模块盒3被取下。

为避免所述弹簧二11在不必要的时候将所述插销二拉回而使所述插销一8落入所述限位孔2a内，且防止弹簧二11的弹力对电磁铁12产生的磁力产生阻碍，使用时所述弹簧二11处于自由状态，所述电磁铁12通电后吸引所述插销二10，使其压缩弹簧二11。

为方便技术人员对水表进行拆卸维修，所述上盖板5上开有一红外通讯窗口5a，技术人员可通过该红外通讯窗口5a与所述红外接收器4c进行数据传输，以将指令发送至所述芯片4a，使电磁铁12不再通电。

为进一步对水表进行保护，防止有人非法盗用自来水，水表内还设置一电机和阀杆，所述电机连接于所述芯片4a，所述阀杆和所述电机通过齿轮组相连，所述电机接收到所述芯片4a发出的信号后通过齿轮组使所述阀杆旋转，关闭水表水路，使水表不再通水。

为增加整个水表的使用寿命，防止其在设计寿命内没电，所述电池13为锂电池，其能量密度更高，有利于提高水表智能模块和防拆设计的使用期限。

本实用新型的电路原理见如图9所示的框图，所述线路板4上设置有芯片4a、无线通信模块4b和红外接收器4c，所述无线通信模块4b和红外接收器4c均与所述芯片4a连接；所述芯片4a用于处理各种信号以作出相应操作；所述红外接收器4c负责与外界的红外发射器15进行通讯，以确认是否根据所述触点开关发出的信号对电磁线圈12a进行通电；所述无线通讯模块4b负责与外界的远程监控终端14进行通讯，以将水表的使用数据或者被拆信息报告至终端；所述电池13由所述芯片4a控制以分别对各个部件进行通电。

本实用新型的防拆原理和触发机制为：

当有不法分子拆卸水表时，其先将所述螺钉6拧下，此时螺钉6必然离开所述触点开关7，使所述触点开关7处于断开状态，此时线路板4上的芯片4a接收到信号并通过无线通讯模块4b传送至远程监控终端14，同时所述芯片4a发送指令使电磁铁12上的电池线圈12a通电，于是所述电磁铁12产生磁场并对所述插销二10产生吸力，使之向电磁铁12靠近；此时所述限位孔2a不再被所述插销二10所遮挡，在所述弹簧一9的弹力作用下，所述插销一8迅速落入所述限位孔2a内，防止模块盒3左移，阻止破坏性拆卸；

技术人员对水表进行拆卸维修，可使用红外发射器15a与所述红外接收器4c进行数据传输，以将指令发送至所述芯片4a，使螺钉被拆下后芯片不再执行相关操作，令所述电磁铁12不再通电。

本实用新型的设计要点在于利用螺钉与触点开关的配合，可在水表被破坏拆卸时发出信号，再利用无线通讯模块将情况传输至远程监控终端，减少水表被拆后产生的损失；且利用了双插销和电磁铁的设计，使水表被拆后做出自锁，阻止水表被拆；更进一步，本实用新型可在维修人员进行维修时通过红外通讯阻止防拆机制触发，利于水表的后期维护。

以上所述，仅是本实用新型较佳实施例而已，并非对本实用新型的技术范围作任何限制，故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822268227.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209432200U

授权时间:20190924

主分类号:G01F 15/00

专利分类号:G01F15/00

范畴分类:31H;

申请人:三川智慧科技股份有限公司

第一申请人:三川智慧科技股份有限公司

申请人地址:335000 江西省鹰潭市鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

发明人:张辉华;王小华;熊大同;罗明

第一发明人:张辉华

当前权利人:三川智慧科技股份有限公司

代理人:李水娣

代理机构:36131

代理机构编号:鹰潭市智埠专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3170aa6af6d3df34ca92ad1e.html