# 采用废弃气罐改造而成的复古LED灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，包括灯身、设于灯身内的电池以及连接在所述灯身的上方的灯罩，所述灯身包括其底部设有开孔的废弃气罐，以及连接在该废弃气罐的底部的底盖，所述电池的一端固定在所述底盖上，并穿过所述废弃气罐的底部的开孔置于所述废弃气罐内；所述废弃气罐与所述灯罩之间通过一连接套进行连接，所述连接套内设有LED发光模组，所述废弃气罐的上端具有螺纹口，所述电池的导线穿过所述螺纹口连通所述LED发光模组，所述连接套的下端口与所述废弃气罐的螺纹口进行螺纹连接，所述灯罩连接在所述连接套的上端口上。该LED灯是直接将废弃气罐进行改造利用，其降低了废弃气罐回收成本，实现了资源的高效回收利用。

### 主设计要求

1.一种采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，包括灯身(10)、设于灯身(10)内的电池(20)以及连接在所述灯身(10)的上方的灯罩(30)，其特征在于：所述灯身(10)包括其底部设有开孔(110)的废弃气罐(11)，以及连接在该废弃气罐(11)的底部的底盖(12)，所述电池(20)的一端固定在所述底盖(12)上，并穿过所述废弃气罐(11)的底部的开孔(110)置于所述废弃气罐(11)内；所述废弃气罐(11)与所述灯罩(30)之间通过一连接套(40)进行连接，所述连接套(40)内设有LED发光模组，所述废弃气罐(11)的上端具有螺纹口(111)，所述电池(20)的导线穿过所述螺纹口(111)连通所述LED发光模组，所述连接套(40)的下端口(41)与所述废弃气罐(11)的螺纹口(111)进行螺纹连接，所述灯罩(30)连接在所述连接套(40)的上端口(42)上。

### 设计方案

1.一种采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，包括灯身(10)、设于灯身(10)内的电池(20)以及连接在所述灯身(10)的上方的灯罩(30)，其特征在于：所述灯身(10)包括其底部设有开孔(110)的废弃气罐(11)，以及连接在该废弃气罐(11)的底部的底盖(12)，所述电池(20)的一端固定在所述底盖(12)上，并穿过所述废弃气罐(11)的底部的开孔(110)置于所述废弃气罐(11)内；

所述废弃气罐(11)与所述灯罩(30)之间通过一连接套(40)进行连接，所述连接套(40)内设有LED发光模组，所述废弃气罐(11)的上端具有螺纹口(111)，所述电池(20)的导线穿过所述螺纹口(111)连通所述LED发光模组，所述连接套(40)的下端口(41)与所述废弃气罐(11)的螺纹口(111)进行螺纹连接，所述灯罩(30)连接在所述连接套(40)的上端口(42)上。

2.根据权利要求1所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述底盖(12)可拆卸连接在所述废弃气罐(11)的底部，所述底盖(12)在朝向废弃气罐(11)的底部的侧壁上设有供所述电池(20)插设的固定座(121)。

3.根据权利要求1所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述LED发光模组包括与所述电池(20)相连通的第一线路板(51)以及固定有LED灯珠(53)的第二线路板(52)，所述第一线路板(51)与所述第二线路板(52)电连接。

4.根据权利要求3所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述连接套(40)的侧壁上设有用于控制电源通断的触碰开关(43)，该触碰开关(43)与所述第一线路板(51)连接。

5.根据权利要求3所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述连接套(40)的侧壁上还设有用于对电池(20)进行充电或者为第二线路板(52)上的LED灯珠(53)进行供电的外接插孔(44)。

6.根据权利要求3所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述连接套(40)的上端口(42)的内壁上设有用于放置所述第二线路板(52)的台阶部(421)；

所述灯罩(30)的底部具有可伸入所述连接套(40)的上端口(42)内的延伸壁(313)，该延伸壁(313)与所述连接套(40)螺纹连接并将所述第二线路板(52)压紧在所述台阶部(421)上。

7.根据权利要求1-6任一项所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述灯罩(30)包括位于下方的第一罩体(31)及位于上方的第二罩体(32)，所述第一罩体(31)与所述连接套(40)的上端口(42)进行螺纹连接，所述第二罩体(32)可拆卸连接在的第一罩体(31)上。

8.根据权利要求7所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述第一罩体(31)包括一呈碗型的环形座(311)，该环形座(311)的中间位置向上延伸有一呈火焰状的内罩(312)，该内罩(312)露出所述环形座(311)的上边缘，该内罩(312)的底部设有可套设在LED灯珠(53)的外侧的安装口(310)。

9.根据权利要求8所述的采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，其特征在于：所述第二罩体(32)为扣接在所述环形座(311)的上边缘上的环形罩，该环形罩自底部向上逐渐收缩并可遮盖所述内罩(312)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及LED灯技术领域，尤其涉及一种采用废弃气罐改造而成的复古LED灯。

背景技术

户外液压气罐及与其适配的炉头，由于体积小巧、携带方便，而成为了户外爱好者的必备物品，在使用时，只需要将炉头通过减压阀通气管件连接到液压气罐的上端的螺纹连接口处即可，十分方便快捷。然而，正由于这种户外液压体积容量少，燃烧时长一般不超过300分钟，且不能进行二次充气，因而产生了大量废弃的液压气罐，对自然环境的保护形成了威胁，目前，这种废弃气罐回收成本较高，利用率较低，故，如何实现该废弃气罐的改造利用，实现变废为宝成为了人们亟待解决的问题。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的现状，提供一种采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，该LED灯不仅结构新颖，而且是直接将废弃气罐进行改造利用，降低了废弃气罐的回收成本，实现了资源的高效回收利用。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，包括灯身、设于灯身内的电池以及连接在所述灯身的上方的灯罩，所述灯身包括其底部设有开孔的废弃气罐，以及连接在该废弃气罐的底部的底盖，所述电池的一端固定在所述底盖上，并穿过所述废弃气罐的底部的开孔置于所述废弃气罐内；所述废弃气罐与所述灯罩之间通过一连接套进行连接，所述连接套内设有LED发光模组，所述废弃气罐的上端具有螺纹口，所述电池的导线穿过所述螺纹口连通所述LED发光模组，所述连接套的下端口与所述废弃气罐的螺纹口进行螺纹连接，所述灯罩连接在所述连接套的上端口上。

为了将电池安装在废弃气罐内，并提高灯身放置后的稳定性，所述底盖可拆卸连接在所述废弃气罐的底部，所述底盖在朝向废弃气罐的底部的侧壁上设有供所述电池插设的固定座。

为了实现较好的发光效果，所述LED发光模组包括与所述电池相连通的第一线路板以及固定有LED灯珠的第二线路板，所述第一线路板与所述第二线路板电连接。

为了方便控制LED灯的通断，所述连接套的侧壁上设有用于控制电源通断的触碰开关，该触碰开关与所述第一线路板连接。

为了方便外部电源对废弃罐内的电池进行充电或者为第二线路板上的LED灯珠进行直接供电，所述连接套的侧壁上还设有用于对电池进行充电或者为第二线路板上的LED灯珠进行供电的外接插孔。

为了将第二线路板稳定地固定在连接套中，避免第二线路板上的LED灯珠出现晃动，影响LED灯的光照效果，所述连接套的上端口的内壁上设有用于放置所述第二线路板的台阶部；所述灯罩的底部具有可伸入所述连接套的上端口内的延伸壁，该延伸壁与所述连接套螺纹连接并将所述第二线路板压紧在所述台阶部上。

作为改进，所述灯罩包括位于下方的第一罩体及位于上方的第二罩体，所述第一罩体与所述连接套的上端口进行螺纹连接，所述第二罩体可拆卸连接在的第一罩体上。

为了使该LED灯形成与烛光类似的效果，所述第一罩体包括一呈碗型的环形座，该环形座的中间位置向上延伸有一呈火焰状的内罩，该内罩露出所述环形座的上边缘，该内罩的底部设有可套设在LED灯珠的外侧的安装口。

为了防止外物触碰到第一罩体的内罩而造成内罩损坏，所述第二罩体为扣接在所述环形座的上边缘上的环形罩，该环形罩自底部向上逐渐收缩并可遮盖所述内罩。

与现有技术相比，本实用新型的优点：本实用新型中的复古LED灯是采用废弃气罐改造而成的，其中，在进行改造时，直接在该废弃气罐的底部开设一用于装配电池的开孔，然后通过一外置的底盖连接在该废弃气罐的底部将电池固定住，便可作为复古LED灯的灯身结构，并且，该废弃气罐的上端的本身就具有的螺纹口，可以直接通过一与其适配的连接套进行螺纹连接，而不必再重新加工新的螺纹连接端，因而这种复古LED灯不需要进行过多加工，其生产成本大大降低，且实现了废弃资源的高效回收利用，降低了废弃气罐回收成本；此外，这种采用废弃气罐改造而成的复古LED灯，结构新颖，外观独特，具有较好的市场价值。

附图说明

图1为本实用新型实施例的复古LED灯的立体结构示意图；

图2为本实用新型实施例的复古LED灯的另一角度的立体结构示意图；

图3为本实用新型实施例的复古LED灯的剖视图；

图4为本实用新型实施例的复古LED灯的分解图；

图5为本实用新型实施例的废弃气罐的立体结构示意图；

图6为本实用新型实施例的废弃气罐的另一角度的立体结构示意图；

图7为本实用新型实施例的第一罩体的立体结构示意图；

图8为本实用新型实施例的第一罩体的另一角度的立体结构示意图；

图9为本实用新型实施例的连接套的内部结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

参见图1-图9，一种采用废弃气罐11改造而成的复古LED灯，包括灯身10、设于灯身10内的电池20以及连接在灯身10的上方的灯罩30，其中，灯身10包括其底部设有开孔110的废弃气罐11，以及连接在该废弃气罐11的底部的底盖12，具体地，可将电池20的一端固定在底盖12上，并穿过废弃气罐11的底部的开孔110置于废弃气罐11内，为了将电池20安装在废弃气罐11内，并提高灯身10放置后的稳定性，底盖12与废弃气罐11之间为可拆卸连接，底盖12在朝向废弃气罐11的底部的侧壁上设有供电池20插设的固定座121，在本实施里中，固定座121为向废弃气罐11的开孔110方向延伸的凸台，该凸台上设有插槽，电池20可以插配在该插槽中。废弃气罐11与灯罩30之间通过一连接套40进行连接，连接套40内设有LED发光模组，废弃气罐11的上端具有螺纹口111，电池20的导线可穿过螺纹口111连通LED发光模组，连接套40的下端口41与废弃气罐11的螺纹口111进行螺纹连接，灯罩30连接在连接套40的上端口42上。由于该废弃气罐11的上端的本身就具有螺纹口111，所以在生产时，可以直接通过一与该螺纹口111适配的连接套40进行螺纹连接，而不必再重新加工新的螺纹连接端，因而这种复古LED灯不需要进行过多加工，其生产成本大大降低，且实现了废弃资源的高效回收利用，降低了废弃气罐11回收成本。

参见图3，为了实现较好的发光效果，LED发光模组包括与电池20相连通的第一线路板51以及固定有LED灯珠53的第二线路板52，第一线路板51与第二线路板52电连接。连接套40的侧壁上设有用于控制电源通断的触碰开关43，该触碰开关43与第一线路板51连接，以方便控制LED灯的通断，具体地，触碰开关43可以为旋钮开关。连接套40的侧壁上还设有用于对电池20进行充电或者为第二线路板52上的LED灯珠53进行供电的外接插孔44，以方便外部电源对废弃罐内的电池20进行充电或者为第二线路板52上的LED灯珠53进行直接供电，其中，在本实施里中，为了避免触碰开关43与外接插孔44在空间上相互干扰，触碰开关43与外接插孔44分别对称地设于连接套40的侧壁的两侧。

参见图3及图4，灯罩30包括位于下方的第一罩体31及位于上方的第二罩体32，第一罩体31与连接套40的上端口42进行螺纹连接，第二罩体32可拆卸连接在的第一罩体31上。具体地，连接套40的上端口42的内壁上设有用于放置第二线路板52的台阶部421，第一罩体31的底部具有可伸入连接套40的上端口42内的延伸壁313，该延伸壁313与连接套40螺纹连接并将第二线路板52压紧在台阶部421上，以便将第二线路板52稳定地固定在连接套40中，避免第二线路板52上的LED灯珠53出现晃动，影响LED灯的光照效果。第一罩体31包括还一呈碗型的环形座311，上述延伸壁313设于该环形座311的底部，该环形座311的中间位置还向上延伸有一呈火焰状的内罩312，该内罩312露出环形座311的上边缘，该内罩312的底部设有可套设在LED灯珠53的外侧的安装口310，以使该LED灯在点亮时形成与烛光类似的效果，详见图7及图8。为了防止外物触碰到第一罩体31的内罩312而造成内罩312损坏，第二罩体32为扣接在环形座311的上边缘上的环形罩，该环形罩自底部向上逐渐收缩并可遮盖内罩312，详见图3及图9。

本实施例中的复古LED灯具有多个优点，首先，该复古LED灯是采用废弃气罐11改造而成的，其中，在进行改造时，直接在该废弃气罐11的底部开设一用于装配电池20的开孔110，然后通过一外置的底盖12连接在该废弃气罐11的底部将电池20固定住，便可作为复古LED灯的灯身10结构；其次，废弃气罐11的上端的本身就具有的螺纹口111，可以直接通过一与其适配的连接套40进行螺纹连接，而不必再重新加工新的螺纹连接端，因而这种复古LED灯不需要进行过多加工，其生产成本大大降低，且实现了废弃资源的高效回收利用，降低了废弃气罐11回收成本；此外，这种采用废弃气罐11改造而成的复古LED灯，结构新颖，外观独特，具有较好的市场价值。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312990.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209371080U

授权时间:20190910

主分类号:F21S 9/02

专利分类号:F21S9/02;F21V21/02;F21V17/12;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:宁波山力士户外用品有限公司

第一申请人:宁波山力士户外用品有限公司

申请人地址:315324 浙江省慈溪市周巷镇湖塘新村工业园2号楼

发明人:毛焕军

第一发明人:毛焕军

当前权利人:宁波山力士户外用品有限公司

代理人:方闻俊

代理机构:33102

代理机构编号:宁波诚源专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/31ac97a53146f7109ff34bce.html