# LED室内照明产品新版标准节能认证要求的探讨

广州广日电气设备有限公司511447

摘要：LED照明作为21世纪最有前途的高科技产业之一，产品的节能认证备受关注。虽然LED产品的检测和认证是产品进入市场的最后一个环节，但是它对产品设计阶段有重要指导意义，合理的产品设计能增强产品可靠性、减少EMC问题，更快的通过产品检测和认证，为产品赢得市场和企业长远发展打下基础。随着LED室内照明产品节能技术规范的换版，对产品设计也提出了更高的要求。

关键词：lED照明；产品认证；设计

前言：比照LED室内照明产品旧版节能技术规范和最新版节能技术规范，通过产品国内、国际认证标准及认证过程的经验总结，加以整合，提供设计开发者有关设计上的注意事项，确保认证产品在设计初期将认证标准及相关注意事项纳入设计重点，以便认证更加顺利、快捷。分享了对目前LED市场发展的看法;电子产品认证对产品设计的重要促进作用，指导设计者从设计的源头减少问题的产生，提高整机产品的品质。

一、概述

一个产品要成功进入市场首先需要满足两个基本的要求：其一是安全性要求，如符合CCC、CE、UL等国内外认证。其二是市场准入要求。除安全性和市场准入基本要求之外，中国及欧美国家对进入市场的产品还有更高层次的要求，以LED照明产品为例，还包括产品是否好用、客户是否满意及符合可持续发展，如节能、环保、可回收等方面的需求，这些要求最终都需要通过专业机构的检测才能获得认可，因此产品认证在市场准入、产品品质保证方面有着重要地位和作用。

二、LED照明产品认证现状

近年来，中国LED市场日益火热，从最初的信号显示领域的应用到目前的路灯及室内照明等大规模照明的应用，似乎显示出LED产业业已成熟，已到大面积推广实用的阶段。对此有着不同的观点，从世界范围来看，LED市场的发展还处于起步阶段，很多的标准和应用都不成熟，过分宣传LED市场的成熟，可能会损害LED产业的发展。在这方面，美国节能灯市场就曾经有过失败的案例，当时由于节能灯产品质量的可靠性不高，造成消费者对产品失去信心，从而影响节能灯产业发展。

由于有了这次失败的教训，在此次LED推广的大潮中，美国政府显得格外冷静，美国能源部(DOE)通过各种途径向人们宣传LED知识，同时也约束企业自律，告诫企业不要夸大产品性能，以免误导消费者对LED产品的认知。而标准的缺失也是行业发展的障碍，除美国有LED产品商用评估标准之外，其他国家都还未建立。中国更不例外，而且中国LED标准还存在非强制性和各地方政府的标准不统一的现象。如何规范LED市场，建立完善的标准和机制，预防市场过热给产业发展带来不良影响，是目前业界人士比较关注的焦点。

中国企业进军国际市场时，常常会遇到除关税壁垒之外的各种技术壁垒的限制，其中针对电子产品的尤以美国UL认证和欧盟CE认证最为常见。由于国内企业对这些认证的了解有限，因而在进行认证时感到无所适从，影响了产品的出口。

LED室内照明产品本身相对于传统照明来说，已经大大节约能源。但国内认证又提出了新的关于LED灯具的节能要求，此次探讨相对2010版和2013版技术规范在产品性能多方面的体现，对设计者提出了更加具体的要求、

二、LED筒灯产品认证对设计的指导作用体现

CQC3128-2013《LED筒灯节能认证技术规范》主要有以下内容的变化。

2.1在分类中，2013版技术规范参照GB/T29294，加强说明了按照口径尺寸和光通量分类的方法，见图1和表5。

图1

2.22013版技术规范的5.1.3条款参照GB/T29294，加强了R9＞0的要求；5.1.4条款参照GB/T29294，在大于峰值光强10%的区域内，LED筒灯在各方向上的颜色坐标与平均颜色坐标偏差不应超过0.004，即色品空间不一致要求；5.1.8条款参照GB/T29294，加强了燃点至6000h平均颜色坐标相对于初始颜色坐标漂移不大于±0.007，即颜色漂移要求；

三、反射型自镇流LED灯产品认证对设计的指导作用

CQC3129-2013《反射型自镇流LED灯节能认证技术规范》主要有以下内容的变化。

3.1在术语和定义中，同样加强了“早期失效”的定义和要求；及单只产品寿命的定义。

3.2根据GB/T29296，加强了反射型自镇流LED灯的定义，为：内含LED光源和保持其稳定燃点所必须的元件并使之为一体的，功能类似于传统普通照明用反射灯的灯，灯在120°圆锥角内至少集中了80%的光通量，这种灯在不损坏结构时是不可拆卸的。同时，还加强了中心光强维持率的概念。

3.3在规格分类中，增加了按光束角的标称值分类为10°、18°、24°、36°、45°、60°；同时按GB/T29296的4.2条款，增加了型号命名的要求。

3.4对于显色指数，参照GB/T29296，加强了R9＞0的要求；参照GB/T29296，在大于峰值光强10%的区域内，灯在各方向上的颜色坐标与平均颜色坐标偏差不应超过0.004，即色品空间不一致要求；参照GB/T29296，加强了燃点至6000h平均颜色坐标相对于初始颜色坐标漂移不大于±0.007，即颜色漂移要求；删除了显色指数稳定性要求。同时，2013版技术规范中增加了光生物安全按GB/T20145需满足为无危害或低危害类产品的要求。

3.5按GB/T29296修改了初始色度要求，见表5。

3.6提高了初始光效的最低要求，同时规定实测值不应低于标称值，见表6。

3.7要求宣称的光束角为10°、18°、24°、36°、45°、60°的数值之一，且实测光束角与宣称的光束角的偏差不大于10%或3°。初始中心光强需符合GB/T29296的5.10要求。

3.8删除了10000h的光通维持率要求；增加了6000h中心光强维持率不低于92%的要求。3000h和6000h的光通维持率要求与2010版的技术要求一致。

3.9按照GB/T29296将最低额定寿命由30000h调整到25000h。

3.10按照GB/T29296修改了标记内容，见2013版技术规范的5.2条。

3.11按照GB/T29296修改了适用工作条件要求，即灯能在－20~50℃环境温度下正常工作。（注：正常工作的判定准则为：灯能够正常启动，光输出不低于额定电压及25℃环境温度下光输出的90%，并维持3h以上。）

结束语

随着固态照明技术（SolidStateLighting，SSL）的发展，大功率LED光源光效的不断提高以及LED驱动技术的不断成熟，SSL产品已经可以替代传统的白炽灯、荧光灯进入功能照明时代，已经离我们的生活越来越近。随着相关产品技术的展，其节能认证标准也在不断发展和变化。目前在中国可以申请节能认证的LED室内照明产品主要有：LED筒灯、反射型自镇流LED灯和普通照明用非定向自镇流LED灯。此次节能认证技术规范换版的是：LED筒灯和反射型自镇流LED灯。指明了产品需要关注的方向，同时也向生产厂家提出了挑战，特别是产品的规格分类更加详细及标准化是大的趋势，体现出了通用性和互换性，对规范LED照明行业有很大作用。本文就新标准认证对设计的指导作用进行了归纳总结，希望对大家有所参考。

参考文献：

[1]CQC3128-2010LED筒灯节能认证技术规范

[2]CQC3128-2013LED筒灯节能认证技术规范

[3]CQC3129-2010反射型自镇流LED灯节能认证技术规范

[4]CQC3129-2013反射型自镇流LED灯节能认证技术规范

[5]GB/T29296—2012反射型自镇流LED灯性能要求

[6]GB/T29294—2012LED筒灯性能要求

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/31cffdf047a5b27743116180.html