# 一种维生素A检测试剂盒论文和设计-郭志程

### 全文摘要

本实用新型适用于检测试剂盒技术领域，提供了一种维生素A检测试剂盒，包括底盒，底盒顶部设有工型槽，端盖通过所述工型槽滑动连接在底盒顶部，底盒内放置有两个并行间隔设置的试管架，每个试管架上均盛放试管，两个试管架之间的空隙处放置有试剂架和比照条，比照条并排放置在试剂架的一侧，试剂架上盛放有一号瓶和二号瓶，试管架旁边放置滴管盒，滴管盒中间设置有隔板，隔板两侧各放置两个滴管，端盖下方设有海绵垫。本实用新型解决了维生素A试剂盒结构复杂，密封性不足的问题，简化了维生素A试剂盒的结构，使使用更加方便，且具有良好的密封性。

### 主设计要求

1.一种维生素A检测试剂盒，包括底盒，其特征在于，所述底盒顶部设有工型槽，端盖通过所述工型槽滑动连接在底盒顶部，所述底盒内放置有两个并行间隔设置的试管架，每个试管架上均盛放试管，两个试管架之间的空隙处放置有试剂架和比照条，所述比照条并排放置在试剂架的一侧，所述试剂架上盛放有一号瓶和二号瓶，所述试管架旁边放置滴管盒，所述滴管盒中间设置有隔板，所述隔板两侧各放置两个滴管，所述端盖下方设有海绵垫。

### 设计方案

1.一种维生素A检测试剂盒，包括底盒，其特征在于，所述底盒顶部设有工型槽，端盖通过所述工型槽滑动连接在底盒顶部，所述底盒内放置有两个并行间隔设置的试管架，每个试管架上均盛放试管，两个试管架之间的空隙处放置有试剂架和比照条，所述比照条并排放置在试剂架的一侧，所述试剂架上盛放有一号瓶和二号瓶，所述试管架旁边放置滴管盒，所述滴管盒中间设置有隔板，所述隔板两侧各放置两个滴管，所述端盖下方设有海绵垫。

2.如权利要求1所述的维生素A检测试剂盒，其特征在于，所述一号瓶内装有固相载体，所述二号瓶内装有缓冲液。

3.如权利要求1所述的维生素A检测试剂盒，其特征在于，所述单个试管架上设有四个试管摆放孔，试管放置在所述摆放孔内。

4.如权利要求1所述的维生素A检测试剂盒，其特征在于，所述滴管盒上下设置有四层，每层内均放置有四个滴管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于检测试剂盒技术领域，尤其涉及一种维生素A检测试剂盒。

背景技术

检测试剂盒是一种用于盛放检测化学成分、药物残留、病毒种类等化学试剂的盒子，其一般是在医院以及制药企业中使用。具体来讲，维生素A检测试剂盒可采用免疫层析法进行检测，免疫层析法是近几年来国外兴起的一种快速诊断技术，其原理是将特异的抗体先固定于硝酸纤维素膜的某一区带，当该干燥的硝酸纤维素一端浸入样品(尿液或血清)后，由于毛细管作用，样品将沿着该膜向前移动，当移动至固定有抗体的区域时，样品中相应的抗原即与该抗体发生特异性结合，若用免疫胶体金可使该区域显示一定的颜色，从而实现特异性的免疫诊断。

目前市面上免疫层析法的维生素A检测试剂盒打开方式通常是翻折式的，尽管打开方便但是密封性差，且试剂盒的内部设计较为复杂，不够简洁美观。

实用新型内容

本实用新型提供一种维生素A检测试剂盒，旨在解决维生素A试剂盒结构复杂，密封性不足的问题。

本实用新型是这样实现的，一种维生素A检测试剂盒，包括底盒，所述底盒顶部设有工型槽，端盖通过所述工型槽滑动连接在底盒顶部，所述底盒内放置有两个并行间隔设置的试管架，每个试管架上均盛放试管，两个试管架之间的空隙处放置有试剂架和比照条，所述比照条并排放置在试剂架的一侧，所述试剂架上盛放一号瓶和二号瓶，所述试管架旁边放置滴管盒，所述滴管盒中间设置有隔板，所述隔板两侧各放置两个滴管，所述端盖下方设有海绵垫。

更进一步地，一号瓶内装有固相载体，二号瓶内装有缓冲液。

更进一步地，所述单个试管架上设有四个试管摆放孔，试管放置在所述摆放孔内。

更进一步地，所述滴管盒上下设置有四层，每层内均放置有四个滴管。

本实用新型的有益效果在于：通过将普通试剂盒的翻折盖改为了滑槽型的端盖，在端盖下方设有海绵垫，且底盒内试剂架、试管架、滴管盒、比照条分布紧凑合理，具有美观性，从而解决了维生素A试剂盒结构复杂，密封性不足的问题，简化了维生素A试剂盒的结构，使得使用更加方便，且具有良好的密封性。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种维生素A检测试剂盒的内部结构示意图。

图2是本实用新型提供的一种维生素A检测试剂盒半打开时的主视图。

图3是本实用新型提供的一种维生素A检测试剂盒的A-A剖视图。

图中：1、试管架；2、一号瓶；3、试剂架；4、二号瓶；5、比照条；6、滴管；7、隔板；8、滴管盒；9、底盒；10、端盖；11、工型槽；12、试管；13、海绵垫。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例一

如图1-3所示，本实用新型提供了一种维生素A检测试剂盒，包括底盒9，底盒9顶部设有工型槽，端盖10通过所述工型槽滑动连接在底盒9顶部，所述底盒9内放置有两个并行间隔设置的试管架1，每个试管架1上均盛放试管12，两个试管架1之间的空隙处放置有试剂架3和比照条5，所述比照条5并排放置在试剂架3的一侧，试剂架3上盛放一号瓶2和二号瓶4，试管架1旁边放置滴管盒8，滴管盒8中间是隔板7，隔板7两侧各放置两个滴管6，端盖10下方设有海绵垫13。

实施例二

如图1-3所示，本实用新型提供了一种维生素A检测试剂盒，包括底盒9，底盒9上连接端盖10，底盒9顶部设有工型槽11，底盒9和端盖10通过工型槽11紧密配合连接，底盒9内放置试管架1，底盒9内放置有两个并行间隔设置的试管架1，每个试管架1上均盛放试管12，两个试管架1之间的空隙处放置有试剂架3和比照条5，所述比照条5并排放置在试剂架3的一侧，试剂架3上盛放一号瓶2和二号瓶4，试管架1旁边放置滴管盒8，滴管盒8中间是隔板7，隔板7两侧各放置两个滴管6，端盖10下方设有海绵垫13。

实施例三

如图1-3所示，本实用新型提供了一种维生素A检测试剂盒，包括底盒9，底盒9顶部设有工型槽，端盖10通过所述工型槽滑动连接在底盒9顶部，底盒内9放置有两个并行间隔设置的试管架1，每个试管架1上设有四个试管摆放孔，试管12放置在所述摆放孔内，两个试管架1之间的空隙处放置有试剂架3和比照条5，试剂架3上盛放一号瓶2和二号瓶4，一号瓶2内装有固相载体，二号瓶4内装有缓冲液，试管架1旁边放置滴管盒8，滴管盒8中间是隔板7，隔板7两侧各放置两个滴管6，端盖10下方设有海绵垫13。

实施例四

如图1-3所示，本实用新型提供了一种维生素A检测试剂盒，包括底盒9，底盒9上连接端盖10，底盒9内放置试管架1，试管架1上盛放试管12，试管架1的数量为两个，单个试管架1上设有四个试管12，试管12均匀放置，试管架1之间是试剂架3和比照条5，试剂架3上盛放一号瓶2和二号瓶4，试管架1旁边放置滴管盒8，滴管盒8中间是隔板7，隔板7两侧各放置两个滴管6，端盖10下方设有海绵垫13。

实施例五

如图1-3所示，本实用新型提供了一种维生素A检测试剂盒，包括底盒9，底盒9顶部设有工型槽，端盖10通过所述工型槽滑动连接在底盒9顶部，底盒内9放置有两个并行间隔设置的试管架1，每个试管架1上设有四个试管摆放孔，试管12放置在所述摆放孔内，两个试管架1之间的空隙处放置有试剂架3和比照条5，试剂架3上盛放一号瓶2和二号瓶4，一号瓶2内装有固相载体，二号瓶4内装有缓冲液，试管架1旁边放置滴管盒8，滴管盒8中间是隔板7，隔板7两侧各放置两个滴管6，并且滴管盒8设置有四层，通过提出隔板7而取出一层滴管盒8，端盖10下方设有海绵垫13。

使用时，打开端盖10，取出海绵垫13，取出一个试管12，将受检血液标本收集到试管12中，取出一个滴管6，滴管6中吸出部分一号瓶2中的固相载体，使受检标本血液标本与固相载体中的抗体或抗原相互反应，用洗涤的方法使固相载体上形成的抗原抗体复合物与液体中的其他物质分开，再加入二号瓶4中的缓冲液的抗原或抗体，加入后，底物被催化成为有色产物，最后将有色产物的颜色与比照条5进行对比，进行定性或定量分析。

由于将普通试剂盒的翻折盖改为了滑槽型的端盖10，在端盖10下方设有海绵垫13，且底盒9内试剂架3、试管架1、滴管盒8、比照条5分布紧凑合理，具有美观性，从而解决了维生素A试剂盒结构复杂，密封性不足的问题，简化了维生素A试剂盒的结构，使使用更加方便，且具有良好的密封性。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822254507.6

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209356512U

授权时间:20190906

主分类号:G01N 33/82

专利分类号:G01N33/82;G01N21/78

范畴分类:31E;18H;16C;

申请人:广州菲康生物技术有限公司

第一申请人:广州菲康生物技术有限公司

申请人地址:510530 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号B4栋第四层420-448房

发明人:郭志程

第一发明人:郭志程

当前权利人:广州菲康生物技术有限公司

代理人:邹俊煊

代理机构:44514

代理机构编号:广州瑞之凡知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/32093cfdf5006a3e715b5f58.html