# 一种果皮精油压榨装置论文和设计-汪修武

### 全文摘要

本实用新型公开了一种果皮精油压榨装置，包括罐身，所述罐身底端的外侧固定连接有支撑柱，且罐身的下表面规定连接有安装盒，所述安装盒的内部滑动连接有接料盒，所述罐身上表面正中间固定连接有第二保护盒，且罐身上表面靠近第二保护盒的一侧固定连接有第一保护盒，所述第一保护盒的内部固定连接有第一电机，所述第二保护盒的内部固定连接有第二电机，所述罐身内部的上侧固定连接有粉碎管，本实用新型涉及精油加工技术领域。该果皮精油压榨装置，通过入料管，可以将果皮原料投入到装置中，果皮在投入后会沿着入料管11进入到粉碎管中，旋刀在打碎果皮时，可以同时对果皮施加一个向下的作用力，可以防止果皮将粉碎管堵塞。

### 主设计要求

1.一种果皮精油压榨装置，包括罐身(1)，所述罐身(1)底端的外侧固定连接有支撑柱(2)，且罐身(1)的下表面规定连接有安装盒(3)，所述安装盒(3)的内部滑动连接有接料盒(4)，其特征在于：所述罐身(1)上表面正中间固定连接有第二保护盒(6)，且罐身(1)上表面靠近第二保护盒(6)的一侧固定连接有第一保护盒(5)，所述第一保护盒(5)的内部固定连接有第一电机(7)，所述第二保护盒(6)的内部固定连接有第二电机(8)，所述罐身(1)内部的上侧固定连接有粉碎管(9)，所述粉碎管(9)的内部设置有旋刀(10)，所述旋刀(10)的顶端贯穿罐身(1)与第二电机(8)的输出端固定连接，所述罐身(1)上表面靠近第二保护盒(6)的另一侧固定连接有入料管(11)，所述入料管(11)贯穿罐身(1)与粉碎管(9)连接，所述罐身(1)内部的一侧转动连接有滚珠丝杠(12)，且罐身(1)内部的另一侧固定连接有限位杆(13)，所述滚珠丝杠(12)的顶端贯穿罐身(1)与第一电机(7)的输出端固定连接。

### 设计方案

1.一种果皮精油压榨装置，包括罐身(1)，所述罐身(1)底端的外侧固定连接有支撑柱(2)，且罐身(1)的下表面规定连接有安装盒(3)，所述安装盒(3)的内部滑动连接有接料盒(4)，其特征在于：所述罐身(1)上表面正中间固定连接有第二保护盒(6)，且罐身(1)上表面靠近第二保护盒(6)的一侧固定连接有第一保护盒(5)，所述第一保护盒(5)的内部固定连接有第一电机(7)，所述第二保护盒(6)的内部固定连接有第二电机(8)，所述罐身(1)内部的上侧固定连接有粉碎管(9)，所述粉碎管(9)的内部设置有旋刀(10)，所述旋刀(10)的顶端贯穿罐身(1)与第二电机(8)的输出端固定连接，所述罐身(1)上表面靠近第二保护盒(6)的另一侧固定连接有入料管(11)，所述入料管(11)贯穿罐身(1)与粉碎管(9)连接，所述罐身(1)内部的一侧转动连接有滚珠丝杠(12)，且罐身(1)内部的另一侧固定连接有限位杆(13)，所述滚珠丝杠(12)的顶端贯穿罐身(1)与第一电机(7)的输出端固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种果皮精油压榨装置，其特征在于：所述罐身(1)的内部设置有压板(14)，所述压板(14)的两端分别于滚珠丝杠(12)和限位杆(13)连接，且压板(14)与滚珠丝杠(12)的连接部位设置有螺纹。

3.根据权利要求1或2所述的一种果皮精油压榨装置，其特征在于：所述罐身(1)内部靠近压板(14)的下侧设置有第一滤板(15)，且罐身(1)内部靠近第一滤板(15)的下侧设置有第二滤板(16)，所述第一滤板(15)和第二滤板(16)均和限位杆(13)固定连接，且第一滤板(15)和第二滤板(16)与滚珠丝杠(12)转动连接。

4.根据权利要求2所述的一种果皮精油压榨装置，其特征在于：所述压板(14)开设有中空槽(141)，所述中空槽(141)位于粉碎管(9)的正下方，所述中空槽(141)的内部滑动连接有滑动板(142)，所述滑动板(142)与压板(14)内壁之间固定连接有液压杆(143)。

5.根据权利要求4所述的一种果皮精油压榨装置，其特征在于：所述滑动板(142)和液压杆(143)的数量均为两个，且滑动板(142)和液压杆(143)分别位于中空槽(141)的两侧。

6.根据权利要求1所述的一种果皮精油压榨装置，其特征在于：所述罐身(1)侧面转动连接有第一侧门(17)，且罐身(1)的另一侧转动连接有第二侧门(18)，所述第二侧门(18)位于第一滤板(15)和第二滤板(16)的一侧，所述第一侧门(17)位于粉碎管(9)的一侧，所述第二滤板(16)筛孔的直径小于第一滤板(15)筛孔的直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及精油加工技术领域，具体为一种果皮精油压榨装置。

背景技术

精油是从植物的花、叶、茎、根或果实中，通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取的挥发性芳香物质。精油又分稀释的和未经稀释的比如仙人掌种子油。精油的挥发性很强，一旦接触空气就会很快挥发，也基于这个原因，精油必须用可以密封的深色瓶子储存。

中国专利公布了一种果皮精油压榨装置(公开号：CN207874932U)，包含液压缸及倾斜向下设置的压榨室，所述液压缸设于压榨室的出料端一侧，所述压榨室的进料端设有相应的料斗，所述压榨室内设有相应的转轴，所述转轴上设有相应的螺旋叶片，所述转轴连接有相应的驱动电机，所述压榨室出料端处设为弧形向上结构，所述压榨室的出料端底部设有若干透水孔，所述压榨室内的出料端处可移动设有相应的挡板，所述液压缸的伸缩杆固接于所述挡板上，所述液压缸及压榨室分别设于相应的支架上，所述透水孔下方设有相应的集液槽。本实用新型在使挤压更充分的同时，还能使挤压工序连续进行。

现有的压榨装置结构复杂，效率低下，果皮经过粉碎后，可以提高压榨的效率，但是粉碎后的随便容易混杂在精油中，所以需要进行改进，在使用压榨装置后，为了防止残留的残渣污染后续的产品，所以压榨装置需要便于清洗。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种果皮精油压榨装置，解决了现有的压榨装置结构复杂，效率低下，果皮经过粉碎后，可以提高压榨的效率，但是粉碎后的随便容易混杂在精油中，所以需要进行改进，在使用压榨装置后，为了防止残留的残渣污染后续的产品，所以压榨装置需要便于清洗。的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种果皮精油压榨装置，包括罐身，所述罐身底端的外侧固定连接有支撑柱，且罐身的下表面规定连接有安装盒，所述安装盒的内部滑动连接有接料盒，所述罐身上表面正中间固定连接有第二保护盒，且罐身上表面靠近第二保护盒的一侧固定连接有第一保护盒，所述第一保护盒的内部固定连接有第一电机，所述第二保护盒的内部固定连接有第二电机，所述罐身内部的上侧固定连接有粉碎管，所述粉碎管的内部设置有旋刀，所述旋刀的顶端贯穿罐身与第二电机的输出端固定连接，所述罐身上表面靠近第二保护盒的另一侧固定连接有入料管，所述入料管贯穿罐身与粉碎管连接，所述罐身内部的一侧转动连接有滚珠丝杠，且罐身内部的另一侧固定连接有限位杆，所述滚珠丝杠的顶端贯穿罐身与第一电机的输出端固定连接。

优选的，所述罐身的内部设置有压板，所述压板的两端分别于滚珠丝杠和限位杆连接，且压板与滚珠丝杠的连接部位设置有螺纹。

优选的，所述罐身内部靠近压板的下侧设置有第一滤板，且罐身内部靠近第一滤板的下侧设置有第二滤板，所述第一滤板和第二滤板均和限位杆固定连接，且第一滤板和第二滤板与滚珠丝杠转动连接。

优选的，所述压板开设有中空槽，所述中空槽位于粉碎管的正下方，所述中空槽的内部滑动连接有滑动板，所述滑动板与压板内壁之间固定连接有液压杆。

优选的，所述滑动板和液压杆的数量均为两个，且滑动板和液压杆分别位于中空槽的两侧。

优选的，所述罐身一侧侧面转动连接有第一侧门，且罐身的另一侧转动连接有第二侧门，所述第二侧门位于第一滤板和第二滤板的一侧，所述第一侧门位于粉碎管的一侧，所述第二滤板筛孔的直径小于第一滤板筛孔的直径。

有益效果

本实用新型提供了一种果皮精油压榨装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

(1)、该果皮精油压榨装置，通过罐身底端的外侧固定连接有支撑柱，且罐身的下表面规定连接有安装盒，安装盒的内部滑动连接有接料盒，罐身上表面正中间固定连接有第二保护盒，且罐身上表面靠近第二保护盒的一侧固定连接有第一保护盒，第一保护盒的内部固定连接有第一电机，第二保护盒的内部固定连接有第二电机，罐身内部的上侧固定连接有粉碎管，粉碎管的内部设置有旋刀，旋刀的顶端贯穿罐身与第二电机的输出端固定连接，罐身上表面靠近第二保护盒的另一侧固定连接有入料管，入料管贯穿罐身与粉碎管连接，通过第二电机可以带动旋刀转动，通过入料管，可以将果皮原料投入到装置中，果皮在投入后会沿着入料管11进入到粉碎管中，旋刀在打碎果皮时，可以同时对果皮施加一个向下的作用力，可以防止果皮将粉碎管堵塞。

(2)、该果皮精油压榨装置，通过罐身内部的一侧转动连接有滚珠丝杠，且罐身内部的另一侧固定连接有限位杆，滚珠丝杠的顶端贯穿罐身与第一电机的输出端固定连接，罐身的内部设置有压板，压板的两端分别于滚珠丝杠和限位杆连接，且压板与滚珠丝杠的连接部位设置有螺纹，罐身内部靠近压板的下侧设置有第一滤板，且罐身内部靠近第一滤板的下侧设置有第二滤板，第一滤板和第二滤板均和限位杆固定连接，且第一滤板和第二滤板与滚珠丝杠转动连接，压板开设有中空槽，中空槽位于粉碎管的正下方，中空槽的内部滑动连接有滑动板，滑动板与压板内壁之间固定连接有液压杆，通过压板内部的中空槽可以便于果皮落入到第一滤板上，通过压板可以将第一滤板上的果皮进行压榨，可以进一步提高装置的压榨效率，通过第二滤板可以防止果皮的小碎块混杂到精油中。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中压板的剖视图。

图中：1-罐身、2-支撑柱、3-安装盒、4-接料盒、5-第一保护盒、6-第二保护盒、7-第一电机、8-第二电机、9-粉碎管、10-旋刀、11-入料管、12-滚珠丝杠、13-限位杆、14-压板、15-第一滤板、16-第二滤板、17-第一侧门、18-第二侧门、141-中空槽、142-滑动板、143-液压杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种果皮精油压榨装置，包括罐身1，罐身1一侧侧面转动连接有第一侧门17，且罐身1的另一侧转动连接有第二侧门18，第二侧门18位于第一滤板15和第二滤板16的一侧，第一侧门17位于粉碎管9的一侧，第二滤板16筛孔的直径小于第一滤板15筛孔的直径，罐身1的内部设置有压板14，压板14的两端分别于滚珠丝杠12和限位杆13连接，且压板14与滚珠丝杠12的连接部位设置有螺纹，压板14开设有中空槽141，中空槽141位于粉碎管9的正下方，中空槽141的内部滑动连接有滑动板142，滑动板142与压板14内壁之间固定连接有液压杆143，滑动板142和液压杆143的数量均为两个，且滑动板142和液压杆143分别位于中空槽141的两侧，罐身1内部靠近压板14的下侧设置有第一滤板15，且罐身1内部靠近第一滤板15的下侧设置有第二滤板16，第一滤板15和第二滤板16均和限位杆13固定连接，且第一滤板15和第二滤板16与滚珠丝杠12转动连接，罐身1底端的外侧固定连接有支撑柱2，且罐身1的下表面规定连接有安装盒3，安装盒3的内部滑动连接有接料盒4，罐身1上表面正中间固定连接有第二保护盒6，且罐身1上表面靠近第二保护盒6的一侧固定连接有第一保护盒5，第一保护盒5的内部固定连接有第一电机7，第二保护盒6的内部固定连接有第二电机8，罐身1内部的上侧固定连接有粉碎管9，粉碎管9的内部设置有旋刀10，旋刀10的顶端贯穿罐身1与第二电机8的输出端固定连接，罐身1上表面靠近第二保护盒6的另一侧固定连接有入料管11，入料管11贯穿罐身1与粉碎管9连接，通过入料管，可以将果皮原料投入到装置中，果皮在投入后会沿着入料管11进入到粉碎管中，旋刀在打碎果皮时，可以同时对果皮施加一个向下的作用力，可以防止果皮将粉碎管堵塞，罐身1内部的一侧转动连接有滚珠丝杠12，且罐身1内部的另一侧固定连接有限位杆13，滚珠丝杠12的顶端贯穿罐身1与第一电机7的输出端固定连接，通过压板内部的中空槽可以便于果皮落入到第一滤板上，通过压板可以将第一滤板上的果皮进行压榨，可以进一步提高装置的压榨效率，通过第二滤板可以防止果皮的小碎块混杂到精油中，本实用新型中的液压杆143内部设置有双向齿轮、油路集成块、油缸和活塞杆，液压杆143的工作原理是双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块的控制至油缸，带动活塞杆的运动。

工作时，启动第二电机8，第二电机8会带动旋刀10转动，将果皮原料从入料管11中投入，旋刀10会将果皮原料打碎，果皮原料经粉碎管9和压板14的中空槽141落到第一滤板15上，然后启动液压杆143，液压杆143会带动滑动板142将中空槽141密封住，然后启动第一电机7，第一电机7带动滚珠丝杠12转动，滚珠丝杠12转动时会带动压板14移动，压板14往下移动时，会对第一滤板15上的果皮施加压力，果皮中的精油经第二滤板16过滤后会掉落到接料盒4中，将接料盒4从安装盒3中取出即可完成压榨；需要清洗时，可以打开第一侧面17和第二侧门18，即可对压板14、第一滤板15和第二滤板15进行清洗。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010531.7

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209702692U

授权时间:20191129

主分类号:C11B9/00

专利分类号:C11B9/00

范畴分类:申请人:湖北瑞晟生物有限责任公司

第一申请人:湖北瑞晟生物有限责任公司

申请人地址:435100 湖北省黄石市大冶市长乐大道1号（总部经济中心1号楼3区9层）

发明人:汪修武;姜文明

第一发明人:汪修武

当前权利人:湖北瑞晟生物有限责任公司

代理人:冯子玲

代理机构:31253

代理机构编号:上海精晟知识产权代理有限公司 31253

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/32364b504825f73f7aeb8db9.html