# 钇沉积的二氧化钛-SBA-15纳米催化剂制备及其应用

### 论文摘要

近年来,二氧化钛被广泛应用于污水处理领域。为合理改善二氧化钛在光催化应用中的缺陷,提高二氧化钛的使用范围,首先采用水热法制备了介孔型分子筛SBA-15,将二氧化钛沉积到介孔型分子筛上,再通过硝酸钇的浸渍将不同质量的钇沉积到分子筛上,制备出新型光催化剂钇-二氧化钛-SBA-15（Y-TiO2-SBA-15）。采用X射线衍射仪（XRD）、透射电镜（TEM）、元素分析仪（EDS）、傅里叶红外光谱仪（FT-IR）和氮气吸附-脱附等对催化剂进行分析,并以甲基橙溶液为目标降解物考察了催化剂在不同条件下对甲基橙的的光降解能力。结果表明:在溶液pH=4且采用300 W氙灯照射140 min条件下,甲基橙脱色效果明显,降解率为93.1%。

### 论文目录

- 1实验部分

- 1.1试剂与仪器

- 1.2催化剂的制备

- 1.2.1 SBA-15的制备

- 1.2.2 TiO2-SBA-15的制备

- 1.2.3 Y-TiO2-SBA-15的制备

- 1.3光催化实验

- 2结果与讨论

- 2.1 XRD分析

- 2.2 FT-IR分析

- 2.3 EDS分析

- 2.4 TEM分析

- 2.5 N2吸附-脱附分析

- 2.6催化剂光催化性能探究

- 2.6.1不同催化剂的光催化性能

- 2.6.2溶液pH对光催化的影响

- 2.6.3溶液初始浓度对光催化的影响

- 3结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王硕,白丽明

关键词: 分子筛,二氧化钛,光催化性能

来源: 无机盐工业 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 齐齐哈尔大学化学与化学工程学院

分类号: O643.36;O644.1;X703

页码: 77-81

总页数: 5

文件大小: 659K

下载量: 212

### 相关论文文献

- [1].聚多巴胺修饰的SBA-15负载钌催化剂催化苯部分加氢[J]. 石油化工 2019(02)

- [2].氨基改性SBA-15介孔分子筛的制备及其铬离子吸附性能[J]. 现代化工 2018(06)

- [3].SBA-15的孔壁碳膜修饰对钴基催化剂结构与催化性能的影响[J]. 催化学报 2011(08)

- [4].负载双核金属络合物的SBA-15分子筛在苯直接羟基化反应中的催化性能研究[J]. 承德医学院学报 2016(02)

- [5].SBA-15分子筛表面化合物合成方法的比较[J]. 广州化工 2011(07)

- [6].改性介孔分子筛SBA-15用于汽车尾气脱除的研究[J]. 化工管理 2015(23)

- [7].SBA-15吸附脱除油品中的碱性氮化物[J]. 石油学报(石油加工) 2012(04)

- [8].Au/SBA-15的制备及其催化CO氧化反应性能[J]. 催化学报 2010(07)

- [9].短孔道Cu-Mn/Zr-Ce-SBA-15催化剂的制备及其催化甲苯燃烧性能[J]. 催化学报 2011(06)

- [10].表面活性剂对SBA-15分子筛吸附性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2020(06)

- [11].BiVO_4/SBA-15的制备及其光催化氧化性能[J]. 硅酸盐学报 2019(07)

- [12].Ni助剂对Pt/Ce-SBA-15催化CO氧化反应性能的影响[J]. 石油化工 2011(06)

- [13].H_3PW_(12)O_(40)/SBA-15固体酸的制备、表征及催化煎炸废油环氧化性能研究[J]. 中国油脂 2018(04)

- [14].新型疏水性固体酸SBA-15-SO_3H催化剂制备及其催化性能[J]. 工业催化 2008(05)

- [15].Cu-Zn-Zr/SBA-15介孔催化剂的制备及CO_2加氢合成甲醇的催化性能[J]. 高等学校化学学报 2014(12)

- [16].助剂Co对Ni/SBA-15分子筛催化剂催化苯乙酮加氢反应性能的影响[J]. 石油化工 2012(11)

- [17].Co负载量对Co/SBA-15催化剂在Fischer-Trosch合成反应中性能的影响[J]. 石油化工 2009(07)

- [18].Pt/CeO_2/SBA-15催化剂上Pt-CeO_2接触界面的相互作用[J]. 高等学校化学学报 2009(10)

- [19].反应条件对Co/SBA-15催化剂Fischer-Tropsch合成性能的影响[J]. 石油化工 2008(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/32ab2a1ccaf801897f6ef460.html