# 用于偏磁抑制器的开关监测装置及其偏磁抑制器论文和设计-吉文革

### 全文摘要

本实用新型公开了用于偏磁抑制器的开关监测装置及其偏磁抑制器，包括安装在偏磁抑制器的触头开关上的压力传感器、数字控制器和监测平台，压力传感器的输出端与数字控制器的输入端连接；所述数字控制器包括用于补偿压力传感器因偏磁抑制器产生的温度误差的数据补偿模块；所述监测平台包括用于显示压力值的显示屏。通过压力传感器对偏磁抑制器的触头开关是否出现接触不良的情况进行监测，简单可靠；另外设置数据补偿模块补偿因偏磁抑制器的温度变化带来的误差，使结果更加准确，提高了技术指标；将压力值显示在监测平台上，方便监测。

### 主设计要求

1.一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，其特征在于，包括安装在偏磁抑制器的触头开关上的压力传感器、数字控制器和监测平台，压力传感器的输出端与数字控制器的输入端连接；所述数字控制器包括用于补偿压力传感器因偏磁抑制器产生的温度误差的数据补偿模块；所述监测平台包括用于显示压力值的显示屏。

### 设计方案

1.一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，其特征在于，包括安装在偏磁抑制器的触头开关上的压力传感器、数字控制器和监测平台，压力传感器的输出端与数字控制器的输入端连接；所述数字控制器包括用于补偿压力传感器因偏磁抑制器产生的温度误差的数据补偿模块；所述监测平台包括用于显示压力值的显示屏。

2.根据权利要求1所述的一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，其特征在于，所述数字控制器还包括用于将来自压力传感器的模拟量放大调整的放大模块和AD转换模块；所述放大模块、AD转换模块和数据补偿模块依次连接。

3.根据权利要求2所述的一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，其特征在于，所述监测平台还包括用于设定压力阈值的阈值设定模块和报警装置。

4.根据权利要求1所述的一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，其特征在于，所述压力传感器包括用于固定在偏磁抑制器的触头开关上的第一内螺纹头和用于测量开关压力的第二内螺纹头。

5.一种偏磁抑制器，其特征在于，包括偏磁抑制器本体和如权利要求1-4任一项所述的开关监测装置，所述偏磁抑制器本体包括可动接触的触头开关，所述开关监测装置的压力传感器安装在触头开关上。

6.根据权利要求5所述的一种偏磁抑制器，其特征在于，所述偏磁抑制器本体为电容隔直型偏磁抑制器或电阻限流型偏磁抑制器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电网运行控制技术，特别是用于偏磁抑制器的开关监测装置及其偏磁抑制器。

背景技术

目前，由于变压器存在直流偏磁现象，电网中需要用到偏磁抑制器以抑制直流偏磁现象，减少其带来的影响。在偏磁抑制器中，旁路开关的分闸和开闸及旁路电容或旁路电阻是偏磁抑制器性能的重要影响因素。旁路开关多采用可动接触的触头开关，触头开关的接触部分容易发生接触不良的现象影响偏磁抑制器的使用。可采用压力传感器对触头开关进行监测，但监测期间受到偏磁抑制器因随电流变化带来的变化温度的影响，压力传感器的输出压力值准确度受到严重影响。

实用新型内容

为解决上述问题，本实用新型实施例的目的在于提供用于偏磁抑制器的开关监测装置及其偏磁抑制器，通过数据补偿模块对压力传感器的输出值进行补偿得到准确的压力值，以便对偏磁抑制器的开关进行监测。

本实用新型实施例解决其问题所采用的技术方案是：

一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，包括安装在偏磁抑制器的触头开关上的压力传感器、数字控制器和监测平台，压力传感器的输出端与数字控制器的输入端连接；所述数字控制器包括用于补偿压力传感器因偏磁抑制器产生的温度误差的数据补偿模块；所述监测平台包括用于显示压力值的显示屏。

进一步，所述数字控制器还包括用于将来自压力传感器的模拟量放大调整的放大模块和AD转换模块；所述放大模块、AD转换模块和数据补偿模块依次连接。

进一步，所述监测平台还包括用于设定压力阈值的阈值设定模块和报警装置。

进一步，所述压力传感器包括用于固定在偏磁抑制器的开关上的第一内螺纹头和用于测量开关压力的第二内螺纹头。

进一步，一种偏磁抑制器，包括上述任一项所述的开关监测装置和偏磁抑制器本体，所述偏磁抑制器本体包括可动接触的触头开关，所述开关监测装置安装在触头开关上。

优选地，所述偏磁抑制器本体为电容隔直型偏磁抑制器或电阻限流型偏磁抑制器。

本实用新型实施例的有益效果是：通过压力传感器对偏磁抑制器的触头开关是否出现接触不良的情况进行监测，简单可靠；另外设置数据补偿模块补偿因偏磁抑制器的温度变化带来的误差，使结果更加准确，提高了技术指标；将经过补偿的准确的压力值传输到监测平台上；监测平台将压力值显示在显示屏上，方便操作人员监测。

附图说明

下面结合附图和实例对本实用新型作进一步说明。

图1是本实用新型用于偏磁抑制器的开关监测装置的结构图；

图2是本实用新型用于偏磁抑制器的开关监测装置的另一结构图；

图3是本实用新型用于偏磁抑制器的开关监测器的结构图。

具体实施方式

参照图1，本实用新型实施例提供了一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，包括压力传感器100、数字控制器200和监测平台300，压力传感器100的输出端与数字控制器200的输入端连接；所述数字控制器200包括用于补偿压力传感器100因偏磁抑制器产生的温度误差的数据补偿模块230；所述数字控制器200与监测平台300连接；所述监测平台300包括用于显示压力值的显示屏310。

在该实施例中，其通过压力传感器100对偏磁抑制器的触头开关 410是否出现接触不良的情况进行监测，简单可靠；另外设置数据补偿模块230补偿因偏磁抑制器的温度变化带来的误差，使结果更加准确，提高了技术指标。数字控制器200将经过补偿的准确的压力值通过以太网传输到监测平台300上。监测平台300将压力值显示在显示屏310上，方便操作人员监测。

开关监测装置监测期间受到偏磁抑制器因随电流变化带来的变化温度的影响，压力传感器100的零点和灵敏度随温度变化，为了保证准确性需要对零点和灵敏度进行补偿处理。

数据补偿模块230的补偿公式如下：

温度为t，无补偿时压力传感器100的输出为：Ut＝at+bt*p；其中，at＝a0+α(t-t0)*Y；bt＝b0+β(t-t0)*Y；式中， a 0-常温下压力传感器100的零点，b0-常温下压力传感器100的灵敏度，at-温度为t时压力传感器100的零点，bt-温度为t时压力传感器100的灵敏度，α—零点温度系数，β—灵敏度温度系数，Y—量程， p-测量的压力值。

温度为t，经补偿后传感器的输出为：

经过补偿后，压力传感器100随温度的变化引起的温飘和稳定性的问题得到了解决。

参照图2，在另一个实施例中，所述数字控制器200还包括用于将来自压力传感器100的模拟量放大调整的放大模块210和AD转换模块220；所述放大模块210、AD转换模块220和数据补偿模块230 依次连接。放大模块210将压力传感器100的信号放大便于之后的数据处理，使结果更加准确，AD转换模块220用于将压力传感器100 的模拟量转换为数字量。

参照图3，在另一个实施例中，一种用于偏磁抑制器的开关监测装置，所述监测平台300还包括用于设定压力阈值的阈值设定模块 320和报警装置330。

在该实施例中，操作人员可以通过阈值设定模块320对压力值设定阈值；当监测的压力值超出阈值范围，监测平台300的报警装置 330进行报警，远程通知操作人员，无需操作人员时刻留意显示屏310 的数据。

在另一个实施例中，所述压力传感器100包括用于固定在偏磁抑制器的开关上的第一内螺纹头和用于测量开关压力的第二内螺纹头。

参照图3，在另一个实施例中，一种偏磁抑制器，包括上述的开关监测装置和偏磁抑制器本体400，所述偏磁抑制器本体400包括可动接触的触头开关410，所述开关监测装置安装在触头开关410上。

偏磁抑制器采用可动接触的触头开关410，接触部分容易产生接触不良，使接触电阻增大而发热加剧，增大故障率。接触电阻与触头压力相关，触头压力增加，接触电阻相应减小。该开关监测装置在线监测触头压力，使操作人员可及时发现偏磁抑制器的触头开关410的异常并对其进行应急处理，避免故障的发生。

优选地，所述偏磁抑制器本体400为电容隔直型偏磁抑制器或电阻限流型偏磁抑制器。

以上所述，只是本实用新型的较佳实施例而已，本实用新型并不局限于上述实施方式，只要其以相同的手段达到本实用新型的技术效果，都应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822278052.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209765007U

授权时间:20191210

主分类号:G01R31/327

专利分类号:G01R31/327;G01L5/00

范畴分类:31F;

申请人:珠海蓝瑞盟电气有限公司

第一申请人:珠海蓝瑞盟电气有限公司

申请人地址:519000 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新海岸创新四路58号一号厂房

发明人:吉文革;骆福权;闫晓斌

第一发明人:吉文革

当前权利人:珠海蓝瑞盟电气有限公司

代理人:俞梁清

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/32e610cac317d6fd11de985b.html