# 一种超声波探伤仪论文和设计-王朝波

### 全文摘要

本实用新型涉及一种超声波探伤仪，涉及检测仪器的技术领域，解决了无法实现单手握持并对探伤仪进行操作，也无法腾出一只手操作探伤仪面板上的按钮，对测试数据进行校准调节，使得测试数据不够精确的问题，其包括：主机的背面设置有绑带，绑带的一端设置有书包扣，绑带的另一端穿插于书包扣上；绑带上套设有基板，基板上开设有供绑带穿设的穿设孔，主机的背面枢接有两个用于夹持固定基板的夹持块，夹持块对称设于基板的两侧。本实用新型具有可以腾出一只手对数据进行校准调节，并进行记录，提高了检测仪的使用效率，提高了测试数据的精确性的效果。

### 主设计要求

1.一种超声波探伤仪，包括主机（1）和探头（2），所述主机（1）与所述探头（2）通过线缆（3）连接，其特征在于：所述主机（1）的背面设置有绑带（4），所述绑带（4）的一端设置有书包扣（5），所述绑带（4）的另一端穿插于书包扣（5）上；所述绑带（4）上套设有基板（6），所述基板（6）上开设有供绑带（4）穿设的穿设孔（7），所述主机（1）的背面枢接有两个用于夹持固定基板（6）的夹持块（8），所述夹持块（8）对称设于基板（6）的两侧。

### 设计方案

1.一种超声波探伤仪，包括主机（1）和探头（2），所述主机（1）与所述探头（2）通过线缆（3）连接，其特征在于：所述主机（1）的背面设置有绑带（4），所述绑带（4）的一端设置有书包扣（5），所述绑带（4）的另一端穿插于书包扣（5）上；

所述绑带（4）上套设有基板（6），所述基板（6）上开设有供绑带（4）穿设的穿设孔（7），所述主机（1）的背面枢接有两个用于夹持固定基板（6）的夹持块（8），所述夹持块（8）对称设于基板（6）的两侧。

2.根据权利要求1所述的一种超声波探伤仪，其特征在于：所述夹持块（8）的两相对面上均一体设置有燕尾块（9），所述基板（6）的两侧开设有供燕尾块（9）滑移卡接的燕尾槽（10），所述基板（6）位于两所述夹持块（8）之间且与两所述夹持块（8）抵接。

3.根据权利要求2所述的一种超声波探伤仪，其特征在于：所述主机（1）的背面还开设有供夹持块（8）嵌设收纳的收纳槽（11）。

4.根据权利要求3所述的一种超声波探伤仪，其特征在于：所述收纳槽（11）的槽底设置有若干与主机（1）呈一体设置的插接柱（12），所述燕尾块（9）远离夹持块（8）的一侧开设有供插接柱（12）插接的插接槽（13）。

5.根据权利要求3所述的一种超声波探伤仪，其特征在于：所述夹持块（8）远离基板（6）的一侧枢接有供手握持的握持块（14）。

6.根据权利要求5所述的一种超声波探伤仪，其特征在于：所述握持块（14）的一侧嵌设有第一磁铁（15），所述夹持块（8）的远离基板（6）的一侧嵌设有与第一磁铁（15）互相吸合以使握持块（14）贴合于夹持块（8）上的第二磁铁（16）。

7.根据权利要求1所述的一种超声波探伤仪，其特征在于：所述基板（6）靠近穿设孔（7）的一侧枢接有用于压紧绑带（4）的压块（17）。

8.根据权利要求7所述的一种超声波探伤仪，其特征在于：所述压块（17）与所述绑带（4）的抵接面上一体设有若干压紧绑带（4）的锯齿（18）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及检测仪器的技术领域，尤其是涉及一种超声波探伤仪。

背景技术

超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器，它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、疏松、气孔、夹杂等）的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。

现有的超声波探伤仪包括主机和探头，主机与探头通过线缆连接，主机的正面设有显示屏；在使用时需要一只手握探头进行扫描，另一只手握着主机。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：无法实现单手握持并对探伤仪进行操作，也无法腾出一只手操作探伤仪面板上的按钮，对测试数据进行校准调节，使得测试数据不够精确，尚有改进的空间。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种超声波探伤仪，可以腾出一只手对数据进行校准调节，并进行记录，提高了检测仪的使用效率，提高了测试数据的精确性。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种超声波探伤仪，包括主机和探头，所述主机与所述探头通过线缆连接，所述主机的背面设置有绑带，所述绑带的一端设置有书包扣，所述绑带的另一端穿插于书包扣上；

所述绑带上套设有基板，所述基板上开设有供绑带穿设的穿设孔，所述主机的背面枢接有两个用于夹持固定基板的夹持块，所述夹持块对称设于基板的两侧。

通过采用上述技术方案，可以将主机通过绑带固定于其中一只手臂上，并用该只手握持探头进行扫描，可以腾出另一只手对检测仪进行操作，并记录数据，提高了检测仪的使用效率，提高了测试数据的精确性。

本实用新型进一步设置为：所述夹持块的两相对面上均一体设置有燕尾块，所述基板的两侧开设有供燕尾块滑移卡接的燕尾槽，所述基板位于两所述夹持块之间且与两所述夹持块抵接。

通过采用上述技术方案，使两个夹持块通过燕尾块与燕尾槽的滑移卡接和基板连接，对基板进行夹持固定，结构简单，拆装方便，实用性强。

本实用新型进一步设置为：所述主机的背面还开设有供夹持块嵌设收纳的收纳槽。

通过采用上述技术方案，使夹持块在不使用时能够收纳于收纳槽内，减少了夹持块的占用面积，方便主机进行收纳存放。

本实用新型进一步设置为：所述收纳槽的槽底设置有若干与主机呈一体设置的插接柱，所述燕尾块远离夹持块的一侧开设有供插接柱插接的插接槽。

通过采用上述技术方案，使夹持块收纳时能够通过插接柱与插接槽的插接进行固定，而不易自动翻转出收纳槽，提高了夹持块收纳时的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述夹持块远离基板的一侧枢接有供手握持的握持块。

通过采用上述技术方案，握持块的设置，增加了夹持块的握持面积，方便使用者进行握持，以对夹持块进行翻转和收纳，提高了夹持块的使用效率。

本实用新型进一步设置为：所述握持块的一侧嵌设有第一磁铁，所述夹持块的远离基板的一侧嵌设有与第一磁铁互相吸合以使握持块贴合于夹持块上的第二磁铁。

通过采用上述技术方案，第一磁铁与第二磁铁的组合设置，使握持块在不使用时能够通过第一磁铁与第二磁铁吸合贴合于夹持块上，方便进行收纳。

本实用新型进一步设置为：所述基板靠近穿设孔的一侧枢接有用于压紧绑带的压块。

通过采用上述技术方案，压块的设置，对绑带进行了压紧，使绑带不易与基块以及主机发生相对滑动，提高了绑带使用时的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述压块与所述绑带的抵接面上一体设有若干压紧绑带的锯齿。

通过采用上述技术方案，减少了压块与绑带的接触面积，增大了压块对绑带的压强，使压块对绑带压紧的更加牢固，提高了压块对绑带的压紧效果。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.可以腾出一只手对数据进行校准调节，并进行记录，提高了检测仪的使用效率，提高了测试数据的精确性；

2.握持块的设置，增加了夹持块的握持面积，方便使用者进行握持，以对夹持块进行翻转和收纳，提高了夹持块的使用效率；

3.压块的设置，对绑带进行了压紧，使绑带不易与基块以及主机发生相对滑动，提高了绑带使用时的稳定性。

附图说明

图1是本实用新型的一种超声波探伤仪的结构示意图。

图2是绑带、基板与主机的爆炸示意图。

图3是图2中A部的放大图。

图4是握持块与夹持块、主机的爆炸示意图。

图5是图4中B部的放大图。

图6是图4中C部的放大图。

图7是压块与基板、绑带的爆炸示意图。

图8是图7中D部的放大图。

图中，1、主机；2、探头；3、线缆；4、绑带；5、书包扣；6、基板；7、穿设孔；8、夹持块；9、燕尾块；10、燕尾槽；11、收纳槽；12、插接柱；13、插接槽；14、握持块；15、第一磁铁；16、第二磁铁；17、压块；18、锯齿。

具体实施方式

以下结合附图1-8对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1，为本实用新型公开的一种超声波探伤仪，包括主机1、探头2和用于连接主机1和探头2的线缆3；主机1的背面设有绑带4，绑带4的一端连接有书包扣5，绑带4的另一端穿插于书包扣5上，以将主机1捆绑于使用者的手臂上。

参照图2、3，绑带4上套设有基板6，基板6位于绑带4的中部，主机1的背面枢接有两个夹持块8，两个夹持块8对称分布于基板6的两侧且与基板6的两侧抵接，夹持块8靠近基板6的一侧一体设有燕尾块9，燕尾块9沿夹持块8的长度方向设置，基板6与夹持块8抵接的两相对面上均开设有燕尾槽10，燕尾槽10供燕尾块9滑移卡接，以将基板6与绑带4固定于主机1上。

参照图4、5，主机1的背面还开设有收纳槽11，收纳槽11供夹持块8不使用时进行嵌设收纳，收纳槽11的槽底设有若干插接柱12，插接柱12与主机1呈一体设置，燕尾块9靠近收纳槽11的一侧开设有插接槽13，插接槽13供插接柱12插接，以使夹持块8收纳于收纳槽11时不易自动翻转出收纳槽11。

结合图6，夹持块8远离燕尾块9的一侧还枢接有握持块14，握持块14供手握持以将夹持块8收纳于收纳槽11内，或将夹持块8翻转出收纳槽11；握持块14的一侧还嵌设有第一磁铁15，握持块14上还嵌设有第二磁铁16，第二磁铁16与第一磁铁15对应，第二磁铁16与第一磁铁15互相吸合，以使握持块14在不使用时能够贴合于夹持块8上，方便主机1进行存放。

参照图7、8，基板6上开设有穿设孔7，穿设孔7供绑带4进行穿设，基板6于穿设孔7的两端枢接有压块17，压块17呈“L”形设置，压块17用于压紧绑带4，以使绑带4不易与基板6发生相对滑动；压块17与绑带4的抵接面上还设有若干锯齿18，锯齿18减少了压块17与绑带4的接触面积，以对绑带4压紧的更加牢固。

本实施例的实施原理为：通过在主机1的背面设置绑带4和书包扣5，使主机1可以捆绑于使用者的手臂上，并用该只手握持探头2进行扫描，另一只手可以操作主机1的面板，校准数据，并进行记录。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008969.1

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209656626U

授权时间:20191119

主分类号:G01N 29/04

专利分类号:G01N29/04;G01N29/22

范畴分类:31E;

申请人:浙江华咨结构设计事务所有限公司

第一申请人:浙江华咨结构设计事务所有限公司

申请人地址:315327 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇新舟村新舟305号

发明人:王朝波;金波;苗烨青;邹铖;岑定丰

第一发明人:王朝波

当前权利人:浙江华咨结构设计事务所有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/32fe8a21dd458eaf0192972a.html