# 一种配网线路抢修检测工具论文和设计-华益军

### 全文摘要

本实用新型涉及抢修工具技术领域，尤其是涉及一种配网线路抢修检测工具。一种配网线路抢修检测工具，包括绝缘杆，绝缘杆的顶部设置有工作头，工作头上设置有夹紧装置，夹紧装置包括底座，底座上设置有固定座，底座上设置有夹座，夹座上螺纹连接有紧固螺栓，固定座上对应紧固螺栓设置有螺纹孔，绝缘杆包括固定杆和移动杆，固定杆上设置有固定孔，固定孔的底面上设置有驱动电机，移动杆设置有内螺纹孔，内螺纹孔内螺纹连接有螺杆，驱动电机的输出轴与螺杆连接。本实用新型能够将多种工器具的功能集中到一起，缩短准备时间、实现功能快速切换、简化操作流程、增加安全距离、减少安全隐患，并且可以调节绝缘操作杆的长度。

### 主设计要求

1.一种配网线路抢修检测工具，其特征在于，包括绝缘杆，所述的绝缘杆的顶部设置有工作头，所述的工作头上设置有夹紧装置，所述的夹紧装置包括设置在工作头上的底座，所述的底座上的一侧设置有固定座，所述的底座上的另一侧滑动设置有夹座，所述的夹座上螺纹连接有紧固螺栓，所述的固定座上对应紧固螺栓设置有螺纹孔，所述的夹座与固定座之间通过紧固螺栓固定连接，所述的绝缘杆包括固定杆和移动杆，所述的固定杆上设置有与移动杆相配合的固定孔，所述的移动杆位于固定孔内并与固定孔滑动连接，所述的固定孔的底面上设置有驱动电机，所述的移动杆靠近驱动电机的一端设置有内螺纹孔，所述的内螺纹孔内螺纹连接有螺杆，所述的驱动电机的输出轴与螺杆连接，所述的固定孔的侧壁上设置有平移槽，所述的移动杆上设置有与平移槽滑动连接的平移块。

### 设计方案

1.一种配网线路抢修检测工具，其特征在于，包括绝缘杆，所述的绝缘杆的顶部设置有工作头，所述的工作头上设置有夹紧装置，所述的夹紧装置包括设置在工作头上的底座，所述的底座上的一侧设置有固定座，所述的底座上的另一侧滑动设置有夹座，所述的夹座上螺纹连接有紧固螺栓，所述的固定座上对应紧固螺栓设置有螺纹孔，所述的夹座与固定座之间通过紧固螺栓固定连接，所述的绝缘杆包括固定杆和移动杆，所述的固定杆上设置有与移动杆相配合的固定孔，所述的移动杆位于固定孔内并与固定孔滑动连接，所述的固定孔的底面上设置有驱动电机，所述的移动杆靠近驱动电机的一端设置有内螺纹孔，所述的内螺纹孔内螺纹连接有螺杆，所述的驱动电机的输出轴与螺杆连接，所述的固定孔的侧壁上设置有平移槽，所述的移动杆上设置有与平移槽滑动连接的平移块。

2.根据权利要求1所述的一种配网线路抢修检测工具，其特征在于，所述的底座上设置有滑槽，所述的夹座上设置有与滑槽滑动连接的滑块。

3.根据权利要求1所述的一种配网线路抢修检测工具，其特征在于，所述的固定杆上远离移动杆的一端设置有绝缘握柄，所述的绝缘握柄上靠近固定杆处设置有硅橡胶伞裙。

4.根据权利要求3所述的一种配网线路抢修检测工具，其特征在于，所述的绝缘握柄上设置有用于操控驱动电机的开关。

5.根据权利要求1或2或3所述的一种配网线路抢修检测工具，其特征在于，所述的紧固螺栓的数量为两个，两个紧固螺栓对称设置在夹座的两侧上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及抢修工具技术领域，尤其是涉及一种配网线路抢修检测工具。

背景技术

目前在配网计划停电及故障抢修过程中，通常会使用到以下几样工器具：1、绝缘操作杆（令克棒）——拉合柱上断路器、柱上负荷开关、闸刀、跌落式熔断器；2、10kV高压验电器——检测高压架空线路、电缆线路、高压用电设备是否带电；3、无线高压数字核相仪——电力线路、变电所的相位校验和相序校验；4、刀具——修剪树枝，使电气设备与树木有足够的安全距离。但是在实际工作过程中存在以下问题：1、工器具准备时间长，每次计划停电及故障抢修时都需将工器具准备齐全，紧急情况下容易遗漏；2、现有的核相仪杆长较短且材质偏软，在18M电杆上进行核相时，通常需要用绳子将核相仪吊装至一定的高度，极大降低了工作效率；3、目前市区绝大部分架空线路下面都种有行道树，由于树木生长较快，树障严重，但带电修剪树木存在安全隐患，需要借助工具，增加安全距离才可以修剪。4、现有的绝缘操作杆长度固定，不能实现长度的调节，影响工作效率。

实用新型内容

本实用新型主要是针对上述问题，提供一种能够将多种工器具的功能集中到一起，缩短准备时间、实现功能快速切换、简化操作流程、增加安全距离、减少安全隐患，并且可以调节绝缘操作杆的长度的配网线路抢修检测工具。

本实用新型的目的主要是通过下述方案得以实现的：一种配网线路抢修检测工具，包括绝缘杆，所述的绝缘杆的顶部设置有工作头，所述的工作头上设置有夹紧装置，所述的夹紧装置包括设置在工作头上的底座，所述的底座上的一侧设置有固定座，所述的底座上的另一侧滑动设置有夹座，所述的夹座上螺纹连接有紧固螺栓，所述的固定座上对应紧固螺栓设置有螺纹孔，所述的夹座与固定座之间通过紧固螺栓固定连接，所述的绝缘杆包括固定杆和移动杆，所述的固定杆上设置有与移动杆相配合的固定孔，所述的移动杆位于固定孔内并与固定孔滑动连接，所述的固定孔的底面上设置有驱动电机，所述的移动杆靠近驱动电机的一端设置有内螺纹孔，所述的内螺纹孔内螺纹连接有螺杆，所述的驱动电机的输出轴与螺杆连接，所述的固定孔的侧壁上设置有平移槽，所述的移动杆上设置有与平移槽滑动连接的平移块。绝缘杆的顶部设置有工作头，用于对高低压的带电设备进行操作，工作头上设置有夹紧装置，夹紧装置用于夹紧10kV高压验电器、无线高压数字核相仪、刀具等工器具，夹紧装置包括设置在工作头上的底座，底座上的一侧设置有固定座，底座上的另一侧滑动设置有夹座，夹座上螺纹连接有紧固螺栓，固定座上对应紧固螺栓设置有螺纹孔，夹座与固定座之间通过紧固螺栓固定连接，具体安装时，先将夹座移动至远离固定座的一侧，然后将合适的工器具放在夹座和固定座之间，然后移动夹座，使得夹座和固定座将工器具夹紧，然后将紧固螺栓连接到固定座上的螺纹孔内，实现夹座与固定座之间的固定，并将工器具稳定地夹紧在底座上，然后可以通过操作绝缘杆进行检修作业，绝缘杆包括固定杆和移动杆，固定杆上设置有与移动杆相配合的固定孔，移动杆位于固定孔内并与固定孔滑动连接，固定孔的底面上设置有驱动电机，移动杆靠近驱动电机的一端设置有内螺纹孔，内螺纹孔内螺纹连接有螺杆，驱动电机的输出轴与螺杆连接，固定孔的侧壁上设置有平移槽，移动杆上设置有与平移槽滑动连接的平移块，当驱动电机启动正转时，驱动电机的输出轴带动螺杆正转，由于平移块限制了移动杆的转动，使得与螺杆螺纹连接的移动杆只能沿固定孔轴向方向往远离固定杆方向移动，从而使得绝缘杆的长度增加，以达到适应工作需要的长度；同理，当驱动电机启动反转时，驱动电机的输出轴带动螺杆反转，使得移动杆往靠近固定杆方向移动，从而使得绝缘杆的长度减小，便于携带；当驱动电机停止不动时，绝缘杆的长度固定，稳定性和安全性都较高。

作为优选，所述的底座上设置有滑槽，所述的夹座上设置有与滑槽滑动连接的滑块。底座上设置有滑槽，夹座上设置有与滑槽滑动连接的滑块，使得夹座在底座上只能沿滑槽长度方向移动，稳定性较好。

作为优选，所述的固定杆上远离移动杆的一端设置有绝缘握柄，所述的绝缘握柄上靠近固定杆处设置有硅橡胶伞裙。固定杆上远离移动杆的一端设置有绝缘握柄，绝缘握柄上靠近固定杆处设置有硅橡胶伞裙，作业人员手握握柄进行作业，绝缘性能极佳，安全可靠。

作为优选，所述的绝缘握柄上设置有用于操控驱动电机的开关。绝缘握柄上设置有用于操控驱动电机的开关，开关与驱动电机电连接，开关可以控制驱动电机的正转、反转和停止，操作方便。

作为优选，所述的紧固螺栓的数量为两个，两个紧固螺栓对称设置在夹座的两侧上。紧固螺栓的数量为两个，两个紧固螺栓对称设置在夹座的两侧上，两个紧固螺栓能将要夹紧的工器具夹在中间，提高夹紧工器具时的稳定性。

因此，本实用新型的一种配网线路抢修检测工具具备下述优点：本实用新型结构简单，操作便捷，能够将绝缘操作杆、10kV高压验电器、无线高压数字核相仪、刀具等工器具的功能都集中到绝缘操作杆上，缩短准备时间、实现功能快速切换、简化操作流程、增加安全距离、减少安全隐患，并且可以调节绝缘操作杆的长度。

附图说明

附图1是本实用新型的结构示意图。

附图2是本实用新型中夹紧装置的俯视图。

附图3是附图2中B-B处的剖视图。

附图4是附图1中A处的放大图。

图示说明：1-工作头，2-固定座，3-夹座，4-紧固螺栓，5-底座，6-螺纹孔，7-移动杆，8-内螺纹孔，9-螺杆，10-固定杆，11-驱动电机，12-硅橡胶伞裙，13-绝缘握柄，14-开关，15-平移块，16-平移槽，17-滑槽，18-橡胶垫，19-滑块，20-固定孔。

具体实施方式

下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

实施例1：

如图1、2、3、4所示，一种配网线路抢修检测工具，包括绝缘杆，绝缘杆的顶部设置有工作头1，用于对高低压的带电设备进行操作，工作头1上设置有夹紧装置，夹紧装置用于夹紧10kV高压验电器、无线高压数字核相仪、刀具等工器具，夹紧装置包括设置在工作头1上的底座5，底座5上的一侧设置有固定座2，底座5上的另一侧滑动设置有夹座3，夹座3上螺纹连接有紧固螺栓4，固定座2上对应紧固螺栓4设置有螺纹孔6，夹座3与固定座2之间通过紧固螺栓4固定连接，底座5上设置有滑槽17，夹座3上设置有与滑槽17滑动连接的滑块19，使得夹座3在底座5上只能沿滑槽17长度方向移动，稳定性较好，具体安装时，先将夹座3移动至远离固定座2的一侧，然后将合适的工器具放在夹座3和固定座2之间，然后移动夹座3，使得夹座3和固定座2将工器具夹紧，然后将紧固螺栓4连接到固定座2上的螺纹孔6内，实现夹座3与固定座2之间的固定，并将工器具稳定地夹紧在底座5上，然后可以通过操作绝缘杆进行检修作业，固定座2和夹座3的相靠近的侧面上均设置有橡胶垫18，橡胶垫18具有弹性，能够将工器具更稳定地夹紧，并能够防止过大的夹紧力损坏工器具，绝缘杆包括固定杆10和移动杆7，固定杆10上设置有与移动杆7相配合的固定孔20，移动杆7位于固定孔20内并与固定孔20滑动连接，固定孔20的底面上设置有驱动电机11，移动杆7靠近驱动电机11的一端设置有内螺纹孔8，内螺纹孔8内螺纹连接有螺杆9，驱动电机11的输出轴与螺杆9连接，固定孔20的侧壁上设置有平移槽16，移动杆7上设置有与平移槽16滑动连接的平移块15，当驱动电机11启动正转时，驱动电机11的输出轴带动螺杆9正转，由于平移块15限制了移动杆7的转动，使得与螺杆9螺纹连接的移动杆7只能沿固定孔20轴向方向往远离固定杆10方向移动，从而使得绝缘杆的长度增加，以达到适应工作需要的长度；同理，当驱动电机11启动反转时，驱动电机11的输出轴带动螺杆9反转，使得移动杆7往靠近固定杆10方向移动，从而使得绝缘杆的长度减小，便于携带；当驱动电机11停止不动时，绝缘杆的长度固定，稳定性和安全性都较高。

固定杆10上远离移动杆7的一端设置有绝缘握柄13，绝缘握柄13上靠近固定杆10处设置有硅橡胶伞裙12，作业人员手握握柄进行作业，绝缘性能极佳，安全可靠。

绝缘握柄13上设置有用于操控驱动电机11的开关14，开关14与驱动电机11电连接，开关14可以控制驱动电机11的正转、反转和停止，操作方便，绝缘握柄13内还设置有对驱动电机11供电的电池，用于对驱动电机11的启动提供动力。

紧固螺栓4的数量为两个，两个紧固螺栓4对称设置在夹座3的两侧上，两个紧固螺栓4能将要夹紧的工器具夹在中间，提高夹紧工器具时的稳定性。

应理解，该实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解，在阅读了本实用新型讲授的内容之后，本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822274216.3

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209298744U

授权时间:20190823

主分类号:H02G 1/02

专利分类号:H02G1/02

范畴分类:37D;

申请人:国网浙江省电力有限公司金华供电公司

第一申请人:国网浙江省电力有限公司金华供电公司

申请人地址:321017 浙江省金华市婺城区双溪西路420号

发明人:华益军;方旭光;方君;吴昊;黄红辉;胡卫军;项锡敏;邵嘉伟;赵康同;周哲权;潘翔龙;吴卓蔚;朱思雨;邵程远;邵皓

第一发明人:华益军

当前权利人:国网浙江省电力有限公司金华供电公司

代理人:尉伟敏

代理机构:33109

代理机构编号:杭州杭诚专利事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/330d3ff2296c639fbca040e1.html